SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA PARKIETU

ST.01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE

1. WSTĘP

## 1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru prac rozbiórkowych  istniejącego parkietu w Hali sportowej przy ul. Sienkiewicza w Świeciu

## 1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji prac wymienionych w pkt. 1.1.

## 1.3. Zakres prac objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie prac rozbiórkowych występujących w obiekcie objętym kontraktem.

W zakres tych prac wchodzą:

- demontaż trybun i ponowny montaż po wykonaniu podłogi sportowej

- rozebranie podłogi wykonanej z paneli drewnianych

- rozebranie podłogi ślepej

- rozbiórka drewnianych legarów

## 1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

## 1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca prac jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania, ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów i ich składowania podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 2.

Materiały z demontażu do momentu wywiezienia ma składować w przeznaczonych do tego celu miejscach.

3. SPRZĘT

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania prac rozbiórkowych i demontażowych zgodnie z założonym planem zapewnienia jakości.

Dobór właściwego sprzętu i urządzeń musi być zgodny z obowiązującą technologią wykonania i prowadzenia danego odcinka robót.

Przy robotach rozbiórkowych Wykonawca powinien korzystać z:

- elektronarzędzi

- szlifierki kątowej

- młotów, klinów itp.

4. TRANSPORT

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem lub przesuwaniem. Materiały z demontażu odpowiednio zabezpieczone przewozić na wyznaczone miejsce samochodami samowyładowczymi lub specjalistycznymi środkami do transportu materiałów budowlanych i odpadów.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania prac podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5.

5.2. Wykonanie prac rozbiórkowych

Roboty rozbiórkowe i demontażowe wykonywać zgodnie z założoną i zatwierdzoną przez Inspektora nadzoru technologią z zachowaniem środków bezpieczeństwa i przepisów BHP. Metoda przeprowadzenia rozbiórek powinna uwzględnić wszelkie uwarunkowania, zlokalizować znajdujące się w pobliżu obiekty, ich rodzaj oraz wrażliwość na kurz i ewentualne wibracje mogące

wystąpić podczas prowadzenia prac. Plac rozbiórkowy musi być ogrodzony i odpowiednio zabezpieczony.

Wykonaniem rozbiórek powinny zajmować się wyspecjalizowane przedsiębiorstwa dysponujące wykwalifikowanymi pracownikami oraz potrzebnym sprzętem.

Prace rozbiórkowe należy wykonywać w taki sposób aby w jak najmniejszym stopniu ograniczyć możliwość funkcjonowania pozostałej części budynku. W związku z powyższym prace rozbiórkowe należy wykonać ręcznie.

Materiały z demontażu, do momentu wywiezienia składować w miejscu wskazanym przez Inwestora.

W trakcie prowadzenia prac będą powstawały odpady z grupy 1701 tj. odpady z budowy, remontów i demontażu. (Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. §2 ust. 17 w sprawie katalogu odpadów) i postępowanie z nimi musi być zgodne z obowiązującymi przepisami o odpadach. Materiały, elementy przywiezione, uzyskane w wyniku prac demontażowych ekspozycji należy posegregować do utylizacji. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. Zgodnie z Ustawą o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami) § 33, posiadacz odpadów może przekazać określone rodzaje odpadów w celu ich wykorzystania osobie fizycznej lub jednostce organizacyjnej, niebędącym przedsiębiorcami, na ich własne potrzeby.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Wymagania dla prac rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.

Sprawdzenie i odbiór prac rozbiórkowych powinny być wykonane zgodnie z normami wyszczególnionymi w pkt. 10.

7. OBMIAR ROBÓT

Ogólne zasady obmiaru prac podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 7

7.1. Jednostka przedmiarowa

Jednostką obmiarową prac rozbiórkowych - ryczałt

8. ODBIÓR ROBÓT

Ogólne zasady odbioru prac podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 8.

Roboty rozbiórkowe podlegać będą odbiorowi częściowemu.

Odbiór następuje po stwierdzeniu zgodności ich wykonania z zamówieniem, którego przedmiot określa dokumentacja projektowa, a także dokumentacja powykonawcza, w której podane są uzgodnione zmiany dokonane podczas prac.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ryczałt za całość robót

Cena obejmuje:

- Wykonanie wszelkich prac rozbiórkowych  ujętych w projekcie w tym wywózka i utylizacja odpadów

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości.

10.2. Inne materiały

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, Warszawa 2005.

Warunki techniczne wykonania i odbioru prac budowlo-montażowych.

Ustawą o odpadach z 7 kwietnia 2001r. (z późniejszymi zmianami)

Lista powstających odpadów do zagospodarowania Dz.U. z dn. 4 maja.2006r