Załącznik nr 1 do SWZ

Zam. 408/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa wraz z naprawą oraz wykonywanie kwartalnych przeglądów konserwacji drzwi automatycznych w budynkach Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie w okresie ośmiu kwartałów. (I. Kw. 2024 r.- IV kw. 2025 r.)  Od Oferenta wymaga się posiadania niezbędnych kwalifikacji do przeprowadzania przeglądów i napraw występujących  napędów drzwi automatycznych w postaci posiadania autoryzacji dotyczącej systemów Geze oraz Esco, zgodnie z warunkami technicznymi dopuszczenia urządzeń do stosowania w budownictwie.

- Określenie przedmiotu, wielkość oraz zakres przedmiotu zamówienia:

Wykonawca przyjmuje do wykonania na rzecz Zamawiającego wykonywanie konserwacji i naprawy drzwi automatycznych w niżej wymienionych obiektach:

- Wydział Biologii ul. Oczapowskiego 1A 					- 2 szt.

- Wydział Bioinżynierii Zwierząt ul. Oczapowskiego 5 			- 6 szt.

- Studium Języków Obcych ul. Obrońców Tobruku 3 			- 2 szt.

- Biblioteka Uniwersytecka ul. Oczapowskiego 12 B szt.			- 3 szt.

- Wydział Humanistyczny ul. Kurta Obitza 1					- 4 szt.

- Wydział Sztuki ul. Szrajbera 11						- 1 szt.

- Akwakultura ul. Warszawska 117 						- 2 szt.

- Wydział Nauk Technicznych ul. Heweliusza 4 				- 4 szt.

- Wydział Nauk Technicznych ul. Oczapowskiego 11			- 1 szt.

- Wydział Medycyny Weterynaryjnej ul. Oczapowskiego 13 		- 1 szt.

- Wydział lekarski , Centrum Medycyny Eksperymentalnej                         - 1 szt.

- „Kortosfera” 	ul. Dybowskiego 11A						- 2 szt.

- Wydział Prawa i Administracji						- 4 szt.

RAZEM – 33 szt.

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności konserwacyjnych:

- Regulacje zawieszenia skrzydeł drzwi automatycznych

- Kontrolę działania rygla

- Kontrole działania i regulacje radarów

- Kontrole działania fotokomórek

- Kontrole działania programatora funkcji automatycznych

- Kontrole działania ślizgaczy dolnych skrzydeł drzwiowych

- Czyszczenie bieżni wózków zawieszenia drzwi

- Kontrolę ogólną stanu automatyki poszczególnych drzwi

- Regulacje funkcji w zakresie prędkości, czasu i siły otwierania i zamykania drzwi

- Regulacje naprężenia pasa napędowego

- Zakres zamówienia obejmuje wykonanie następujących czynności serwisowych:

- Wykonywanie przeglądów konserwacji wszystkich drzwi automatycznych raz w kwartale, potwierdzone protokółem wykonania czynności konserwacji serwisowej, podpisanych przez użytkownika i inspektora nadzoru, będącego dalej podstawą do wystawienia faktury.

- Wykonywanie napraw drzwi automatycznych wraz z dostarczaniem nowych części zamiennych zgodnie z cennikiem oraz gwarancją określoną  przez  producenta. do wartości  25% wartości oferowanej ceny za czynności serwisowe.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić pisemnie z Zamawiającym zakres każdej naprawy, koszt oraz termin zakończenia. Wartość napraw w okresie 8 kwartałów nie może przekroczyć 25%  wartości oferowanej ceny za czynności serwisowe.

- Wykonawca zobowiązany jest po zgłoszeniu awarii przez Zamawiającego do jej usunięcia w ciągu max. 24 godzin. W przypadku konieczności wymiany uszkodzonych części, do naprawy należy przystąpić w ciągu max. 24 godzin od dostarczenia części nowej.

- Wykonawca zapewni w kosztach konserwacji drzwi automatycznych, obsługę serwisową wraz z kosztami robocizny i dojazdem pomiędzy przeglądami w ramach podpisanej Umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest poinformować Zamawiającego o terminie przeprowadzania konserwacji telefonicznie pod nr tel. 089/523 33 70 lub faksem 089/523 37 69 nie później niż na dwa dni przed terminem ich wykonania.

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu zamówienia z należytą starannością zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa, BHP, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi przez Zamawiającego.