Załącznik nr  1B -   ZAKRES NR 1.  poz. 1-4. *(zgodnie załącznikiem nr 1A)

### Parametry   -  SYSTEM DO WYKONYWANIA ATEREKTOMII  ROTACYJNEJ  WRAZ Z DZIERŻAWĄ KONSOLI

### POZ. 1-3.  Cewniki do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem-cewnik do aterektomi z wiertłem-prowadnik

### POZ. 4.  DZIERŻAWA KONSOLI  SZT.1.

### Nazwa ......................................................................................

Typ/model  ............................................................................

Rok produkcji  .........................................................................

Załącznik 1B Zakres nr 1 poz. 1-4  Parametry techniczne

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p. a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany-wpisuje Wykonawca (w miejscach oznaczonych (*) (**)podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prowadniki pomiarowe kompatybilne z konsolą elektroniczną dedykowaną do aterektomii |
| 1.1.. | Cewnik do aterektomii rotacyjnej z łącznikiem | Tak |  | Wymagane |
| 1.2.. | Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,5mm | Tak/Nie/Opisać | (*) | Parametr oceniany: 30 pkt.- Tak 0 pkt. –Nie |
| 1.3.. | Długość cewnika 135cm | Tak |  | Wymagane |
| 1.4.. | Osobny cewnik do aterektomii rotacyjnej (wiertło) | Tak |  | Wymagane |
| 1.5.. | Zakres dostępnych średnic wierteł 1,25-2,5mm | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.6.. | Długość cewnika 135cm | TAK | (**) | Wymagane |
| 1.7.. | Prowadnik – długość 330cm średnica 0,009” dostępne dwie sztywności prowadnika Floppy i Extra Support | Tak | (**) | Wymagane |
| 1.8.. | Końcówka widoczna w skopii o średnicy 0,014” i długości min 2 cm | Tak |  | Wymagane |
| POZ. 4. | Dzierżawa konsoli elektronicznej dedykowana do aterektomii |  |  |  |
| 4.1.. | Możliwość uzyskania obrotów w zakresie od 0 do 190 tyś na min. | Tak |  | Wymagane |
| 4.2.. | Możliwość napędzania systemu sprężonym powietrzem lub azotem o ciśnieniu min 6 atm | Tak |  | Wymagane |
| 4.3.. | Czytelny panel sterowania | Tak |  | Wymagane |
| 4.4.. | Pełne sterowanie pracą urządzenia za pomocą przełączników na łączniku | Tak |  | Wymagane |

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

1 A. Warunki Gwarancji i Serwisu dot. Zakresu nr 1 poz. 4.

| LP | Parametry wymagane i warunki | Wymagania | Wartości oferowane , szczegółowy opis przez Wykonawcę |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |
| 1 | Gwarancja - okres gwarancji na dostarczony sprzęt, elementy ( podać w miesiącach), liczona od podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego - | min 12 miesięcy TAK |  | Wymagane |
| 2 | Czas reakcji/ rozpoczęcia naprawy w dniach roboczych: serwisu nie dłużej jak 48 godz do 72 godz od otrzymania informacji o awarii | TAK |  | Wymagane |
| 3 | Wykaz podmiotów upoważnionych przez wytwórcę lub przedstawiciela do wykonywania czynności fachowej instalacji, okresowej konserwacji, okresowej lub doraźnej obsługi serwisowej, aktualizacji oprogramowania, okresowych lub doraźnych przeglądów, regulacji, kalibracji, wzorcowań, sprawdzeń lub kontroli bezpieczeństwa, chyba że zgodnie z instrukcją obsługi urządzenia czynności te mogą być wykonane przez użytkownika. | TAK/Podać adres, tel./ Wymienić |  | Wymagane |
| 4 | Możliwość zgłoszeń usterek w języku polskim 24 h/dobę – podać sposób oraz numer telefonów kontaktowych i faksu | TAK |  | Wymagane |
| 5.. | Przeglądu w okresie gwarancji wg zaleceń producenta wliczone w cenę oferty | Tak, podać ilość przeglądów |  | Wymagane |
| SZKOLENIA |
| 6 | - Wykonawca przeprowadzi szkolenie personelu użytkownika nie później jednak, niż w terminie 3 dni od daty podpisania protokołu zdawczo – odbiorczego sprzętu dla całego personelu oddziału, w zakresie obsługi oferowanego sprzętu u Zamawiającego | TAK |  | Wymagane |
| INNE ISTOTNE INFORMACJE |
| 7 | Transport krajowy i zagraniczny wraz z ubezpieczeniem | TAK |  | Wymagane |
| 8 | Preferowany termin dostawy, instalacji oraz uruchomienia | Max. Do 30 dni od daty zawarcia umowy |  | Wymagane |

- Uwaga: W rubryce „parametry wymagane i warunki” podano kryteria wymagane przez Zamawiającego, których nie spełnienie spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ....................................... data ...................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne –  KOSZULKA NACZYNIOWA DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę (w miejscach oznaczonych (*) (**)podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. –KOSZULKA NACZYNIOWA DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z IGŁĄ I PROWADNIKIEM |
| 1.. | Koszulka do dostępu promieniowego wykonana ze śliskiego materiału ETFE odporna na załamania | Tak, |  | Wymagane |
| 2.. | Średnice 4, 5, 6, 7F | Tak, opisać | (*) | Parametr oceniany: Wymienione średnice – 20 pkt Dodatkowe średnice – 30 pkt |
| 3.. | Długości 7, 10 i 16 cm | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.. | Dostępny miniprowadnik 0,018” i 0,025” o długości 45 cm z prosta końcówką lub J, dostępny prowadnik nitinolowo-platynowy wraz z mikronakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G/20G) | Tak |  | Wymagane |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne – MIKROCEWNIK DO UDROŻNIEŃ PRZEWLEKŁYCH ZAMKNIĘĆ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę (w miejscach oznaczonych (*) (**)podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. MIKROCEWNIK DO UDROŻNIEŃ PRZEWLEKŁYCH ZAMKNIĘĆ |
| 1.. | Taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2, 6F dystalnej 1,9F oraz tip o średnicy 1,4F | Tak | (**) | Wymagane |
| 2.. | Długość użytkowa 135 i 150 cm | Tak, opisać | (*) | Parametr oceniany: 2 długości 30 pkt 1 długość 0 pkt |
| 3.. | Kanał wewnętrzny pokryty PTFE o średnicach: dystalnie 0,016” proksymalnie 0,022” | Tak |  | Wymagane |
| 4.. | Kompatybilny z prowadnikiem 0,014 | Tak |  | Wymagane |
| 5.. | Część dystalna mikrocewnika na długości 70cm szaftu pokryta hydrofilnym polimerem dla długości 135cm oraz 85cm dla długości 150cm | Tak |  | Wymagane |
| 6.. | Końcówka mikrocewnika dobrze oznaczona w skopi | Tak |  | Wymagane |
| 7. | Średnica wewnętrzna końcówki 0,016” | Tak |  | Wymagane |
| 8.. | Oplot mikrocewnika wykonany z drutów stalowych | Tak |  | Wymagane |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ............................ data ...............................

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne –PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę (w miejscach oznaczonych (*) (**)podać numer strony oferty z potwierdzeniem zaoferowanego parametru) d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |
| 1.. | Sztywny stalowy prowadnik z końcówką dystalną elastyczną | Tak |  | Wymagane |
| 2.. | Wymagana średnica 0,035” | Tak |  | Wymagane |
| 3.. | Wymagana długość 260cm +/- 5cm | Tak | (**) | Wymagane |
| 4.. | Wymagana długość końcówki dystalnej 3cm +/- 1cm | Tak |  | Wymagane |
| 5.. | Wymagane końcówki dystalne elastyczne proste i zagięte. Promień zagiętej końcówki 3mm | Tak, opisać | (*) | Parametr oceniany: Promień 3mm – 30 pkt Inne wartości – 0 pkt |

1. Wymogiem jest, aby Wykonawca zaoferował sprzęt, o parametrach  takich, jakie są przedstawione w rubryce „Nazwa/Opis Parametru”. Niespełnienie tego warunku spowoduje odrzucenie oferty.

Miejscowość ............................ data ...............................