Załącznik nr 3 Formularz asortymentowo-cenowy POPRAWNY

Zadanie 1 Dostawa pasków, płynów myjących  i kontroli wraz z  dzierżawą  automatycznego analizatora do analizy moczu, dzierżawa 2 szt., półautomatycznego czytnika  do analizy  fizyko-chemicznej moczu  na okres 36 miesięcy

Paski , odczynniki , płyny myjące i kontrole do automatycznej i półautomatycznej analizy moczu na 36 miesięcy.

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Cena netto za j.m. | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6=4x5 | 7 | 8 | 9=6+8 | 10 |
| 1. | Paski do automatycznej analizy moczu | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Odczynniki , płyny myjące i kontrole do automatycznego analizatora moczu | Szt. | 50 000 |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Paski do półautomatycznej analizy moczu | Szt. | 10 000 |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Czynsz dzierżawy | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |  |
| Suma netto: | Suma brutto |  |

Część A – parametry graniczne modułu do analizy parametrów fizykochemicznych moczu

| Lp. | Parametr | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy lub używany( max.3 letnia eksploatacja, rok produkcji nie później niż 2018 ) |  |  |
| 2. | Wydajność - min. 200 próbek na godzinę. |  |  |
| 3. | Zasada odczytu pasków: fotometria reflektancyjna z zastosowaniem matrycy światłoczułej. |  |  |
| 4. | Automatyczny pomiar barwy moczu. |  |  |
| 5. | Automatyczny pomiar turbidymetryczny klarowności moczu. |  |  |
| 6. | Ciężar właściwy mierzony metodą refraktometryczną, z kompensacją temperatury; wbudowany refraktometr. |  |  |
| 7. | Wbudowany, kolorowy ekran dotykowy; wyświetlane obrazy pasków po reakcji dla próbek i kontroli. |  |  |
| 8. | Dozowanie próbek na pola reakcyjne pasków za pomocą pipetora. |  |  |
| 9. | Wykrywanie poziomu próbek i mieszanie próbek przez igłę dozującą. |  |  |
| 10. | Paski testowe z kwasem askorbinowym i polem kompensującym barwę moczu. |  |  |
| 11. | Paski testowe konfekcjonowane w kasetach; stabilność na pokładzie analizatora – 14 dni. |  |  |
| 12. | Podajnik probówek, z ciągłym dostawianiem statywów, z możliwością jednorazowego załadowania min. 100 probówe |  |  |
| 13. | Automatyczna kalibracja optyki analizatora. |  |  |
| 14. | Kalibracja pasków za pomocą pasków używanych do badań pacjentów. |  |  |
| 15. | Moduł kontroli jakości. |  |  |
| 16. | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |
| 17. | Mocz kontrolny parametrów fizyko-chemicznych, ciekły na bazie moczu ludzkiego (nie syntetyczny), stabilny minimum 2 tygodnie. Kontrola przeprowadzana raz dziennie na jednym poziomie, naprzemiennie. |  |  |
| 18. | Udział w zewnątrz laboratoryjnym systemie oceny jakości, dwa razy w roku. |  |  |

Część B - parametry graniczne modułu do analizy i oceny osadu moczu

| Lp. | Parametr | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizator nowy lub używany ( max.3 letnia eksploatacja, rok produkcji nie później niż 2018 ) |  |  |
| 2. | Zasada pomiaru: zautomatyzowana mikroskopia z automatyczną klasyfikacją elementów osadu moczu w oparciu o zarejestrowane obrazy cyfrowe pełnych pól widzenia przy małym (x10) i dużym powiększeniu (x40). |  |  |
| 3. | Wbudowany zautomatyzowany mikroskop z obiektywami x10 i x40, z automatycznym ustawianiem ostrości. |  |  |
| 4. | Mocz bez wirowania poza analizatorem jak i w analizatorze. |  |  |
| 5. | Automatyczna klasyfikacja ilościowa na min. 9 elementów morfotycznych (diagnostycznych). |  |  |
| 6. | Możliwość zdefiniowania przez użytkownika przynajmniej 20 dodatkowych kategorii/parametrów. |  |  |
| 7. | Min. 10 obrazów pełnych pól widzenia przy małym powiększeniu (x10), a dla próbek z wykrytymi elementami dodatkowo min. 30 obrazów pełnych pól widzenia przy dużym powiększeniu (x40). |  |  |
| 8. | Możliwość edycji/weryfikacji wykrytych elementów morfotycznych na obrazach pełnych mikroskopowych pól widzenia. |  |  |
| 9. | Wydajność: min. 100 próbek na godzinę. |  |  |
| 10. | Pojemność pokładu próbkowego analizatora: min. 100 próbek. |  |  |
| 11. | Brak wymaganych jakichkolwiek dodatkowych odczynników lub kalibratorów, za wyjątkiem płynów myjących. |  |  |
| 12. | System wyposażony w komputer, drukarkę i min. 24 calowy monitor. |  |  |
|  | Oprogramowanie analizatora w języku polskim. |  |  |

Część C - parametry graniczne półautomatycznego czytnika do analizy parametrów fizykochemicznych moczu

| Lp. | Parametr | TAK | NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Analizatory nowe lub używane ( max.3 letnia eksploatacja, rok produkcji nie później niż 2018 ) |  |  |
| 2. | Wydajność: min. 500 pasków/godz. |  |  |
| 3. | Metoda pomiaru – fotometria reflektancyjna z CCD i LED |  |  |
| 4. | Duży kolorowy ekran dotykowy, przekątna min. 7 cali |  |  |
| 5. | Oprogramowanie w języku polskim |  |  |
| 6. | Pole kompensacyjne na każdym pasku |  |  |
| 7. | Automatyczny odczyt barwy moczu |  |  |
| 8. | Minimum 12 opcji dla barw moczu rozpoznawanych automatycznie przez czytnik, z możliwością zmiany ich nazw przez użytkownika. |  |  |
| 9. | Minimum 6 opcji dla klarowności moczu, z możliwością ich nazw przez użytkownika. |  |  |
| 10. | Automatyczna korekcja ciężaru właściwego w zależności od wartości pH. |  |  |
| 11. | Pamięć: min. 3 000 wyników pacjentów, min. 1000 kontroli i min. 30 kalibracji |  |  |
| 12. | Kalibracja czytnika za pomocą rutynowych pasków używanych do pomiaru parametrów moczu. |  |  |
| 13. | Możliwość dostosowania czułości odczytu pasków, niezależnie dla każdego zakresu pomiarowego/progu danego testu. |  |  |
| 14. | Zamknięty pojemnik na zużyte paski z sygnalizacją jego przepełnienia. |  |  |
| 15. | Czytnik wyposażony w porty USB. |  |  |
| 16. | Mocz kontrolny parametrów fizyko-chemicznych, ciekły na bazie moczu ludzkiego (nie syntetyczny), konfekcjonowany w buteleczkach z zakraplaczem, tego samego producenta co czytnik, paski i analizator główny, stabilny minimum 2 tygodnie. Możliwość stosowania na analizatorze głównym. |  |  |

Zadanie 2 - Dostawa odczynników wraz z dzierżawą analizatora do elektroforezy na 1300 oznaczeń na okres 36 miesięcy.

Część A - Ilości oznaczeń i materiałów dodatkowych na 36 miesięcy

| Lp. | Asortyment | Jednostka miary (j.m.) | Szacunkowa ilość potrzeb j.m. | Ilość opakowań** | Cena netto za j.m. opakowanie | Wartość netto | VAT stawka | VAT | Wartość brutto | Nazwa lub nr katalogowy oraz producent zaoferowanego asortymentu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7=5x6 | 8 | 9=7x8 | 10=8+9 | 11 |
| 1. | Żel do elektroforezy beta1/beta2 | Szt. | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Surowice kontrolne poziom normalny | Szt. | 1 poziom na żel |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.A | Surowice kontrolne poziom patologiczny | Szt. | 1 poziom na żel |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Kontrola zewnątrz laboratoryjna raz w roku | Szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Dzierżawa analizatora spełniającego parametry graniczne | miesiąc | 36 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Materiały eksploatacyjne* | ….. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Suma netto: | Suma brutto |  |

*Wypełnia i wpisuje wykonawca zgodnie z ilością wyspecyfikowanych oznaczeń i okresem 36 miesięcy

**Kolumnę „Ilość opakowań/jednostek handlowych” wypełnia Wykonawca, w przypadku, gdy wyspecyfikowana ilość oznaczeń czy innych elementów przedmiotu zamówienia w przeliczeniu na opakowania/jednostki handlowe daje niepełne opakowanie/ jednostkę handlową - należy ilość opakowań/jednostek handlowych zaokrąglić „w górę” (do pełnych opakowań/jednostek handlowych)

Część B - Parametry graniczne dla automatycznego systemu rozdziału białek metodą elektroforezy

| Lp. | Parametr | Tak | Nie |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | W pełni automatyczny system do elektroforezy,immunofiksacji na żelach agarozowych w postaci jednego zwartego / kompaktowego urządzenia |  |  |
| 2. | Automatyczny przebieg procesów w obrębie jednego urządzenia bez pośrednich czynności manualnych: - nakładanie próbki na żel (aplikatory wbudowane w system) - rozdział - inkubacja - barwienie - suszenie - odczyt za pomocą skanera wysokorozdzielczego |  |  |
| 3. | Wykonanie następujących oznaczeń: - rozdział białek w surowicy na 6 frakcji - wykrywanie białek monoklonalnych metodą immunofiksacji w surowicy i w moczu w klasach IgG, IgM, Iga, kappa i lambda - immunofiksacja białka Bence-Jonesa (mocz bez zagęszczania), detekcja typów białkomoczu - detekcja białek, PMR – prążki oligoklonalne (bez wstępnego zagęszczenia) |  |  |
| 4. | Objętość próbki minimum 10 ul , max. 30 ul |  |  |
| 5. | Komora migracyjna sucha, temperatura rozdziału kontrolowana za pomocą systemu Peltiera |  |  |
| 6 | Wszystkie odczynniki w zestawach do proteinogramu gotowe do użycia, nietoksyczne |  |  |
| 7. | Utrwalanie metodą termiczną |  |  |
| 8. | Wbudowany skaner kodów kreskowych do identyfikacji próbek. |  |  |
| 9. | Skaner wysokorozdzielczy do żeli umożliwiający skanowanie materiałów przezroczystych i nieprzezroczystych |  |  |
| 10. | Możliwość sterowania urządzeniem oraz obróbką wyników za pomocą tego samego komputera zewnętrznego |  |  |
| 11. | Całkowicie automatyczna kontrola poszczególnych etapów procesu elektroforezy |  |  |
| 12. | Możliwość identyfikacji żelu po unikalnym ID |  |  |
| 13. | Możliwość wykonywania serii badań ( 13, 26 i 39 próbek badanych )od próbki pierwotnej do uzyskania wyniku w czasie poniżej 60 minut. |  |  |
| 14. | Funkcja SMC – automatyczne wykrywanie komponentów monoklonalnych |  |  |
| 15. | Możliwość zestawienia wykresów: aktualnego i archiwalnego pacjenta |  |  |
| 16. | W oprogramowaniu do analizy żelów wbudowany system kontroli jakości |  |  |
| 17. | Prezentacja wyników za pomocą wykresu, obrazu zeskanowanego, stężenia białka całkowitego |  |  |
| 18. | Oprogramowanie do analizy żeli dające możliwość modyfikacji wykresu |  |  |
| 19. | Dwukierunkowa transmisja danych. Zapewnienie dostępu do danych minimum : Dane pacjenta ( imię, nazwisko, PESEL, data urodzenia, płeć, ) Data wykonania badania , stężenie białka całkowitego- pobrane z systemu laboratoryjnego, oraz skan i wykres. |  |  |
| 20. | Oprogramowanie do analizy żeli w języku polskim |  |  |
| 21. | Oferen zapewni użutkownikowi udział w zewnętrzlaboratoryjnej międzynarodowej lub ogólnopolskiej niezależnej kontrolijakości badań( proteinogram ) w ilości ilości oznaczeń zapewniającej otrzymanie certyfikatu. |  |  |
| 22. | Sterowanie urządzeniem oraz analiza i zatwierdzenie wyników za pomocą tego samego komputera |  |  |
| 23. | Wyposażenie analizatora w sprzęt komputerowy niezbędny do opracowania wyników i gromadzenia danych. Komputer z monitorem , oprogramowanie Windows, UPS ( podtrzymanie pracy aparatu minimum 20 minut, drukarka zewnętrzna laserowa |  |  |
| 24. | Oprogramowanie zaoferowanego systemu pozwalana podgląd archiwalnych i bieżących wyników dla tego samego pacjenta oraz ich wydruk wraz z wykresami. W razie potrzeby wykonawca dokona adaptacji wyników z bazy danych do swojego oprogramowania na własny koszt |  |  |
| 25. | Aparat objęty gwarancją i opieką serwisową przez autoryzowany servis producenta |  |  |
| 26. | Oferent zapewnia szkolenie z obsługi systemu pracownikom laboratorium |  |  |
| 27. | Przegląd analizatora raz w roku na koszt oferenta |  |  |
| 28. | Koszty podłączenia systemu do sieci informatycznej laboratorium ponosi oferent |  |  |