Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

Tabela 1 - Serwer DC – typ A

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Serwer DC – typ A | TAK/NIE |  |
|  |  | Obudowa Rack o wysokości max 2U |  |  |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać instalację min. 16 dysków SFF SATA/SAS/NVMe 2,5” |  |  |
| 1. | Obudowa | Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie |  |  |
|  |  | serwera do celów serwisowych. |  |  |
|  |  | Obudowa musi posiadać ramkę zabezpieczającą zamykaną na klucz z przodu serwera w celu |  |  |
|  |  | zabezpieczenia dysków przed wyjęciem. |  |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta główna musi być |  |  |
|  |  | zaprojektowana przez producenta serwera. |  |  |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach dwuprocesorowych. |  |  |
|  |  | Zainstalowane dwa procesory. Z uwagi na licencje VMware posiadane przez Zamawiającego, |  |  |
|  |  | procesor nie może mieć więcej niż 32 rdzenie fizyczne. Procesor musi być w pełni obsługiwać |  |  |
|  |  | pamięci DDR4 RDIMM. Wynik wydajności procesorów zainstalowanych w systemie |  |  |
|  |  | dwuprocesorowym, powinien wynosić min. 408 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na |  |  |
| 4. | Procesor | stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Procesory muszą obsługiwać instrukcje |  |  |
|  |  | 64-bitowej architektury x86, zestawy instrukcji procesorów AVX-512/AVX2/Vector Neural Network |  |  |
|  |  | Instruction (VNNI). Każdy z procesorów musi posiadać minimum 35MB pamięci cache. |  |  |
|  |  | Zaoferowany procesor z uwagi na stabilność działania i dojrzałość konstrukcji musi być procesorem |  |  |
|  |  | dostępnym na rynku minimum od 12 miesięcy. |  |  |
|  |  | Minimum 1.5TB RAM DDR4 RDIMM. Wszystkie pamięci musza być takiego samego rozmiaru (GB). |  |  |
| 5. | Pamięć RAM | Serwer musi posiadać wolne sloty DIMM dla rozbudowy pamięci o 512GB RAM DDR4 RDIMM bez |  |  |
|  |  | wymiany dostarczonych z serwerem kości RAM. |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie pamięci | ECC, Memory Mirroring, SDDC, Adaptive Double Device Data Correction (ADDDC) |  |  |
|  |  | Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności min. 460GB każdy. Dyski muszą posiadać parametr |  |  |
|  |  | żywotności DWPD nie mniejszy niż 1.0 przy założeniu 5 lat eksploatacji. Dyski muszą być dyskami |  |  |
|  |  | HotSwap zainstalowanymi z przodu lub tyłu obudowy serwera. |  |  |
| 7. | Pamięć masowa | Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID wspierającego RAID1 (Mirror). |  |  |
|  |  | Kontroler musi być w pełni zgodny z oprogramowaniem VMware vSphere 7.x/8.x. Dostarczone |  |  |
|  |  | dyski SSD będą stanowić dysk systemowy dla VMware z którego będzie uruchamiany serwer. |  |  |
| 8. | Wbudowane porty | Przód serwera – minimum 1 x USB 2.0 , minimum 1 x USB 3.0 |  |  |
|  |  | Tył serwera – minimum 2 x USB 3.0, VGA (D-SUB) |  |  |

1/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Serwer DC – typ A | TAK/NIE |  |
| 9. | Sloty rozszeżeń | Serwer w pełnej wymaganej konfiguracji (z wymagani portami FC/ETH, kartą RAID) musi oferować: |  |  |
|  |  | - minimum 5 wolnych slotów PCI-E |  |  |
|  |  | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: |  |  |
|  |  | - minimum 4 porty 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ z wkładkami SFP+ MM. Porty muszą być |  |  |
|  |  | rozłożone na dwóch różnych kartach OCP/PCI lub 2 porty mogą być wlutowane w płytę główną. |  |  |
| 10. | Interfejsy sieciowe | - minimum 4 porty 32Gb Fibre-Channel z wkładkami SFP28 32Gbps MM. Porty muszą być |  |  |
|  |  | rozłożone na dwóch różnych kartach OCP/PCI. |  |  |
|  |  | Wszystkie karty sieciowe muszą być w pełni zgodne z oprogramowaniem VMware vSphere 7.x/8.x |  |  |
| 11. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080, dedykowana pamięć |  |  |
|  |  | układu graficznego min. 16MB |  |  |
| 12. | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo minimum N+1. |  |  |
|  |  | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, pracujące redundantnie, |  |  |
| 13. | Zasilanie | zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy |  |  |
|  |  | serwera oraz bez ograniczania wydajności serwera. |  |  |
|  |  | Mocy każdego zasilacza minimum 800W oraz nie więcej niż 1300W. |  |  |
| 14. | Diagnostyka | Serwer wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający |  |  |
|  |  | wyświetlenie informacji o stanie serwera i kodach błędów. |  |  |
|  |  | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowany port |  |  |
|  |  | Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps) i umożliwiająca: |  |  |
|  |  | • zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; |  |  |
|  |  | • wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; |  |  |
| 15. | Zarządzanie | • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej |  |  |
|  |  | wentylatorów, konfiguracji elementów serwera, temperaturze, aktualnym poborze |  |  |
|  |  | prądu, stanie zainstalowanych dysków rotacyjnych oraz SSD); |  |  |
|  |  | • bufor logów dotyczących alertów oraz zdarzeń; |  |  |
|  |  | • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika; |  |  |

2/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Serwer DC – typ A | TAK/NIE |  |
|  |  | • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów (np. obrazu ISO CD/DVD) |  |  |
|  |  | poprzez przeglądarkę – funkcjonalność nie może wymagać wtyczki Java RE; |  |  |
|  |  | • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury (tzw. IP KVM) – funkcjonalność nie |  |  |
|  |  | może wymagać wtyczki Java RE; |  |  |
|  |  | • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu (tzw. power capping) przez serwer; |  |  |
|  |  | • integracja z Active Directory oraz LDAP; |  |  |
|  |  | • wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub SNMP; |  |  |
| 16. | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 równoważnymi. |  |  |
|  |  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście zgodności z VMware ESXi w wersji 7.x/8.x. |  |  |
|  |  | Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie NBD. |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez producenta |  |  |
|  |  | oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis. |  |  |
| 17. | Gwarancja |  |  |  |
|  |  | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę lub e-mail wsparcia producenta podając |  |  |
|  |  | unikatowy numer urządzeni. |  |  |
|  |  | Możliwość pobierania ze strony producenta uaktualnień mikrokodu/BIOS/firmware karty |  |  |
|  |  | zarządzającej oraz sterowników nawet w przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 18. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego kanału sprzedaży |  |  |
|  |  | producenta na rynek polski. |  |  |

3/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

Tabela 2 - Serwer ROBO

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Serwer ROBO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Obudowa Rack o wysokości max 2U |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać instalację min. 12 dysków LFF SATA/SAS/NL-SAS |
| 1. | Obudowa | Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w |
|  |  | szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |
|  |  | Obudowa musi posiadać ramkę zabezpieczającą zamykaną na klucz z |
|  |  | przodu serwera w celu zabezpieczenia dysków przed wyjęciem. |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta |
|  |  | główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach |
|  |  | dwuprocesorowych. |
|  |  | Zainstalowany jeden procesor, oraz wolny slot na drugi procesor. Procesor |
|  |  | musi być w pełni obsługiwać pamięci DDR4 RDIMM. Z uwagi na licencje MS |
|  |  | Windows posiadane przez Zamawiającego, procesor nie może mieć więcej |
|  |  | niż 8 rdzeni fizycznych. Wynik wydajności procesorów zainstalowanych w |
|  |  | systemie dwuprocesorowym, powinien wynosić min. 128 w teście |
| 4. | Procesor | SPECrate2017_int_base, dostępnym na stronie www.spec.org dla |
|  |  | konfiguracji dwuprocesorowej. Procesor musi obsługiwać instrukcje 64- |
|  |  | bitowej architektury x86, zestawy instrukcji procesorów AVX- |
|  |  | 512/AVX2/Vector Neural Network Instruction (VNNI). Każdy rdzeń |
|  |  | procesora taktowany minimum zegarem 2.7GHz. Zaoferowany procesor z |
|  |  | uwagi na stabilność działania i dojrzałość konstrukcji musi być procesorem |
|  |  | dostępnym na rynku minimum od 12 miesięcy. |
|  |  | Minimum 128GB RAM DDR4 RDIMM. Wszystkie pamięci musza być takiego |
| 5. | Pamięć RAM | samego rozmiaru (GB). Płyta główna musi posiadać minimum 32 sloty |
|  |  | DIMM. |
| 6. | Zabezpieczenie pamięci | ECC, Memory Mirroring, SDDC, Adaptive Double Device Data Correction |
|  |  | (ADDDC) |
|  |  | Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności min. 460GB każdy. Dyski muszą |
|  |  | posiadać parametr żywotności DWPD nie mniejszy niż 1.0 przy założeniu 5 |
| 7. | Pamięć masowa | lat eksploatacji. Dyski muszą być dyskami HotSwap zainstalowanymi z |
|  |  | przodu lub tyłu obudowy serwera. |

4/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Serwer ROBO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Zainstalowane dyski NL-SAS 4 szt. 4TB lub 8 szt. 2TB. |
|  |  | Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID |
|  |  | wspierającego RAID1/5 posiadającego minimum 2GB Cache oraz |
|  |  | zabezpieczenie pamięci cache poprzez BBWC lub FWBC. Kontroler musi być |
|  |  | w pełni zgodny z oprogramowaniem VMware vSphere 7.x/8.x. Dostarczone |
|  |  | dyski SSD będą stanowić dysk systemowy dla VMware z którego będzie |
|  |  | uruchamiany serwer. |
| 8. | Wbudowane porty | Przód serwera – minimum 1 x USB 2.0 , minimum 1 x USB 3.0 |
|  |  | Tył serwera – minimum 2 x USB 3.0, VGA (D-SUB) |
|  |  | Serwer w pełnej wymaganej konfiguracji (z wymagani portami FC/ETH, |
| 9. | Sloty rozszerzeń | kartą RAID) musi oferować: |
|  |  | - minimum 5 wolnych slotów PCI-E po rozbudowie serwera do dwóch |
|  |  | procesorów CPU. |
|  |  | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: |
|  |  | - minimum 8 portów 1Gb Ethernet RJ45. Porty muszą być rozłożone na |
| 10. | Interfejsy sieciowe | dwóch różnych kartach (po 4 szt.) |
|  |  | - minimum 2 porty 16Gb Fibre-Channel z wkładkami SFP+ 16Gbps MM |
|  |  | Wszystkie karty sieciowe muszą być w pełni zgodne z oprogramowaniem |
|  |  | VMware vSphere 7.x/8.x |
| 11. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080, |
|  |  | dedykowana pamięć układu graficznego min. 16MB |
| 12. | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo |
|  |  | minimum N+1. |
|  |  | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, |
|  |  | pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia |
| 13. | Zasilanie | dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez |
|  |  | ograniczania wydajności serwera. |
|  |  | Mocy każdego zasilacza minimum 500W oraz nie więcej niż 700W. |
|  |  | Serwer wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD umieszczony na froncie |
| 14. | Diagnostyka | obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera i kodach |
|  |  | błędów. |

5/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

|  |  | Serwer ROBO |
| --- | --- | --- |
|  |  | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |
|  |  | posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps) i |
|  |  | umożliwiająca: |
|  |  | • zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty |
|  |  | zarządzającej; |
|  |  | • wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; |
|  |  | • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. |
|  |  | prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji elementów |
|  |  | serwera, temperaturze, aktualnym poborze prądu, stanie |
|  |  | zainstalowanych dysków rotacyjnych oraz SSD); |
|  |  | • bufor logów dotyczących alertów oraz zdarzeń; |
| 15. | Zarządzanie | • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację |
|  |  | użytkownika; |
|  |  | • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów (np. |
|  |  | obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę – funkcjonalność nie |
|  |  | może wymagać wtyczki Java RE; |
|  |  | • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury (tzw. IP KVM) |
|  |  | – funkcjonalność nie może wymagać wtyczki Java RE; |
|  |  | • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu (tzw. power |
|  |  | capping) przez serwer; |
|  |  | • integracja z Active Directory oraz LDAP; |
|  |  | • wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub |
|  |  | SNMP; |
|  |  | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 |
| 16. | Certyfikaty | równoważnymi. |
|  |  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście zgodności z VMware ESXi w |
|  |  | wersji 7.x/8.x. |
|  |  | Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie NBD. |
| 17. | Gwarancja | Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie |
|  |  | przez producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany |
|  |  | serwis. |
|  |  | 6/11 |

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia TAK/NIE | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Serwer ROBO

|  | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę lub e-mail |
| --- | --- |
|  | wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzeni. |
|  | Możliwość pobierania ze strony producenta uaktualnień |
|  | mikrokodu/BIOS/firmware karty zarządzającej oraz sterowników nawet w |
|  | przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |
| 18. Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego |
|  | kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |

Tabela 3 - Serwer DC

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak/Nie |  |
|  |  | Serwer DC |  |  |
|  | Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max 2U |  |  |
|  |  | Obudowa musi umożliwiać instalację min. 16 dysków SFF SATA/SAS/NVMe |  |  |
|  |  | 2,5” |  |  |
| 1. |  | Serwer wraz z kompletem wysuwanych szyn umożliwiających montaż w |  |  |
|  |  | szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych. |  |  |
|  |  | Obudowa musi posiadać ramkę zabezpieczającą zamykaną na klucz z przodu |  |  |
|  |  | serwera w celu zabezpieczenia dysków przed wyjęciem. |  |  |
| 2. | Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania do dwóch procesorów. Płyta |  |  |
|  |  | główna musi być zaprojektowana przez producenta serwera. |  |  |
| 3. | Chipset | Dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach |  |  |
|  |  | dwuprocesorowych. |  |  |
|  | Procesor | Zainstalowane dwa procesory, każdy z minimum 32 rdzeniami fizycznymi. |  |  |
|  |  | Procesor musi być w pełni obsługiwać pamięci DDR4 RDIMM. Wynik |  |  |
| 4. |  | wydajności procesorów zainstalowanych w systemie dwuprocesorowym, |  |  |
|  |  | powinien wynosić min. 408 w teście SPECrate2017_int_base, dostępnym na |  |  |
|  |  | stronie www.spec.org dla konfiguracji dwuprocesorowej. Procesory muszą |  |  |

7/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak/Nie |  |
|  |  | Serwer DC |  |  |
|  |  | obsługiwać instrukcje 64-bitowej architektury x86, zestawy instrukcji |  |  |
|  |  | procesorów AVX-512/AVX2/Vector Neural Network Instruction (VNNI). |  |  |
|  |  | Każdy z procesorów musi posiadać minimum 35MB pamięci cache. |  |  |
|  |  | Zaoferowany procesor z uwagi na stabilność działania i dojrzałość |  |  |
|  |  | konstrukcji musi być procesorem dostępnym na rynku minimum od 12 |  |  |
|  |  | miesięcy. |  |  |
|  | Pamięć RAM | Minimum 1.5TB RAM DDR4 RDIMM. Wszystkie pamięci musza być takiego |  |  |
| 5. |  | samego rozmiaru (GB). Serwer musi posiadać wolne sloty DIMM dla |  |  |
|  |  | rozbudowy pamięci o 512GB RAM DDR4 RDIMM bez wymiany |  |  |
|  |  | dostarczonych z serwerem kości RAM. |  |  |
| 6. | Zabezpieczenie pamięci | ECC, Memory Mirroring, SDDC, Adaptive Double Device Data Correction |  |  |
|  |  | (ADDDC) |  |  |
|  | Pamięć masowa | Zainstalowane 2 dyski SSD o pojemności min. 460GB każdy. Dyski muszą |  |  |
|  |  | posiadać parametr żywotności DWPD nie mniejszy niż 1.0 przy założeniu 5 |  |  |
|  |  | lat eksploatacji. Dyski muszą być dyskami HotSwap zainstalowanymi z |  |  |
|  |  | przodu lub tyłu obudowy serwera. |  |  |
| 7. |  | Dyski muszą być podłączone do sprzętowego kontrolera RAID wspierającego |  |  |
|  |  | RAID1 (Mirror). Kontroler musi być w pełni zgodny z oprogramowaniem |  |  |
|  |  | VMware vSphere 7.x/8.x. Dostarczone dyski SSD będą stanowić dysk |  |  |
|  |  | systemowy dla VMware z którego będzie uruchamiany serwer. |  |  |
|  | Wbudowane porty | Przód serwera – minimum 1 x USB 2.0 , minimum 1 x USB 3.0 |  |  |
| 8. |  |  |  |  |
|  |  | Tył serwera – minimum 2 x USB 3.0, VGA (D-SUB) |  |  |
|  | Sloty rozszeżeń | Serwer w pełnej wymaganej konfiguracji (z wymagani portami FC/ETH, |  |  |
| 9. |  | kartą RAID) musi oferować: |  |  |
|  |  | - minimum 5 wolnych slotów PCI-E |  |  |
|  | Interfejsy sieciowe | Zainstalowane i w pełni funkcjonalne interfejsy: |  |  |
|  |  | - minimum 4 porty 10Gb Ethernet w standardzie SFP+ z wkładkami SFP+ |  |  |
| 10. |  | MM. Porty muszą być rozłożone na dwóch różnych kartach OCP/PCI lub 2 |  |  |
|  |  | porty mogą być wlutowane w płytę główną. |  |  |
|  |  | - minimum 4 porty 32Gb Fibre-Channel z wkładkami SFP28 32Gbps MM. |  |  |
|  |  | Porty muszą być rozłożone na dwóch różnych kartach OCP/PCI. |  |  |

8/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak/Nie |  |
|  |  | Serwer DC |  |  |
|  |  | Wszystkie karty sieciowe muszą być w pełni zgodne z oprogramowaniem |  |  |
|  |  | VMware vSphere 7.x/8.x |  |  |
| 11. | Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1920x1080, |  |  |
|  |  | dedykowana pamięć układu graficznego min. 16MB |  |  |
| 12. | Wentylatory | Wentylatory wspierające wymianę Hot-Swap, zamontowane nadmiarowo |  |  |
|  |  | minimum N+1. |  |  |
|  | Zasilanie | Minimum dwa identyczne zasilacze zainstalowane wewnątrz serwera, |  |  |
|  |  | pracujące redundantnie, zapewniające możliwość wyłączenia i wyjęcia |  |  |
| 13. |  | dowolnego z nich z serwera bez przerywania pracy serwera oraz bez |  |  |
|  |  | ograniczania wydajności serwera. |  |  |
|  |  | Mocy każdego zasilacza minimum 800W oraz nie więcej niż 1300W. |  |  |
|  | Diagnostyka | Serwer wyposażony w wyświetlacz LED lub LCD umieszczony na froncie |  |  |
| 14. |  | obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie serwera i kodach |  |  |
|  |  | błędów. |  |  |
|  | Zarządzanie | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego |  |  |
|  |  | posiadająca dedykowany port Gigabit Ethernet RJ-45 (10/100/1000Mbps) i |  |  |
|  |  | umożliwiająca: |  |  |
|  |  | • zdalny dostęp do graficznego interfejsu WWW karty zarządzającej; |  |  |
|  |  | • wsparcie dla SNMP lub SysLog, SSH i Redfish; |  |  |
|  |  | • zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. |  |  |
|  |  | prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji elementów |  |  |
|  |  | serwera, temperaturze, aktualnym poborze prądu, stanie |  |  |
| 15. |  | zainstalowanych dysków rotacyjnych oraz SSD); |  |  |
|  |  | • bufor logów dotyczących alertów oraz zdarzeń; |  |  |
|  |  | • szyfrowane połączenie (TLS) oraz autentykacje i autoryzację |  |  |
|  |  | użytkownika; |  |  |
|  |  | • możliwość podmontowania zdalnych wirtualnych napędów (np. |  |  |
|  |  | obrazu ISO CD/DVD) poprzez przeglądarkę – funkcjonalność nie |  |  |
|  |  | może wymagać wtyczki Java RE; |  |  |

9/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

| Lp. | Nazwa komponentu | Wymagane minimalne parametry techniczne | Spełnia | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Tak/Nie |  |
|  |  | Serwer DC |  |  |
|  |  | • wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury (tzw. IP KVM) |  |  |
|  |  | – funkcjonalność nie może wymagać wtyczki Java RE; |  |  |
|  |  | • możliwość zdalnego ustawienia limitu poboru prądu (tzw. power |  |  |
|  |  | capping) przez serwer; |  |  |
|  |  | • integracja z Active Directory oraz LDAP; |  |  |
|  |  | • wysyłanie logów dotyczących pracy serwera poprzez SysLog lub |  |  |
|  |  | SNMP; |  |  |
|  | Certyfikaty | Serwer musi być wyprodukowany zgodnie z normą ISO 9001 |  |  |
| 16. |  | równoważnymi. |  |  |
|  |  | Oferowany serwer musi znajdować się na liście zgodności z VMware ESXi w |  |  |
|  |  | wersji 7.x/8.x. |  |  |
|  | Gwarancja | Wymagany jest serwis gwarancyjny 36 miesięcy świadczony w trybie NBD. |  |  |
|  |  | Zamawiający wymaga, aby usługi serwisowe świadczone były wyłącznie przez |  |  |
|  |  | producenta oferowanego sprzętu lub przez jego autoryzowany serwis. |  |  |
| 17. |  | Możliwość sprawdzenia statusu gwarancji poprzez stronę lub e-mail |  |  |
|  |  | wsparcia producenta podając unikatowy numer urządzeni. |  |  |
|  |  | Możliwość pobierania ze strony producenta uaktualnień |  |  |
|  |  | mikrokodu/BIOS/firmware karty zarządzającej oraz sterowników nawet w |  |  |
|  |  | przypadku wygaśnięcia gwarancji serwera. |  |  |
| 18. | Inne | Dostarczony sprzęt musi być fabrycznie nowy i musi pochodzić z oficjalnego |  |  |
|  |  | kanału sprzedaży producenta na rynek polski. |  |  |

10/11

Wstępny opis przedmiotu zamówienia - Zakup serwerów dla centrali i oddziałów regionalnych

Tabela 4 - Software

Wykonawca w ramach oferty dostarczy oprogramowanie zarządzające i diagnostyczne wyprodukowane przez producenta serwera wraz ze wsparciem producenta na okres 36 miesięcy umożliwiające zdalne zarządzanie wszystkimi dostarczonymi w przetargu serwerami jako grupą serwerów (klastrem), posiadające interfejs graficzny dostępny z poziomu przeglądarek internetowych WWW, pozwalające na:

| L.p | Wymagane minimalne | Spełnia (TAK/NIE) | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Software |  |  |
| 1 | włączenie, wyłączenie, restart, podgląd logów |  |  |
|  | serwerów, sprawdzenie statusu sprzętu, przejęcie |  |  |
|  | pełnej konsoli graficznej i tekstowej serwerów |  |  |
| 2 | tworzenie szablonów instalacyjnych dla systemów |  |  |
|  | operacyjnych – wymaganie pożądane |  |  |
| 3 | tworzenie profili serwerów ze zdefiniowanymi |  |  |
|  | parametrami BIOS, procesora/-ów, pamięci, |  |  |
|  | kontrolera RAID które umożliwiają szybkie wdrożenie |  |  |
|  | identycznej konfiguracji na grupie serwerów. |  |  |
| 4 | zdalne montowanie obrazów ISO pozwalające na |  |  |
|  | uruchomienie z nich serwera, aktualizacja |  |  |
|  | sterowników i BIOS serwerów zgodnie z stworzonym |  |  |
|  | harmonogramem |  |  |
| 5 | monitorowanie stanu serwerów innych producentów |  |  |
|  | za pomocą SNMP oraz umożliwiać przekierowanie |  |  |
|  | bezpośrednio do karty zarządzającej wskazanego |  |  |
|  | serwera |  |  |

11/11