1.      SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA pn.

LIKWIDACJA  STACJI PALIW NA TERENIE KOMENDY POWIATOWEJ POLICJI                       W ZAMBROWIE I ZBIORNIKÓW PALIWA NA TERENIE KOMISARIATU POLICJI W DĄBROWIE  BIAŁOSTOCKIEJ   – opracowanie dokumentacji projektowej.

- Charakterystyka przedmiotu zamówienia

Stacja paliw znajduje się na terenie nieruchomości użytkowanej przez Komendę Powiatową Policji Zambrowie  (adres: ul. Wojska Polskiego 4A,  Zambrów, działka nr 1476/4). Stacja zaopatruję w paliwo (Pb 95) i (ON)  pojazdy służbowe jednostki (zbiorniki                                      o pojemności 10.000 l  w ilości 2 szt., rok wyprodukowania  zbiorników – 1972). Zbiorniki paliwa (dwa zbiorniki paliwa o pojemności 6000 l każdy)  na terenie KP w Dąbrowie Białostockiej nie są eksploatowane.

Przedmiot zamówienia obejmuje:

- Wykonanie badań środowiska gruntowo – wodnego w celu ustalenia zakresu ewentualnego skażenia gruntu lub wód gruntowych substancjami ropopochodnymi. W przypadku stwierdzenia przekroczeń obowiązujących norm dla środowiska gruntowo – wodnego określenie zakresu prac rekultywacyjnych, opracowanie wniosku o uzgodnienie warunków przeprowadzenia prac rekultywacyjnych i uzyskanie decyzji uzgadniającej warunki przeprowadzenia prac rekultywacyjnych.

- Opracowanie dokumentacji projektowej  likwidacji stacji paliw Komendy Powiatowej Policji      w Zambrowie .

- Uzyskanie pozwoleń  niezbędnych do rozpoczęcia robót związanych z fizyczną likwidacją stacji paliw.

I. Opis istniejącej stacji paliw

Stacja paliw na terenie KPP w Zambrowie na dzień dzisiejszy jest eksploatowana. Do 30.06.2019 r. ważna jest legalizacja zbiorników.

Istniejące zbiorniki podziemny znajdują się na terenie utwardzonym kostką brukową. Wysepka stacji paliw jest otoczona krawężnikiem betonowym ( ok. 10 cm powyżej otaczającego terenu). Na wysepce znajdują  się dwa  dystrybutory paliwa, dwa zawory odpowietrzenia, króćce do pomiaru paliwa listwą, klapy stalowe przykrywające studzienki.

Dostęp do stacji z placu wewnętrznego jednostki, utwardzonego kostką betonową.               W pobliżu stacji znajduje się budynek gospodarczy (magazynek paliw i smarów). Brak zieleni towarzyszącej.  Nad dystrybutorami wiata stalowa pokryta eternitem o wym. 7m x 10 m.

Zasilanie stacji – przyłącze kablowe z  rozdzielni znajdującej się na ścianie magazynku MPiS przy Stacji Paliw.

Podstawowe parametry zbiornika przy KPP w Zambrowie (określone na podstawie dokumentów będących w posiadaniu użytkownika)

- Zbiorniki podziemne bezciśnieniowe.

- Pojemność – 10 m3; Głębokość posadowienia – ok. 0,8m od górnego płaszcza.

- Studzienka na planie prostokąta przykryta klapą stalową (przy  studzience wlew paliwa oraz właz do zbiornika).

- Zbiornik zagłębiony jest w gruncie piaszczystym; posadowiony na wylewce betonowej pod spodem zbiornika, do której zamocowane są taśmy stalowe przytwierdzające zbiornik. Zabezpieczenie antykorozyjne – izolacja z masy bitumicznej i juty.

Zbiorniki podziemne paliwa przy KP w Dąbrowie Białostockiej od lat nieużytkowane o pojemności 5000—6000l, szt. 2

II. Zakres prac, które winna obejmować dokumentacja projektowa:

- Rozbiórka stacji paliw  (demontaż zbiornika, dystrybutora oraz wszelkich instalacji                          i towarzyszących elementów budowlanych, z wykonaniem wszystkich wymaganych prawem i przepisami bhp badań i pomiarów).

- Utylizacja wszelkich powstałych odpadów.

- Zagospodarowanie terenu po zlikwidowanej stacji paliw – planuje się wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu „polbruk”  wraz z podbudową,  z nawiązaniem do nawierzchni istniejącej (kostka betonowa z odzysku + nowa na uzupełnienie miejsc po zdemontowanych urządzeniach); teren po likwidacji zbiornika będzie stanowił fragment istniejącego wewnętrznego placu manewrowego jednostki.

III.  Zakres dokumentacji projektowej dla każdego zadania:

1) Sprawozdanie z wykonanych dla stacji badań wraz z przyrównaniem wyników analiz                      do wartości dopuszczalnych określonych w obowiązujących przepisach prawnych, zanieczyszczeń określeniem ewentualnych zanieczyszczeń oraz z określeniem skali prac rekultywacyjnych – 1 egz.

2) Projekt rozbiórki  wraz z niezbędnymi uzgodnieniami – w 4  egz.

3) Kosztorys inwestorski – w 2 egz.,

4) Przedmiar – w 2 egz.,

5) Specyfikację  techniczną wykonania i odbioru robót – w 2  egz.,

6) inne opracowania, których wykonanie stało się niezbędne do uzyskania pozwolenia na rozbiórkę, np.: wykonanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko –1 egz.,

7) dokumentację w/w w formie elektronicznej – 1 szt..

b) Kod CPV: 71243000-3 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów.

c) nie dopuszcza się składania ofert częściowych,

d) dopuszcza się składanie ofert równoważnych,

e) z realizacją zamówienia nie wiąże się dostęp do informacji niejawnych,

f) normy i certyfikaty dotyczące przedmiotu zamówienia – zgodnie z umową

g) dokumentacja techniczna branży budowlanej, elektrycznej, sanitarnej:  nie dotyczy

h) wyszczególnienie wszelkich dodatkowych usług i warunków zamówienia:

i) nie dopuszcza się składanie ofert wariantowych,

j) przewiduje się możliwość powierzenia części zamówienia podwykonawcom.

Uwaga:

Wartość zamówienia obejmuje likwidację stacji paliw w Zambrowie i  likwidację zbiorników paliwa w Dąbrowie Białostockiej. W przypadku nie stwierdzenia zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego w zakresie rozszerzonym wartość zadania stanowić będzie 53% wartości określonej w postępowaniu.