Załącznik nr 1.1

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZAKUP, DOSTAWA I MONRAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, DRUKAREK,

URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH

ORAZ INNEGO WYPOSAŻENIA BIUROWEGO

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dostawa i montaż wyposażenia na potrzeby projektu pn.: „Utworzenie Centrum Kompetencji Zawodowych w obszarze mechaniczno-górniczo-hutniczym”, który jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, 10 Oś Priorytetowa Wiedza i kompetencje, Działanie 10.2 Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie zawodowe uczniów – SPR.

2. Termin realizacji zamówienia: do  31.08.2020 roku.

3. Wymaga się, aby dostarczony sprzęt był kompletny i gotowy do pracy zgodnie z jego przeznaczeniem bez żadnych dodatkowych zakupów.

4. Wymaga się dostarczenia sprzętu nowego, niebędącego sprzętem powystawowym, pełnowartościowego, spełniającego wymogi techniczne i ilościowe określone w niniejszym załączniku. Zamawiający wymaga dostawy sprzętu bez wad, a także bez śladów używania i uszkodzeń mechanicznych.

5. Wszystkie dostarczone urządzenia elektryczne muszą posiadać instrukcję obsługi oraz dokumentację techniczną w języku polskim.

6. Wszystkie dostarczone urządzenia muszą być objęte minimum 24 - miesięczną gwarancją (termin gwarancji stanowi kryterium oceny ofert - szczegóły w  XIV rozdziale).

7. Czas reakcji serwisu – najpóźniej w trzecim dniu roboczym po otrzymaniu zgłoszenia (przyjmowanie zgłoszeń w dni robocze 7.00 do 15.00 telefonicznie, faxem, e-mail). Czas naprawy do 5 dni roboczych. W przypadku braku możliwości naprawy w w/w terminie Dostawca ma obowiązek dostarczenia sprzętu zastępczego o nie gorszych parametrach technicznych

8. Zasady dostawy:

a) Miejsce dostawy:

- Zespół Szkół Samochodowych, Tadeusza Rejtana 18, 33-300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 1-34)

- Centrum Kształcenia Zawodowego, ul. Zamenhofa 1, 33- 300 Nowy Sącz (poz. w tabeli: 35-46)

- siedziba Nowosądeckiego Inkubatora Przedsiębiorczości, ul. Wyspiańskiego 13, 33-300 Nowy Sącz, województwo małopolskie- (poz. w tabeli: 47-48)

b) Wykonawca uzgodni z Zamawiającym i potwierdzi drogą elektroniczną dokładny termin dostawy. Uzgodnienia zostaną dokonane najpóźniej na trzy dni przed planowanym terminem dostawy.

c) Dostawa zostanie zrealizowana w dniu roboczym w godzinach od 8.00 do 14.00,

d) Przedmiot zamówienia dostarczony będzie jednorazowo.

9. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania usług towarzyszących dostawie, takich jak transport, załadunek, rozładunek, wniesienie do pomieszczeń wskazanych przez przedstawicieli Zamawiającego montaż, jednokrotne uruchomienie oraz wszelkich innych usług dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia.

10. Szczegółowe wymagania dotyczące zamawianego sprzętu /poniżej określono parametry minimalne/:

CZĘŚĆ I:

ZAKUP, DOSTAWA i MONTAŻ SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO, ELEKTRONICZNEGO I DRUKAREK

| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| --- |
| l.p. | nazwa | opis | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| 1 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz, Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 2 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz, Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 3 | Mysz bezprzewodowa | typ: bezprzewodowy 2,4 Ghz; typ interfejsu: USB; DPI: 1000; styl: 3D; kolor czarny; orientacja dłoni: obie ręce; liczba rolek: 1; liczba przycisków: 4; rodzaj zasilania: bateria; tryb pracy: laser | sztuk | 1 |
| 4 | Program TachoStudio | Program w wersji cyfrowo-analogowej z obsługą 4 pojazdów, na 5 stanowisk komputerowych, współpraca ze wszystkimi czytnikami do tachografów i kart kierowców, możliwość ewidencjonowania i analizy danych z tarcz analogowych. Abonament na aktualizację min. 1 rok. Pomoc techniczna przy obsłudze. | sztuk | 1 |
| 5 | Pakiet Microsoft Office 2016 | Oprogramowanie biurowe w skład którego wchodzić będą programy: Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, Microsoft OneNote, Microsoft Access, Microsoft Publisher, licencja Edukacyjna wieczysta | sztuk | 2 |
| 6 | Router/switch | 24 porty 10/100/1000Mbps; obsługa Auto MDI/MDIX oraz MAC address self-learning; 3.5Mbit SDRAM Packet buffer; obsługa tablicy MAC 16k; zdolność przełączania 48Gbps; konstrukcja bez wentylatora zapewniająca cichą pracę bez zakłócania otoczenia; urządzenie Plug and Play, nie wymaga konfiguracji; standardowa stalowa obudowa 19 cali z kompletem uchwytów | sztuk | 1 |
| 7 | Listwy przeciwprzepięciowe | ilość wejść co najmniej 4 typu europejskiego z bolcem maksymalne obciążenie: 10A / 230V / 3680W, Przewód zasilający min. 2.5 m, Zgodność z normą EC, Zabezpieczenia / filtry: przeciw przeciążeniowe, przeciwprzepięciowe, przeciwzwarciowe, przed dziećmi | sztuk | 8 |
| 8 | Urządzenie drukujące/ wielofunkcyjne A3 | obsługiwany format papieru A3 i A4, rozdzielczość druku mono 600x600dpi; szybkość drukowania mono 23 stron A4/min; automatyczne dwustronne drukowanie i kopiowanie; standardowa pamięć 128MB; miesięczne obciążenie 50000 stron (A4); skaner z automatycznym podajnikiem i skanowaniem dwustronnym, rozdzielczość optyczna skanowania 600x600 dpi w kolorze; podajnik papieru standardowo na 250 stron z możliwością opcjonalnego rozbudowania do 700 stron; język drukarki PCL6; interfejsy USB 2.0, LAN 10/100 RJ-45; Załączone akcesoria: toner startowy fabryczny, kabel USB, przewód UTP 3m Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 9 | Projektor multimedialny | czas pracy lampy w trybie ECO: 7000 godz.; technologia DLP, kontrast 22000:1, rozdzielczość 1920 x 1080dpi, jasność 2000 ANSI lm.; wbudowany głośnik 8W; interfejsy: 1x audio (Mini Jack), 1x D-sub 15-pin, USB (A) zasilające, 2x HDMI, 1x USB, RS232, wyświetlany obraz o wielkości 30”-300”, minimalny rzut z 1,0 metra, zoom/Focus: 1.1x; menu ekranowe w j. polskim; automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie; wyposażenie: torba transportowa, pilot, kabel VGA, kabel HDMI 3m, kabel zasilający | sztuk | 1 |
| 10 | Ploter | Rozdzielczość drukowania: 2.400 × 1.200 dpi, Czas wydruku pierwszej strony: Czarno-białe 34 s, Kolor 34 s • Kolory: Magenta, Żółty, Cyjan, Czarny • Pojemność zbiornika z tuszem: 50 ml • Min. rozmiar kropli: 4 pl, z technologią zmiennej kropli atramentu • Konfiguracja dyszy: 800 czarny, 800 każdy kolor • Formaty papieru: A1, A2, A2+, A3+, A3, A4, B1, B2, B3, B4, B5, 17" (43,2 cm), 24" (61,0 cm) • Marginesy wydruku w arkuszach: Tryb 1: 3 mm (w górę), 3 mm (w prawo), 3 mm (w dół), 3 mm (w lewo) • Marginesy drukowania na rolce: Tryb 1: 3 mm (w górę), 3 mm (w prawo), 3 mm (w dół), 3 mm (w lewo) • Automatyczny podajnik dokumentów: Standard (integr.) • Odpowiednia wytrzymałość papieru: 0,05 mm – 0,27 mm • Zużycie energii: 28 W, 8 W (tryb gotowości), 0,2 W (wyłączony) • Zasilanie: AC 100 V – 240 V, 50 Hz – 60 Hz • Wymiary produktu: 970‎ x 696 × 913 mm (szerokość x głębokość x wysokość) • Waga produktu: 38 kg • Maksymalny poziom hałasu: Działanie: 7,5 B (A) Maksymalny poziom hałasu: Działanie: 49 dB (A) – w trybie gotowości: 32 dB(A) • Zawartość opakowania: przewód zasilający, sterowniki i programy narzędziowe (CD), oddzielne wkłady atramentowe, główne urządzenie, układarka papieru, stojak na drukarkę, instrukcja instalacji, podręcznik użytkownika (CD), dokument gwarancyjny • Pamięć: Drukarka: 1 GB • Emulacja: RTL, HP-GL2, ESC/P-R • Funkcje i właściwości: Ekran dotykowy, bezpośrednie skanowanie do drukarki bez użycia komputera Zgodne systemy operacyjne: Mac OS X 10.6.8 i nowsze, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows Vista, Windows XP • Połączenie: USB 3.0, połączenie Gigabit Ethernet, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct • Przetwarzanie multimediów: Automatyczny podajnik dokumentów, Automatyczne cięcie, Rolka papieru Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 11 | Projektor multimedialny | system projekcyjny Technologia 3LCD,; jasność: 3.600 lumen, rozdzielczość XGA, 1024 x 768, High Definition HD Ready; współczynnik proporcji obrazu 4:3; stosunek kontrastu 15.000 : 1; źródło światła lampa UHE, 210 W, Żywotność lampy 6.000 h , 10.000 h (w trybie oszczędnym) stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1 Zoom Manual, Factor: 1,2 obiektyw optyczny rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale, funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz; przyłącza Interfejsy:, 1x 15-pin D-Sub, 1x HDMI, 1x Component (Y, Pb, Pr), 1x Composite, 2x USB 2.0, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja); zamek Kensington, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, akcesoria na wyposażeniu: kabel zasilający, instrukcja, kabel VDA i HDMI 3m, pilot zdalnego sterowania z bateriami | sztuk | 3 |
| 12 | Ekran | ekran ścienny i sufitowy, rozwijany ręcznie , 4:3, wymiar obrazu 196x146.5cm, wymiar ekranu: 200x200cm, powierzchnia projekcyjna biała matowa czarne ramki boczne 25mm. | sztuk | 1 |
| 13 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 14 | Urządzenie wielofunkcyjne | format A4 ręczny druk dwustronny; rozdzielczość druku w mono i w kolorze: 1200 x 1200 dpi (mono), szybkość drukowania mono 8,5 stron A4/min, kolor 6 stron A4/min (w trybie roboczym) standardowa pamięć 128MB; optyczna rozdzielczość skanowania 1200x1200 dpi; interfejsy: Wireless (802.11b/g/n), USB 2.0, normatywny miesięczny cykl pracy 1000 stron; języki drukarki PCL3, URF; wyświetlacz dotykowy 2,1”, obsługa papieru o gramaturze 300 g/m² | sztuk | 3 |
| 15 | Tablica interaktywna | proporcje obrazu 4:3; przekątna 83 "; powierzchnia robocza (przekątna) 80 "; rodzaj powierzchni: sucho ścieralna, magnetyczna, matowa, ceramiczna (porcelanowa); obsługa poprzez dotyk (palec lub dowolny wskaźnik ); technologia dotyku: podczerwień (pozycjonowanie w podczerwieni); czas reakcji 16 ms; rozdzielczość dotyku 32768 x 32768 punktów; dedykowane przez producenta oprogramowanie sterujące w polskiej wersji językowej; dokładność odczytu: <0,02mm; prędkość kursora: 120 cali/sekundę; paski skrótów po obu stronach tablicy; dołączone akcesoria: instrukcja obsługi, kabel USB 6m, 6 x pisak; uchwyty do montażu na ścianie, półka interaktywna, Wskaźnik teleskopowy, przewód HDMI 10m, w komplecie uchwyt montażowy ścienny do projektora o parametrach: wykonanie z aluminium, wysięg 64-116cm, regulowana głowica w pionie i poziomie w zakresie 42°, koło biały, maskownica mocowania, prowadzenie kabli wewnątrz uchwytu | sztuk | 2 |
| 16 | Komputery | komputer stacjonarny wyposażony w mysz, klawiaturę, monitor, zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 10 Professional 64-bit; procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 6770 pkt.; chipset dedykowany przez producenta procesora.; płyta główna zaprojektowana i wyprodukowana przez producenta komputera; pamięć RAM: 4 GB (DIMM DDR4, 2666 MHz); obsługiwana ilość pamięci RAM: 32GB; karta graficzna zintegrowana z procesorem Ultra HD Graphics; dysk systemowy SSD 128GB PCIex 3.0; wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW SATA; zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition; łączność (wbudowane moduły): Wi-Fi (802.11b/g/n/ac), LAN 10/100/1000 Mbps, Bluetooth 4.0; rodzaje wejść / wyjść - panel przedni: 4 x USB 3.1 Gen 1, wejście mikrofonowe - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; czytnik kart pamięci - 1 szt.; rodzaje wejść / wyjść - panel tylny (wbudowane): USB 2.0 - 2 szt.; wejście/wyjścia audio - 1 szt.; RJ-45 (LAN) - 1 szt.; VGA (D-sub) - 1 szt.; HDMI - 1 szt.; Display Port – 1 szt.; COM(serial) – 1 szt.; AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; Zasilacz: 180 W; Obudowa SFF; Preinstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa); dołączone oprogramowanie: możliwość zabezpieczenia linką (port Kensington Lock) szyfrowanie TPM 2.0; dołączone akcesoria: Kabel zasilający, Mysz przewodowa USB, Klawiatura przewodowa USB; specyfikacja monitora; przekątna ekranu: 21,5"; powłoka matrycy: Matowa LED; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); format ekranu: 16:9; częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz; jasność : 200 cd/m²; kontrast statyczny: 700:1; kontrast dynamiczny: 20 000 000:1; czas reakcji: do 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt., HDMI - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; pobór mocy podczas pracy: 19 W; dodatkowe informacje: menu obsługi w języku polskim; dołączone akcesoria: Kabel VGA i HDMI, Kabel zasilający | sztuk | 15 |
| 17 | Mysz bezprzewodowa | typ: Bezprzewodowy 2,4 Ghz; typ interfejsu: USB nano nadajnik; DPI: 1000; kolor czarny, ciemno szary; liczba rolek: 1; liczba przycisków: 4; rodzaj zasilania: bateria 1 x AA; tryb pracy: optyczna o wzmocnionej wiązce światła, pracująca płynie na powierzchniach typu szklany stół, puchowa narzuta | sztuk | 15 |
| 18 | Router | gigabitowy router WiFi z technologią technologię MU-MIMO; złącza: 4x 10/100/1000 Mbit/s, 1x WAN (RJ-45), 1x USB 3.0 Type A ( z obsługa modemów LTE); standardy: 802.11a/b/g/n/ac; pasmo dwuzakresowe: 2,4 GHz transfer 400 Mb/s i 5 GHz transfer 867 Mb/s; liczba anten zewnętrznych – 4 szt.; obsługa VLAN; VPN: tunelowanie IPsec, IPsec/PPTP/L2TP/PPPoE pass-through; obsługa połączeń WAN: • LTE• 3G• PPPoE• IPv6 PPPoE• PPPoE Dual Stack• Static IP / Dynamic IP• Static IPv6 / Dynamic IPv6• PPPoE + Static IP (PPPoE Dual Access)• PPPoE + Dynamic IP (PPPoE Dual Access)• PPTP/L2TP + Static IP• PPTP/L2TP + Dynamic IP; funkcje zapory sieciowej: • Network Address Translation (NAT)• Stateful Packet Inspection (SPI)• Filtrowanie adresów IP· IP filter• Filtrowanie· IPv6• Filtrowanie adresów MAC• Filtrowanie adresów URL• DMZ• Zapobieganie atakom DDoS w oparciu o ARP• Serwery wirtualne | sztuk | 1 |
| 19 | Listwy przeciwprzepięciowe | ilość wejść co najmniej 4; przewód zasilający 2 m; zgodność z normą EC; kolor czarny | sztuk | 8 |
| 20 | Pakiet Microsoft Office 2016 | pakiet oprogramowania biurowego Office 2019 Standard; pakiet aplikacji biurowych – każda licencja - musi zawierać następujące elementy: edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny, program do przygotowania i prowadzenia prezentacji, obsługi poczty elektronicznej, zamawiający nie dopuszcza rozwiązań z licencją ograniczoną czasowo; oprogramowanie powinno mieś możliwość przeniesienia na inny komputer bez utraty licencji użytkowania.; oprogramowanie powinno być w pełni zgodne z formatami plików utworzonych za pomocą; oprogramowania MS Office 2003, MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2013 oraz MS Office 2016 | sztuk | 15 |
| 21 | Projektor multimedialny | system projekcyjny Technologia 3LCD,; jasność: 3.600 lumen, rozdzielczość XGA, 1024 x 768, High Definition HD Ready; współczynnik proporcji obrazu 4:3; stosunek kontrastu 15.000 : 1; źródło światła lampa UHE, 210 W, Żywotność lampy 6.000 h , 10.000 h (w trybie oszczędnym) stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1 Zoom Manual, Factor: 1,2 obiektyw optyczny rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale, funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz; przyłącza Interfejsy:, 1x 15-pin D-Sub, 1x HDMI, 1x Component (Y, Pb, Pr), 1x Composite, 2x USB 2.0, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja); zamek Kensington, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, akcesoria na wyposażeniu: kabel zasilający, instrukcja, kabel VDA i HDMI 3m, pilot zdalnego sterowania z bateriami | sztuk | 1 |
| 22 | Projektor multimedialny | system projekcyjny Technologia 3LCD,; jasność: 3.600 lumen, rozdzielczość XGA, 1024 x 768, High Definition HD Ready; współczynnik proporcji obrazu 4:3; stosunek kontrastu 15.000 : 1; źródło światła lampa UHE, 210 W, Żywotność lampy 6.000 h , 10.000 h (w trybie oszczędnym) stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1 Zoom Manual, Factor: 1,2 obiektyw optyczny rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale, funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz; przyłącza Interfejsy:, 1x 15-pin D-Sub, 1x HDMI, 1x Component (Y, Pb, Pr), 1x Composite, 2x USB 2.0, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja); zamek Kensington, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, akcesoria na wyposażeniu: kabel zasilający, instrukcja, kabel VDA i HDMI 3m, pilot zdalnego sterowania z bateriami | sztuk | 1 |
| 23 | Ekran | ekran ścienny i sufitowy, rozwijany ręcznie , 4:3, wymiar obrazu 196x146.5cm, wymiar ekranu: 200x200cm, powierzchnia projekcyjna biała matowa czarne ramki boczne 25mm. | sztuk | 1 |
| 24 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 25 | Projektor multimedialny | system projekcyjny Technologia 3LCD,; jasność: 3.600 lumen, rozdzielczość XGA, 1024 x 768, High Definition HD Ready; współczynnik proporcji obrazu 4:3; stosunek kontrastu 15.000 : 1; źródło światła lampa UHE, 210 W, Żywotność lampy 6.000 h , 10.000 h (w trybie oszczędnym) stosunek projekcji 1,48 - 1,77:1 Zoom Manual, Factor: 1,2 obiektyw optyczny rozmiar projekcji 30 cale - 300 cale, funkcja USB wyświetlacza 2 w 1: obraz / mysz; przyłącza Interfejsy:, 1x 15-pin D-Sub, 1x HDMI, 1x Component (Y, Pb, Pr), 1x Composite, 2x USB 2.0, bezprzewodowa sieć LAN IEEE 802.11b/g/n (opcja); zamek Kensington, otwór na linkę zabezpieczającą, blokada modułu bezprzewodowej sieci LAN, ochrona hasłem, akcesoria na wyposażeniu: kabel zasilający, instrukcja, kabel VDA i HDMI 3m, pilot zdalnego sterowania z bateriami | sztuk | 1 |
| 26 | Ekran | ekran ścienny i sufitowy, rozwijany ręcznie , 4:3, wymiar obrazu 196x146.5cm, wymiar ekranu: 200x200cm, powierzchnia projekcyjna biała matowa czarne ramki boczne 25mm. | sztuk | 1 |
| 27 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 28 | Komputer z oprogramowaniem biurowym | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz | sztuk | 2 |
| 29 | Projektor multimedialny | czas pracy lampy w trybie ECO: 7000 godz.; technologia DLP, kontrast 22000:1, rozdzielczość 1920 x 1080dpi, jasność 2000 ANSI lm.; wbudowany głośnik 8W; interfejsy: 1x audio (Mini Jack), 1x D-sub 15-pin, USB (A) zasilające, 2x HDMI, 1x USB, RS232, wyświetlany obraz o wielkości 30”-300”, minimalny rzut z 1,0 metra, zoom/Focus: 1.1x; menu ekranowe w j. polskim; automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie; wyposażenie: torba transportowa, pilot, kabel VGA, kabel HDMI 3m, kabel zasilający | sztuk | 2 |
| 30 | Drukarka laserowa sieciowa ze skanerem i kopiarką | urządzenie wielofunkcyjne laserowe, umożliwiające drukowanie, skanowanie i kopiowanie do formatu A4. Rozdzielczość druku mono 1200x1200 dpi ; szybkość drukowania mono 20 stron A4/min; standardowa pamięć 32MB;miesięczne obciążenie 10000 stron; skaner technologia skanowania CIS; skanowanie w kolorze optyczna rozdzielczość skanowania 600x1200 dpi; rozdzielczość kopiowania 600x600 dpi ; pojemność głównego podajnika papieru 150 arkuszy Interfejsy: USB (2.0 Hi-Speed), Wireless (IEEE 802.11b/g/n); drukowanie z urządzeń mobilnych; załączone akcesoria: toner startowy na min. 700 stron, przewód zasilający, Instrukcja bezpieczeństwa produktów, dysk oprogramowania, akcesoria, skrócona instrukcja, przewód USB 2.0 1.8m | sztuk | 2 |
| 31 | Ekran projekcyjny | rodzaj ekranu: ekran podwieszany, rozwijany elektrycznie; domyślny format obrazu: 4:3, 16:9; powierzchnia wizyjna: 260 x 195 cm; przekątna: 130 cali; powierzchnia całkowita: 268 x 210 cm; wymiary obudowy*: szerokość 8cm, wysokość 8cm, długość 292 cm; rodzaj powierzchni: Matt White; współczynnik odbicia: 1,0 G; kąt widzenia: 150 stopni; dostosowanie formatu obrazu: Regulacja płynna, przy rozwijaniu z kasety ekran można zatrzymać w dowolnej pozycji sterowanie: Sterownik przyścienny z lewej strony + pilot; typ pilota: Pilot radiowy - zasięg do 100m; obramowanie: Wysokość pasa rozbiegowego na górze: 10 cm, czarne ramki 4 cm ze wszystkich stron; wałek nawojowy: stalowy belka obciążająca: stalowa | sztuk | 2 |
| 32 | Laptop | procesor osiągający w teście Passmark CPU Benchmarks wynik minimum 4220 pkt. (2 rdzenie, 2,6 GHz); pamięć RAM: 8 GB (SO-DIMM DDR4, 2400MHz); dysk SSD M.2 PCIe 3.0 NVMe 256GB; typ ekranu: matowy, LED; przekątna ekranu: 15,6"; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); karta graficzna zintegrowana Ultra HD; pamięć karty graficznej: pamięć współdzielona; dźwięk: Wbudowane głośniki stereo; wbudowany mikrofon; zintegrowana karta dźwiękowa High Definition Audio; kamera internetowa 0,3MP; łączność: Wi-Fi (802.11 a/b/g/n/ac) + Bluetooth; złącza wbudowane: USB 3.1 Typu-A - 2 szt.; USB 2.0 – 1 szt., HDMI - 1 szt.; wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt., czytnik kart pamięci SD Bateria polimerowa min. 35Whr; zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 PL (wersja 64-bitowa); partycja recovery (opcja przywrócenia systemu z dysku); dodatkowe informacje: klawiatura z wydzielona sekcją numeryczną, możliwość zabezpieczenia linką typu Kensington Szyfrowanie TPM 2.0, dołączone akcesoria: Zasilacz Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 2 |
| 33 | Projektor multimedialny | czas pracy lampy w trybie ECO: 7000 godz.; technologia DLP, kontrast 22000:1, rozdzielczość 1920 x 1080dpi, jasność 2000 ANSI lm.; wbudowany głośnik 8W; interfejsy: 1x audio (Mini Jack), 1x D-sub 15-pin, USB (A) zasilające, 2x HDMI, 1x USB, RS232, wyświetlany obraz o wielkości 30”-300”, minimalny rzut z 1,0 metra, zoom/Focus: 1.1x; menu ekranowe w j. polskim; automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie; wyposażenie: torba transportowa, pilot, kabel VGA, kabel HDMI 3m, kabel zasilający | sztuk | 1 |
| 34 | Ekran projekcyjny | ekran projekcyjny elektryczny, powierzchnia wizyjna 240x180cm, 120''; Formaty obrazu 16:9; montaż sufitowo-ścienny; obsługa za pomocą pilota; Przewód zasilający poprowadzony z lewej strony - patrząc na wprost | sztuk | 1 |
| 35 | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym i parametrami certyfikowanymi przez Autodesk do działania z ich produktami wraz z pozostałymi akcesoriami komputerowymi, wymagane oprogramowanie | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym karta graficzna z przepustowością 80GBps obsługa DirectX12,pamięć własna minimum 2GB GDDR5 (nie dzieloną z komputerem ) minimum 3700 punktów w teście Passmark (4 x mini DisplayPort, 2 adaptery na DVI-D i DisplayPort); - szybki dysk twardy typu SSD min. 500GB PCie, o szybkości zapisu i odczytu co najmniej 1500MBs - pojemna pamięć RAM – min 32GB, DDR4 2666MHz - procesor wielordzeniowy –uzyskujący w teście passmark co najmniej 9500 punktów - wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW SATA; RAID 0,1,5,10, zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition; łączność (wbudowane moduły): LAN 10/100/1000 Mbps; rodzaje wejść / wyjść - panel przedni:2x USB 3.1 Gen 1, Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; czytnik kart pamięci - 1 szt.; rodzaje wejść / wyjść - panel tylny (wbudowane): 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo; 1 x D-Sub; 1x HDMI, 1x DVI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0; porty wewnętrzne: PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 2 szt., SATA III - 6 szt., PCIe 3.0 x4 1 szt. zasilacz ATX o mocy min. 450 W aktywne PFC, certyfikat 80Plus; obudowa Tower System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa); szyfrowanie TPM 2.0 dołączone akcesoria: kabel zasilający; mysz przewodowa USB + Klawiatura przewodowa. | sztuk | 16 |
| 36 | Monitor LCD 24” | przekątna ekranu: min. 24”; typ matrycy: TN LED, matowa; rozdzielczość: Full HD (1920x1080); współczynnik kontrastu: statyczny min. 1000 :1, dynamiczny min. 80000000:1; jasność ekranu : Min. 250 cd/m2; czas reakcji matrycy: Max. 1 ms; złącza wbudowane: 1 x DisplayPort; 1 x D-Sub (VGA); 1 x HDMI, 1x Audio, 2x USB 2.0; głośniki: wbudowane 2 x 1W; kąt pochylenia: 22° w górę; 5° w dół; plamka: 0.277mm; funkcja PIVOT; Certyfikat EPEAT Silver; inne funkcje: redukcja niebieskiego światła, menu w języku polskim; zasilanie: wbudowany zasilacz, maksymalny pobór prądu 25W; akcesoria: Kabel zasilający, przewód HDMI min. 1.8m, przewód USB | sztuk | 16 |
| 37 | Licencja edukacyjna wielostanowiskowa na oprogramowanie SOLIDWORKS i SOLIDCAM | licencja edukacyjna wielostanowiskowa (60 stanowisk) na oprogramowanie: kompleksowy zestaw narzędzi przeznaczonych do dydaktyki. SOLIDWORKS EDUCATION EDITION zawiera: SOLIDWORKS Premium; SOLIDWORKS Simulation; SOLIDWORKS Motion; SOLIDWORKS Plastics; SOLIDWORKS MBD; SOLIDWORKS Sustainability; SOLIDWORKS Electrical; SOLIDWORKS Composer; SOLIDWORKS Visualize Professional; SOLIDCAM (min. 20 stanowisk) - kompletny system w klasie CAM do projektowania maszyn CNS w pełni zintegrowany z SOLIDWORKS, z możliwością generowania kodów na obrabiarkę, licencja edukacyjna wielostanowiskowa na oprogramowanie SOLIDWORKS i SOLIDCAM poz. 38 | zestaw | 1 |
| 38 | Subskrypcja do oprogramowania SolidWorks1 | subskrypcja do oprogramowania SolidWorks EDUCATION EDITION, kompatybilna z licencją edukacyjną wielostanowiskową na oprogramowanie SOLIDWORKS i SOLIDCAM | sztuk | 1 |
| 39 | Projektor + uchwyt | czas pracy lampy w trybie ECO: 7000 godz.; technologia DLP, kontrast 22000:1, rozdzielczość 1920 x 1080dpi, jasność 2000 ANSI lm.; wbudowany głośnik 8W; interfejsy: 1x audio (Mini Jack), 1x D-sub 15-pin, USB (A) zasilające, 2x HDMI, 1x USB, RS232, wyświetlany obraz o wielkości 30”-300”, minimalny rzut z 1,0 metra, zoom/Focus: 1.1x; menu ekranowe w j. polskim; automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie; wyposażenie: torba transportowa, pilot, kabel VGA, kabel HDMI 3m, kabel zasilający, uchwyt sufitowy regulowany wysokość 60-102cm, regulowana uniwersalna głowica | sztuk | 1 |
| 40 | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 wraz z zapasem tonerów | technologia druku: Laserowa, monochromatyczna; obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, koperty, etykiety; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6; podajnik papieru podstawowy: 250 arkuszy; odbiornik papieru: 120 arkuszy; szybkość druku w mono: 34 str./min; maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi; szybkość kopiowania: 34 str./min; rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 x 1200 dpi; maksymalny format skanu A4; pamięć drukarki min. 128MB; miesięczne obciążenie: 15000 str./miesiąc; maksymalna gramatura papieru 220 g/m²; funkcja faksu: Tak; druk dwustronny (dupleks): Automatyczny; interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), RJ-11; wyświetlacz: Wbudowany; dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów; automatyczny podajnik dokumentów (ADF); dołączone akcesoria: toner startowy na min. 1200 str. + dodatkowy toner na 3000 str. Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 41 | Kamera IP wifi | mini Kamera Zewnętrzna kolorowa IP Wifi Full HD; szerokość produktu:ok.18 cm; wysokość produktu: ok. 11 cm; głębokość produktu:ok.6 cm; obudowa: tubowa (bullet) automatyczna regulacja wzmocnienia (AGC), automatyczny balans bieli (AWB), kompensacja światła z tyłu (BLC), Wi-Fi, szeroki zakres dynamiki (WDR), nagrywanie na kartę pamięci PAMIĘĆ 128GB , podgląd na telefon | sztuk | 1 |
| 42 | Kamera termowizyjna | czujnik podczerwieni wyposażony jest w 19200 punktów pomiarowych gwarantujących bardzo szczegółowy obraz termiczny; prosta obsługa urządzenia oraz łatwe w odczycie obrazy termiczne; identyfikacja przegrzewających się elementów w instalacjach elektrycznych, co zwiększa wydajność testów systemów, przeglądów i prac serwisowych; termo-detektor pozwala w prosty i szybki sposób zlokalizować podłogowe systemy grzewcze, elementy grzejne i rury c.o. oraz skontrolować je pod kątem prawidłowego działania; wbudowana kamera generuje obraz rzeczywisty z nałożonym na niego obrazem termicznym co ułatwia lokalizowanie źródeł ciepła; łatwa dokumentacja wyników pomiaru i szybka wymiana danych, dzięki aplikacji mobilnej; urządzenie łączy się z aplikacją, dzięki wbudowanemu hotspotowi Wi-Fi; wbudowane wejście microUSB pozwala na łatwy transfer zdjęć na komputer; pamięć wewnętrzna pozwala na zapis do 500 zdjęć (realnych i termalnych); źródło zasilania akumulator 12V lub 4 baterie alkaliczne AA; kamera termowizyjna stale adaptuje się do zmian temperatur znajdujących się w zasięgu badanego obszaru; dane techniczne: zasilanie: akumulatorowe lub bateryjne 4x 1,5V LR6 (AA); napięcie akumulatora: 12V; pojemność akumulatora: 1,5Ah; typ ogniw: Li-Ion; zakres pomiarowy: -10°C do +400°C; dokładność pomiarowa: ±3,0°C; rozdzielczość: 0,1°C; czułość termiczna: <50mK; wielkość czujnika: 160x120px; ilość punktów pomiarowych: 19200; pamięć obrazów: 500; ochrona przed pyłem i wodą: IP 53; typ wyświetlacza: TFT LCD; wielkość wyświetlacza: 3,5"; Temperatura pracy: -10°C do 45°C; temperatura składowania: -20°C do 70°C; wymiary: 233x95x63mm; masa: 0,5kg | sztuk | 1 |
| 43 | Projektor wraz z uchwytem | czas pracy lampy w trybie ECO: 20 000 godz.; technologia DLP, kontrast 12000:1, rozdzielczość 1920 x 1080dpi, jasność 3500 ANSI lm.; wbudowane głośniki 2x10W; interfejsy: 2x audio (Mini Jack), 2x D-sub 15-pin, USB (A), 2x HDMI, 1x USB, RS232, wyświetlany obraz o wielkości 30”-300”, minimalny rzut z 1,0 metra, zoom/Focus: 1.1x; menu ekranowe w j. polskim; automatyczna korekta efektu trapezowego w pionie; wyposażenie: torba transportowa, pilot, kabel VGA, kabel HDMI 10m, kabel zasilający, uchwyt sufitowy regulowany wysokość 60-102cm, regulowana uniwersalna głowica | sztuk | 1 |
| 44 | Zestaw komputerowy PC (monitor+jednostka+ klawiatura+ mysz) kompatybilne z programami do symulacji procesów oraz programowania sterowników PLC | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym karta graficzna z przepustowością 80GBps obsługa DirectX12,pamięć własna minimum 2GB GDDR5 (nie dzieloną z komputerem ) minimum 3700 punktów w teście Passmark (4 x mini DisplayPort, 2 adaptery na DVI-D i DisplayPort); - szybki dysk twardy typu SSD min. 500GB PCie, o szybkości zapisu i odczytu co najmniej 1500MBs - pojemna pamięć RAM – min 16GB, DDR4 2666MHz - procesor wielordzeniowy –uzyskujący w teście passmark co najmniej 9500 punktów - wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW SATA; RAID 0,1,5,10, zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition; łączność (wbudowane moduły): LAN 10/100/1000 Mbps; rodzaje wejść / wyjść - panel przedni:2x USB 3.1 Gen 1, Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; czytnik kart pamięci - 1 szt.; rodzaje wejść / wyjść - panel tylny (wbudowane): 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo; 1 x D-Sub; 1x HDMI, 1x DVI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0; porty wewnętrzne: PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 2 szt., SATA III - 6 szt., PCIe 3.0 x4 1 szt. zasilacz ATX o mocy min. 450 W aktywne PFC, certyfikat 80Plus; obudowa Tower System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa); szyfrowanie TPM 2.0 dołączone akcesoria: kabel zasilający; mysz przewodowa USB + Klawiatura przewodowa. specyfikacja monitora; przekątna ekranu: 21,5"; powłoka matrycy: Matowa; rodzaj matrycy: LED; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); format ekranu: 16:9; częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz; wielkość plamki : 0.248 mm; jasność : 200 cd/m²; kontrast dynamiczny: 20 000 000:1; czas reakcji: 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt., DVI - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; pobór mocy podczas pracy: 15 W; menu obsługi w języku polskim; dołączone akcesoria: kabel VGA i DVI kabel zasilający | sztuk | 16 |
| 45 | Drukarka laserowa ze skanerem i kopiarką A4 wraz z zapasem tonerów | technologia druku: Laserowa, monochromatyczna; obsługiwany typ nośnika: papier zwykły, koperty, etykiety; obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6; podajnik papieru podstawowy: 250 arkuszy; odbiornik papieru: 120 arkuszy; szybkość druku w mono: 34 str./min; maksymalna rozdzielczość druku: 1200 x 1200 dpi; szybkość kopiowania: 34 str./min; rozdzielczość optyczna skanowania: 1200 x 1200 dpi; maksymalny format skanu A4; pamięć drukarki min. 128MB; miesięczne obciążenie: 15000 str./miesiąc; maksymalna gramatura papieru 220 g/m²; funkcja faksu: Tak; druk dwustronny (dupleks): automatyczny; interfejsy: USB, Wi-Fi, LAN (Ethernet), RJ-11; wyświetlacz: wbudowany; dodatkowe informacje: drukowanie bezpośrednio ze smartfonów i tabletów; automatyczny podajnik dokumentów (ADF); dołączone akcesoria: toner startowy na min. 1200 str. + dodatkowy toner na 3000 str. Wymagana gwarancja producenta na cały zaoferowany okres gwarancji | sztuk | 1 |
| 46 | Zestaw komputerowy z monitorem | Komputer stacjonarny z systemem operacyjnym karta graficzna z przepustowością 80GBps obsługa DirectX12,pamięć własna minimum 2GB GDDR5 (nie dzieloną z komputerem ) minimum 3700 punktów w teście Passmark (4 x mini DisplayPort, 2 adaptery na DVI-D i DisplayPort); - szybki dysk twardy typu SSD min. 500GB PCie, o szybkości zapisu i odczytu co najmniej 1500MBs - pojemna pamięć RAM – min 16GB, DDR4 2666MHz - procesor wielordzeniowy –uzyskujący w teście passmark co najmniej 9500 punktów - wbudowany napęd optyczny DVD+/-RW SATA; RAID 0,1,5,10, zintegrowana karta dźwiękowa zgodna z High Definition; łączność (wbudowane moduły): LAN 10/100/1000 Mbps; rodzaje wejść / wyjść - panel przedni:2x USB 3.1 Gen 1, Wejście mikrofonowe - 1 szt., Wyjście słuchawkowe/wejście mikrofonowe - 1 szt.; czytnik kart pamięci - 1 szt.; rodzaje wejść / wyjść - panel tylny (wbudowane): 1 x PS/2 Klawiatura/Mysz Combo; 1 x D-Sub; 1x HDMI, 1x DVI, 1 x Line In, 1 x Line Out, 1 x MIC, 1 x RJ-45, 2 x USB 2.0, 4 x USB 3.0; porty wewnętrzne: PCI-e x16 - 1 szt., PCI-e x1 - 2 szt., SATA III - 6 szt., PCIe 3.0 x4 1 szt. zasilacz ATX o mocy min. 450 W aktywne PFC, certyfikat 80Plus; obudowa Tower System operacyjny Microsoft Windows 10 Professional PL (wersja 64-bitowa); szyfrowanie TPM 2.0 dołączone akcesoria: kabel zasilający; mysz przewodowa USB + Klawiatura przewodowa. specyfikacja monitora; przekątna ekranu: 21,5"; powłoka matrycy: Matowa; rodzaj matrycy: LED; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); format ekranu: 16:9; częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz; wielkość plamki : 0.248 mm; jasność : 200 cd/m²; kontrast dynamiczny: 20 000 000:1; czas reakcji: 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt., DVI - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; pobór mocy podczas pracy: 15 W; menu obsługi w języku polskim; dołączone akcesoria: kabel VGA i DVI kabel zasilający; specyfikacja monitora - przekątna ekranu: 21,5"; powłoka matrycy: Matowa; rodzaj matrycy: LED; rozdzielczość ekranu: 1920 x 1080 (FullHD); format ekranu: 16:9; częstotliwość odświeżania ekranu: 60 Hz; wielkość plamki : 0.248 mm; jasność : 200 cd/m²; kontrast dynamiczny: 20 000 000:1; czas reakcji: 5 ms; liczba wyświetlanych kolorów: 16,7 mln; rodzaje wejść / wyjść: VGA (D-sub) - 1 szt., DVI - 1 szt., AC-in (wejście zasilania) - 1 szt.; pobór mocy podczas pracy: 15 W; menu obsługi w języku polskim; dołączone akcesoria: kabel VGA i DVI, kabel zasilający | sztuk | 5 |
| 47 | Niszczarka | rodzaj cięcia dokumentów: ścinki; pojemność kosza: min. 20l; niszczy: papier, karty plastikowe, zszywki, spinacze, płyty CD; ilość kartek niszczonych jednorazowo (A4/70g) - min. 10; rozmiar cięcia -4 x 38mm; system: start/stop -fotokomórka | sztuk | 1 |
| 48 | Drukarka | drukarka laserowa z szybkim drukowaniem; czas do wydruku pierwszej strony max. do 7.2 sekund; szybkość drukowania mono 40 str/min; rozdzielczość druku 1200x1200dpi; pamięć drukarki min. 256MB; komunikacja: USB 2.0, Ethernet (10Base-T/100Base-TX), Wireless (IEEE 802.11b/g/n); drukowanie z urządzeń mobilnych; pojemność podajników na 300 arkuszy; język drukarki: PCL 6, XPS, PDF; automatyczny duplex, wysokość drukarki max. 255 mm; bęben na min. 50000 kopii; dołączone akcesoria: 2 szt. - toner pełny na 8000str. | sztuk | 1 |

11. Symbole wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CZĘŚĆ I:

30000000-9 Maszyny biurowe i liczące, sprzęt i materiały, z wyjątkiem mebli i pakietów oprogramowania

30232100-5 Drukarki i plotery

32420000-3 Urządzenia sieciowe

38600000-1 Przyrządy optyczne

38652100-1 Projektory

30195800 - Szyny lub uchwyty do zawieszania

38653400-1 Ekrany projekcyjne

48000000-8 Pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

48321000-4 Pakiety oprogramowania do projektowania wspomaganego komputerowo (CAD)