Załącznik nr 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Miernik Odległości Powierzchni Objętości Laserowy - Dalmierz do 60 m :

LP	Nazwa	Ilość
1.	Dalmierz – miernik odległości (Zestaw: dalmierz , instrukcja obsługi w języku polskim, pudełko). / Dane techniczne / Zasięg pomiaru: 3 cm - 60 m / Parametry lasera: 630-660 nm, <1 mW, klasa II / Dokładność pomiaru: +/-1 mm / Podświetlany wyświetlacz: tak / Jednostki pomiarów: metryczne / imperialne / Oszczędzanie baterii: laser wyłączany po 1 minucie, a urządzenie po 6 minutach / Temperatura pracy: -10°C - 50°C / Zasilanie: bateria AAA / Norma IP-54: odporność na kurz i zachlapanie.	1 szt.

Adres dostawy:

Magazyn KWP we Wrocławiu
ul. Sokolnicza 12
53-676 Wrocław

Sporz. Artema Owczarek
tel. 47-871-49-19