Opis przedmiotu zamówienia na wykonanie ogrodzenia

Demontaż starego ogrodzenia na długości 109 m
Wygląd aktualnego ogrodzenia przedstawia załącznik nr 2.
Usuniecie ogrodzenia wraz z utylizacją części betonowej i metalowej na koszt Wykonawcy.
Przygotowanie terenu pod budowę nowego ogrodzenia.

Wykonanie nowego ogrodzenia.
Długość ogrodzenia 109 m. Ogrodzenie przylegające do chodników od ulic: Legionów Piłudskiego i Wojska Polskiego, oraz przyległe do pasa zieleni od ulicy Solskiego
w Brzesku.
Ogrodzenie należy wykonać z przęsła metalowego o wysokości 150 cm. Poprzeczki przęsła - góra i dół z profilu 40x20/2mm i długości przęsła od 250 cm do 300 cm. mierzone od osi sąsiednich słupków. Wypełnienie pionowe przęsła z profilu 20x20/2 mm o rozstawie osiowym 10 cm.
Słupki pionowe pomiędzy przęsłami z profilu 80x80/2 mm i wysokości łącznie z częścią wbetonowaną 230 cm. Fundament słupka wbetonowany na głębokość min 80 cm od poziomu terenu.
Podmurówka betonowa pełna grubości 8 cm, o wysokości 30 cm montowana na łącznik metalowy. Podmurówka wyniesiona ponad poziom terenu 25 cm.
Wszystkie części metalowe ocynkowane i proszkowo malowane na kolor antracyt. Słupki oraz profil stanowiący wypełnienie przęseł należy od góry zaślepić nakładką plastikową nachodzącą na zewnętrze ścianki elementów.