Zał. Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- HEŁM STRAŻACKI

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia wraz z opisem parametrów i wymagań technicznych.

- Hełm strażacki.   					30 sztuk

Wymagania:

- Produkt wykonany i oznaczony zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania (Dz. U. z 2007 r. Nr 143 poz.1002, z 2010 r. Nr 85 poz.553), w tym spełniający wymagania techniczno-użytkowe opisane w pkt. 1.10. „Hełmy strażackie” załącznika do niniejszego rozporządzenia.

- Produkt musi posiadać aktualne świadectwo dopuszczenia CNBOP.

- Deklarację zgodności CE

- Hełm musi spełniać wymagania PN-EN 443:2008

- Spełniający klasyfikacje właściwości elektrycznych wg E 3 (najwyższą).

- Odporność na pracę w niskich temperaturach min. – 30 st. C.

- Odporność na pracę w wysokich temperaturach, odporność na działanie płomienia i strumienia cieplnego potwierdzone badaniami w temp. minimalnej 1000 st. C.

- Kolor czerwony.

- Rozmiar  hełmu -  z płynną regulacją.

- Waga hełmu max. do 1,7 kg.

- Skorupa hełmu wykonana metodą wtrysku materiału termoplastycznego.

- Wyposażony w osłonę karku z tkaniny niepalnej.

- Hełm musi posiadać uchwyt do opuszczania przyłbicy wewnątrz skorupy.

- Hełm musi chronić przed porażeniem prądem elektrycznym do 440V.

- Wyposażony w osłonę oczu i twarzy (okulary i wizjer) chowaną w skorupie hełmu. Osłona twarzy metalizowana chroniąca przed płomieniem, promieniowaniem podczerwonym, mocowana do hełmu wewnątrz skorupy, po opuszczeniu musi sięgać co najmniej do linii dolnej krawędzi ust użytkownika.

- Hełm musi posiadać możliwość zamontowania latarek obustronnie zarówno na dolnych i górnych zaczepach.

- Hełm musi posiadać możliwość zamontowania systemu łączności bezprzewodowej.

- Hełm musi współpracować z maskami podhełmowymi MSA AUER.

- Hełm musi posiadać dopuszczenie współpracy z maskami podhełmowymi i nahełmowymi.

- Okres używalności – do technicznego zużycia.

- Okres gwarancji: na skorupę hełmu min 10 lat, na pozostałe wyposażenie min. 
24 miesiące.

- Rok produkcji: 2020 lub 2021.

- Hełm strażacki musi być oznakowany kodem kreskowym zgodnie z Decyzją Nr 3/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 3 stycznia 2014r. w sprawie wytycznych określających wymagania w zakresie znakowania kodem kreskowym wyrobów dostarczanych do resortu obrony narodowej.

UWAGA:

Wykonawca,  w arkuszu ofertowym ma podać pełną nazwę wyrobu i nazwę producenta.

Na etapie postępowania przetargowego Wykonawca na wezwanie Zamawiającego  przedstawia wymagane ważne świadectwo dopuszczenia CNBOP, deklarację zgodności CE, kartę katalogową umożliwiającą jednoznaczną identyfikację wyrobu.

Dokumenty wymagane przy dostawie: ważne świadectwo CNBOP oryginały lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałem, instrukcja przechowywania/użytkowania.

Wszędzie  tam, gdzie Zamawiający posługuje się nazwami norm, sformułowanie takie należy rozumieć jako wymaganie przywołanej normy lub normy równoważnej.