Tczew, dnia 21.06.2023 r.

BZP.271.3.15.2023.5

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na: „Przebudowę placu zabaw przy ul. Jurgo, ul. Hanny Hass, ul. Harcerskiej w Tczewie”.

- Do Zamawiającego wpłynęły pisemne zapytania od Wykonawcy dotyczące przedmiotowego postępowania. Poniżej przedstawiam ich treść wraz z udzielonymi przez Zamawiającego odpowiedziami.

Pytanie 1:

„Czy arena powinna być wyposażona w dwa kosze duże do gry w piłkę z koszem do gry 
w siatkę o wymiarach: 308 x 315 cm i wysokości 384 cm, dwa kosze małe o wymiarach 158 x 65 cm i wysokości 104 cm. Czy arena powinna mieć furtkę wejściową?
Czy arena powinna mieć w konstrukcji słupy umożliwiające zawieszenie siatki do gry 
w siatkówkę..”

Odpowiedź:

Wymagania dotyczące elementów wchodzących w skład multiareny sportowej Zamawiający przedstawił w ust. 1 pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ w postępowaniu.

Pytanie 2:

„czy poniższy opis materiałowy będzie spełniał kryteria przedstawionej oferty:

- KONSTRUKCJA ze stali czarnej S235JR oczyszczona w procesie piaskowania. Zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie proszkowe i malowanie proszkowe farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

-System łączników wykonanych z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem QUALICOAT.

• Kolorowe płyty wykonane z trójwarstwowego polietylenu HDPE o grubości 15 mm, najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV.

PRZĘSŁA Zastosowane przekroje rur i profili: » profil kwadratowy: 20x20x2 mm » słup nośny: Ø 76,1 x 2,6 mm » rura: Ø 33,7 x 2,9 mm

KOSZ Średnica obręczy kosza: 47,1 cm Zastosowane przekroje rur i profili: » profil kwadratowy: 90x90x3; 40x40x2; 20x20x2 mm » płaskownik 60x6, 100 x 6 mm » rura: Ø 33,7 x 2,9; 33,7 x 2; 20 x 2; 21,3 x 2; 17,2 x 2 mm » słup nośny: Ø 76,1 x 2,6 mm » łańcuch: fi5 mm

BRAMKI Zastosowane przekroje rur i profili: » profil kwadratowy: 20x20x2 mm » rura: Ø 33,7 x 2,9 mm »słup nośny: Ø 76,1 x 2,6 mm

BRAMA WEJŚCIOWA Użyte przekroje rur i profili: » profil kwadratowy 60x60x2; 40x40x2; 20x20x2 mm » słup nośny: Ø 76,1 x 2,6 mm » rura: Ø 33,7 x 2,9; 21,3 x 2”

Odpowiedź:

Minimalne wymagania dotyczące parametrów technicznych multiareny sportowej Zamawiający przedstawił w ust. 1 pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ w postępowaniu.

Pytanie 3:

„Proszę o wskazanie na jakiej nawierzchni będzie odbywał się montaż? Proszę 
o przedstawienia minimalnej wielkości areny oraz wysokości”

Odpowiedź:

Informacje dotyczące nawierzchni, na której odbywać się będzie montaż multiareny sportowej oraz minimalne wymiary multiareny sportowej Zamawiający przedstawił w ust. 1 pkt 1 Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącego załącznik nr 6 do SWZ w postępowaniu.

- Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.

- Niniejsze pismo stanowi część składową Specyfikacji Warunków Zamówienia

z up. Prezydenta Miasta

Adam Burczyk

Z-ca Prezydenta