Załącznik nr 1 do SWZ oraz do umowy

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – DOTYCZY ZADANIA NR 1

Zamawiający dopuszcza możliwość wizji lokalnej obiektów celem oceny pracochłonności wykonania przedmiotu zamówienia, które mogą być przydatne do przygotowania oferty. Koszt dokonania wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Termin dokonania wizji lokalnej należy uzgadniać z Kierownikiem SOI wg rejonu działania przynajmniej na 1 dzień przed planowanymi przeglądami.

Osobami wyznaczonymi ze strony Zamawiającego, odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wizji lokalnej w zależności od lokalizacji są:

Kierownik SOI - 1, nr tel. 261 652 320; 261 652 322

Kierownik SOI - 2, nr tel. 261 657 255; 261 656 448

Kierownik SOI - 3, nr tel. 261 669 790; 261 669 798

Kierownik SOI - Brzeg, nr tel. 261 637 831

Kierownik SOI – Kłodzko, nr tel. 261 478 160; 261 647 162

Kierownik SOI - Oleśnica, nr tel. 261 665 830; 261 665 841

Kierownik SOI - Jastrzębie, nr tel. 261 662 285; 261 662 284

Określenie przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest usługa dotycząca czyszczenia separatorów substancji ropopochodnych, osadników,  myjek obiegowych, odstojników, neutralizatorów oraz osadników szlamowych zamontowanych w kompleksach wojskowych na terenie Sekcji Obsługi Infrastruktury (zwana  
w dalszej części SOI) nr 1, nr 2, nr 3, Brzeg, Jastrzębie, Kłodzko, Oleśnica będącej w administracji 2. Wojskowego Oddziału Gospodarczego we Wrocławiu.

Sekcja Obsługi Infrastruktury 1 z siedzibą na ul. Pretficza 24-26 we Wrocławiu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. HALLERA 36/38, WROCŁAW, |
| 1. | Separator koalescencyjny NG 6 (KORDES), pojemność części osadowej 0,35m3, ilość odpadu ok. 1m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 58. | 1 | 1 |
| 2. | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym EOW-2L 10/100 (Ecol-Unicon) pojemność części osadowej 1,93 m3, magazynowania oleju 0,26 m3, całkowita 3,84 m3, ilość odpadu ok. 5,50m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 64 | 1 | 1 |
| 3. | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym EOW-2L/1 30/300 (Ecol-Unicon) pojemność całkowita ok .9 m3, ilość odpadu ok. 10,0 m3/rok. Lokalizacja:plac asfaltowy między bud. nr 6 i 15 | 1 | 1 |
| 4. | Wysokosprawny osadnik wirowy dwukomorowy z wkładem lamelowym EOW-2L/2 30/300 (Ecol-Unicon) pojemność całkowita ok. 7 m3, ilość odpadu ok. 8,0 m3/rok. Lokalizacja:plac asfaltowy między bud. nr 6 i 15 | 1 | 1 |
| UL. WOJSKA POLSKIEGO 30, MILICZ, |
| 5. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem PSK-V KOALA II, pojemność części osadowej 0,35m3, ilość odpadu ok. 1m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 58 | 1 | 1 |
| 6. | 7 urządzeń podczyszczających ścieki , wielkość urządzeń ok. 138m3, ilość odpadu ok. 110,0 m3/rok. Lokalizacja: urządzenie podczyszczające ścieki nr 1 – przy bud. nr 4 urządzenie podczyszczające ścieki nr 2 – przy bud. nr 1 urządzenie podczyszczające ścieki nr 3 – przy bud. nr 1 urządzenie podczyszczające ścieki nr 4 – między bud. nr 17 i 18 urządzenie podczyszczające ścieki nr 5 – przy bud. nr 21 urządzenie podczyszczające ścieki nr 6 – przy bud. nr 21 urządzenie podczyszczające ścieki nr 7 – przy bud. nr 11 | 1 | 7 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury nr 2 z siedzibą na  ul. Obornicka 100-102 we Wrocławiu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. OBORNICKA 108, WROCŁAW, |
| 7. | 8 osadników i 8 separatorów, wielkość urządzeń ok. 60m3, ilość odpadu ok. 120,00m3/rok. Lokalizacja: separator nr 1 i osadnik nr 1 – przy bud. nr 12 a 14, separator nr 2 i osadnik nr 2 – przy bud. nr 15 a 17, separator nr 3 i osadnik nr 3 – przy bud. nr 18 a 21, separator nr 4 i osadnik nr 4 – przy bud. nr 21 a 23, separator nr 5 i osadnik nr 5 – przy bud. nr 27 a 28, separator nr 6 i osadnik nr 6 – przy bud. nr 29 a 30, separator nr 7 i osadnik nr 7 – przy bud. nr 31 a 32, separator nr 8 i osadnik nr 8 – przy bud. nr 33 a 34. | 2 | 16 |
| 8. | Odstojnik popłuczyn, wielkość urządzenia ok.4 m3, ilość odpadu ok. 8,0 m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 95 | 2 | 1 |
| 9. | Osadnik trzykomorowy, wielkość urządzenia 9m3, ilość odpadów ok. 3,0 m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 65. | 2 | 1 |
| 10. | Separator ropopochodny AWAS_BK-NG-6 typu COLISATOR CRB, wielkość urządzenia ok. 2160 m3, ilość odpadu ok. 1,5 m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 85 | 1 | 1 |
| 11. | Separator SWDOK 2-3, przepływ 3 l/s, pojemność 0,27 m3, ilość odpadu ok. 1,5 m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 25, | 1 | 1 |
| 12. | Neutralizator typu LOZ 010, przepływ 1,5 l/s, pojemność 0, 53m3 , ilość odpadu ok. 1,5 m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 25 | 1 | 1 |
| UL. OBORNICKA 100-102, WROCŁAW, |
| 13. | Separator koalescencyjny ESK 3, wielkość urządzenia ok. 440m3, ilość odpadu ok. 1,5m3/rok. Lokalizacja: przy bud. nr 66 | 1 | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury 3 z siedzibą na ul. Granicznej 13  we Wrocławiu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. GRANICZNA 13, WROCŁAW, |
| 14. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ESK 327, pojemność 0,5 m3, ilość odpadu ok. 0,5 m3/rok, Lokalizacja: przy budynku nr 191 | 1 | 1 |
| 15. | Separator koalescencyjny substancji ropopochodnych ESK 3-EH 3/1200 ze śluzą, pojemność 1,2 m3, ilość odpadu ok. 1,2 m3/rok. Lokalizacja: przy budynku nr 191 | 1 | 1 |
| 16. | Osadnik zawiesiny łatwo opadającej do podczyszczania wód deszczowych – OS 27, pojemność 3m3, ilość odpadu ok. 3,0 m3/rok. Lokalizacja: przy budynku nr 191 | 1 | 1 |
| UL. TRZMIELOWICKA 28, WROCŁAW |
| 17. | Separator AWAS SK 100, pojemność komory szlamowej 2,5 m3, olejowej 1,865 m3, ilość odpadu ok. 21,0 m3/rok. Lokalizacja: rowy melioracyjne | 1 | 5 |
| 18. | Separator AWAS SK 400 pojemność komory szlamowej 4 m3, olejowej 2,91 m3, ilość odpadu ok. 7,0 m3/rok. Lokalizacja: rowy melioracyjne | 1 | 1 |
| 19. | Studnia (osadnik) szlamowa typ AWAS – S dla SK 100, pojemność 10m3, ilość odpadu ok. 50,0 m3/rok. Lokalizacja: rowy melioracyjne | 1 | 5 |
| 20. | Osadnik szlamowy typ AWAS – S dla SK 400, pojemność 25 m3, ilość odpadu ok. 25,0 m3/rok. Lokalizacja: rowy melioracyjne | 1 | 1 |
| 21. | Separator Huaraton AQUAFIX, przepustowość 50 l/sek., ilość odpadu ok. 12,0 m3/rok. Lokalizacja: teren bazy MPS | 1 | 1 |
| 22. | Separator bez filtrowy, koalescencyjny, zintegrowany z osadnikiem typu AWAS/H-1900 o wielkości NG40; pojemność 3m3, ilość odpadu ok. 3,0 m3/rok. Lokalizacja: teren bazy MPS | 1 | 1 |
| 23. | Myjka obiegowa: pojemność120 m³; powierzchnia 36 m², 3 zbiorniki otwarte zagłębione w ziemi ilość odpadu ok. 120,0 m3/rok, Lokalizacja: teren parku technicznego | 1 | 1 |
| 24. | Myjka obiegowa: pojemność 190 m³; powierzchnia 115 m², 3 zbiorniki otwarte zagłębione w ziemi, ilość odpadu ok. 190,0 m3/rok, Lokalizacja: teren parku technicznego | 1 | 1 |
| 25. | Odstojnik popłuczyn, pojemność 2x5 m3, ilość odpadu ok. 10,0 m3/rok, Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody | 1 | 1 |
| 26. | Neutralizator, pojemność 1,5 m3, ilość odpadu ok.1,5 m3/rok, Lokalizacja: Stacja Uzdatniania Wody | 1 | 1 |
| 27. | Separator Huaraton AQUAFIX, SK 2BP 6-10/100 ilość odpadu ok. 12m3/ za 1rok Lokalizacja: teren parku technicznego | 1 | 1 |
| UL. RADAROWA 7, PIETRZYKOWICE K/WROCŁAWIA, |
| 28. | Separator AWAS/H-1900 o wielkości NG6 wraz ze śluzą dopływu i szafką sterowniczą urządzenia alarmowego NV05-15127, pojemność 2500m3, ilość odpadu ok. 4 m3/rok. Lokalizacja: przy budynku nr 7 | 1 | 1 |
| 29. | Separator AWAS/H-1900 o wielkości NG6 wraz ze śluzą dopływu i szafką sterowniczą urządzenia alarmowego NV05-15127, pojemność 2500m3, ilość odpadu ok. 4 m3/rok. Lokalizacja: przy budynku nr 7 | 1 | 1 |
| 30. | Odstojnik cyrkulacyjny AWAS typ OC-100/l27, pojemność 7m3, ilość odpadu ok. 7 m3/rok. | 1 | 1 |
| 31. | Separator koalescencyjny AIO 10/2500 Huaraton 27, pojemność 2,5m3, ilość odpadu ok. 2,5 m3/rok, | 1 | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury Brzeg z siedzibą na ul. Sikorskiego 6 w Brzegu:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. SIKORSKIEGO 6, BRZEG, |
| 32. | Separator koalescencyjny o skuteczności podczyszczania do 6 l/ sek., pojemność 3m3, ilość odpadów ok. 3,0 m3/rok, | 1 | 1 |
| 33. | Separatory ropopochodnych typu grawitacyjnego z piaskownikiem - osadnikiem, pojemność jednego separatora ok. 30 m3, ilość odpadów z jednego separatora ok. 25,0 m3/rok. | 1 | 2 |
| 34. | Neutralizator kwasów akumulatorowych, pojemność 0,8m3, przepływie 3 l/s, na urządzeniu zamontowane kosze z tłuczniem marmurowym, otwór włazowy o średnicy 630mm z pokrywą żeliwną , ilość odpadów ok. 0,5 m3/rok. | 1 | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury w Jastrzębiu k/ Namysłowa

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| JASTRZĘBIE, |
| 35. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 125-1-13000 z osad . 13m3, pojemność czynna 20,3m3,pojemność magazynowania oleju 2600dm3, pomiędzy obiektem 191, a obiektem 158, ilość odpadów ok. 20,3 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 36. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 15-1-2,0 z osad.2,0m3, pojemność czynna 2,8m3, pojemność magazynowania oleju 930 dm3, przy stacji MPS, ilość odpadów ok. 2,8 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 37. | Separator ropopochodnych SEP BLUE Super Max 30/300-1-10 z osad.10m3, pojemność czynna 15m3, pojemność magazynowania oleju, teren zewnętrzny przy przepompowni ścieków, ilość odpadów ok. 15,0 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 38. | Separator ropopochodnych ESK przy stacji MPS, ilość odpadów ok. 5,4 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 39. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 40-1-4,6 z osad 4,6m3, pojemność czynna 6,7m3,pojemność magazynowania oleju 135dm3 przy obiekcie 158, ilość odpadów ok. 6,7 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 40. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 40-1-4,6 z osad 4,6m3, pojemność czynna 6,7m3, pojemność magazynowania oleju 135dm3, przy hali 223(od strony wiaty garażowej, ilość odpadów ok. 6,7 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 41. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 25-1-2,5 z osad 2,5m3, pojemność czynna 5,8m3,pojemność magazynowania oleju 135dm3 przy hali 223 od strony budynku 21, ilość odpadów ok. 5,8 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 42. | Separator ropopochodnych SEP BLUE 25-1-2,5 z osad 2,5m3, pojemność czynna 5,8m3,pojemność magazynowania oleju 135dm3 przy obiekcie 18, 19, 20, ilość odpadów ok. 5,8 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 43. | Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem PRO 1000 i filtrem nr 1 stożkowym STORMBOX(za budynkiem nr 242), ilość odpadów ok. 0,4 m3/za 1rok | 1 | 1 |
| 44. | Studzienka kanalizacyjna z osadnikiem PRO 1000 i filtrem nr 2 stożkowym STORMBOX(za budynkiem nr 242), ilość odpadów ok. 0,4 m3/za 1rok | 1 | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury Kłodzko z siedzibą na  ul. Walecznych 59 w Kłodzku:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. WALECZNYCH 59, KŁODZKO, |
| 45. | Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, typ: PSK H KOALA II NG 20/2000, pojemność całkowita – 3,8 m3, pojemność magazynowania oleju – 1,34 m3 , ilość odpadów : związki ropopochodne – ok. 1,34 m3, osad – ok. 2,16 m3, ogólna ilość odpadów ok. 7,6 m³/rok. | 2 | 1 |
| UL. SUDECKA 49, DUSZNIKI ZDRÓJ, |
| 46. | Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem, typ: SEKOT – B NG 3, o pojemności 0,3 m3. Przepływ nominalny – 3 l/s, pojemność osadnika – 0,3 m3. Ogólna ilość odpadów ok. 0,6 m³/rok. | 2 | 1 |

Sekcja Obsługi Infrastruktury  Oleśnica z siedzibą na ul. Wileńskiej 14 w Oleśnicy:

| Lp. | Nazwa urządzenia | Ilość czyszczenia w roku | Ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| UL. WILEŃSKA 14, OLEŚNICA, |
| 47. | Osadnik sedi – kompakt typ SFK 2500/15, D 1500 wraz z separatorem koalescencyjnym typ PSK Koala NG 6 – 0,55 o pojemności całkowitej 0,49 m3, pojemność magazynowania 0,24 m3 (przy budynku 33), ogólnej ilości odpadów ok. 4,0 m3/rok. | 1 | 1 |
| 48. | Osadnik sedi – kompakt typ SFK 9000/30, D 2500 wraz z separatorem koalescencyjnym typ PSK Koala NG 40 – 1,5 o pojemności całkowitej 1,82 m3, pojemność magazynowania 1,03 m3(przy budynku 33), ogólnej ilości odpadów ok. 16,0 m3/rok. | 1 | 1 |
| 49. | Koalescencyjny separator substancji ropopochodnych z osadnikiem, PUR-K-3(600) o pojemności magazynowania – 0,6 m3 (przy KSP), ogólna ilość odpadów ok. 1,0 m3/rok. | 1 | 1 |
| 50. | Myjka samochodowa OST-5 z zamkniętym obiegiem wody technologicznej złożona z: -studni osadnika błota o pojemności 2,7 m3 -studni floatora o pojemności 2,6 m3 -studni filtrów koalescencyjnych o pojemności 2,5 m3 -studnia wody oczyszczonej o pojemności 1,5 m3 łączna pojemność czynna ok. 9,3 m3(przy budynku 17) ogólnej ilość odpadów ok. 14,0 m3/rok. | 1 | 1 |

MYJKI OBIEGOWE 
(w zakresie SOI 3 i SOI Oleśnica)

- Zakres prac wchodzących w skład usługi „Kompleksowego czyszczenia urządzeń wraz                   z odbiorem, transportem i unieszkodliwianiem odpadów niebezpiecznych” obejmuje:

- Dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną. Wykonawca jest zobowiązany do uzgodnienia terminu przybycia i wykonania czynności czyszczenia.

- Kontrolę drożności przepływu (wlot – wylot) oraz czyszczenie końcówek,

- Demontaż i montaż filtrów koalescencyjnych,

- Wyczyszczenie filtrów koalescencyjnych,

- W razie konieczności wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów na koszt Wykonawcy. Wymianie podlegają jedynie materiały eksploatacyjne (np. filtry). Natomiast elementy, które uległy uszkodzeniu mogą być wymienione/naprawione po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, po zapoznaniu się z wcześniejszą wyceną przedstawioną przez Wykonawcę.

- Sprawdzenie pracy pływaka,

- Całkowite opróżnianie separatorów i osadników,

- Czyszczenie środkami zalecanymi przez producenta zgodnymi z obowiązującymi przepisami, posiadającymi odpowiednie atesty i certyfikaty,

- Uruchomienie i napełnienie separatorów wodą zapewnioną przez Zamawiającego,

- Uporządkowanie terenu wokół urządzeń,

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,

- Sporządzenie protokołu odbioru usługi, który będzie podstawą do rozliczenia usługi,

- Odnotowanie wykonanych czynności w książkach serwisowych urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania urządzeń i narzędzi zapewniających wykonanie zleconych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

SEPARATORY, ODSTOJNIKI, OSADNIKI, NEUTRALIZATORY 
(w zakresie SOI 1, SOI 2, SOI 3, SOI Brzeg, SOI Jastrzębie,  SOI Kłodzko, SOI Oleśnica)

- Zakres prac wchodzących w skład usługi „Kompleksowe czyszczenie urządzeń wraz                        z odbiorem, transportem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych” obejmuje:

- Dojazd ekipy serwisowej wraz z cysterną asenizacyjną,

- Kontrola drożności separatorów i osadników,

- Demontaż i montaż filtrów koalescencyjnych,

- Wyczyszczenie filtrów koalescencyjnych,

- W razie konieczności wymiana uszkodzonych mechanicznie filtrów na koszt Wykonawcy. Wymianie podlegają jedynie materiały eksploatacyjne (np. filtry). Natomiast elementy, które uległy uszkodzeniu mogą być wymienione/naprawione po uzyskaniu akceptacji od Zamawiającego, po zapoznaniu się z wcześniejszą wyceną przedstawioną przez Wykonawcę.

- Czyszczenie urządzeń (do czyszczenia można stosować preparaty biodegradowalne 
o pH 2-8)

- Napełnianie urządzeń wodą zapewniona przez Zamawiającego,

- Odbiór i zagospodarowanie odpadów zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,

- Sporządzenie protokołu odbioru usługi, który będzie podstawą do rozliczenia usługi,

- Odnotowanie wykonanych czynności w książkach serwisowych urządzeń,

- Wykonawca zobowiązany jest do posiadania urządzeń i narzędzi zapewniających wykonanie zleconych czynności zgodnie z obowiązującymi przepisami,

Istotne warunki realizacji:

- Wykonawca wykonuje pracę własnym sprzętem i środkami transportu.

- Pracę należy wykonywać w dniach od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni wolnych od pracy w godz. 730 – 1430, (w piątki 730 – 1230) po wcześniejszym uzgodnieniu z Kierownikiem SOI miejsca i terminu wykonywania prac.

- Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić termin przybycia do dokonania czynności czyszczenia. Po uzgodnieniu terminu przybycia Zamawiający zobowiązany jest do udostępnienia obsługiwanych obiektów osobom reprezentującym Wykonawcę na czas wykonywania prac.

- Realizacja będzie odbywać się na pisemne zgłoszenie kierownika SOI (dopuszczalne faxem lub emailem),

- Płatność za usługę czyszczenia i usunięcia odpadów separacyjnych obejmuje koszty dojazdu, czyszczenie, usunięcie i utylizację odpadów separacyjnych.

- Warunkiem odbioru usługi i zapłaty za nią wynagrodzenia jest potwierdzenie wykonania usługi przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika oraz załączenia do faktury przez Wykonawcę: podpisanego przez kierownika SOI lub wyznaczonego przez niego upoważnionego pracownika protokołu odbioru.