Załącznik nr 1                                                                   Opis przedmiotu zamówienia – Formularz asortymentowo cenowy

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Opis przedmiotu zamówienia | Ilość | Cena jednostkowa netto | VAT % | Wartość netto | Wartość brutto | Producent/ nr katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mikrotom rotacyjny, manualny przeznaczony do rutynowego skrawania materiału histopatologicznego | Zakres cięcia w zakresie od 0,5 do 60 μm; Zakres cięcia w krokach: - od 0,5 μm do 2 μm co 0,5 μm; - od 2 μm do 10 μm co 1 μm; - od 10 μm do 20 μm co 2 μm; -od 20 μm do 60 μm co 5 μm; Całkowity wysuw poziomy głowicy 28 mm; Pionowy zakres ruchu głowicy 64 mm; Wyświetlacz LCD z elektronicznym licznikiem skrawków i funkcją resetowania licznika w dowolnym momencie; Funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego około 60 μm z możliwością jej wyłączenia; Uchwyt na nożyki jednorazowe z precyzyjną regulacją kąta nachylenia w zakresie 4 - 16° - typ uchwytu E, lub 4 - 18° w uchwycie typu ER; Funkcja trymowania dostępna w dwóch zakresach 10 μm i 30 μm; Głęboka półka na ścinki, posiadająca funkcjonalne wyżłobienie pod uchwytem na nożyki, co pozwala na zbieranie ścinków bezpośrednio z przestrzeni roboczej mikrotomu; Uchwyt do noży mocowany na dwóch szynach, co zapewnia większą stabilizację uchwytu podczas pracy Osłona na ostrze nożyka; Waga 23 kg; | 1 |  |  |  |  |  |

Warunki gwarancji:

- gwarancja jakościowa minimum 24 miesiące

- w okresie trwania gwarancji wszelkie awarie i naprawy wynikające z wad produktu usuwane będą na koszt Wykonawcy (termin do 5 dni robocze)

- w okresie gwarancji, Wykonawca zobowiązany jest do dokonywania nieodpłatnych obowiązkowych przeglądów sprzętu stanowiącego przedmiot umowy w zakresie i ilości wymaganych przez producenta, łącznie z wymianą części eksploatacyjnych. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia dokonania przeglądów przez podmiot do tego uprawniony zgodnie z wytycznymi producenta przedmiotu umowy, np. przez uprawniony autoryzowany serwis producenta (o ile dotyczy*)

- w przypadku napraw gwarancyjnych, których czas realizacji przekroczy 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy nieodpłatnie sprzęt zastępczy