Analizator parametrów krytycznych

| Parametry wymagane | Parametry oferowane TAK/NIE |
| --- | --- |
| Analizator fabrycznie nowy, rok produkcji 2019 |  |
| Analizator kompaktowy, bez zewnętrznej butli z gazem, bez konieczności wymiany butelek z odczynnikami, pojedynczych elektrod, itp. |  |
| Analizator oznacza jednocześnie: pH, pO2, pCO2, Na, K, Ca zjonizowany, Cl, Glukoza, Mleczany, nBili, ctHb, FO2Hb, FCOHb, FMetHb |  |
| Maks. objętość materiału badanego dla panelu badań 130 µl |  |
| Czas uzyskania wyniku nie dłuższy niż 120 sek. |  |
| Możliwość wykonywania badania z krwi żylnej, tętniczej, włośniczkowej, ze strzykawki lub kapilary |  |
| Bezpieczny system pobierania próbki z eliminacją mikroskrzepów |  |
| Możliwość dowolnej konfiguracji parametrów w oprogramowaniu. Wybór dowolnego panelu konfiguracji bezpośrednio z ekranu. |  |
| Kolorowy ekran dotykowy |  |
| Możliwość drukowania raportów dotyczących próbek pacjentów, materiałów kontrolnych i kalibracji. Wbudowana funkcja podglądu wyników kontroli jakości w postaci wykresów Levey-Jennings’a. |  |
| Igła aspiracyjna wbudowana w pakiet odczynnikowy lub sonda aspiracyjna stanowiąca stały element aparatu |  |
| Możliwość archiwizacji wyników pacjentów, kontroli jakości oraz wyników kalibracji na USB |  |
| Wbudowany system automatycznej kontroli jakości zapewniający codzienną kontrolę aparatu na 3 poziomach Płyny kontrolne inne niż płyny kalibracyjne, z oddzielnymi zakresami referencyjnymi |  |
| Wszystkie materiały zużywalne niezbędne do prawidłowej pracy analizatora zintegrowane w postaci trzech wymiennych kaset o terminie ważności minimum 10 dni |  |
| Wszystkie procedury kalibracyjne, walidacyjne wykonywane automatycznie z płynów zawartych w kasetach odczynnikowych , lub rozwiązanie równoważne (opisać) |  |
| Czytnik kodów kreskowych |  |
| Wbudowany czujnik aktualnego ciśnienia powietrza |  |
| Komunikacja aparatu z użytkownikiem przez system menu w języku polskim |  |
| Wbudowane instruktażowe filmy lub instrukcje obrazkowe ułatwiające np. sprawną wymianę pakietów odczynnikowych |  |
| Aparat umożliwiający dwukierunkowa komunikację z systemami informatycznymi klasy LIS/HIS |  |
| Podłączenie analizatora do systemu szpitalnego MediCom |  |
| Wykonawca zapewnia przeszkolenie personelu z obsługi analizatora |  |
| Czas realizacji zamówienia od momentu jego złożenia do otrzymania: maksimum 4 dni robocze. Odbiór towaru Blok Operacyjny do godziny 15. |  |

___________________________________

Data i podpis Wykonawcy