Załącznik nr 2 do SWZ 03/SIR/23

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – FORMULARZ CENOWY                                                                                                                                                                                                                                                                      WYKONYWANIE KWARTALNYCH PRZEGLĄDÓW I KONSERWACJI ORAZ USUWANIE AWARII URZĄDZEŃ WENTYLACYJNYCH, KLIMATYZACYJNYCH   I CHŁODNICZYCH W OBIEKTACH WYŻSZEJ SZKOŁY POLICJI   W  SZCZYTNIE

- Przedmiotem zamówienia jest obsługa serwisowa systemów wentylacyjno-klimatyzacyjnych zapewniająca sprawne ich funkcjonowanie, polegająca na:

  - dokonywaniu przeglądów urządzeń i ocenie ich stanu technicznego;

  - wykonywaniu czynności konserwacyjnych (czyszczenie, odkurzanie, mycie, dezynfekcja, udrażnianie);

  - kontrolowaniu i regulacji parametrów pracy urządzeń (w tym min. temperatury i ciśnienia);

  - testowaniu układów automatyki;

  - każdorazowym sporządzaniu protokołów z wykonanych czynności;

  - udzielaniu porad i doraźnych instrukcji w zakresie prawidłowej eksploatacji tych urządzeń;

  - usuwaniu usterek w zakresie wymiany paska klinowego, filtrów, uszczelek, bezpieczników.

  - utylizacja zdemontowanych niesprawnych części lub urządzeń.

- W przypadku konieczności usunięcia usterki lub dokonania naprawy urządzenia klimatyzacyjnego lub wentylacyjnego wymagającej wymiany lub naprawy elementów/części  wchodzących  w  skład    tego    urządzenia    wykonawca    przekaże Zamawiającemu w dniu przyjazdu ekipy serwisowej kosztorys określający elementy/części wymagające wymiany lub  naprawy  oraz  ceny nowych  elementów/części lub koszty naprawy   wadliwych   elementów/części,   jeżeli   koszt   naprawy   elementów/części jest mniejszy niż koszt zakupu nowych elementów/części, zgodny z obowiązującymi w tym względzie cenami lub kosztami rynkowymi. Prawidłowość kosztorysu podlega weryfikacji przez Zamawiającego, który ma prawo dokonania korekty kosztorysu celem dostosowania jego brzmienia do aktualnych cen/kosztów rynkowych zakup, bądź naprawy elementów/części. Jeżeli skorygowany bądź zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys nie przekracza 10000 zł brutto wykonawca jest zobowiązany do usunięcia usterki lub dokonania naprawy urządzenia klimatyzacyjnego, bądź wentylacyjnego w ramach niniejszej umowy bez dodatkowego wynagrodzenia. W takim przypadku termin usunięcia awarii, biegnie od otrzymania przez wykonawcę pisemnej lub przesłanej pocztą elektroniczną akceptacji lub korekty kosztorysu   dokonanej przez pracownika Zamawiającego. W przypadku gdy skorygowany lub zaakceptowany przez Zamawiającego kosztorys przekracza wartość 10000 zł brutto, usunięcie usterki lub dokonanie naprawy urządzenia klimatyzacyjnego lub wentylacyjnego może nastąpić w trybie odrębnej umowy zawartej przez Zamawiającego z podmiotem wyłonionym zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych.

- Prace serwisowe w poszczególnych obiektach należy przeprowadzać zgodnie z harmonogramem uzgodnionym z inspektorem nadzoru Zamawiającego, raz na kwartał.

- Ustala się następujący zakres prac serwisowych:

  - oględziny ogólne i ocena stanu technicznego poszczególnych urządzeń wentylacyjnych;

  - ocena stanu technicznego zespołu wentylatorowego /kontrola stanu zużycia łożysk, smarowanie, regulacja napędu, czyszczenie wentylatorów;

  - ocena stanu wymienników ciepła, czyszczenie i prostowanie lamel, czyszczenie całego wymiennika rotacyjnego;

  - sprawdzanie funkcjonowania przepustnic, oraz ich ewentualna regulacja;

  - sprawdzanie drożności instalacji odprowadzenia skroplin, zalanie syfonu, czyszczenie z osadu;

  - sprawdzenie stopnia zabrudzenia filtrów, ich czyszczenie lub wymiana, oraz oczyszczenie komory filtracyjnej;

  - pomiar prądów pobieranych przez odbiorniki energii elektrycznej;

  - kontrola pracy i przetestowanie układu automatyki kontrolno-pomiarowej, sprawdzenie poprawności działania zainstalowanych zabezpieczeń, oraz układów wody lodowej i ciepła technologicznego urządzeń, instalacji freonowych, instalacji elektrycznych zasilania i sterowania z usuwaniem usterek i awarii;

  - kontrola i regulacja parametrów pracy i przepływu powietrza przez urządzenie;

  - bieżące prace konserwacyjne /odkurzanie, mycie, dezynfekcja przestrzeni central wentylacyjnych;

  - sporządzanie na bieżąco protokołów serwisowych z przeprowadzonej konserwacji dla każdej centrali wentylacyjnej raz w miesiącu, potwierdzonych przez Użytkownika lub Administratora obiektu;

  - przestrzeganie wszystkich innych zaleceń serwisowych zgodnie z instrukcją producenta central wentylacyjnych.

  - dokonywanie napraw/usterek urządzeń zgodnie z ust 2.

- Prace serwisowe należy prowadzić zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami BHP i Ppoż. oraz dokumentacją techniczno-ruchową producentów urządzeń wraz z serwisem towarzyszących urządzeniom instalacji ciepła technologicznego, wody lodowej, instalacji freonowej, instalacji elektrycznej zasilania i sterowania.

- Każdorazowy przyjazd ekipy serwisowej należy potwierdzić w Dziale Inwestycji Remontów  pod numer telefonu 47 733 53 61, faxu 47 733 54 29 na co najmniej 2 (dwa) dni przed ustalonym terminem przeglądu; e-mail  inwestycje@wspol.edu.pl lub/i w.mozdzonek@wspol.edu.pl

- W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego konieczności usunięcia awarii wymagającej natychmiastowej naprawy, wykonawca zobowiązany jest do zgłoszenia się pod wskazany adres maksymalnie w ciągu 3 (trzech) godzin od otrzymania powiadomienia – w zależności od zaoferowanego terminu – kryterium oceny ofert.

- Wykonawca zobowiązuje się do sporządzania protokołu z każdej wykonanej czynności serwisowej.

- Wykonawca dostarczy niezbędne części i materiały do przeprowadzenia wymiany elementów lub naprawy oraz udzieli na nie gwarancji na okres wyznaczony przez producenta.

- Zamawiający zapewni dostęp do urządzeń objętych usługą w obiektach wymienionych w niniejszym załączniku oraz do źródeł wody i prądu.

- Podstawą do kwartalnego rozliczenia i wystawienia faktury będzie wartość kwartalna brutto podana przez wykonawcę w zamieszczonej poniżej tabeli, po należytym wykonaniu prac   serwisowych i sporządzeniu   protokołu   serwisowego,   potwierdzonego   przez administratora danego obiektu lub inspektora nadzoru.

- Pominięcie w przeglądzie i protokole, któregokolwiek z wymienionych w tabeli urządzeń lub    niesumienne wykonanie   usługi    w   zakresie   konkretnego   urządzenia,    może spowodować obniżenie kwartalnego wynagrodzenia o kwotę wynikającego ze złożonej oferty.

UWAGA! Wykonawca wycenia wartość serwisu urządzeń w cenach brutto

|  | Budynek PCAB . |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| LP | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 | VTS |  |  | 590×490×300 3k | 16szt. | 21 |  |  |
| 2 | C2 | VTS | VS-180--R-PH/SS | 8-110-10-3180-00023 | 592x592x300 6k | 16szt. | Dach |  |  |
| 3 | C3 | VTS | VS-55-R-R-PH/SS | 8-110-10-3055-00137 | 590x590x300 4k | 4szt. | Dach |  |  |
|  | Klimatyzatory | Liczba Urządzeń: | 3 | ------------------------ |
|  | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | CK1 | Acson | J. Zewnętrzna | Dach | ACSON AMDS120BRM5 | Brak | R410 | 10,6 |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | IIIp./304 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00084 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00086 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00083 | 592x592x300 6k |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00085 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | IIIp./309 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00081 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00087 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00075 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00092 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | IIIp./316 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00079 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00075 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00081 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00077 |  |  |  |  |
| 2 | CK2 | Acson | J.Zewnetrzna | Dach |  |  | R410 |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | Ip./103 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00100 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00046 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00104 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00052 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00044 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00068 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./105 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00102 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00067 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00076 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00050 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./120 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00073 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00070 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00058 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00103 |  |  |  |  |
| 3 | CK 3 | Acson | J.Zewnetrzna | Dach | AMDS120BRM5 | Brak | R410 | 10,6 |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./107 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00054 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00094 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00042 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00056 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00066 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00045 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./209 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00065 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00060 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00057 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534507-00056 |  |  |  |  |
| 4 | CK 4 | Acson | J.Zewnetrzna | Dach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./210 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00077 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00055 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00064 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00072 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./231 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00043 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00051 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00047 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00071 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./212 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00049 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00053 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00089 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00099 |  |  |  |  |
| 5 | CK 5 | Acson | J.Zewnetrzna | Dach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./112/113 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534407-00044 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534407-00080 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00076 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00091 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD10C-AFAB-R | 20534607-00048 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | Ip./115/114 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00066 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | Ip./131 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534507-00072 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | Ip./135 | AWMD10G-ACLBF-R | 20534312-00260 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | Ip./136 | AWMD10G-ACLBF-R | 20534312-00262 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./137 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00090 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00096 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00069 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00085 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./138/139 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00083 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./116 | A5WMD10G-ACLBF-R | 20534312-00261 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5WMD10G-ACLBF-R | 20534312-00258 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | 0.p./012 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00062 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00079 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00048 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00078 |  |  |  |  |
| 6 | CK 6 | Acson | J. Zewnętrzna | Dach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./203 | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00027 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00022 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00033 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00018 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./204 | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00026 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00020 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00032 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00016 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./205 | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00021 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00028 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00024 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00030 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./206 | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00029 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00019 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00015 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD15C-AFAB-R | 20534607-00031 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./208b | A5WM15GR-ACIBF-R | 20540705-00239 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5WM15GR-ACIBF-R | 20540705-00216 |  |  |  |  |
| 7 | CK 7 | Acson | J.Zewnetrzna | Dach |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J. Wewnętrzna | IIIp./313 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00063 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00062 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00061 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00098 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00059 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00074 |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIIp./322 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00097 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00086 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00095 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00084 |  |  |  |  |
|  |  | Acson |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00093 |  |  |  |  |
| 8 | Serwer | Vesser | J.Zewnetrzna | Przy tylnym wejściu | GU48E3 | 63229953583 | R410 | 4 |  |  |
|  |  | Vesser | J.Wewnętrzna | 0p./11 | FGU48E | Brak |  |  |  |  |
| 9 | Serwer | Acson | J.Zewnetrzna | Dach | A5LC20CR-ACPOCP | Brak |  |  |  |  |
|  |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIIp./Serwerownia | ACK20CR-AFAB-R | 20540807-00321 |  |  |  |  |
|  |  | Ilość urządzeń: | 108 | ----------------------------------- |

|  | Budynek BIBLIOTEKA . |  |
| --- | --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| LP | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C3 | VTS |  | 8-110-11-2150-00001 | 590x590x300 | 16 |  |  |  |
| 2 | C2 | VTS | VS230-R-PH | 8-110-10-2230-00001 | 490X490X280 | 16 | Dach |  |  |
| 3 | Agregat C2 | AERMEC | NRLO350 | 1105006224040001 |  |  |  |  | /R410A 2x 7 kg/ |
|  | C1 | VTS |  | 8-110-10-2300-00001 | 490x490x300 | 30 |  |  |  |
| 4 | C4 | VTS | VS300-L-PH | 8-110-11-2075-00017 | 428x287x300 | 12 | Dach |  |  |
| 5 |  |  |  |  | 428x428x300 | 2 |  |  |  |
| 6 | Agregat C4 | AERMEC | ANL150 | 1105005023020001 |  |  |  |  | /R410A 11,5 kg/ |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 6 | --------------------------------- |
|  | Klimatyzatory |
|  | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 |  | LG | J. Zewnętrzna | Tył budynku | UUW37UO2 | 704KCASOPH76 | R410 | 2,8 |  |  |
| 2 |  | LG | J. Zewnętrzna | 0p./18 | UJ36 NV3 | 903KCZPOP429 |  |  |  |  |
| 3 | CK1 | Acson | J.Zewnętrzna | Dach | AMDS240BR5 | 20540712-00167 | R410 |  |  |  |
| 4 |  | Acson | J.Wewnętrzna | wypożyczalnia 30 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00121 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00044 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00110 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20532407-00030 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00114 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20533507-00032 |  |  |  |  |
| 10 |  | Acson | J.Wewnętrzna | sala internet 40 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00124 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00100 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00118 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00115 |  |  |  |  |
| 14 | CK2 | Acson | J.Zewnętrzna | Dach | AMDS180BR5 | BRAK | R410 | 14,8 |  |  |
| 15 |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip/147 | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00122 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00096 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | A5CKD25A-AFBB-R | 20534907-00 |  |  |  |  |
| 18 |  | Acson | J.Wewnętrzna | Ip./118 | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00113 |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20541507-00133 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00115 |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00111 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00108 |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20541507-00135 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00107 |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20532407-00025 |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20541507-00136 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20541507-00134 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00109 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00116 |  |  |  |  |
| 30 | CK3(A3) | Acson | J.Zewnętrzna | Dach | AMDS200BR5 |  | R410 | 18 |  |  |
| 31 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./210 | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00050 |  |  |  |  |
| 32 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00028 |  |  |  |  |
| 33 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00033 |  |  |  |  |
| 34 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp.221 | A5WM20G2-ACICE-R | 20540712-00168 |  |  |  |  |
| 35 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp.223 | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00034 |  |  |  |  |
| 36 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00026 |  |  |  |  |
| 37 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00027 |  |  |  |  |
| 38 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00040 |  |  |  |  |
| 39 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./235 | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00027 |  |  |  |  |
| 40 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00036 |  |  |  |  |
| 41 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./237 | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00031 |  |  |  |  |
| 42 | CK4(4) | Acson | J.Zewnętrzna | Dach | AMDS240BR5 |  | R410 | 21,5 |  |  |
| 43 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIIp./314 | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00049 |  |  |  |  |
| 44 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00030 |  |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00035 |  |  |  |  |
| 46 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00038 |  |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00043 |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00042 |  |  |  |  |
| 49 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00041 |  |  |  |  |
| 50 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAC-R | 20542107-00039 |  |  |  |  |
| 51 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIIp.318 | A5CKD20C-AFAB-R | 20533507-00011 |  |  |  |  |
| 52 | CK5(A5) | Acson | J.Zewnętrzna | Dach | AMDS200BR5 |  | R410 | 18 |  |  |
| 53 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./202 | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00032 |  |  |  |  |
| 54 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00037 |  |  |  |  |
| 55 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00048 |  |  |  |  |
| 56 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20542107-00029 |  |  |  |  |
| 57 |  | Acson | J.Wewnętrzna | IIp./247 | A5CKD20C-AFAB-R | 20533507-00035 |  |  |  |  |
| 58 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534907-00112 |  |  |  |  |
| 59 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20534607-00041 |  |  |  |  |
| 60 |  |  |  |  | A5CKD20C-AFAB-R | 20541507-00132 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ilość urządzeń: | 60 | ------------------------------ |

|  | Budynek nr.11 AULA . |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| LP | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | (C1) C14515/11 | Climaproduct |  |  | G4 592x592x360 | 2szt | Dach |  |  |
|  |  |  |  |  | G4 287x592x360 | 2szt |  |  |  |
|  |  |  |  |  | G4 879x287x360 | 2szt |  |  |  |
| 2 | (C2) C14516/11 | Climaproduct |  |  | 592x490x360 | 8szt. | Dach |  |  |
|  |  |  |  |  | 592x287x360 | 4szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 592x592x300 | 4szt |  |  |  |
| 3 | C3 | VTS | VS55-R-PH | 8-110-09-2035-0017 | 592x592x300 | 4szt | Dach |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 3 | -------------------------------------- |
|  | Klimatyzatory |
|  | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | CK 1 | FUJI | J.Zewnętrzna | Dach | AJYA 72 LALH | R300485 | R410 | 11,2 |  |  |
| 2 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok108 | AUXA 36LALH | R200955 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  | AUXA 36LALH | R200925 |  |  |  |  |
| 4 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok109 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | CK 2 | FUJI | J.Zewnętrzna | Dach | AJYA 72 LALH | R300484 | R410A | 11,2 |  |  |
| 6 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok.111 | AUXB12LALH | R204911 |  |  |  |  |
| 7 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok.112 | AUXB18LALH | R201631 |  |  |  |  |
| 8 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok.113 | AUXB14LALH | R202722 |  |  |  |  |
| 9 | CK 3 | FUJI | J.Zewnętrzna | Dach | AJYA 144 LALH | R201337 | R410A | 11,8 |  |  |
| 10 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./114 | AUXB14LALH | R202658 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  | AUXB14LALH | R202732 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  | AUXB14LALH | R202789 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  | AUXB14LALH | R202735 |  |  |  |  |
| 14 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Parter aula B pom. 1 | AUXA 30LALH | R200731 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  | AUXA 30LALH | R200778 |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  | AUXA 30LALH | R201568 |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  | AUXA 30LALH | R201651 |  |  |  |  |
| 18 | CK 4 | FUJI | J.Zewnętrzna | Dach | AJYA 72 LALH | R300490 | R410A | 11,2 |  |  |
| 19 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok. 130 | AUXB14LALH | R202731 |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  | AUXB14LALH | R202728 |  |  |  |  |
| 21 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok.131 | AUXB14LALH | R202762 |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  | AUXB14LALH | R202672 |  |  |  |  |
| 23 |  | FUJI | J.Wewnętrzna | Ip./pok.127 | UTG-UFYC-W | R026784 |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  | UTG-UFYC-W | R026682 |  |  |  |  |
| 25 | CHiller C1 | EMICON | J.Zewnętrzna | Dach | MCE 111K | 09P036 | R407 C | Brak |  |  |
| 26 |  | Carrier | J.Wewnętrzna | Parter Aula A pok.06 | 42GWC016B | 07AUI10793 |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  | 42GWC016B | 07AUI10792 |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  | 42GWC016B | 10AUI07986 |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  | 42GWC016B | 07AUI10794 |  |  |  |  |
| 30 | Serwerownia 1 | FUJI |  | Ip./pok.132 |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Serwerownia 2 | FUJI |  | Parter/pok. 01 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Ilość urządzeń: | 31 | -------------------------------------------- |

|  | BASEN |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| LP | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | (C1)C2476N/98 | VTS | BS-5(50)P |  | 880x590x100 | 4 | piwnica |  |  |
| 2 | (C2)C2475N/98 | VTS | BS-5(50)l |  | 880x590x100 | 4 | piwnica |  |  |
| 3 | C3 | VTS | VS-30-L-PH | 8-110-09-2030-00229 | 428x428x300 | 4 | piwnica |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba Urządzeń: | 3 | ---------------------------------- |

|  | HALA SPORTOWA . |
| --- | --- |
|  | CENTRALE WENTYLACYJNE |
| LP | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | (C1)C3508W/99 | VBW | BS-2(25)-P |  | 592x592x100 | 2 | tył budynku |  |  |
| 2 | (C2) C3509W/99 | VBW | BS-2(25)-L |  | 592x592x100 | 2 | pom. 4 |  |  |
| 3 | (C3) C3511/99 | VBW | SPS-1-P-2200/450-..-1-3-1 |  | 320x630x100 | 1 | pok. 25 |  |  |
| 4 | (C4) C3510/99 | VBW | SPS-1-P-2200/450-..-1-3-1 |  | 320x630x100 | 1 | pok. 24 |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 4 | ------------------------------------------------ |

|  | ŁĄCZNIK |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 | VTS | VS-120-R-RHC/SS | 8-110-08-2120-00060 | 590x590x300 | 6szt. |  |  |  |
| 2 | Agregat C1 | COOL | CSGE SZ115*2 SB S KOMPAKT |  | 590x290x300 | 6szt. |  |  |  |
|  |  | Liczba urządzeń: | 2 | ------------------------------------------------------ |

|  | BUDYNEK 6 |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 |  | VVS055-R-SFRHCVS/SFRVS_cd | 8-A10-17-2V055-00116 | 592x592x300 | 4 | 17piwnica |  |  |
|  | Agregat C1 | FUJITSU | AJYO72-LALBH | R000735 | R000735 |  | na zewnątrz |  | /R410 - 11,7kg/ |
| 2 | C2 |  | VVS055-R-SFRHCVS/SFRVS_cd | 8-A10-17-2V055-00105 | 592x592x300 | 4 | 07 Piwnica |  |  |
|  | Agregat C2 | FUJITSU | AJYO90-LALBH | R000748 | R000748 |  | na zewnątrz |  | /R410 - 11,7kg/ |
| 3 | C3 |  | VVS030-R-FRHV/FRV_cd | 8-A10-17-2V030-00101 | 428x428x300 | 4szt. | 07 Piwnica |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 3 | ------------------------------------------ |

|  | BUDYNEK 7 |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | SK1 |  | CV-A-2-L/OH-1386B/7-7/7-7 | 8105-102-1959 | 285x590x300 | 2szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 590x590x300 | 2szt. |  |  |  |
| 2 | SK2 |  | VS-21-L-RHC/SS | 8-110-06-2021-00332 | 430x287x300 | 2szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 427x287x300 | 2szt. |  |  |  |
| 3 | SK3 |  | SV21-150-CG ACX36-2 | BRAK | 287x287x200 | 4szt. | 21 |  |  |
| 4 | SK4 |  | CV-A-2-L/OH-1386A/7-7/7-7 | 8105-102-1958 | 287x592x300 | 2szt. | 20 |  |  |
|  |  |  |  |  | 592x592x300 | 2szt. |  |  |  |
| 5 | C5 |  | VS-100_L-RHC/SS | 8-110-06-2100-00070 | 487x487x300 | 6szt. | Piwnica |  |  |
|  |  |  |  |  | 430x287x300 | 6szt. |  |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 5 | ------------------------------------- |
|  | Agregat chłodniczy |
|  | Nazwa | Marka | Model | S/N |  |  | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 |  | York | YCSA 120-TPy67 |  |  |  |  |  |  |

|  | BUDYNEK 26 |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 | Klimor | MCKS03L | 180002130606000001 | M5/925x390x50 | 1szt. | poddasze |  |  |
|  |  |  |  |  | G4/610x390x50 | 2szt. |  |  |  |
| 2 | C2 | Klimor | MCKS03L | 180002130607000001 | M5/925x390x50 | 1szt. | poddasze |  |  |
|  |  |  |  |  | G4/610x390x50 | 2szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba Urządzeń: | 2 |  | -------------------------------------------------------- |
|  | Klimatyzatory |
|  | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | Serwerownia | Fuji | J. Zewnętrzna | Dach | ROG30LMTA | T000165 | R410A | 2,1 |  |  |
| 2 |  | Fuji | J. Wewnętrzna | Ip./pom.106 | RSG30LMTA | T000181 |  |  |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 2 | -------------------------------------------- |

|  | HALA SPORTÓW WALKI |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 | VTS | CV-A3-L/NW-299B/6F |  | 287x287x300 | 2szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 287x592x300 | 4szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 590x590x300 | 2szt. |  |  |  |
| 2 | Agergat C1 | EMICON | RAE-281K | 08M010 |  |  |  |  | /R407C - 5kg/ |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 2 | ---------------------------------------- |

|  | SIŁOWNIA |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C2950W/99 | VBW | B0-52-2(25)P |  | 592x592x100 | 2szt. |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 287x592x100 | 2szt. |  |  |  |
|  |  | Liczba Urządzeń: | 1 | -------------------------------------------------- |

|  | KUCHNIA . |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | C1 | VTS | VS-40-R-HC | 8-110-08-2040-00234 | 490x490x300 | 2 | wentylatorownia |  |  |
| 2 | C2 | VTS | VS-30-R-V | 8-110-08-2030-00279 | BRAK | 0 | wywiewna zmywalnia |  |  |
| 3 | C3 | VTS | VS-300-L-PHC/ESS | 8-110-08-3300-00038 | 490x490x300 | 30 | wentylatorownia |  |  |
| 4 | C4 | VTS | VS-300-R-GHC/S | 8-110-08-3300-00039 | 490x490x300 | 15 | wentylatorownia |  |  |
|  |  |  | VS-300-R-E/G/S | 8-110-08-3300-00040 | 490x490x300 | 15 |  |  |  |
| 5 | C5 | VTS | VS-75-R-V | 8-110-08-2750-00147 | BRAK | 0 | Agregatorownia |  |  |
| 6 | C6 | VTS | Brak danych | Brak danych | 705x310x50 | 1 | Obieralnia |  |  |
|  |  | Liczba urządzeń: | 6 | ----------------------------------------- |
|  | Urządzenia chłodnicze |
|  | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [Kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | Szafa chłodnicza | Bolarus |  | Magazyn Dobowy | S-147S SC 10CC | 208 | R404A | 0,26kg |  |  |
| 2 | Szafa mroźnicza | Bolarus |  | Magazyn Dobowy | S-147S SC21CC | 231 | R404A | 0,26kg |  |  |
| 3 | Szafa chłodnicza | Bolarus |  | Kuchnia | S147S SC10cc | 671 | R404A | 0,25kg |  |  |
| 4 | Szafa chłodnicza | Bolarus |  | Kuchnia | S147S Nek 6210 GK | 1069 552 | R404A | 0,27kg |  |  |
| 5 | Szafa chłodnicza | Bolarus |  | Kuchnia Zimna | S147S | 1740 404 | R404A | 0,27kg |  |  |
| 6 | Szafa chłodnicza | EDESA |  | Magazyn Jaj | SPI-142 | 07080027P | R134A | 0,44kg |  |  |
| 7 | Szafa mroźnicza | EDESA |  | Magazyn Dobowy | SNI-142D | 12050118P | R404A | 0,45kg |  |  |
| 8 | Komora mroźnicza | Lunite-hermetic |  | Kuchnia | CAJN4519Z HR | 19B141214194J64131202 | R404A |  |  |  |
| 9 | Komora chłodnicza |  | Agregat | Parter | MS34TBS3 | 308098 | R404A |  |  |  |
| 10 |  | ACC Compresorsa | Chłodnica |  | CAE | 3267 | R404A |  |  |  |
| 11 | Komora mroźnicza |  | Agregat | Parter | GFSZB21FZ | 105967/113/15541 |  |  |  |  |
| 12 |  | PRO FOID | Chłodnica |  | CAB | 3167 |  |  |  |  |
| 13 | Komora chłodnicza |  |  | pom.odpadów | Frigomel |  |  |  |  |  |
| 14 | Komora chłodnicza | Technoblok | Agregat | nabiał | VTM120U |  | R134A | 0,6kg |  |  |
| 15 |  |  | Chłodnica |  |  | ST-4-0367 |  |  |  |  |
| 16 | Komora chłodnicza | EKO-Condensing |  |  | HMT28 M00E | 1,034299212 | R22 |  |  |  |
| 17 | Komora chłodnicza | ECO-Condensing |  |  | HMT22 M00E | 1,03762E+16 | R22 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Liczba Urządzeń: | 17 | ----------------------------------------------- |

|  | MAGAZYN ŻYWNOŚCI |
| --- | --- |
|  | Urządzenia chłodnicze |
| Lp | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | Komora chłodnicza konserw |  | Agregat | Parter | TPRT85 |  | brak danych |  |  |  |
| 2 |  | ALFA LAVAL | Chłodnica | Parter |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Komora mroźnicza owoców | LUNITE HERMATIC | Agregat | Parter | TFH-24802 BR | 154545 4567030203 | R404A | brak danych |  |  |
| 4 |  | JUWENT | Chłodnica | Parter | UCM28-250 E | 69 |  |  |  |  |
| 5 | Komora chłodnicza warzyw | LUNITE-HERMATIC | Agregat | Parter | TFH 2480Z | 99L241026214567030206 | R404A | brak danych |  |  |
| 6 |  |  | Chłodnica | Parter | UCM-28-250E | 297 |  |  |  |  |
| 7 | Komora chłodnicza nabiału | RIVACOLD |  | Parter | FAM0282001 | 14492742 | R404A | 1,1kg |  |  |
| 8 | Komora chłodnicza mięsa | RIVACOLD |  | Parter | FTL020P001-22 | 1,02046E+11 | R404A | 0,9kg |  |  |
| 9 | komora chłodnicza jaj | RIVACOLD |  | Parter | FAM 0092001 | 13461818 | R404A | 0,63kg |  |  |
|  |  |  |  | Liczba Urządzeń: | 9 | ----------------------------------------------- |

|  | STRZELNICA |
| --- | --- |
|  | Centrale wentylacyjne |
| Lp | Nazwa | Marka | Model | S/N | wymiary filtrów | ilość filtrów (szt.) | Lokalizacja | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
| 1 | Nawiew C1 | VTS | VS-100-R-GH | 8-110-08-3100-00114 | 490x490x300 | 6 | Oś A |  |  |
| 2 | Wyciąg C1 | VTS | VS-100-L-G | 8-110-08-3100-00115 | 428x287x300 | 6 |  |  |  |
| 3 | Wyciąg C1 | Klimavent | UFO-4-M/N-1 |  | PN125032T | 4 |  |  |  |
| 4 | Nawiew C2 | VTS | VS-55-R-GH | 8-110-07-3055-00192 | 592x592x300 | 2 | Oś B |  |  |
| 5 | Wyciąg C2 | VTS | VS-55-R-RG | 8-110-07-3055-00193 | 592x592x300 | 2 |  |  |  |
| 6 | Wyciąg C2 | Klimavent | UFO-4-M/N-1 |  | PN125032T | 4 |  |  |  |
| 7 | Nawiew C3 | VTS | VS-75-L-GH | 8-110-08-3075-00197 | 428x428x300 | 6 | Oś C |  |  |
| 8 | Wyciąg C3 | VTS | VS-75-LG | 8-110-08-3075-00198 | 428x287x300 | 6 |  |  |  |
| 9 | Wyciąg C3 | Klimavent | UFO-4-M/N-1 |  | PN125032T | 4 |  |  |  |
| 10 | Nawiew C4 | VTS | VS-75-R-GH | 8-110-08-3075-00195 | 428x428x300 | 6 | Oś D |  |  |
| 11 | Wyciąg C4 | VTS | VS-75-R-G | 8-110-08-3075-00196 | 428x287x300 | 6 |  |  |  |
| 12 | Wyciąg C4 | Klimavent | UFO-4-M/N-1 |  | PN125032T | 4 |  |  |  |
| 13 | BUDYNEK POMOCNICZY | VTS | VS-30-L-GH | 8-110-08-3030-00284 | 425X425X300 | 2 | przy osi A |  |  |
| 14 |  | VTS | VS-30-R-G | 8-110-08-3030-00285 | 425X425X300 | 2 |  |  |  |
|  |  | Liczba urządzeń: | 14 | ---------------------------------------------------- |

|  | POZOSTAŁE URZĄDZENIA |
| --- | --- |
|  | Klimatyzatory / Chłodnictwo |
| Lp | Nazwa | Marka | Typ urządzenia | Lokalizacja | Model | S/N | Rodzaj czynnika | Ilość czynnika [Kg] | Cena serwisu jednego urządzenia za 1 kwartał | Wartość serwisu urządzeń za 1 kwartał |
|  | BUDYNEK NR 1 KLIMATYZATORY |
| 1 | ROTENSO | U26 WOR 12 |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 2 | TOSHIBA | RAS-18-SAW-E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 3 | TOSHIBA | RAS-13-SAW-E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 4 | FUJI | ROA-12LALL |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 5 | GREE | GWH 09 NA-K3 DNA 3L |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 6 | FUJI ELEKTRIC | ROG 45 LA TT |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 7 | FUJITSU | AOY 30 UN DWL |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 8 | SAMSUNG | AQ V18 PS BX |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 9 | TOSHIBA | RAS 13 SAW-E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 10 | SAMSUNG | AQU 18 PS BX |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 2 KLIMATYZATORY |
| 11 | LG | LS-N3 06 1AL |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 8 KLIMATYZATORY |
| 12 | TOSHIBA | RAV |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 9 KLIMATYZATORY |
| 13 | TOSHIBA | RAV-SM-56 3 AT- E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 14 | TOSHIBA | RAV-SM-56 3 AT- E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 7 AGREGAT WODY LODOWEJ |
| 15 | YORK | YCSA-120-TP-380T |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 6 KLIMATYZATORY |
| 16 | FUJITSU | AJY072 LA LBH |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 17 | FUJITSU | AJY072 LA LBH |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 18 | FUJITSU | AOY G 09 LNCE |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | BUDYNEK NR 18 KLIMATYZATORY |
| 19 | FUJITSU | E 000 37 |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 20 | FUJITSU | E 000 37 |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 21 | FUJITSU | E 000 37 |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | STRZELNICA KLIMATYZATORY |
| 22 | DAIKIN | RXB50 CU 1B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 23 | DAIKIN | RXB50 CU 1B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 24 | DAIKIN | RXB50 CU 1B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 25 | DAIKIN | RXB50 CU 1B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
| 26 | MDV | MS12 P8-24 HR ON1-C8 |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | OŚ „A” AGREGAT CHŁODNICZY |
| 27 | PANASONIC | C-S.C. P360 H3 8B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | OŚ „B” AGREGAT CHŁODNICZY |
| 28 | PANASONIC | C-S.B. P160 H3 8B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | OŚ „C” AGREGAT CHŁODNICZY |
| 29 | SANYO | C-SCP 270 H38 8B |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | OŚ „D” AGREGAT CHŁODNICZY |
| 30 | SANYO | C-SCP 270 H38 8A |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  | KUCHNIA KLIMATYZATOR |
| 31 | TOSHIBA | RAV-SM5-62 3 MUT- E |  |  |  |  | brak danych | brak danych |  |  |
|  |  |  |  | Liczba Urządzeń: | 31 | ------------------------------------------------- |
|  |  |  |  | Ʃ= | 312 | ------------------------------------------------ |

- Cena BRUTTO za usługę serwisową za jeden kwartał:  ……………………………………………. zł

słownie złotych : ………………………………………………………………………………………………………………

- Cena BRUTTO za usługę serwisową za trzy lata (36 miesięcy): ……………………………………………………… zł

słownie złotych : ………………………………………………………………………………………………………………

Informacja dla Wykonawcy:

Formularz musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym i przekazany Zamawiającemu.