Opole, 27.01.2021r.

ZAKRES REMONTU ODPYLANIA CHŁODNIKA  I TRANSPORTU KLINKIERU IKN

01 – 21.03.2021r.

- CYKLONY CHŁODNIKA

  - regeneracja obudowy cyklonów chłodnika. Kontrola powłoki w dolnych elementach cyklonu (stożki). Regeneracja obejmuje około 40% powierzchni cyklonu. W załączniku rysunek.

  - kontrola kompensatorów i połączeń śrubowych z uszczelnieniem,

  - na rurociągu cyklony – młyn żużla – filtr tylko wymiana uszczelnień na połączeniach. Kontrola klapy wahadłowej.

  - wymiana uszkodzonych części w przenośniku zgrzebłowym pod cyklonami . Kontrola napędu, rolek nośnych. Wymiana stacji napinającej i napędowej, łożysk. Regeneracja koryta przenośnika wg wskazań inspektora nadzoru.

  - przegląd i ewentualna regeneracja klap wahadłowych pod cyklonami. Wymiana łożysk.

  - wentylator filtra: kontrola wirnika, wymiana łożyska początkowego, przegląd łożyska dzielonego końcowego, kontrola wkładek sprzęgłowych. Czyszczenie wirnika. Wymiana kompensatorów.

  - filtr chłodnika:

- wymiana łożysk w przenośniku pod filtrem,

- kontrola podawacza pod przenośnikiem ślimakowym filtra

- kontrola obudowy filtra

- kontrola klapy świeżego powietrza

- ODPYLANIE UKŁADU DRÓG TRANSPORTU KLINKIERU

- regeneracja obudowy filtra,

- regeneracja ekranu wewnątrz filtra,

- rekonstrukcja rurociągu filtr – wysyp klinkieru – głowica napędowa przenośnika skrzynkowego. Demontaż rur odpylających filtr – przesyp przenośnika klinkieru skrzynkowego nr 1 i 2.

- przegląd nowego filtra odpylającego przesyp przenośników nr 1 i 2,

- wentylator filtra: wymiana kompensatorów, wymiana łożysk i korpusów, wymiana wirnika. Kontrola obudowy i wibroizolatorów.

- przegląd z wymianą uszkodzonych części w podawaczu celkowym pod filtrem, przenośnikach ślimakowych filtr – pompa Fullera.

- CHŁODNICA CHŁODNIKA KLINKIERU

- kontrola 2 sekcji chłodzących gazy,

- regeneracja obudowy chłodnicy,

- regeneracja podawacza pod chłodnicą,

- przegląd wentylatorów osiowych.

- WYSYP KLINKIERU NA HALI KLINKIERU

- regeneracja poprzez napawanie ram włazu w wewnętrznej części  elektrodami trudnościeralnymi – okna wysypu klinkieru,

- wymiana uszkodzonych płyt wewnątrz wysypu_30szt.,

- regeneracja bądź wymiana uszkodzonych blach  w zesypie,

- wymiana włazów z blachy napawanej trudnościeralnej 10+10  – 4szt,

- regeneracja barierek na górze wysypu,

- regeneracja rur odpylających pomiędzy filtrem a wysypem klinkieru.

- Porządki na obiekcie po wykonaniu remontu wg wskazań Inspektor Nadzoru.

- Przekazanie Wydziałowi Produkcji obiektu do remontu.

Opracował: K.Hartyn Leszczyński

Tel. 503197660