sprawa BZP.3810.53.2020.JK -załącznik  do oferty

pakiet nr  10

Zestawienie parametrów  i warunków wymaganych;  pulsoksymetr z zapisem całodobowym -5 szt.

Producent……………………..

Kraj pochodzenia……………….

Rok produkcji………………………

Typ/model………………………

Klasa wyrobu medycznego……………………………

| Lp. | Wymagane parametry urządzenia | Parametr graniczny | potwierdzenie parametrów granicznych | Strona Oferty na której znajdują się wymagany opis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pulsoksymetr z czujnikiem SpO2 na palec z zapisem całodobowym 5 sztuk - fabrycznie nowy 2020 | Tak podać model |  |  |
| 2 | System alarmowy dla SpO2 i częstotliwości pulsu | Tak |  |  |
| 3 | Możliwość ręcznego wpisania nr ID pacjenta | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 4 | Wyświetlanie krzywej pletyzmograficznej | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 5 | Zachowanie i przegląd danych: min 100 zestawów danych | Tak |  |  |
| 6 | Zapis danych do min 90 pacjentów | Tak |  |  |
| 7 | Monitorowanie pacjenta min 20 godzin | 19 godz. - 0 pkt >19 godz. - 10 pkt |  |  |
| 8 | Możliwość wysyłania danych do komputera przez sieć ETHERNET lub technologii bezprzewodowej (możliwość przeglądania oraz drukowania) | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 9 | Zestaw przeznaczony dla osób dorosłych | Tak |  |  |
| 10 | Kolorowy ekran LCD o wysokiej rozdzielczości – przekątna ekranu min 2” | Tak podać |  |  |
| 11 | Dwa tryby pracy kontrolna oraz monitorowanie dobowe | Tak |  |  |
| 12 | Możliwość ustalenia granic alarmowych przez personel – sygnalizacja dźwiękowa oraz wizualna | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 13 | Minimum 24 godzin pracy na zasilaniu bateryjnym | Tak |  |  |
| 14 | Urządzenie przystosowane do transportu, w zestawie torba do transportu | Tak |  |  |
| 15 | Urządzenie zawierające zaczep do mocowania paska | Tak- 10 pkt Nie – 0 pkt |  |  |
| 16 | Wskaźnik zasilania / ładowania | Tak |  |  |
| 17 | Rodzaj ochrony: Klasa II | Tak |  |  |
| 18 | Zakres pomiaru SpO2 od 0 do 100% z rozdzielczością 1% | Tak |  |  |
| 19 | Dokładność ± 2% (70-100%, dorośli) | Tak |  |  |
| 20 | Czas odświeżania pomiaru SpO2 : 1 s | Tak |  |  |
| 21 | Zakres pomiaru pulsu od min 18 do 300P/min z rozdzielczość 1 P/min | Tak |  |  |
| 22 | Czas odświeżania pomiaru pulsu: 1 s | Tak |  |  |
| 23 | Zakres alarmowy dla SpO2 – min 50-100%, dla pulsu min 18-300 P/min | Tak |  |  |
| 24 | Zasilacz / ładowarka 230 V/50Hz | Tak |  |  |
| 25 | Akumulator Li-jon | Tak |  |  |
| 26 | Wymiary maksymalnie 150mm x 150mm x 50mm | Tak |  |  |
| 27 | Okres gwarancji min. 24, licząc od daty przekazania urządzenia protokołem zdawczo- odbiorczym. | Tak podać m-ce |  |  |
| 28 | Okres rękojmi równy okresowi gwarancji | Tak |  |  |
| 29 | Certyfikat CE wraz z deklaracją zgodności | Tak |  |  |
| 30 | Instrukcja obsługi w języku polskim | Tak |  |  |

| 31 | Szkolenie personelu z obsługi i konserwacji urządzeń | Tak |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Niniejszym oświadczamy, że oferowane powyżej wyspecyfikowanie urządzenia są fabrycznie nowe, kompletne i będą po uruchomieniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

data , podpis osób uprawnionych do reprezentacji Wykonawcy