SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45432100 – 5  : kładzenie i wykładanie podłóg

Kod CPV 45431100 – 7  : kładzenie płytek

Kod CPV 45421131 - 1   : Instalowanie drzwi

Kod CPV 45442100  -8   : roboty malarskie

Kod CPV 45000000 – 7  : roboty budowlane

Kod CPV 45111300 – 1  : roboty rozbiórkowe

Kod CPV 45400000 – 1  : roboty wykończeniowe

Kod CPV 45232460 – 4  : roboty sanitarne

Kod CPV 45310000 – 3  : roboty w zakresie instalacji elektrycznych

Kod CPV 45314320  -0 : instalowanie okablowania komputerowego

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych jest :

Remont pomieszczeń  łazienek I piętra  Biura Spraw Osobowych Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, zlokalizowanym przy ul. Czystej 21 w Krakowie.

Specyfikacja obejmuje w szczególności wymagania dotyczące właściwości materiałów, sposobu wykonania i oceny prawidłowości poszczególnych robót budowlanych, instalacyjnych oraz elektrycznych.

1.2.	Zakres robót objętych Specyfikacją

Niniejsza Specyfikacja obejmuje zakres robót branży: budowlanej, sanitarnej  i elektrycznej  określony w Przedmiarach Robót Uniwersytetu Rolniczego  w Krakowie i nin. specyfikacji.

1.3.	Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność ze Specyfikacją Techniczną oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru, wyznaczonych przez Inwestora.

W ofercie należy uwzględnić koszty wywozu materiałów z rozbiórki i gruzu na wysypisko, wraz z kosztami utylizacji.

Remont prowadzony będzie w obiekcie czynnym i do Wykonawcy będzie należało zabezpieczenie przed zabrudzeniem sąsiednich pomieszczeń i dróg komunikacyjnych.

Przed złożeniem oferty, Wykonawca powinien zapoznać się z obiektem i zgłosić ewentualne uwagi. Dokonanie wizji lokalnej terenu nie jest warunkiem obligatoryjnym.

Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt zorganizuje i urządzi zaplecze budowy w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

2.	MATERIAŁY

Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Wszystkie materiały zastosowane do realizacji robót powinny odpowiadać, co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, określonym w art. 10 ustawy Prawo Budowlane, wymaganiom przedmiarów robót oraz wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót budowlanych, Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót sanitarnych oraz Inspektora nadzoru – posiadającego uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania w zakresie robót elektrycznych) Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z obowiązującą normą lub aprobatą techniczną.

Wszystkie materiały i urządzenia użyte do wykonania zadania muszą posiadać świadectwa dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu muszą być spełnione zasady określone w załącznikach do tych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zamawiającego na zastosowanie materiałów przed ich wbudowaniem.

3.	SPRZĘT

Do wykonania robót Wykonawca jest zobowiązany zastosować sprzęt i maszyny właściwe dla danego rodzaju robót, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót.

Nakłady pracy sprzętu winny wynikać z katalogów nakładów rzeczowych, z uwzględnieniem założeń ogólnych i szczegółowych.

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy nie zostaną dopuszczone do robót przez Inspektorów Nadzoru.

4.	TRANSPORT

Środki transportu technologicznego i zewnętrznego winny być dobrane przy uwzględnieniu przeciętnej organizacji pracy.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1.	Opis robót

Prace remontowe obejmują zakres robót zgodny z przedmiarami.

Wykonywanie robót w zakresie:

- branży budowlanej  obejmuje:

1. Łazienki I piętro

- rozbiórka wykładziny ściennej z płytek,

- rozbiórka ścian w łazienkach

- usunięcie tynków

- uzupełnienie tynków wewnętrznych ścian

-  licowanie ścian płytkami, gres polerowany, obok serwerowni

- rozebranie posadzki podłogowej z płytek

- wykonanie wylewki samopoziomującej

- wykonanie posadzki z płytek

- wyposażenie: blaty z płyty granitowej grubości2cm, kolor czarny, lustra

- wymiana drzwi  na nowe, ościeżnica drewniana zwykła, skrzydła drzwiowe pełne ( płyta otworowa) w okleinie CPL, gr. 2 mm, 90-tki, 80-tki, 70-tki wysokość 198-200cm, komplet klamek i szyldów ze stali nierdzewnej, trzy zawiasy, podcięcie wentylacyjne drzwi

- wykonanie gładzi na ścianach i sufitach

-  malowanie farbą emulsyjną akrylową sufitów i ścian

- wywiezienie materiałów i gruzu z rozbiórki wraz z utylizacją

Łazienka przystosowana dla osób z częściową niepełnosprawnością:

- kontrasty płytek (podłoga-ściany)

- skontrastowane elementy wyposażenia (tak, żeby były łatwe do odnalezienia na tle ściany) - umywalka, miska ustępowa, pochwyty - nie "białe na białym"

- duże lustro nad umywalką (osoby niskiego wzrostu)

- drzwi o szerokości 90 cm z dużą, wygodną klamką

- pochwyty przy umywalce (korzystają z nich osoby poruszające się o kulach, nie osoby na wózkach) albo umywalka ze zintegrowanymi pochwytami

Całość robót wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wykonywania i odbioru robót.

- branży elektrycznej obejmuje

II.1 Opis

Prace w pomieszczeniach łazienek będą polegały na:

- kompleksowej wymianie instalacji elektrycznej wraz z osprzętem

- wymianie opraw oświetleniowych

II.2 Materiały

Rodzaje (typy) materiałów powinny być zgodne z podanymi w przedmiarze. Zastosowanie innych rodzajów (typów) materiałów  niż wymienione w przedmiarze dopuszczalne jest jedynie pod warunkiem że będą równoważne tj. o parametrach nie gorszych niż parametry zawarte w przedmiarze prac

II.3.  Dokumentacja powykonawcza

Na całość wykonanej  instalacji należy wykonać pomiary :

- stanu izolacji obwodów

- pomiaru skuteczności ochrony przeciwporażeniowej,

- badanie  wyłączników różnicowo-prądowych,

- pomiar i certyfikacja wykonanej sieci LAN,

- pomiar natężenia oświetlenia w pomieszczeniach.

Na całość  sporządzić protokoły i szkice wykonanej instalacji.

Roboty branży instalacji elektryczne wykonać zgodnie z aktualnymi normami, przepisami oraz sztuką budowlaną

III. branży instalacji sanitarnej obejmuje

Rozdział III

Instalacje sanitarne  kod CPV 45232460 – 4

BRANŻA INSTALACJI SANITARNEJ OBEJMUJE:

Instalacje wod-kan

- demontaż części instalacji wod-kan

- demontaż urządzeń sanitarnych

- demontaż armatury

- utylizacja zdemontowanych materiałów i urządzeń

- dostawa i montaż – umywalek  porcelanowych  z syfonem chromowanym

- dostawa i montaż – szafek pod umywalkowych

- dostawa i montaż baterii umywalkowych stojących o średnicy nominalnej 15mm

- dostawa i montaż systemów podtynkowych ustępu

- dostawa i montaż pojemnościowych podgrzewaczy wody

- dostawa i montaż systemu  ustępu

- dostawa i montaż instalacji wod-kan

-  po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Instalacja wentylacji

-  Dostawa i obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach

Instalacja c.o.

-  demontaż grzejników

-  demontaż instalacji c.o.

-  utylizacja zdemontowanych grzejników i instalacji

-  dostawa i montaż instalacji c.o.  – wkucie instalacji w ścianę

-  dostawa i montaż grzejników wraz z armaturą odcinającą i termostatyczną

-  po wykonaniu instalacji wykonać  prace budowlane wykończeniowe:

zamurowania, tynkowanie, uszczelnianie.

Roboty branży instalacji sanitarnej wykonać zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonywania i Odbioru cz.II , przepisami prawa budowlanego i sztuką budowlaną

Szczegółowy zakres prac wg. przedmiarów robót

WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, oraz za ich zgodność z poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm.

Do wykonania zadania Wykonawca powinien dysponować niżej wymienionymi osobami:

Kierownik robót sanitarnych - posiadający uprawnienia budowlane do kierowania robotami  w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego

ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

# Wymagane badania odbiorcze:

- regulacja i rozruch instalacji wod-kan

- sporządzenie protokołu szczelności

- regulacja i rozruch instalacji c.o.

- sporządzenie protokołu szczelności

- dostarczenie dokumentacji powykonawczej

- dostarczenie atestów , certyfikatów, instrukcji użytkowania w języku polskim wbudowanych

materiałów

5.2.	Warunki wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z przedmiarami robót oraz poleceniami Inspektorów Nadzoru. Wszystkie roboty instalacyjne należy wykonać wg „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych” oraz obowiązujących norm. Ustanowienie Kierownika Budowy z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, kierownika robót z uprawnieniami budowlanymi do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń cieplnych , wodociągowych i kanalizacyjnych, posiadającego aktualne zaświadczenie o przynależności do OIIB, oraz kierownika robót elektrycznych posiadającego uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych posiadającego aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, elektryka/kierownika robót elektrycznych posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne D oraz elektryka  posiadającego ważne świadectwo kwalifikacyjne E

6.      ODBIÓR  I ROZLICZENIE ROBÓT

Wymagane badania odbiorcze:

- sporządzenie protokołów z badania  instalacji elektrycznych.

- wykonanie i sporządzenie protokołów z badań szczelności wykonanych instalacji

wod.- kan.

Odbiór robót:

Roboty zanikające należy zgłaszać do odbioru inspektorskiego

Warunkiem przystąpienia do odbioru końcowego będzie zakończenie robót, potwierdzone pisemnie przez zamawiającego oraz przedłożenie kompletu dokumentów odbiorowych

Terminy realizacji zadania:        10 tygodni od podpisania umowy .