____________________________

(pieczęć adresowa firmy Wykonawcy)

Zmodyfikowany 	           Załącznik nr 1

Zam. 338/2020/PN/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

Tytuł zamówienia: „Dostawa nowych  mebli biurowych, krzeseł, ławek, specjalistycznych stołów laboratoryjnych i dygestorium do jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”.

Część 1 Ławki zespolone

Katedra Chemii Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 4, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Ławka zespolona 4-osobowa |
| 1 | Ławka zespolona 4-osobowa. Na każdej ławce 4 pojedyncze siedziska połączone metalowym stelażem. Maksymalna długość ławki 200cm. Siedzisko wykonane z profilowanej sklejki bukowej, polakierowanej o grubości minimum 8mm i wysokości siedziska około 46cm. Przód siedziska zaokrąglony na nogi do prawidłowego użytkowania ławki. Metalowy stelaż oparcia wraz ze sklejką na oparciu zaokrąglone. Stelaż ławki metalowy pomalowany proszkowo na kolor czarny. Ławka zespolona 4-osobowa według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 3 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 2 Fotele stacjonarne na płozie

Katedra Gospodarki Wodnej, Klimatologii i Kształtowania Środowiska, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 2, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Fotel stacjonarny na płozie |
| 1 | Fotel biurowy na płozie z podłokietnikami. Fotel wyposażony w podstawę wykonaną z chromowanego metalu zabezpieczonego u dołu stopkami w celu niezarysowania podłoża podczas użytkowania. Kształt stelaża pozwala na delikatne kołysanie się. Tapicerka fotela wykonana w połączeniu trzech wytrzymałych materiałów: siatki, tkaniny membranowej, ergonomicznej oraz ekoskóry w kolorze czarnym. Zagłówek zintegrowany z oparciem. Oparcie fotela wysokie, ergonomicznie profilowane. Podłokietniki wykonany z tworzywa sztucznego i częściowo chromowane. Dopuszczalne obciążenie fotela 120kg. Fotel o wymiarach: Wysokość całkowita 104cm, wysokość siedziska 45cm, głębokość fotela 47cm, szerokość fotela 60cm, wysokość podłokietników 66cm, szerokość siedziska 51cm, wysokość oparcia od siedziska 67cm. Tolerancja wymiarów +/-2cm. Fotel biurowy na płozie według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 19 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 3 Stoły laboratoryjne

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, ul. Plac Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Stół specjalistyczny, laboratoryjny |
| 1 | Stół z szufladami, długi. Stół o konstrukcji metalowej, o blacie wykonanym z płyty laminowanej i wyposażony w koła i stopy wahliwe. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać obciążenie stołu urządzeniami o masie do 300kg. Stół powinien być wyposażony w stopy wahliwe służące do wypoziomowania stołu w pozycji roboczej dodatkowo zapewniając stabilną pozycję, oraz zapewniając regulację wysokości stołu w zakresie 82-84cm. Stół o wymiarach: 200x84cm i regulowanej wysokości 82-84cm. Wyposażony w cztery rzędy szuflad o szerokości frontu 42cm. Wysokość trzech górnych szuflad 12cm, wysokość dolnej szuflady 35cm. Mechanizm i konstrukcja szuflad powinna zapewnić możliwość pełnego wysunięcia szuflady i przechowywania materiałów o masie do 40kg. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Stół specjalistyczny, laboratoryjny |
| 2 | Stół z szufladami, krótki. Stół o konstrukcji metalowej, o blacie wykonanym z płyty laminowanej i wyposażony w koła i stopy wahliwe. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać obciążenie stołu urządzeniami o masie do 300kg. Stół powinien być wyposażony w stopy wahliwe służące do wypoziomowania stołu w pozycji roboczej dodatkowo zapewniając stabilną pozycję, oraz zapewniając regulację wysokości stołu w zakresie 82-84cm. Stół o wymiarach: 140x84cm i regulowanej wysokości 82-84cm. Wyposażony w trzy rzędy szuflad o szerokości frontu 35cm. Wysokość trzech górnych szuflad 12cm, wysokość dolnej szuflady 35cm. Mechanizm i konstrukcja szuflad powinna zapewnić możliwość pełnego wysunięcia szuflady i przechowywania materiałów o masie do 40kg. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Stół specjalistyczny, laboratoryjny |
| 3 | Stół do LC/MS. Stół o konstrukcji metalowej, o blacie wykonanym z płyty laminowanej i wyposażony w koła i stopy wahliwe. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać obciążenie stołu urządzeniami o masie do 300kg. Stół powinien być wyposażony w stopy wahliwe służące do wypoziomowania stołu w pozycji roboczej dodatkowo zapewniając stabilną pozycję, oraz zapewniając regulację wysokości stołu w zakresie 82-84cm. Stół pod system LC/MS o wymiarach: 200x84cm i regulowanej wysokości 82-84cm, z komorą dźwiękoizolacyjną po prawej stronie i stanowiskiem dla operatora z wysuwną szufladą na klawiaturę po lewej stronie. Komora dźwiękoizolacyjna powinna być wyposażona w nie połączoną z konstrukcją platformę na pompę próżniową. Takie rozwiązanie wskazane jest ze wglądu na wielkość pompy wstępnej i izolację spektrometru od drgań wytwarzanych przez pompę wstępną, ze względu na masę pompy. Wnętrze komory dźwiękoizolacyjnej powinno być chłodzone za pomocą wentylatorów. Temperatura wewnątrz powinna być monitorowana i po przekroczeniu zadanej temperatury uruchamiany powinien być alarm wizualny i dźwiękowy. Parametry komory dźwiękoizolacyjnej: Redukcja hałasu: do 15 dBA; Zasilanie urządzenia: 110-240VAC 50/60Hz, moc 40 W. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Stół specjalistyczny, laboratoryjny |
| 4 | Stół do GC/MS. Stół o konstrukcji metalowej, o blacie wykonanym z płyty laminowanej i wyposażony w koła i stopy wahliwe. Konstrukcja stołu powinna umożliwiać obciążenie stołu urządzeniami o masie do 300kg. Stół powinien być wyposażony w stopy wahliwe służące do wypoziomowania stołu w pozycji roboczej dodatkowo zapewniając stabilną pozycję, oraz zapewniając regulację wysokości stołu w zakresie 82-84cm. Stół pod system GC/MS o wymiarach: 150x84cm i regulowanej wysokości 82-84cm, z komorą dźwiękoizolacyjną po prawej stronie i stanowiskiem dla operatora z wysuwną szufladą po lewej stronie. Komora dźwiękoizolacyjna powinna być wyposażona w platformę na pompę próżniową osadzoną na wibro-izolatorach. Wnętrze komory dźwiękoizolacyjnej powinno być chłodzone za pomocą wentylatorów. Temperatura wewnątrz powinna być monitorowana i po przekroczeniu zadanej temperatury uruchamiany powinien być alarm wizualny i dźwiękowy. Parametry komory dźwiękoizolacyjnej: Redukcja hałasu: do 15 dBA; Zasilanie urządzenia: 110-240VAC 50/60Hz, moc 40 W. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 4 Meble biurowe

Katedra Leśnictwa i Ekologii Lasu, Wydział Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, ul. Plac Łódzki 2, Olsztyn-Kortowo.

Wyposażenie sali komputerowej

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Stół roboczy |
| 1 | Stół roboczy (3-osobowy) na stelażu metalowym. Stół o wymiarach: 200x70x75h (cm). Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 25mm maksimum 30mm w kolorze Dąb Lancelot o symbolu R-20027. Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor szary (popielaty) RAL 7035. Nogi stołu o przekroju kwadratowym 40x40mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 10mm. Łączyny stołu metalowe o przekroju kwadratowym 30x30mm. Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny. Stół według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 8 |  |  |
| Biurko komputerowe |
| 2 | Biurko komputerowe. Blat biurka o grubości min. 25mm, max. 30mm. Biurko w kolorze Dąb Lancelot o symbolu R-20027. W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym. Z lewej strony biurka szafka 1-drzwiowa, lewa zamykana na klucz (klucz łamany). Szafka o szerokości 40cm i głębokości około 60cm. Wewnątrz półka z regulacją wysokości. Szafka na cokole o wysokości maksimum 7cm. Ściana tylna pełna w kolorze całego biurka, wpuszczana w korpus szafki. Z prawej strony biurka szafka 4-szufladowa, szuflady zamykane na klucz zamkiem centralnym (klucz łamany). Szafka o szerokości 40cm i głębokości około 60cm. Szafka na cokole o wysokości maksimum 7cm. Ściana tylna pełna w kolorze całego biurka, wpuszczana w korpus szafki. Środkowa część biurka szuflada o szerokości około 60cm i wysokości 8cm. Panel tylny biurka o wysokości szafek, wzmacniający całą konstrukcję biurka. Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym. Biurko o wymiarach: 140x65x75h (cm). Biurko komputerowe według poz. nr 21 w katalogu Zestawu Standardowych Mebli Biurowych |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wyposażenie sali seminaryjnej Stół roboczy |
| 3 | Stół roboczy (3-osobowy) na stelażu metalowym. Stół o wymiarach: 200x70x75h (cm). Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 25mm maksimum 30mm w kolorze Brzoza Ojców o symbolu R-35013. Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor szary (popielaty) RAL 7035. Nogi stołu o przekroju kwadratowym 40x40mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 10mm. Łączyny stołu metalowe o przekroju kwadratowym 30x30mm. Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny. Stół według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Stół roboczy |
| 4 | Stół roboczy (3-osobowy) na stelażu metalowym. Stół o wymiarach: 180x70x75h (cm). Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 25mm maksimum 30mm w kolorze Brzoza Ojców o symbolu R-35013. Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor szary (popielaty) RAL 7035. Nogi stołu o przekroju kwadratowym 40x40mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 10mm. Łączyny stołu metalowe o przekroju kwadratowym 30x30mm. Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny. Stół według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Stół roboczy |
| 5 | Stół roboczy (2-osobowy) na stelażu metalowym. Stół o wymiarach: 120x70x75h (cm). Blat stołu wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości minimum 25mm maksimum 30mm w kolorze Brzoza Ojców o symbolu R-35013. Stelaż stołu metalowy w całości pomalowany proszkowo na kolor szary (popielaty) RAL 7035. Nogi stołu o przekroju kwadratowym 40x40mm z regulacją poziomowania w zakresie min. 10mm. Łączyny stołu metalowe o przekroju kwadratowym 30x30mm. Stelaż stołu przymocowany do blatu w sposób trwały, stabilny. Stół według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Wyposażenie dodatkowych sal Regał (witryna) |
| 6 | Regał odkryty, bez drzwi (witryna). Wieniec górny regału nakładany o grubości min. 25mm-max 30mm. Wieniec dolny regału wpuszczany o grubości 18mm. Korpus mebla o grubości 18mm. Wewnątrz regału półki z regulacją wysokości, odległość między półkami około. 33cm. Regał w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Regał o wymiarach: 80x40x200h (cm). Regał na cokole o wysokości maksimum 7cm. Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla. Regał (witryna) według poz. nr 6 w katalogu Zastawu Standardowych Mebli Biurowych. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Komoda aktowa drzwiowo-szufladowa |
| 7 | Komoda aktowa, drzwiowo-szufladowa. Z lewej i prawej strony komody, szafki 1-drzwiowe (prawe/lewe) o szerokości ok. 40cm, zamykane na klucz (klucz łamany). Wewnątrz szafek po 3 półki z każdej strony z regulacją wysokości, odległość między półkami ok. 21cm. Środkowa część komody, 4 szuflady o szerokości ok.40cm. Szuflady zamykane na klucz. Blat komody nakładany o grubości min. 25mm-max 30mm. Wieniec dolny wpuszczany o grubości 18mm. Korpus mebla o grubości 18mm. Komoda w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Komoda o wymiarach: 120x40x85h (cm). Komoda na cokole o wysokości maksimum 7cm. Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym. Ściana tylna pilśniowa w kolorze białym wpuszczana w korpus mebla. Komoda drzwiowo-szufladowa według poz. nr 15 w ZSMB. |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Wieszak z Lustrem na płycie meblowej |
| 8 | Wieszak z lustrem na płycie meblowej. Płyta w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Płyta mocowana na stałe do ściany bez widocznych mocowań. Płyta meblowa o grubości 18mm o wymiarach: 60x130h (cm). Do płyty zamocowane (przyklejone) lustro o grubości min. 3mm ze sfazowanymi krawędziami w kolorze srebrnym o wymiarach: ok. 30x120h (cm). Z lewej strony do płyty zamocowane uchwyty metalowe, wieszakowe potrójne w ilości 3szt w kolorze aluminiowym. Płyta meblowa z lustrem według poz. nr 37 w ZSMB. |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Listwa odbojowa |
| 9 | Listwa odbojowa mocowana na stałe do ściany wykonana z płyty meblowej obustronnie laminowanej w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Płyta mocowana na stałe do ściany bez widocznych mocowań. Płyta meblowa o grubości 18mm o wymiarach: 140x30h (cm). |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Biurko komputerowe narożne |
| 10 | Biurko komputerowe narożne składające się z: -biurko komputerowe; -dostawka do biurka; -łącznik biurek; -wózek jezdny na komputer; -kontener jezdny, szufladowy. Biurko komputerowe. Blat biurka o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym. Pod blatem zamocowana półka wysuwna na klawiaturę o szerokości około 80cm. Z lewej strony biurka szafka 1-drzwiowa, lewa zamykana na klucz (klucz łamany). Szafka o szerokości 40cm i głębokości około 65cm. Wewnątrz półka z regulacją wysokości. Szafka na cokole o wysokości maksimum 7cm. Ściana tylna szafki pełna, wpuszczana w korpus szafki w kolorze całego mebla. Z prawej strony szafka na cokole o szerokości 40cm i głębokości około 65cm. Szafka 4-szufladowa zamykana na klucz zamkiem centralnym. Ściana tylna pełna, wpuszczana w korpus szafki w kolorze całego mebla. W ścianach bocznych szafek zamocowane śruby regulujące poziomowanie. Panel tylny biurka na całej wysokości szafek wzmacniający konstrukcję biurka. Korpus biurka w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Biurko o wymiarach: 160x65x75h (cm). Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym. Dostawka do biurka. Blat dostawki o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Korpus dostawki wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Panel tylny dostawki na całej wysokości dostawki, wzmacniający konstrukcję mebla. Dostawka o wymiarach: 110x50x75h (cm). Łącznik dostawki i biurka. Łącznik ze ściętym rogiem. Blat łącznika o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Korpus łącznika wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Wózek jezdny na komputer. Wózek jezdny na komputer wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich. Wózek o wymiarach: 25x50x10h (cm). Kontener jezdny 3-szufladowy. Kontener jezdny wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich. Kontener o wymiarach: 40x45x55h (cm). Biurko narożne według rysunku poniżej UWAGA: biurko komputerowe z łącznikiem oraz dostawką należy połączyć ze sobą ! |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Biurko komputerowe narożne |
| 11 | Biurko komputerowe narożne składające się z: -biurko komputerowe; -dostawka do biurka; -łącznik biurek; -wózek jezdny na komputer; -kontener jezdny, szufladowy. Biurko komputerowe. Blat biurka o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. W blacie wywiercony otwór na przewody elektryczne i zamontowana przelotka w kolorze blatu lub w kolorze aluminiowym. Pod blatem zamocowana półka wysuwna na klawiaturę o szerokości około 60cm. Z lewej strony biurka szafka 1-drzwiowa, lewa zamykana na klucz (klucz łamany). Szafka o szerokości 40cm i głębokości około 65cm. Wewnątrz półka z regulacją wysokości. Szafka na cokole o wysokości maksimum 7cm. Ściana tylna szafki pełna, wpuszczana w korpus szafki w kolorze całego mebla. Z prawej strony szafka na cokole o szerokości 40cm i głębokości około 65cm. Szafka 4-szufladowa zamykana na klucz zamkiem centralnym. Ściana tylna pełna, wpuszczana w korpus szafki w kolorze całego mebla. W ścianach bocznych szafek zamocowane śruby regulujące poziomowanie. Panel tylny biurka na całej wysokości szafek wzmacniający konstrukcję biurka. Korpus biurka w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Biurko o wymiarach: 140x65x73h (cm). Uchwyt meblowy prosty, dwupunktowy o rozstawie otworów min. 128mm w kolorze aluminiowym. Dostawka do biurka. Blat dostawki o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Korpus dostawki wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Panel tylny dostawki na całej wysokości dostawki, wzmacniający konstrukcję mebla. Dostawka o wymiarach: 110x50x73h (cm). Łącznik dostawki i biurka. Łącznik prostokątny z półką. Blat łącznika o grubości min. 25mm, max. 30mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Korpus łącznika wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Wózek jezdny na komputer. Wózek jezdny na komputer wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich. Wózek o wymiarach: 25x50x10h (cm). Kontener jezdny 3-szufladowy. Kontener jezdny wykonany z płyty meblowej obustronnie laminowanej o grubości min. 18mm w kolorze Klon Kiruna o symbolu R-27043. Kółka jezdne przystosowane do powierzchni miękkich. Kontener o wymiarach: 40x45x55h (cm). Biurko narożne według rysunku poniżej UWAGA: biurko komputerowe z łącznikiem oraz dostawką należy połączyć ze sobą ! |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 5 Dygestoria nastołowe

Katedra Fizjologii i Patofizjologii Człowieka, Wydział Lekarski, Collegium Medicum, ul. Aleja Warszawska 30, Olsztyn.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Dygestorium nastołowe |
| 1 | Dygestorium nastołowe o wymiarach: 1000 x 800 x 1200mm (długość x głębokość x wysokość) bez dolnego stelaża i szafki, ustawione bezpośrednio na blacie istniejącego stołu roboczego. Blat wykonany z konglomeratu kwarcowo-granitowego typu „Aglodrom” z podniesionym dookoła obrzeżem. Głębokość robocza blatu 700mm, długość 900mm. Wentylacja dygestorium oparta jest na zasadzie wentylacji stropowej. Wylot kanału wentylacyjnego o średnicy 150mm, długość dołączonego giętkiego przewodu podłączeniowego spiro 1500mm (1,5mb). |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 6 Taborety laboratoryjne oraz krzesła obrotowe

Katedra Przetwórstwa i Chemii Surowców Roślinnych, Wydział Nauki o Żywności, ul. Plac Cieszyński 1, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Taboret laboratoryjny wysoki |
| 1 | Taboret laboratoryjny wysoki, obrotowy z czarnym siedziskiem wykonanym z poliuretanu. Antypoślizgowa powierzchnia siedziska wykonana z miękkiego tworzywa (PU). Płynnie regulowana wysokość siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podstawa taboretu o średnicy ok. 580mm, wykonana z poliamidu wzmacnianego włóknem szklanym. Regulację wysokości siedziska umożliwia podnośnik pneumatyczny o skoku ok. 260mm. Taboret posiada regulowany chromowany, podnóżek o średnicy 385mm. Taboret o wymiarach: szerokość/średnica siedziska ok. 330mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie min. 540-800mm. Samohamowne kółka gumowane przystosowane do powierzchni twardych. Taboret laboratoryjny obrotowy według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 4 |  |  |
| Krzesło obrotowe |
| 2 | Krzesło obrotowe o stałych podłokietnikach z mechanizmem CPT. Krzesło posiada miękkie, tapicerowane siedzisko i ergonomicznie wyprofilowane oparcie tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze szarym o symbolu SM-03. Krzesło wyposażone w możliwość blokady oparcia w wybranej pozycji. Możliwość blokady kąta odchylenia oparcia w wybranej pozycji za pomocą pokrętła. Płynnie regulowana wysokość siedziska. Regulowana głębokość siedziska. Stałe, szerokie podłokietniki. Regulowana wysokość oparcia. Podstawa czarna, nylonowa. Samohamowne kółka gumowane przystosowane do powierzchni twardych. Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita z regulacją 955-1115mm, wysokość podłokietników 230mm, wysokość oparcia z regulacją 465-525mm, wysokość siedziska od podłogi z regulacją 445-580mm. Krzesło obrotowe według rysunku poniżej UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych ! |  |  | sztuka | 2 |  |  |
| Krzesło obrotowe |
| 3 | Ergonomiczne krzesło o wysokim, regulowanym oparciu wraz z zagłówkiem. Krzesło wyposażone w tapicerowane siedzisko, oparcie oraz regulowany zagłówek tapicerowane tkaniną Sempre o ścieralności 160 000 cykli w kolorze ciemnoszarym o symbolu SM-02. Krzesło wyposażone w możliwość swobodnego kołysania się. Oparcie odchylające się synchronicznie z siedziskiem w stosunku 2:1. Kąt pochylenia oparcia 22( zsynchronizowany z siedziskiem 11(. Krzesło posiada możliwość blokady oparcia i siedziska w 5 pozycjach. Regulacja wysokości oparcia. Regulacja siły oporu oparcia za pomocą korbki. Zabezpieczenie przed uderzeniem oparcia w plecy użytkownika po zwolnieniu blokady. Krzesło wyposażone w opcję pochylenia siedziska do przodu (kąt ujemny) 2( regulowany za pomocą przycisku oraz regulacja głębokości siedziska 60mm. Regulacja wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Podłokietniki krzesła regulowane 3D, regulacja w zakresie wysokość 80mm (góra/dół), szerokość 40mm na stronę (regulacja na boki), regulacja głębokości nakładki 60mm (przód-tył). Podstawa dolna krzesła pięcioramienna (krzyżak krzesła biurowego) wykonana z polerowanego aluminium. Samohamowne kółka do powierzchni dywanowych. Krzesło o wymiarach: wysokość całkowita z regulacją 1210-1400mm, wysokość podłokietników z regulacją 200-270mm, wysokość oparcia 560mm, średnica podstawy 700mm, wysokość siedziska od podłogi z regulacją 450-580mm. Tolerancja wymiarów +/-2cm. UWAGA: krzesło posiada Atest Badań Wytrzymałościowych ! UWAGA: wymagany okres gwarancji 36 miesięcy ! |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 7 Krzesła obrotowe, medyczne

Sekcja ds. Procedur Księgowych i Bankowych, Kwestura, Rektorat,  ul. M. Oczapowskiego 2, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Krzesło obrotowe, medyczne |
| 1 | Krzesło obrotowe jako produkt medyczny. Krzesło wyposażone w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Krzesło posiada regulowaną wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia. Krzesło wyposażone w pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki użytkownika. Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu. Krzesło tapicerowane tkaniną Basic w kolorze granatowym o symbolu T-21. Stabilna, nowoczesna podstawa chromowana. Kółka samohamowne do powierzchni miękkich. Krzesło wyposażone w podłokietniki 3D, regulacja w trzech płaszczyznach, polerowane aluminium z miękką nakładką Pu, posiada funkcję przesuwania górnej części w przód i tył, regulacja góra dół posiada również funkcję rozsuwania na zewnątrz bądź wewnątrz. Krzesło znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa. Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji. Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego. Krzesło medyczne jest wyprodukowane z najlepszej jakości materiałów. Wzrost Użytkownika 177cm. Krzesło obrotowe, medyczne według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………

Część 8 Krzesła obrotowe, medyczne

Katedra Finansów, Instytut Ekonomii i Finansów, Wydział Nauk Ekonomicznych, ul. M. Oczapowskiego 4, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane* | Producent, nazwa i typ (symbol wyrobu)* | J.m. | Ilość | Cena brutto za 1 j.m. | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| Krzesło obrotowe, medyczne |
| 1 | Krzesło obrotowe jako produkt medyczny. Krzesło wyposażone w wygodne, ergonomicznie profilowane siedzisko i oparcie. Krzesło posiada regulowaną wysokość siedziska krzesła. Regulowana wysokość podparcia odcinka piersiowego i lędźwiowego. Regulacja oparcia. Krzesło wyposażone w pełen zakres regulacji umożliwiający dopasowanie krzesła do sylwetki Użytkownika. Możliwość blokady siedziska i oparcia w wielu pozycjach do pracy i relaksu. Tapicerka z wysokogatunkowej, atestowanej Eko-skóry w kolorze czarnym o symbolu E-05. Stabilna, nowoczesna podstawa krzesła, chromowana. Kółka przystosowane do powierzchni miękkich. Wygodne, regulowane podłokietniki Vario z miękkimi poliuretanowymi nakładkami. Krzesło znacząco eliminuje naprężenie i zmęczenie mięśni kręgosłupa. Krzesło jako produkt medyczny łagodzi ból w plecach i kręgosłupie spowodowany długotrwałym siedzeniem w jednej pozycji. Krzesło obrotowe zapewnia elastyczną pracę kręgosłupa na odcinku łuku lędźwiowego. Krzesło medyczne jest wyprodukowane z najlepszej jakości materiałów. Wzrost Użytkownika 176cm. Krzesło obrotowe, medyczne według rysunku poniżej |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto |  |

Data i podpis Wykonawcy : ……………………………