Załącznik nr 1 do SIWZ
Nr postępowania: 35/2019/PN/DZP

### FORMULARZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry oferowane* | Producent, model* | J.m. | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=(FxG) |
| 1. | System spektrometrii mas MALDI TOF w zestawie z modułem do wykrywania markerów lekooporności, obejmujący: spektrometr LT/SH komputer z oprogramowaniem sterującym, monitorem i drukarką oprogramowanie IVD w jęz. angielskim (polska instrukcja obsługi) z aktualną biblioteką widm referencyjnych zestaw pięciu płytek wielokrotnego użytku wirówki instalacja i szkolenie z obsługi systemu Moduł umożliwiający statystyczną analizę̨ widm oraz tworzenie własnej biblioteki widm Biblioteka widm grzybów nitkowatych Rotor SB2 do hodowli grzybów Moduł do wykrywania markerów lekooporności do wykrywania markerów lekooporności Moduł umożliwiający wykrycie markerów lekooporności bezpośrednio po przeprowadzeniu identyfikacji bez konieczności przeprowadzenia dodatkowych operacji. Nie jest wymagane aby moduł posiadał atest IVD. Parametry szczegółowe: Spektrometr mas MALDI typu benchtop lub równoważny Laser azotowy 60 Hz Kompletny zestaw pomp próżniowych zintegrowany w instrumencie w tym bezobsługowa (bezolejowa) pompa próżni wstępnej Dodatkowy laser podczerwieni do oczyszczania źródła jonów (czas gotowości do pomiaru min. 15 min.) Komputer PC o odpowiedniej mocy obliczeniowej z systemem operacyjnym kompatybilnym z oprogramowaniem aparatu z systemem spektrometrii mas MALDI oraz monitorem LCD i drukarką laserową kolorową. Oprogramowanie umożliwiające identyfikację bakterii i drożdżaków przy użyciu odpowiednich bibliotek Biblioteka pozwalająca na identyfikację bakterii oraz drożdżaków obejmująca minimum 2.428 gatunków (7.171 MSP) Biblioteka pozwalająca na identyfikację grzybów nitkowatych obejmująca minimum 110 gatunków (364 MSP) Dodatkowy moduł pozwalający na wstępne analizy epidemiologiczne i tworzenie własnej biblioteki widm Moduł pozwalający na szybkie wykrycie markerów oporności (moduł do oznaczania lekooporności) Zestaw startowy - 5 płytek MALDI wielokrotnego użytku (96 spotów), opakowanie matrycy i opakowanie kalibrantu Jedna kalibracja wystarczająca dla pomiaru jednej płytki Czas jednej identyfikacji poniżej 10 minut, czas identyfikacji 96 spotów z jednej płytki - max 1,5 h Możliwość zdalnej diagnostyki serwisowej przez zabezpieczone połączenie internetowe Wirówka typu Eppendorf 13000 obr./min. lub równoważna Zestaw trzech pipet typu Eppendorf lub równoważne System ma pozwalać na zastosowanie zarówno płytek wielokrotnego użytku jak i jednorazowych: Inne opcje: Dostawa, instalacja, uruchomienie i przetestowanie całego zestawu. Szkolenie obsługi całego systemu podstawowe dla 3-4 osób, podczas instalacji spektrometru Szkolenie specjalistyczne w ustalonym po instalacji terminie na miejscu Instrument oraz oprogramowanie i baza danych muszą być ze sobą kompatybilne. Bezpłatna obsługa gwarancyjna oraz bezpłatne aktualizacje bazy danych w okresie gwarancji Instrukcja obsługi systemu w jęz. polskim |  |  | sztuka | 1 |  |  |
| Razem wartość brutto: |  |

.................., dnia ….................

………………………………………………………………………….

(podpisy osób upoważnionych do reprezentacji)

W przypadku, gdy ofertę składa Wykonawca zagraniczny, który na podstawie odrębnych przepisów nie jest zobowiązany do uiszczenia podatku VAT w Polsce należy wpisać cenę netto. Przy ocenie takiej oferty zastosowanie będzie miał zapis wskazany w rozdziale XII pkt. 7 SIWZ wynikający z art. 91 ust. 3a Ustawy. Zamawiający 
w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami o podatku od towarów i usług.