Lubanie, 02.06.2021 r.

GMK.271.7.2.2021

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: „Instalacje Odnawialnych Źródeł Energii dla mieszkańców gminy Lubanie”.

Wszyscy Wykonawcy

Do zamawiającego wpłynęły od wykonawców pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późń. zm.) zamawiający niniejszym udziela wyjaśnień:

Data wpływu pytań do zamawiającego 26.05.2021r.

Pytania:

1) Zamawiający w SST dotyczącym montażu pomp ciepła, na stronie 8 i 9 pkt 2.3, wymaga spełnienia wymagań technicznych przy czym szczególną troską obejmuje parametry grzewcze jak Moc grzewcza, COP, Pobór mocy w szerokim zakresie temperatur zewnętrznych podając je z dokładnością do setnych (dwa miejsca po przecinku) jednoznacznie sugerują rozwiązania konkretnego producenta.

2) Czy Zamawiający dopuszcza odchyłki co do oczekiwanych parametrów określone np. +/- 10%?Zamawiający w SST dotyczącym montażu pomp ciepła, na stronie 8, pkt 2.3, wymaga zastosowania Inteligentnego Chłodzenia Invertera. Jak Zamawiający będzie określał „stopień inteligencji” inwertera?

Odpowiedź Zamawiającego:

Ad. 1. Zamawiający dokonuje zmiany w zakresie minimalnych wymagań danych technicznych dla pomp ciepła.

Dane techniczne pompy ciepła wskazane w pkt. 2.3 w projekcie wykonawczym oraz w SST należy uznać jako dane przykładowe.

Przy doborze pompy ciepła wykonawca winien uwzględnić poniższe parametry i zastosować urządzenie o nie gorszych parametrach:

| Parametr doboru | Wartość |
| --- | --- |
| Poziom mocy akustycznej wg (EN 12102) | 58 dB(A) |
| Max. Temp. zasilania | 60OC |
| Zakres stosowania po str. dolnego źródła (min/max) | -20stC/+35stC |
| Moc grzewcza/COP przy A2/W35 (EN 14511) | min moc 4,0 kW/ COP 3,8 |
| Moc grzewcza/COP przy A-7/W35 (EN 14511) | min moc 6,7 kW/ COP 2,8 |
| Czynnik chłodniczy | R410A, R32, R290 lub inny, pod warunkiem, że pompa ciepła nie będzie podlegała rejestracji w Centralnym Rejestrze Operatorów, zgodnie z aktualnym przepisami prawa. |
| Konstrukcja | Monoblok |

Zamawiający przy ocenie ofert będzie sprawdzał, czy dane techniczne pompy ciepła spełniając w/w parametry. Są to minimalne parametry jakie pompa ciepła musi spełnić. Przy ocenie ofert nie będą brane pod uwagę wymagania techniczne opisane w pkt. 2.3 dokumentacji wykonawczej oraz pkt. 2.3 SST w zakresie doboru pompy ciepła. Jednocześnie pozostałe zapisy SST oraz dokumentacji wykonawczej pozostają obowiązujące o ile nie pozostają w sprzeczności z w/w parametrami, w tym np. „dodatkowe elementy instalacji pompy ciepła”. W przypadku sprzeczności pierwszeństwo mają parametry wskazane w niniejszym wyjaśnieniu SWZ.

Ad. 2. Zamawiający nie dopuszcza odchyłek od wskazanych parametrów. „Inteligentne” chłodzenie inwertera nie jest wymagane i nie będzie oceniane.