ZAŁĄCZNIK NR 1 – Opis pojazdu.

Szczegółowy opis pojazdu zgodnie z opinią rzeczoznawcy z dnia 14.06.2022 r.:

I. Dane identyfikacyjne zamiatarki ulicznej:

- Marka i model zamiatarki                     -  NILFISK  ADVANCE RS 501.

- Rodzaj nadwozia                                     -  samochód specjalny – zabudowany urządzeniami do zamiatania,

- Numer identyfikacyjny ramy                -  064223597,

- Rodzaj silnika / typ                                  -  z zapłonem samoczynnym  /  Lombardii LDW1603,

- Pojemność silnika / moc silnika            -  1649cm3 / 24 kW,

- Układ i liczba cylindrów                         -  rzędowy R-3,

- Masa własna                                            -  1500 kg,

- Rok produkcji                                           -  2009r.

- Prędkość maksymalna                            - 20 km/h.

- Wydajność                                                -  13000m2/h

- Szerokość robocza zamiatania              -  1600 mm.

- Szerokość szczotki bocznej                    -  650 mm.

- Pojemność zbiornika odkurzacza         -  500 l.

- Opony marka / rozmiar:                         -  przód i tył marki:  HANKOOK  165/70 R 14C szt.4,

zużycie ok. 75%  (z roku produkcji 2009  DOT 5109)

- Sam. zamiatarka jest własnością:         -  Ostrołęckie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.

Ostrołęka 07-410,   Aleja Wojska Polskiego 7A.

II. Opis stanu technicznego zamiatarki ulicznej

Opis stanu technicznego zamiatarki z uwzględnieniem informacji podanych przez użytkownika.

Podczas oględzin stwierdzono:

Silnik:   Po uruchomieniu silnika – prawidłowa praca w całym zakresie prędkości obrotowych.

Widoczne niewielkie wycieki oleju z układu napędowego zamiatarki.

Osprzęt silnika ze śladami skorodowania.

Innych wad i niesprawności w dniu wyceny nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania i przebiegu

samochodu.

Podwozie:  Zawieszenie kół przednich i tylnych ze śladami miejscowych ognisk korozji.

Wyczuwalne luzy w układzie jezdnym zamiatarki.

Rama konstrukcji nośnej zamiatarki  ze śladami skorodowania.

Tarcze kół szt.-4 i piasty ze śladami  korozji oraz ze śladami otarć mechanicznych.

Szczotki robocze zamiatające częściowo zużyte.

Innych wad i niesprawności w dniu wyceny zamiatarki nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji, czasu użytkowania zamiatarki

w różnych  warunkach terenowych.

Nadwozie:  Nadwozie z widocznymi drobnymi ogniskami korozji na jego elementach metalowych.

Zabudowa nadwozia zamiatarki z widocznymi drobnymi otarciami mechanicznymi.

Tapicerka siedzenia operatora z widocznymi zabrudzeniami i z niewielkimi

przecięciami.

Agregat odkurzacze z powierzchniowymi ogniskami korozji i zabrudzeniami filtrów

odkurzacza.

Układ wysięgników wywrotu kosza na nieczystości z intensywną korozją.

Innych wad i usterek w dniu wyceny nie stwierdzono.

Zużycie proporcjonalne do charakteru eksploatacji i czasu użytkowania zamiatarki.

Samochód specjalny - zamiatarka uliczna samojezdna - w stanie technicznym przedstawionym do wyceny  wymaga usunięcia opisanych usterek i zabezpieczenia lakierniczego przed dalszą korozją.