Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

PRZEDMIAR ROBÓT I KOSZTORYS NAKŁADCZY DRPODGRZ

NUMER OBIEKTU :

NUMER KOSZTORYSU :

INWESTYCJA

nazwa                     : REMONT DROGI GMINNEJ „KLUCZE-UL.PODGÓRNA” NR DROGI 120136K (NR DZ.EWID.KLUCZE 1434/10,

1434/9, 1434/8, 1434/7, 1434/6, 1434/5, 1434/4, 1434/3, 1434/2 W MIEJSCOWOŚCI KLUCZE

W KM. OD 0+000 - 0+329

adres                     : KLUCZE

ZAMAWIAJĄCY

nazwa                     : GMINA KLUCZE

adres                     : UL.PARTYZANTOW 1, 32-310 KLUCZE

WYKONAWCA

nazwa                     :

adres                     :

RODZAJ ROBÓT                : INŻYNIERYJNE

OPRACOWAŁ                   : LIDIA KROKOSZ

DATA OPRACOWANIA            : 2019/03/11

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ZAMAWIAJĄCY ............                                                                 WYKONAWCA ....................

PRZEDMIAR : DRPODGRZ  STR.:  1

Urząd Gminy

32-310 Klucze,ul.Partyzantów 1

P R Z E D M I A R   R O B Ó T

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    |                    |                                                  | JEDN.  |  ILOŚĆ   |      WSPÓŁCZYNNIKI        |

| LP |  PODSTAWA  WYCENY  |             O P I S     R O B Ó T                |        |    *     |---------------------------|

|    |                    |                                                  | MIARY  | KROTNOŚĆ |    R   |    M   |    S    |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Element    :    1

Asortyment :    1/   1

1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-   m          40.0000

0721-01-00            asfaltowych, głębokość cięcia 5 cm

2    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-    m2         20.0000

0802-03-00            bitumicznych o grubości 4 cm

40*0.5=

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami       m3          2.0000

0109-11-00            samowyładowczymi na odległość do 1 km

20.0*0.10=

4    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni           m2        366.8300

0102-02-00            bitumicznej o gr.4cm z wywozem materialu z

30% powierzchni       rozbiorki na odl.1km

(329*3.5+(5+3)/2*2*3+(7+3.5)/2*3*3)*0.3=

5    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km    m3         16.6700

0208-02-02            odl.transportu ponad 1km samochodami samowył.10-           * 11.0000

na dalsze 11km        15t,przy przewozie po drogach o nawierz.                =   183.3700

utwardzonej.Grunt I-IV

2.0+366.83*0.04=

6    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu                      m3         16.6700

0100-0200

7    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3          2.0000

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

uzupeln.podbudowy po  do 10 cm

rozbiorce

20*0.1=

8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    t          63.1770

0108-02-00            mieszanką mineralno-asfaltową,standard II,

50kg/m2               transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-

10 t na odleg.5 km

20*0.102+1222.75*0.05=

9    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-         t          63.1770

0108-05-00            bitumicznej samochodem samowyładowczym 5-10 t na           * 10.0000

z dalszych 10km       dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu                =   631.7700

istniejącej podbudowy

10   KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem         m2       1222.7500

1005-07-00

329*3.5+(5+3)/2*3*2+(7+3.5)/2*3*3=

11   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych    m2       1222.7500

0309-02-00            standard I,warstwa ścieralna,grub.warstwy po

zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem

samowyład.do 5 t

329*3.5+(5+3)/2*3*2+(7+3.5)/2*3*3=

12   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-         t         124.7200

0309-07-00            bitumicznych samochodami samowyładowczymi do 5 t,          * 10.0000

z dalszych 10km       na dalszy 1 km ponad 5 km                               =  1247.2000

1222.75*0.102=

13   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy    m3          8.2250

0107-01-00            tłuczniem kamiennym sortowanym,grubość warstwy

pobocza szer.0.25m    do 10 cm

329*0.25*2*0.05=

KOSZTORYS : DRPODGRZ  STR.:  1

KOSZTORYS   NAKŁADCZY

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELEMENT       1

ASORTYMENT    1

*1    KNNR   5W             Cięcie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, głębokość cięcia 5

0721-01-00            cm

40.0000 m           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03950                                 1.58000

20 3930099W Woda                                       m3                   0.00800                                 0.32000

21 0000000  materialy inne                             %                    2.50000

70 52600W   Piła spal.d/cięcia szczel.11kW             m-g                  0.06280                                 2.51200

72 39000W   Środek transportowy (1)                    m-g                  0.00940                                 0.37600

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2    KNNR    6             Ręczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm

0802-03-00

Ilość= 40*0.5=

20.0000 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.46300                                 9.26000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3    KNRW 401W             Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1

0109-11-00            km

Ilość= 20.0*0.10=

2.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.86000                                 1.72000

70 39811W   Samochód samowyład.do 5 t (1)              m-g                  0.50000                                 1.00000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*4    KNR  AT03             Roboty remontowe-frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.4cm z wywozem

0102-02-00            materialu z rozbiorki na odl.1km

30% powierzchni

Ilość= (329*3.5+(5+3)/2*2*3+(7+3.5)/2*3*3)*0.3=

366.8300 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00900                                 3.30147

70 39813    Samochód samowyładowczy 10-15t             m-g                  0.01600                                 5.86928

71 12715    Frezarka drogowa z podaj.2,0m              m-g                  0.00440                                 1.61405

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5    KNNR   1W             Nakłady uzup.do tablic za każdy rozpoczęty 1km odl.transportu ponad 1km

0208-02-02            samochodami samowył.10-15t,przy przewozie po drogach o nawierz.utwardzonej.

na dalsze 11km        Grunt I-IV

Ilość= 2.0+366.83*0.04=

16.6700 m3         11.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

73 39813W   Samochód samowyład.10-15 t (1)             m-g                  0.01600                                 2.93392

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6    kalkulacja wlasna     oplata za utylizacje asfaltu

0100-0200

16.6700 m3          1.0000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

7    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

uzupeln.podbudowy po

rozbiorce

Ilość= 20*0.1=

2.0000 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                 3.98000

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600602  Tluczen kamienny sortowany,uziar.31,5-63mm t                    1.99000                                 3.98000

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 0.60000

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 0.36000

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 0.50000

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 0.56000

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

KOSZTORYS : DRPODGRZ  STR.:   2

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|    | SYMBOL   POZYCJI    |          O P I S     R O B Ó T                                                                  |

| LP |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |  ILOŚĆ |J.MIARY |KROTNOŚĆ | WSP. DO R,M,S                                                                             |

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*8    KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową,

0108-02-00            standard II,transport mieszanki samochodem samowyładowczym 5-10 t na odleg.5 km

50kg/m2

Ilość= 20*0.102+1222.75*0.05=

63.1770 t           1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.04000                                65.70408

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603099  Mieszanka mineralno-asfaltowa AC 22 W      t                    1.01500                                64.12465

70 12113    Walec statyczny samojezdny 10t             m-g                  0.02800                                 1.76896

71 12115    Walec statyczny samojezdny 15t             m-g                  0.02800                                 1.76896

72 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.05600                                 3.53791

73 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.17600                                11.11915

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

9    KNNR    6             Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej samochodem samowyładowczym

0108-05-00            5-10 t na dalszy 1 km ponad 5 km,przy wyrównywaniu istniejącej podbudowy

z dalszych 10km

63.1770 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39812    Samochód samowyładowczy  5-10t             m-g                  0.01000                                 6.31770

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

10   KNNR    6             Skropienie nawierzchni drogowych asfaltem

1005-07-00

Ilość= 329*3.5+(5+3)/2*3*2+(7+3.5)/2*3*3=

1222.7500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.00760                                 9.29290

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1040099  Asfalt drogowy stały                       kg                   0.51000                               623.60250

22 1020399  Olej napędowy do silników                  kg                   0.01800                                22.00950

70 52271    Skrapiarka d/bitumu 250-500dm3             m-g                  0.01220                                14.91755

71 39116    Ciągnik kołowy  29-37/37-50KM              m-g                  0.01220                                14.91755

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*11   KNNR    6             Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I,warstwa ścieralna,

0309-02-00            grub.warstwy po zagęszczeniu 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyład.do 5

t

Ilość= 329*3.5+(5+3)/2*3*2+(7+3.5)/2*3*3=

1222.7500 m2          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  0.03990                                48.78772

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1603001  Mieszanka min-asfaltowa,grys.zamkn.AC 11 S t                    0.10200                               124.72050

70 52313    Rozkładarka mas bitum.3.5m (2)             m-g                  0.00750                                 9.17063

71 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.00750                                 9.17063

72 12160    Walec statyczny samoj.ogumiony             m-g                  0.00750                                 9.17063

73 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.02500                                30.56875

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

12   KNNR    6             Dodatek za transport mieszanek mineralno-bitumicznych samochodami

0309-07-00            samowyładowczymi do 5 t,na dalszy 1 km ponad 5 km

z dalszych 10km

Ilość= 1222.75*0.102=

124.7200 t          10.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

70 39811    Samochód samowyładowczy do 5 t             m-g                  0.01600                                19.95520

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*13   KNNR    6             Mechaniczne wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym,

0107-01-00            grubość warstwy do 10 cm

pobocza szer.0.25m

Ilość= 329*0.25*2*0.05=

8.2250 m3          1.0000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

LP SYM.ETO             NAZWA  SKŁADNIKA               J.MIARY         NAKŁAD JEDN.                              IL.OGÓŁEM

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1 999      R o b o c i z n a                          r-g                  1.99000                                16.36775

20 0000000  materialy inne                             %                    0.20000

21 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    1.99000                                16.36775

22 1600604  Kliniec sortowany,uziarnienie 4,0-31,5 mm  t                    0.30000                                 2.46750

23 1600600  Mial kamienny                              t                    0.18000                                 1.48050

24 3930000  Woda                                       m3                   0.25000                                 2.05625

70 12100    Walec statyczny samojezdny                 m-g                  0.28000                                 2.30300

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------