Poznań 27 kwietnia 2022 r.

K-292-4-474/2022

DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW

Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że do postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego o nr ZP/003/22 na Dostawę sprzętu fizyko-chemicznego pomiarowego 
i laboratoryjnego dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu prowadzonego w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 1 PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”. 
Czy Zamawiający dopuści urządzenie automatycznie odczytujące indeks refrakcji 
z wykorzystaniem światła odbitego?

- Zamawiający dopuści stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego  automatycznie odczytujący indeks refrakcji z wykorzystaniem światła odbitego, 
pod warunkiem posiadania przez oferowany refraktometr, składający się na ofertę wykonawcy, możliwości ręcznej regulacji ostrości obrazu oraz kompensacji rozproszenia światła (uzyskanie ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem przy obserwacji badanej próbki przez okular refraktometru). Oferowany stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego  musi spełniać również wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w części IX specyfikacji 
technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie stabilizujące temperaturę pomiaru próbki 
z wykorzystaniem modułów peltiera (bez konieczności stosowania zewnętrznej łaźni wodnej) w zakresie +10°C do + 90°C z dokładnością ±0,02°C i rozdzielczością 0,2°C

- Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem zachowania pełnej funkcjonalności przedmiotu zamówienia określonej przez zamawiającego w części IX specyfikacji technicznej (załącznik nr 3 do SWZ), w tym posiadania przez stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego możliwości stabilizacji temperatury pomiaru próbki z wykorzystaniem modułów Peltiera (bez konieczności stosowania zewnętrznej łaźni wodnej) w zakresie +10°C do + 90°C z dokładnością ±0,02°C i rozdzielczością 0,2°C.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.
Czy Zamawiający dopuszcza urządzenie w pełni automatyczne wyposażone w pryzmat 
z sztucznego szafiru (o większej odporności mechanicznej niż szkło), w którym odczyt następuję elektronicznie bez konieczności obserwacji ostrości aby zobaczyć granicę pomiędzy jasnym a ciemnym polem?

- Zamawiający dopuści stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego, wyposażony w pryzmat ze sztucznego szafiru (o większej odporności mechanicznej 
niż szkło), w którym odczyt następuję elektronicznie bez konieczności obserwacji ostrości, aby zobaczyć granicę pomiędzy jasnym a ciemnym polem, pod warunkiem posiadania przez oferowany refraktometr możliwość wykonania przez użytkownika pomiaru ręcznie/ nie automatycznie, z ręczną regulacją ostrości obrazu i kompensacji rozproszenia światła (uzyskanie ostrego obrazu granicy pomiędzy jasnym i ciemnym polem, obserwując badaną próbkę przez okular refraktometru). Oferowany stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego musi spełniać wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w części IX specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY”.  
Czy Zamawiający dopuści urządzenie o wadze około 10kg?

- Zamawiający nie dopuści stacjonarnego cyfrowego refraktometru laboratoryjnego Abbego o wadze większej niż 6 kg, Oferowany sprzęt musi spełniać wszystkie pozostałe wymagania i parametry minimalne wymienione w części IX specyfikacji 
technicznej - załącznik nr 3 do SWZ.

- Dotyczy części IX: „STACJONARNY CYFROWY REFRAKTOMETR LABORATORYJNY” oraz części XI: „CYFROWY TESTER UDARNOŚCI METODĄ CHARPY’EGO”.  
Pytanie dotyczące pakietu IX i XI: Czy dopuszczają Państwo możliwość w ramach przeglądu urządzeń pominięcie kalibracji i walidacji?

- Zgodnie z zapisami SWZ kalibracja i walidacja wchodzą w zakres przeglądu technicznego sprzętu opisanego w SWZ w kryterium „Okres przeglądu technicznego”, i dotyczy sprzętu wymienionego częściach od IX do XIV w specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 
do SWZ. Zgodnie z zapisami SWZ wykonawca w ofercie w kryterium „Okres przeglądu technicznego” podaje w latach czas, w którym będzie przeprowadzał przeglądy techniczne m.in. kalibrację i walidacje urządzenia. Zamawiający nie wymaga przeprowadzania przeglądów technicznych, jest to dodatkowe kryterium składające się na ofertę wykonawcy.

- Dotyczy części XI: CYFROWY TESTER UDARNOŚCI METODĄ CHARPY’EGO. 
Czy zamawiający dopuszcza CYFROWY TESTER UDARNOŚCI METODĄ CHARPY’EGO o wymiarach, wadze oraz zasilaniu?: Wymiary : 1000x300x760mm Waga : 140 kg Zasilanie: AC220V, 50Hz, 0,3kW

- Zamawiający nie dopuści cyfrowego testera udarności metodą CHARPY’EGO, 
o wymiarach,  wadze, zasilaniu, o parametrach niezgodnych z wymaganiami i parametrami minimalnymi wymienionymi w części XI specyfikacji technicznej - załącznik nr 3 
do SWZ.

Jednocześnie Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że na podstawie art. 286 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019)  dokonuje zmiany:

  - W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w rozdziale XVIII „Miejsce i termin składania ofert” w ust. 1, który otrzymuje brzmienie:

„1. Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformazakupowa.pl pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/uep w myśl Ustawy PZP na stronie internetowej prowadzonego postępowania do dnia  10 maja 2022 r. do godziny 10:00”

  - W treści specyfikacji warunków zamówienia (SWZ) w rozdziale XX „Opis kryteriów oceny ofert wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert” w ust. 1 lit. g „okres przeglądu technicznego”, który otrzymuje brzmienie:

„g)  okres przeglądu technicznego

…...

Okres, w którym przeprowadzane będą przeglądy techniczne należy podać w pełnych miesiącach latach, w przypadku podania go z wartościami dziesiętnymi zostanie on dla celów oceny oferty zaokrąglony w dół do pełnych miesięcy lat. …………………”

  - W formularzu specyfikacji techniczno-cenowej zamawianego/oferowanego sprzętu 
fizyko-chemicznego i laboratoryjnego (załącznik nr 3 do SWZ): w części IX „Stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny” w opisie zamawianego sprzętu „Zamawiamy jeden stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego z wyposażeniem.”, w opisie oferowanego sprzętu „Oferujemy jeden stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny ABBEGO, w tabeli 
z opisem wymagania i parametry minimalne w wierszach nr 1 - „Przeznaczenie” i nr 3 - „Inne” oraz w opisie wyceny części IX „Cena netto za część IX - (za stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego z wyposażeniem) … Cena brutto za część IX - (za stacjonarny cyfrowy refraktometr laboratoryjny Abbego z wyposażeniem) …....”:

| Lp. | OPIS | WYMAGANIA I PARAMETRY MINIMALNE |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Przeznaczenie | pomiar refrakcji badanych roztworów oraz ciał stałych za pomocą stacjonarnego cyfrowego refraktometru laboratoryjnego ABBEGO np. w świetle przechodzącym. |
| • • • |
| 3 | Inne | Stacjonarny cyfrowy refraktometr Abbego musi posiadać m.in.: • • • |
| • • • |