Załącznik nr 1a

Znak sprawy: ZGKiM.IiZP/2/1/2022

Numer ogłoszenia w BZP: 2022/BZP 00133318/01

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

pn. ”Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Poziomkowej 6 w Sierpcu”

- PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie czterokondygnacyjnego budynku mieszkalnego wielorodzinnego (parter i 3 piętra) wraz z elementami zagospodarowania terenu tj. wykonanie zakresu rzeczowego przypisanego do II Etapu zadania inwestycyjnego zgodnie z załączonym schematem.

Przedmiot zamówienia obejmuje kompleksowe wykonanie budynku nr 2 (działka nr 1754/17) w zakresie obejmującym: konstrukcję, roboty wykończeniowe, przynależną infrastrukturę techniczną i zagospodarowanie terenu polegające na budowie miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową oraz uzyskanie wszystkich wymaganych dokumentów i decyzji niezbędnych dla uzyskania pozwolenia na użytkowanie wraz z jego uzyskaniem.

- Charakterystyka inwestycji:

  - Informacje ogólne.

Teren inwestycji zlokalizowany jest w Sierpcu na działkach o nr ewid.:

- 1754/17 (obręb ewidencyjny 0001 Sierpc; jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc); Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego;

- 1753/34; 1754/16; 1754/18, 1754/17 (obręb ewidencyjny 0001 Sierpc; jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc); Zagospodarowanie terenu - Budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową.

Działki posiadają dostęp do drogi publicznej od strony ul. Generała Leopolda Okulickiego (oznaczonej jako działka nr 1754/7).

Całą inwestycję podzielono na dwa etapy realizacyjne:

- I Etap – budynek mieszkalny nr 1 (działka o nr ewid. 1754/19) i pierwsza część zagospodarowania terenu.

W ramach I Etapu zrealizowano roboty:

- budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego nr 1 przy ul. Poziomkowej 4 (dz. o nr ewid. 1754/19),

- zagospodarowanie terenu. W ramach I Etapu inwestycji zrealizowane zostały prace związane zagospodarowaniem terenu przy budynku zlokalizowanym przy ul. Poziomkowej 4  polegających na budowie drogi i miejsc parkingowych prowadzących do budynku oraz cały zakres związany z budową odwodnienia projektowanych miejsc parkingowych wraz z droga dojazdową (dz. o nr ewid. 1754/12, 1754/16, 1754/17, 1754/18, 1754/19, 1754/20, 1753/34).

Obszar prac zrealizowanych w I Etapie i do realizacji w II etapie zaznaczono na schemacie poglądowym.

I Etap inwestycji został już wykonany przez Inwestora – Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.

- II Etap – budynek mieszkalny nr 2 przy ul. Poziomkowej 6(działka o nr ewid. 1754/17) i druga część zagospodarowania terenu (dotyczy przedmiotowego postępowania).

Celem realizacji II Etapu inwestycji jest zakończenie wszystkich zakresów rzeczowych objętych pozwoleniami na budowę (Decyzja nr 10.2021 z dnia 13.04.2021, znak sprawy AB.6740.2.10.2021; Decyzja nr 12.2021 z dnia 05.05.2021r. znak sprawy AB.6740.2.12.2021).

Na terenie działki o nr ewid. 1754/17 zlokalizowany jest ogrodzony plac zabaw i urządzenia siłowni zewnętrznej z infrastrukturą towarzyszącą (ławeczki, kosze na śmieci, chodnik prowadzący do placu zabaw).

Zamawiający dokona demontażu: urządzeń placu zabaw, ogrodzenia, urządzeń siłowni zewnętrznej koszy na śmieci.

Wykonawca dokona demontażu chodnika prowadzącego do placu zabaw.

Na terenie przewidzianym do wykonania zagospodarowania terenu oraz graniczącym (działki o nr ewid. 1753/34, 1754/16, 1754/7 - ul. Generała Leopolda Okulickiego) zlokalizowane są drzewa i krzewy. Zamawiający dokona wycinki ww. drzew i krzewów.

2.2. Charakterystyka zakresu rzeczowego w II Etapie inwestycji.

Budynek nr 2 zlokalizowany będzie w centralnej części działki 1754/17. Jest to obiekt wolnostojący, czterokondygnacyjny (parter i 3 piętra), podpiwniczony z dachem dwuspadowym i dwuklatkowym. Wejście od strony północnej.

Budynek zaprojektowany został w konstrukcji tradycyjnej z murowanymi ścianami nośnymi w układzie podłużnym, dwutraktowym. Ściany nośne wykonane są z pustaka betonu komórkowego. Dach dwuspadowy drewniany płatwiowo-krokwiowy.

Fundamenty zaprojektowano w postaci ław i ścian fundamentowych. Projektuje się ławy żelbetonowe wylewane na mokro na placu budowy z betonu B20, zbrojone prętami (12 (BSt500S) i poprzecznie strzemionami (6(St3S), co 25 cm. Wysokość ław h=40 cm. Ławy na podlewce z chudego betonu grubości 10 cm. Szerokość ław fundamentowych jest obliczony na jednostkowy obliczeniowy opór graniczny podłoża gruntowego q=150kPa.

W budynku przewidziano dwie klatki z oddzielnymi wejściami od strony północnej. W każdej klatce znajduje się 8 lokali mieszkalnych dwu i trzypokojowych.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku nr 2:

Powierzchnia użytkowa - 904,39 m2

Powierzchnia użytkowa mieszkań – 731,72 m2

Powierzchnia całkowita – 1 368,05 m2

Kubatura wynosi – 4 712,30 m3

Budynek należy w pełni wykończyć oraz wykonać instalacje wewnętrzne wodno – kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, elektryczną, odgromową, teletechniczną oraz oświetlenie wokół budynku.

Do budynku należy wykonać instalacje zewnętrzne i przyłącza:

- przyłącze wodociągowe – odcinek ok. 6 mb; Zakres ujęty w dokumentacji „Projekt budowlany sieci wodociągowej wraz z 2 przyłączami wodociągowymi”;

- przyłącze kanalizacji deszczowej (na odcinku: od studzienki D11 do studzienki D10 wraz ze studzienką); zakres ujęty w dokumentacji „Projekt budowlano-wykonawczy sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej”;

- instalacja zewnętrzna instalacji deszczowej – wokół budynku; zakres ujęty w dokumentacji „Instalacje sanitarne”

- instalacja zewnętrzna kanalizacji sanitarnej; zakres ujęty w dokumentacji „Instalacje sanitarne”

Zestawienie wszystkich powierzchni

| Zestawienie wszystkich powierzchni |
| --- |
|  | Piwnica | Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro | Suma |
|  | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 | m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 202,66 | 213,42 | 213,49 | 213,49 | 213,49 | 1 056,55 |
| Powierzchnia użytkowa podstawowa | 172,66 | 182,88 | 182,95 | 182,95 | 182,95 | 904,39 |
| Powierzchnia ruchu | 30,00 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 30,54 | 152,16 |
| Powierzchnia całkowita kondygnacji | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 273,61 | 1368,05 |
| Wzajemne proporcje powierzchni |
|  | Piwnica | Parter | I Piętro | II Piętro | III Piętro | Średnia |
| Pow. całkowita kondygnacji/pow. użytkowej | 0,74 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,78 | 0,772 |
| Pow. ruchu/pow. użytkowej | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 | 0,11 |

Zagospodarowanie terenu obejmuje wykonanie zakresu przypisanego do II Etapu inwestycji, polegającego na wykonaniu drogi dojazdowej oraz miejsc parkingowych na działkach o nr ewid. 1753/34; 1754/16; 1754/18, 1754/17.

Do realizacji przewidziane są następujące nawierzchnie:

- nawierzchnia jezdna z kostki brukowej (droga dojazdowa, miejsca parkingowe) o powierzchni ok. 620,4 m2;

- chodnik z kostki brukowej o powierzchni ok. 145 m2

Wpusty deszczowe do ustalenia na etapie realizacji inwestycji.

- Realizacja przedmiotu zamówienia będzie odbywała się na podstawie:

  - Decyzji nr 10.2021 z dnia 13.04.2021, znak sprawy AB.6740.2.10.2021 przenoszącej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu  Sp. z o.o. ostateczną decyzję Starosty Sierpeckiego Nr 322/09, znak: ZŚ.7351-322/09 z dnia 29.10.2009r. udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn. : dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki o nr ewid. 1754/17, 1754/19 – w części dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 1754/17.

  - Decyzji nr 12.2021 z dnia 05.05.2021r. znak sprawy AB.6740.2.12.2021 przenoszącej na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu ostateczną decyzję Starosty Sierpeckiego Nr 175/2011, znak: AB.6740.182.2011 z dnia 10.08.08.2011r. udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Poziomkowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1754/12, 1754/16, 1754/17, 1754/18, 1754/19, 1754/20, 1753/34.

  - Uzgodnień z rzeczoznawca w zakresie ochrony przeciwpożarowej do Projektu budowlanego z dnia 03.03.2022r.

  - Uzgodnień z rzeczoznawcami w zakresie: bhp i sanitarno-higienicznym z dnia 14.02.2022r.

  - Dokumentacji projektowej – wykaz przedstawiono w Załączniku Nr 1.

  - Opinii, uzgodnień i decyzji niezbędnych dla realizacji przedmiotu zamówienia.

  - Wytycznych Działu II.

- WYTYCZNE DO ZAKRESU PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

  - Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia wizji lokalnej na terenie objętym przedmiotem zamówienia oraz przeprowadzenie szczegółowej i wnikliwej analizy dokumentacji projektowej, uwarunkowań lokalizacyjnych i wykonawczych w celu uniknięcia nieprawidłowości w wycenie kosztów robót. Wizję lokalną Wykonawca przeprowadza we własnym zakresie po wcześniejszym umówieniu się z przedstawicielem Zamawiającego. Wszelkie koszty związane z przeprowadzeniem wizji lokalnej ponosi Wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zebrania Wykonawców.

  - Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich prac będących przedmiotem zamówienia. Przy wykonywaniu prac niezbędne jest zachowanie wszystkich wymogów jakościowych, technicznych i bezpieczeństwa określonych w obowiązujących przepisach prawa oraz odpowiednich normach, a w szczególności Prawa Budowlanego (Dz. U. z 2021r. poz. 2351, z 2022r. poz. 88) i Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 1065 ze zmianami). Wszystkie prace dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia należy wykonać w oparciu o wydane decyzje, warunki i uzgodnienia.

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wykonany przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiami Prawa budowlanego oraz ze wszystkimi dokumentami dopuszczającymi obiekt do użytkowania wraz z decyzją o pozwoleniu na użytkowanie. Założono, że oddanie do użytkowania budynku nastąpi do 31.12.2023r.

  - Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt i utrzymania w mocy, przez cały okres obowiązywania umowy na roboty budowlane, ubezpieczenia w zakresie ryzyk budowy i montażu oraz odpowiedzialności cywilnej według warunków opisanych w pkt 2.15 umowy i pkt 5 OWURB.

  - Wykonawca w ramach umownej kwoty ryczałtowej zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia oraz do wykonania wszystkich robót towarzyszących, zarówno w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia jak również, w zakresie przygotowania placu budowy i dróg dojazdowych. Dotyczy to również wykonania robót związanych z utrudnieniami w realizacji zamówienia, a nie ujętych w dokumentacji (a w przypadku wystąpienia utrudnień ich likwidacja, demontaż oraz wykonanie robót odtworzeniowych po likwidacji utrudnień, w tym urządzeń kolidujących z przedmiotem zamówienia), robót porządkowych, wywozu ziemi i gruzu oraz innych materiałów pochodzących z placu budowy wraz z ich utylizacją, wykonania odwodnienia wykopów, uporządkowania po wykonaniu robót obszaru objętego budową oraz terenu sąsiadującego, utrzymania na bieżąco porządku na placu budowy oraz zabezpieczenia budowanego obiektu w sposób skuteczny przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

  - Wykonawca we własnym zakresie uzyska wszystkie wymagane opinie, zgody i decyzje związane z zajęciem pasa drogowego na potrzeby realizacji robót budowlanych i związane z transportem nienormatywnym  również na etapie włączania się do drogi publicznej  oraz wprowadzenie czasowej (na okres budowy) i stałej organizacji ruchu Wszelkie koszty w/w uzgodnień i decyzji przez okres budowy ponosi Wykonawca.

  - Wykonawca zobowiązany jest prowadzić prace w sposób nie kolidujący z funkcjonowaniem terenów sąsiadujących z inwestycją. Przez cały czas realizacji inwestycji wymagane jest oznakowanie prowadzonych robót zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Teren pod II Etap inwestycji nie jest wygrodzony. Podczas budowy Wykonawca odpowiedzialny będzie za wykonanie ogrodzenia tymczasowego. Po zakończeniu budowy Wykonawca odpowiedzialny będzie za zdemontowanie ogrodzenia tymczasowego.

  - Jako wjazd na teren budowy należy wykorzystać zjazd od strony ul. Generała Leopolda Okulickiego.

  - Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt zaplecze budowy wraz z zasileniem w energię elektryczną i wodę oraz je zlikwiduje po zakończeniu prac. W trakcie realizacji inwestycji Wykonawca wystąpi we własnym zakresie do gestorów sieci o wskazanie miejsc poboru mediów na użytek zasilania placu budowy oraz zaplecza budowy.

  - Wykonawca własnym staraniem i na własny koszt wykona i umieści tablice reklamowe Zamawiającego oraz tablicę informacyjną wymaganą przez BGK. Projekty tablic reklamowych Wykonawca musi uzgodnić z Zamawiającym.

- na etapie budowy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia tablicy reklamowej dotyczącej realizowanej inwestycji z logo Zamawiającego, o wymiarach 2 × 3 m z blachy ocynkowanej oklejonej wydrukiem z folii laminowanej (zabezpieczonej przed słońcem, warunkami pogodowymi oraz porysowaniem), na konstrukcji stalowej zamocowanej stabilnie. Zamawiający wyraża zgodę na umieszczenie tablicy reklamowej Wykonawcy. Tablica Wykonawcy nie może być większa od tablicy Zamawiającego,

- po zakończeniu budowy Wykonawca zobowiązany jest do umieszczenia na budynku dwóch tablic. Tablicy  reklamowej z logo  Zamawiającego (tablica wykonana z pleksi lub innego przeźroczystego materiału o wymiarach: ok 60 x 40 cm) oraz tablicy informacyjnej wskazującej, że źródłem finansowania są fundusze BGK (forma tablicy zgodna z wytycznymi BGK).

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia i ochrony terenu budowy przed wejściem osób postronnych oraz przed zniszczeniem mienia znajdującego się na terenie budowy. Wykonawca na własny koszt zapewni stały dozór placu budowy w trakcie realizacji inwestycji.

- Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania przepisów bhp i p.poż. podczas realizacji przedmiotu zamówienia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo wszelkich działań prowadzonych na terenie objętym inwestycją i poza nim, a związanych z wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wykonawca zobowiązany jest do dokonania wycinki 2 szt. drzew rosnących na działce o nr ewid. 1754/17 zgodnie z Decyzją na wycinkę z dnia 12.04.2022r.; znak sprawy WSK.6131.28.2022  oraz usunięcia karp.

- Ziemię z wykopów, gruz i odpady powstałe podczas realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować we własnym zakresie, w tym ponieść wszystkie koszty ich utylizacji. Wykonawca musi ustalić i uzgodnić z właściwymi organami miejsce na składowisko ziemi i odpadów budowlanych oraz dostarczyć Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przyjęcie do utylizacji.

- W wycenie kosztów Wykonawca powinien również uwzględnić:

  - ryzyko ewentualnej zmiany projektu i zakresu robót związanych z przepisami p.poż., bhp i sanitarno-higienicznymi oraz wykonanie tych robót wraz z uzyskaniem uzgodnień rzeczoznawców, w przypadku gdy uzyskanie pozytywnej opinii organów odbierających obiekt a w tym: Straży Pożarnej, Sanepidu, Nadzoru Budowlanego na etapie uzyskiwania pozwolenia na użytkowanie, będzie wymagać takiej zmiany;

  - zapewnienie niezbędnych warunków dla dotrzymania parametrów technicznych w przypadku konieczności prowadzenia robót w okresie zimowym np.: nagrzewnic, namiotów;

  - dostawę i montaż tablic informacyjnych z adresem i numerem porządkowym budynku osobno dla każdego segmentu (klatki). Projekty tablic do uzgodnienia na etapie realizacji;

  - dostawę i montaż numerów lokali mieszkalnych oraz w przypadku pomieszczeń technicznych dostawę i montaż tabliczek informacyjnych zawierających nazwę pomieszczenia;

  - dostawę i montaż gablot informacyjnych (ogłoszeniowych) zamykanych na klucz dla każdej klatki oraz skrzynek pocztowych dla każdej klatki;

  - ułożenie paneli podłogowych w aneksach kuchennych; ułożenie glazury i terakoty w łazienkach, ułożenie glazury w kuchniach na ścianach z wyposażeniem kuchennym, ułożenie terakoty w korytarzach pomieszczeń mieszkalnych i paneli podłogowych w pokojach.

  - dostawę i montaż liczników zużycia mediów, w przypadku kiedy liczników nie dostarczają gestorzy sieci. Wszystkie media dostarczane do każdego lokalu mieszkalnego muszą zostać opomiarowane, w taki sposób aby każdy z najemców mógł podpisać oddzielne umowy na dostawę mediów.  Zamontowane urządzenia muszą być wyposażone w nakładki i niezbędny osprzęt do zdalnego radiowego odczytu. Dobór urządzeń dla poszczególnych mediów musi zostać uzgodniony z gestorem sieci na etapie realizacji inwestycji;

  - wykonanie przyłączy wod.- kan. zgodnie z warunkami EMPEGEK Sp. z o.o. w Sierpcu.

  - wykonanie przyłącza c.o. zgodnie z warunkami Ciepłowni Sierpc Sp. z o.o.

  - zmiany wprowadzone:  zaktualizowaną charakterystyką energetyczną oraz uzupełnieniem warunków ochrony przeciwpożarowej z zaleceniami rzeczoznawców: ppoż, bhp, sanitarno-higienicznym.

  - wyposażenie łazienek: miski ustępowe (kompaktowe) wyposażone w deski sedesowe wolnoopadające, umywalki wiszące z półpostumentami, baterie umywalkowe jednouchwytowe stojące, wanny kąpielowe stalowe z obudową, baterie wannowe jednouchwytowe ścienne.

  - wyposażenie kuchni: zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem, nablatowy, stalowy; baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe, stojące; kuchnia indukcyjna 4 palnikowa z piekarnikiem (wolnostojąca, w kolorze inox); Zlewozmywaki i baterie z montażem. Kuchnie podłączone do instalacji elektrycznej.

  - W zakupie wyposażenia należy uwzględnić do łazienek i kuchni należy uwzględnić przystosowanie jednego mieszkania dla osoby niepełnosprawnej.

  - przekazanie Zamawiającemu kompletów kluczy do lokali mieszkalnych i administratora oddzielnie dla każdej klatki.

  - dobór (rodzaj, kolorystyka, wymiary) materiałów wykończeniowych a w tym m.in. glazury, terakoty, paneli podłogowych, materiałów elewacyjnych, stolarki drzwiowej i okiennej, urządzeń sanitarnych wraz z armaturą, osprzętu elektroinstalacyjnego, lokalizację gniazd: ogólnego stosowania, telefonicznych i sieci internetowej, wyłączników światła, należy uzgodnić z Zamawiającym przed zamówieniem i montażem.

- Zakres zagospodarowania terenu, polegający na wykonaniu miejsc parkingowych i drogi dojazdowej należy wykonać biorąc pod uwagę schemat poglądowy wykonanych prac, uwzględniając:

  - Demontaż chodnika prowadzącego do placu zabaw (ok. 35 m2).

  - Wykonanie 2-óch wpustów deszczowych i ich lokalizacji do uzgodnienia na etapie realizacji inwestycji. Należy uwzględnić koszt wykonania 2-óch wpustów (160 i podłączeń do istniejących studni kanalizacji deszczowej (zgodnie z rys. S6 – schemat wpustu ulicznego z osadnikiem piasku).

- Wszystkie materiały wykończeniowe i wyposażenie powinny posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty, świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych w obowiązujących przepisach.

- Wymienione w dokumentacji projektowej urządzenia i materiały odniesione do konkretnych producentów jak również nazwy firm dostawców i producentów należy traktować jako służące do określenia minimalnych parametrów przedmiotu zamówienia poprzez podanie oczekiwanego standardu.

- Wszystkie urządzenia i materiały muszą zostać przez Zamawiającego dopuszczone do wbudowania. Dopuszczenie nastąpi w oparciu o karty zatwierdzeń materiałów/urządzeń obowiązujące u Zamawiającego.

- Dopuszczalne jest zastosowanie urządzeń i materiałów równoważnych pochodzących od innych wytwórców z zastrzeżeniem, że nie będą one jakościowo gorsze od wskazanych w projekcie oraz, że zagwarantują dotrzymanie tych samych lub lepszych parametrów technicznych oraz będą posiadać wszystkie niezbędne atesty i dopuszczenia do stosowania. Każdą zmianę urządzeń i materiałów w stosunku do dokumentacji projektowej Wykonawca jest zobowiązany uzgodnić z Zamawiającym. Zastosowane urządzenia, aparatura i materiały muszą posiadać dopuszczenie do stosowania zgodnie z wymogami ustawy z dnia 7.07.1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.), ustawy z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz muszą spełniać parametry techniczne określone w dokumentacji.

- Aprobaty techniczne oraz deklaracje własności użytkowych na zamontowane wyroby budowlane wystawione przez producentów będą jednym z warunków odbioru robót.

- Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia kompleksowej obsługi geodezyjnej podczas realizacji inwestycji (tyczenie i inwentaryzacja powykonawcza).

- Przed przystąpieniem do robót należy zlokalizować kolizje z istniejącą infrastrukturą podziemną i nadziemną. W czasie wykonania robót Wykonawca powinien zwracać szczególną uwagę przy wykopach na ewentualne istniejące uzbrojenie podziemne jak: kable energetyczne, sieć wodociągową, kanalizacyjną, gazową, telekomunikacyjną, itp. oraz ochronę punktów osnowy geodezyjnej będących w kolizji z robotami budowlanymi. Po wykryciu uzbrojenia kolidującego z elementami budowlanymi należy poinformować Zamawiającego oraz uzyskać opinię lub uzgodnienie użytkownika uzbrojenia i usunąć kolizje w uzgodnieniu z użytkownikiem uzbrojenia. Wykonawca w cenie ofertowej zobowiązany jest uwzględnić ryzyko związane z usunięciem wszystkich ewentualnych i nieprzewidzianych kolizji, które mogą wystąpić podczas prowadzenia robót z elementami zinwentaryzowanej i niezinwentaryzowanej geodezyjnie infrastruktury podziemnej i nadziemnej.

- Wszelkie szkody i uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy zostaną naprawione na jego koszt.

- Wykonawca jest zobowiązany uwzględnić wycinkę drzew i usunięcie karp oraz zabezpieczyć i chronić przed zniszczeniem zadrzewienie i inne elementy zagospodarowania terenu niepodlegające likwidacji. W przypadku kolizji istniejącego zadrzewienia z elementami zagospodarowania terenu Zamawiający uzyska decyzję na wycinkę drzew.

- Po wykonaniu robót Wykonawca będzie zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu kompletną dokumentację powykonawczą wraz z inwentaryzacją oraz uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca będzie zobowiązany do opracowania świadectwa charakterystyki energetycznej obiektu oraz, jeśli będzie wymagana, dokumentacji w zakresie ochrony p.poż. w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym. Wykonawca zobowiązany będzie oznakować obiekt zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Podstawą wykonania i wyceny robót jest dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne i Opis przedmiotu zamówienia a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. Dokumentacja wykonawcza w zakresie przyjętych rozwiązań projektowych jest dokumentacją nadrzędną w stosunku do rozwiązań przyjętych w projekcie budowlanym.

- Wykonawca winien opracować kosztorys metodą szczegółową. W przedmiarze robót oraz kosztorysie szczegółowym nie należy ujmować i wyceniać robót tymczasowych jako wydzielonych pozycji. Nie będą one oddzielnie opłacane przez Zamawiającego, a koszt ich wykonania powinien być uwzględniony w cenach robót podstawowych (koszty pośrednie Wykonawcy robót).

- Podstawą skalkulowania ceny za roboty budowlane ma być przedmiar robót opracowany przez Wykonawcę, sporządzony w oparciu o przekazaną dokumentację projektową, Opis przedmiotu zamówienia oraz wizję lokalną w terenie. Zamawiający dodatkowo przekazuje Wykonawcy opracowane przez jednostkę projektową przedmiary robót z zastrzeżeniem, że stanowią one jedynie podstawę informacyjną, a nie są obligatoryjne ani w zakresie przyjętych tam podstaw wycen ani ilości wykazanych robót i mają być traktowane jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej. Oznacza to, że Wykonawca sporządza przedmiar robót wg własnego uznania i dokonuje całościowej wyceny przedmiotu zamówienia na roboty określone w opisie przedmiotu zamówienia, na własną odpowiedzialność i ryzyko w oparciu o załączoną do Opisu przedmiotu zamówienia dokumentację, wykonaną wizję w terenie oraz Wytyczne do zakresu przedmiotu zamówienia.

- W wycenie przedmiotu zamówienia należy uwzględnić wszystkie elementy inflacyjne w okresie realizacji przedmiotu zamówienia oraz uwzględnić wszystkie prace i czynności, które są niezbędne do należytego wykonania całego zakresu prac.

- Przekazane informacyjnie przedmiary robót nie uwzględniają dodatkowych zakresów, elementów, wytycznych i zmian materiałowych wymienionych w Opisie przedmiotu zamówienia, które Wykonawca zobowiązany jest zrealizować.

- Wszystkie jednostkowe ceny materiałów (dotyczy także materiałów masowych) w kosztorysie ofertowym należy przyjmować jako ceny nabycia tzn. łącznie z kosztami zakupu czyli transportu zewnętrznego tych materiałów. Nie należy w kosztorysie ofertowym wyceniać w oddzielnych pozycjach kosztu dowozu tych materiałów z miejsc ich zakupu.

- Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia umownego ustalonego na podstawie złożonej w postępowaniu przetargowym oferty.

- Wykonawca zobowiązany jest do uczestnictwa w naradach koordynacyjnych (raz w tygodniu) i naradach budowy (raz w miesiącu) oraz do udzielania Zamawiającemu wszelkiego rodzaju informacji związanych z realizacją przedmiotu umowy zgodnie z jego oczekiwaniami i potrzebami w tym m.in.: składania oświadczeń o zatrudnianych podwykonawcach, sprawozdań z realizacji zleconego zakresu prac, wypełniania druków budowy m.in.: wniosków o zatwierdzenie materiału/urządzenia do wbudowania, pytań technicznych.

Załącznik nr 1

WYKAZ DOKUMENTACJI

| Lp. | NAZWA DOKUMENTACJI/DOKUMENTU |
| --- | --- |
| I | PROJEKT BUDOWLANY; BUDYNEK NR 2 |
|  | Część I Dokumenty formalno-prawne |
|  | Część II Informacja o planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia |
|  | Cześć III Warunki ochrony ppoż. |
|  | Część IV Projekt zagospodarowania terenu |
|  | Część V Ekspertyza geotechniczna |
|  | Część VI Projekt budowlany architektoniczno-konstrukcyjny |
|  | Część VII Instalacje sanitarne |
|  | Część VIII Węzeł cieplny |
|  | Część IX Instalacje elektryczne |
| II | PROJEKT BUDOWLANO- WYKONAWCZY; BUDYNEK NR 2 |
|  | Projekt architektoniczno - konstrukcyjny budowlany i wykonawczy |
|  | Instalacje sanitarne |
|  | Projekt budowlano - wykonawczy sieci i przyłącza kanalizacji deszczowej Do realizacji przyłącze na odcinku od studzienki D11 do studzienki D10 łącznie ze studzienką zgodnie z załączonym schematem poglądowym |
|  | Projekt budowlano - wykonawczy sieci wodociągowej z 2 przyłączami wodociągowymi Do realizacji - przyłącze wodociągowe zgodnie z załączonym schematem poglądowym |
|  | Projekt budowlano - wykonawczy przyłącza cieplnego |
|  | Projekt budowlano - wykonawczy węzła cieplnego |
|  | Projekt wykonawczy - branża elektryczna |
| III | AKTUALIZACJA DOKUMENTACJI |
|  | Projektowana charakterystyka energetyczna |
|  | Warunki ochrony ppoż. i uzgodnienie z dnia 03.03.2022r. |
|  | Mapa zasadnicza do celów projektowych |
|  | Uzgodnienia rzeczoznawców bhp i sanepid z dnia 14.02.2022r. |
| IV | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |
|  | Projekt budowlany drogowy - budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Poziomkowej |
|  | Projekt wykonawczy drogowy - budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową przy ul. Poziomkowej Do realizacji II etap zgodnie z załączonym schematem |
| V | SPECYFIKACJE TECHNICZNE - WSZYSTKIE BRANŻE |
| VI | PRZEDMIARY ROBÓT |
| VII | DECYZJE |
| 1 | Decyzja nr 10.2021 z dnia 13.04.2021, znak sprawy AB.6740.2.10.2021 przenosząca na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. ostateczną decyzję Starosty Sierpeckiego Nr 322/09, znak: ZŚ.7351-322/09 z dnia 29.10.2009r. udzielającą pozwolenia na budowę inwestycji pn. : dwa budynki mieszkalne wielorodzinne wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Sierpc, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc, działki o nr ewid. 1754/17, 1754/19 – w części dotyczącej budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr ewid. 1754/17. |
| 2 | Decyzja nr 12.2021 z dnia 05.05.2021r. znak sprawy AB.6740.2.12.2021 przenosząca na rzecz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu ostateczną decyzję Starosty Sierpeckiego Nr 175/2011, znak: AB.6740.182.2011 z dnia 10.08.08.2011r. udzielającą pozwolenia na budowę dla inwestycji p.n.: budowa miejsc parkingowych wraz z drogą dojazdową oraz budowa sieci kanalizacji deszczowej z przyłączami wg projektu budowlanego na nieruchomości położonej w obrębie 0001 Sierpc, ul. Poziomkowa, jednostka ewidencyjna 142701_1 Sierpc działki nr ewid. 1754/12, 1754/16, 1754/17, 1754/18, 1754/19, 1754/20, 1753/34. |

UWAGA:

Załączone przedmiary robót mają jedynie charakter informacyjny i mogą być traktowane tylko jako pomocnicze do przygotowania oferty cenowej.

Dokumentacja w wersji papierowej do wglądu w siedzibie Zamawiającego.