Załącznik nr 1 do SWZ

FORMULARZ CENOWY 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW

Część 1: Przełącznik dostępowy gigabitowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | Porty przełącznika: minimum 8x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 2x 100/1000Base-X SFP Algorytm pracy: Store and Forward Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Szybkość przełączania: minimum 20Gb/s Przepustowość: minimum 15Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 0,5MB Ramki Jumbo: minimum 10k Tablica adresów MAC: minimum 8k Adresy MAC – Multicast: minimum 500 Tablica ACL: minimum 1408 Tablica VLAN: minimum 4096 Taktowanie procesora: minimum 500MHz Pamięć Flash: minimum 32MB Pamięć RAM: minimum 128MB Chłodzenie: pasywne Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC Pobór mocy: maksymalnie 7W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV Wymiary: maksymalna: szerokość 250 mm, wysokość 44mm , głębokość 180mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Protokół Spanning Tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 8 groups per device / 8 ports per group Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+ Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; SP, Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM EFM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning Oszczędność energii: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), LED Shut-off, Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. (W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.) |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część 2: Przełącznik dostępowy gigabitowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | Porty przełącznika: minimum 24x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 100/1000Base-X SFP Algorytm pracy: Store and Forward Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Szybkość przełączania: minimum 56Gb/s Przepustowość: minimum 42Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 1,5MB Ramki Jumbo: minimum 12k Tablica adresów MAC: minimum 16k Adresy MAC – Multicast: minimum 1k Tablica ACL: minimum 2048 Tablica VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum 700MHz Pamięć Flash: minimum 32MB Pamięć RAM: minimum 128MB Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Chłodzenie: pasywne Zasilanie: zabudowany zasilacz - 230V AC Pobór mocy: maksymalnie 20W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV Wymiary: maksymalna: szerokość 442 mm, wysokość 44mm , głębokość 220mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client,IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Protokół Spanning Tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Loopback Detection, Fast Link Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 16 groups per device / 8 ports per group Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+ Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN, Dying GASP, sFlow Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning Oszczędność energii: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), LED Shut-off, Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. (W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.) |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….

Część 3: Przełącznik dostępowy gigabitowy

| Lp. | Asortyment / Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena netto za 1 j.m. | Wartość netto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G | H=FxG |
| 1 | Porty przełącznika: minimum 48x 10/100/1000Base-T RJ45 oraz minimum 4x 100/1000Base-X SFP Algorytm pracy: Store and Forward Port konsolowy: RJ45 (RS-232) Szybkość przełączania: minimum 104Gb/s Przepustowość: minimum 78Mp/s (dla pakietów 64Kb) Bufor pakietów: minimum 1,5MB. Ramki Jumbo: minimum 12k Tablica adresów MAC: minimum 16k Adresy MAC – Multicast: minimum 1k Tablica ACL: minimum 2048 Tablica VLAN: minimum 4094 Taktowanie procesora: minimum 700MHz Pamięć Flash: minimum 32MB Pamięć RAM: minimum 128MB Temperatura pracy: zakres minimum 0°C - 50°C Wilgotność względna: zakres minimum 10% - 90% (bez kondensacji) Zasilanie: zabudowany zasilacz 230V AC Pobór mocy: maksymalnie 40W Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe: minimum 6kV Wymiary: maksymalna: szerokość 442 mm, wysokość 44mm , głębokość 220mm Certyfikaty bezpieczeństwa: CE, RoHS Obsługa VLAN: Voice VLAN, Port based VLAN, MAC based VLAN, Protocol based VLAN, Private VLAN, VLAN Translation, N:1 VLAN Translation, GVRP, IEEE 802.1Q, Normal QinQ, Selective QinQ, Flexible QinQ DHCP: IPv4/IPv6 DHCP Client, IPv4/IPv6 DHCP Relay, Option 82,Option 37/38, IPv4/IPv6 DHCP Snooping,IPv4/IPv6 DHCP Server Protokół Spanning Tree: IEEE802.1D (STP), IEEE802.1W (RSTP), IEEE802.1S (MSTP), Multi-Process MSTP, Root Guard, BPDU guard, BPDU forwarding, Loopback Detection, Fast Link Protekcja ringowa: ITU-T G.8032 – recovery time < 50ms, Agregacja linków: IEEE 802.3ad (LACP), 16 groups per device / 8 ports per group Bezpieczeństwo: Storm Control based on packets and bytes, Port Security, MAC Limit based on VLAN and Port, Anti-ARP-Spoofing , Anti-ARP-Scan, ARP Binding, ND Snooping, DAI, IEEE 802.1x, Authentication, Authorization, Accounting Radius, TACACS+ Multicast: IGMP v1/v2/v3 snooping, IGMP Fast leave, MVR, MLD v1/v2 Snooping, IPv4/IPv6 DCSCM, IGMP authentication QoS: 8 Queues Per Port; Bandwidth Control; Flow Redirect; Classification based on ACL, VLAN ID, COS, TOS, DSCP; Policing Based on Port and VLAN; Single Rate single barrel double color for Policing; Remark DSCP, COS/802.1p, IP Precedence, TOS; Strict Priority, Weighted Round Robin, Strict priority in Weighted Round Robin, Weighted Deficit Round Robin for Scheduling, Match the IP fragmentation of message Lista Kontroli Dostępu: IP ACL, MAC ACL, MAC-IP ACL, User-Defined ACL, Time Range ACL, VLAN ACL Diagnostyka: VCT, DDM, Ping, Trace Route, RSPAN, Dying GASP, sFlow Zarządzanie: TFTP/FTP, CLI, Telnet, Console, Web/SSL (IPv4/IPv6), SSH (IPv4/IPv6), SNMPv1/v2c/v3, SNMP Trap, Public & Private MIB interface, RMON 1,2,3,9, , SNTP/NTP (IPv4/IPv6), Dual IMG, Multiple Configuration Files, Port Mirror, CPU Mirror, IEEE 802.3ah/802.1ag OAM EFM, ULDP (like UDLD), LLDP/LLDP MED., auto provisioning Oszczędność energii: IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet), LED Shut-off, Oprogramowanie oraz wsparcie techniczne: oprogramowanie przełącznika (firmware) dostępne bez ograniczeń czasowych, przez cały okres cyklu życia urządzenia, poprzez Internet, wsparcie techniczne dystrybutora bez konieczności wykupu dodatkowych usług Gwarancja: lifetime + min. 1 rok po wycofaniu produktu z linii produkcyjnej. (W przypadku gdy produkt zostanie wycofany wcześniej niż 5 lat od daty zakupu, gwarancja powinna obowiązywać min. 6 lat.) |  |  | sztuka | 10 |  |  |
| Łączna wartość brutto (0% stawka VAT): |  |

Data i podpis Wykonawcy : …………………………….……….