Załącznik Nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Niniejszy opis przedmiotu zamówienia przedstawia wymagania dotyczące prac remontowych polegających na wymianie paneli podłogowych w pomieszczeniach biurowych w budynku Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze przy ul. Gen. Władysława Sikorskiego 2.

Wymiany paneli podłogowych dotyczy następujących pomieszczeń:

- Pomieszczenie biurowe  nr 7,8,10,11,

Zakres robót obejmuje:

- Pomieszczenia biurowe 7,8,10,11

- demontaż paneli podłogowych  i wykładziny PCV wraz z listwami,

- wyrównanie posadzki,

- montaż paneli podłogowych na podkładzie o średnich parametrach akustycznych i termicznych,

- montaż listew przypodłogowych,

- montaż listew progowych przy otworach drzwiowych,

- prace wykończeniowe.

- Panele podłogowe

- klasa – min.33/AC5

- grubość – min. 8mm,

- wzór- deska,

- kolory podłóg będzie wybrany na etapie realizacji umowy,

- Podkład

- materiał – folia +podkład XPS,

- grubość – min.5 mm

- Listwy przypodłogowe

- materiał – PCV,

- wysokość w granicach 60-70 mm,

- kolor w odcieniu paneli podłogowych,

- wykończenie (zakończenie, łączniki, narożniki zewnętrzne i wewnętrzne),

- Listwy progowe

- materiał – aluminium,

- profil – płaskie+ najazdowe

- Szacunkowy obmiar wykonany przez Zamawiającego:

- Pomieszczenie biurowe nr 7  ok.  – 11 m2,

- Pomieszczenie biurowe nr 8 ok. –  24 m2,

- Pomieszczenie biurowe nr 10 ok.  – 22 m2

- Pomieszczenie biurowe nr 11 ok. – 19 m2

- Gwarancja – 24 miesiące od daty podpisania protokołu odbioru.

Zakres prac obejmuje również roboty towarzyszące takie jak: roboty przygotowawcze, zabezpieczające, porządkowe z sukcesywnym wywozem materiałów z rozbiórki wraz z ich utylizacją, prace odtworzeniowe.

Roboty będą prowadzone dniach roboczych, w godzinach pracy Zamawiającego (7:00 ÷ 17:00) na czynnym obiekcie, wobec czego Wykonawca musi uwzględnić wynikające stąd ograniczenia i konieczność wykonania dodatkowych zabezpieczeń, w tym w szczególności prowadzenie prac w taki sposób aby nie zanieczyszczać terenu nie objętego pracami remontowymi i nie utrudniać pracy w pozostałych częściach budynku. Prace szczególnie uciążliwe muszą być prowadzić po godzinach pracy za zgodą Zamawiającego.

Wykonawca zobowiązany jest do ochrony przed zniszczeniem, uszkodzeniem mienia Zamawiającego podczas wykonywania prac oraz zabezpieczeniem terenu robót przed dostępem osób nieuprawnionych