OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Tytuł projektu: „Zielone Gospodarstwa Opiekuńcze”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie zadaszenia nad powierzchnią utwardzoną kostką betonową, wraz ze ścianką osłonową, w celu przystosowania gospodarstwa „Tańczący Żuraw”                                z siedzibą w Jordanowie 11F, 62-200 Świebodzin, do świadczenia usług opiekuńczych w ramach projektu pn. „Zielone gospodarstwa opiekuńcze”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020 z zakresu Osi Priorytetowej 7 Równowaga Społeczna, Działania: 7.5 – Usługi społeczne.

- Zakres: wykonanie zadaszenia nad powierzchnią utwardzoną kostką betonową, wraz ze ścianką osłonową, w tym zakup, dostawa i wbudowanie materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

- Opis:

- wiata przyścienna, prostokątna o wymiarach: szerokość 3,6 m, długość 5 m, wysokość 3,2 m;

- konstrukcja wiaty drewniana lub metalowa;

- dach przykryty płytami z poliwęglanu;

- boki wiaty zbudowane oknami z PCV jednodzielnymi, uchylnymi, bez obróbki;

- obsadzenie balustrady w ścianie i podłożu betonowym;

- zadaszenie instalowane na istniejącym podłożu (typu polbruk) wykonanym przez właściciela nieruchomości;

- wiata nie może posiadać żadnych barier architektonicznych, musi być dostosowana do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami i w wieku senioralnym, będące podopiecznymi gospodarstwa opiekuńczego.

- Cechy główne zamówienia:

- wykonanie robót ziemnych polegających na przygotowaniu terenu pod konstrukcję;

- wykonaniu konstrukcji dachowej z tarcicy iglastej wymiarowej/nasyconej na słupach                        z dwoma zastrzałami.

- Informacje dodatkowe:

- bieżące ustalenia dotyczące wykonania przedmiotu zamówienia będą się odbywały                         w drodze kontaktu bezpośredniego, telefonicznego, mailowego lub pisemnego między Wykonawcą, Zamawiającym i właścicielem gospodarstwa.

5. Termin wykonania: od dnia zawarcia umowy do dnia 08.12.2022 r