Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego – opis przedmiotu zamówienia

Narzędzia klasyczne + kosze sterylizacyjne – 1 komplet

| lp. | Parametry techniczne | Ilość | Parametr wymagany | Parametr oferowany (opisać) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | Producent |  | Podać |  |
| x | Nazwa i typ |  | Podać |  |
| 1 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW ODGIĘTE TYP MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | 2 | TAK |  |
| 2 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | 2 | TAK |  |
| 3 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | 4 | TAK |  |
| 4 | STALOWA MISKA NERKOWATA O DŁ.250 MM | 1 | TAK |  |
| 5 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 1 | TAK |  |
| 6 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | TAK |  |
| 7 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 L DŁUGOŚĆ 215 MM | 1 | TAK |  |
| 8 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK |  |
| 9 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP NELSON METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 1 | TAK |  |
| 10 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 1 | TAK |  |
| 11 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 145MM | 1 | TAK |  |
| 12 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK |  |
| 13 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 250 MM | 1 | TAK |  |
| 14 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK |  |
| 15 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 225 MM | 4 | TAK |  |
| 16 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM | 2 | TAK |  |
| 17 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,6 MM DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | TAK |  |
| 18 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP HALSTED ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 1 | TAK |  |
| 19 | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 2 główka owalna szerokość 8,5 mm rękojeść z tworzywa | 2 | TAK |  |
| 20 | łyżeczka kostna dł. 270 mm figura 3 główka owalna szerokość 10 mm rękojeść z tworzywa | 2 | TAK |  |
| 21 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 8 MM DŁUGOŚĆ 240 MM REKOJESC POSIADAJACA POPRZECZNE ZLOBIENIA , | 2 | TAK |  |
| 22 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ECHLIN ZAKRZYWIONY W BOK Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 1 | TAK |  |
| 23 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 1 | TAK |  |
| 24 | RASPATOR TYP LANGENBECK PROSTY OSTRY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 16 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 190 MM | 2 | TAK |  |
| 25 | OSTEOTOM TYP LEXER PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 240 MM REKOJESC POSIADAJACA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 26 | OSTEOTOM TYP LEXER PROSTY SZEROKOŚĆ 20 MM DŁUGOŚĆ 240 MM REKOJESC POSIADAJACA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 27 | MŁOTEK WAGNER DŁUGOSC 230MM, GŁ.35MM KOMPLET | 2 | TAK |  |
| 28 | HAK OPERACYJNY - BRZUSZNY TYP KOCHER WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 67X25 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 | TAK |  |
| 29 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 155X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 | TAK |  |
| 30 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 121X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 | TAK |  |
| 31 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 22 MM DŁUGOŚĆ 300 MM | 1 | TAK |  |
| 32 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP SCHUMACHER SZEROKOŚĆ 35 MM KOŃCÓWKA 18 MM W KSZTAŁCIE LITERY "V" DŁUGOŚĆ 290 MM | 1 | TAK |  |
| 33 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 24 MM DŁUGOŚĆ 260 MM | 4 | TAK |  |
| 34 | DŁUTO ROWKOWE TYP LEXER SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 10 MM RĘKOJEŚĆ Z TWORZYWA PEEK DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 280 MM | 1 | TAK |  |
| 35 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | 2 | TAK |  |
| 36 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | 2 | TAK |  |
| 37 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | 1 | TAK |  |
| 38 | ZACISK OPATRUNKOWY TYP BACKHAUS ODGIĘTY POD KĄTEM 50° ROZSTAW SZCZĘK 14 MM DŁUGOŚĆ 110 MM | 2 | TAK |  |
| 39 | NACZYNIE LABORATORYJNE STALOWE POJEMNOŚĆ 0,4 LITRA WYMIARY 11,1(GÓRA)X7,2(DÓŁ)X5,6(WYSOKOŚĆ) CM. | 2 | TAK |  |
| 40 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 2 | TAK |  |
| 41 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 2 | TAK |  |
| 42 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
| 43 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 200 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
| 44 | NOŻYCZKI DO LIGATURY ODGIĘTE DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZE SZLIFEM FALISTYM ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
| 45 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 145MM | 2 | TAK |  |
| 46 | PINCETA CHIRURGICZNA STANDARD PROSTA KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK |  |
| 47 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK |  |
| 48 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM | 1 | TAK |  |
| 49 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 6,8 MM DŁUGOŚĆ 180 MM REKOJESC POSIADAJACA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 50 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 | TAK |  |
| 51 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 5,2 MM DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 | TAK |  |
| 52 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGENBECK LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 7,5 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 | TAK |  |
| 53 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP ECHLIN ZAKRZYWIONY W BOK Z PODWÓJNĄ PRZEKŁADNIĄ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 2X10 MM DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | TAK |  |
| 54 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER-STILLE ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 10,2 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 | TAK |  |
| 55 | RASPATOR ZAKRZYWIONY CZĘŚĆ ROBOCZA PROSTOKĄTNA SZEROKOŚĆ 13 MM DŁUGOŚĆ 17 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 200 MM | 2 | TAK |  |
| 56 | OSTEOTOM TYP LEXER PROSTY SZEROKOŚĆ 15 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 | TAK |  |
| 57 | OSTEOTOM TYP LEXER PROSTY SZEROKOŚĆ 25 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 | TAK |  |
| 58 | MŁOTEK WAGNER 230MM GŁ.35MM KOMPL | 2 | TAK |  |
| 59 | HAK OPERACYJNY TYP COLLIN DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ150 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 21X14 MM I 32X16MM ORAZ 17X14MM I 28X16 MM | 3 | TAK |  |
| 60 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZEBNY OSTRY 9X8 MM 225 MM | 2 | TAK |  |
| 61 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP HOHMANN SZEROKOŚĆ 17 MM DŁUGA WĄSKA KOŃCÓWKA DŁUGOŚĆ 240 MM | 3 | TAK |  |
| 62 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP LANGE-HOHMANN MODYF. ROZMIAR "2" SZEROKOŚĆ 33 MM DŁUGOŚĆ 280 MM | 3 | TAK |  |
| 63 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO DŁ. 200MM Z ZAPADKA DOLNA SZCZĘKI PROSTE Z NACIĘCIAMI KRZYŻOWYMI 0,5MM I KANALIKIEM | 3 | TAK |  |
| 64 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | 2 | TAK |  |
| 65 | OSTEOTOM TYP LEXER PROSTY SZEROKOŚĆ 10 MM DŁUGOŚĆ 240 MM | 2 | TAK |  |
| 66 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 230 MM | 2 | TAK |  |
| 67 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP DE BAKEY SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 180 MM | 2 | TAK |  |
| 68 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM | 3 | TAK |  |
| 69 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | 2 | TAK |  |
| 70 | HAK OPERACYJNY TYP FARABEUF MAŁY DWUSTRONNY DŁUGOŚĆ125 MM ZESTAW SKŁADAJĄCY SIĘ Z DWÓCH HAKÓW WYMIARY 25X10 MM I 32X12MM ORAZ 22X10MM I 28X12 MM | 3 | TAK |  |
| 71 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 265 MM | 2 | TAK |  |
| 72 | KLESZCZYKI DO OPATRUNKÓW PROSTE TYP MAIER DŁ. 265MM Z ZAMKIEM SZEROKOŚĆ SZCZĘKI 7MM SKOK ZĄBKÓW 1,25MM | 2 | TAK |  |
| 73 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 225 MM | 4 | TAK |  |
| 74 | KLESZCZE DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY LEKKO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 245 MM | 3 | TAK |  |
| 75 | KOSZ STALOWY PERFOROWANY Z NÓŻKAMI O WYMIARACH 540X253X106MM | 1 | TAK |  |
| 76 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP BENGOLEA PROSTE DELIKATNE DŁUGOŚĆ 245 MM | 3 | TAK |  |
| 77 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK |  |
| 78 | HAK OPERACYJNY TYP VOLKMANN DWUZEBNY OSTRY 9X8 MM 225 MM | 1 | TAK |  |
| 79 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 86X55 MM DŁUGOŚĆ 255 MM | 1 | TAK |  |
| 80 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 180 MM | 3 | TAK |  |
| 81 | HAK BRZUSZNY TYP MIKULICZ WYMIARY CZĘŚCI ROBOCZEJ 121X50 MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 2 | TAK |  |
| 82 | PINCETA ANATOMICZNA TYP CUSHING DELIKATNA PROSTA DŁUGOŚĆ 200 MM | 3 | TAK |  |
| 83 | PINCETA ANATOMICZNA ŚREDNIOSZEROKA PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 | TAK |  |
| 84 | PINCETA ANATOMICZNA STANDARD PROSTA DŁUGOŚĆ 160 MM | 5 | TAK |  |
| 85 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 0 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 195 MM | 4 | TAK |  |
| 86 | KLESZCZYKI PREPARACYJNE TYP OVERHOLT-GEISSENDOERFER FIGURA 1 ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 205 MM | 4 | TAK |  |
| 87 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 160 MM | 15 | TAK |  |
| 88 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,8 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 185 MM | 7 | TAK |  |
| 89 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER-OCHSNER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 240 MM | 8 | TAK |  |
| 90 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP KOCHER PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM KOŃCÓWKA ROBOCZA 1X2 ZĄBKI DŁUGOŚĆ 150 MM | 10 | TAK |  |
| 91 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 6 | TAK |  |
| 92 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 15 | TAK |  |
| 93 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN ZAKRZYWIONE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 5 | TAK |  |
| 94 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP ROCHESTER-PEAN PROSTE SKOK ZĄBKÓW 0,9 MM DŁUGOŚĆ 185 MM | 5 | TAK |  |
| 95 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 145 MM | 2 | TAK |  |
| 96 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP BABY-CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | 3 | TAK |  |
| 97 | KLESZCZE DO PRZYMACICZA TYP WERTHEIM Z UZĘBIENIEM ATRAUMATYCZNYM TYP DE BAKEY LEKKO ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 245 MM | 2 | TAK |  |
| 98 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 205 MM | 2 | TAK |  |
| 99 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 200 MM | 2 | TAK |  |
| 100 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 185 MM | 4 | TAK |  |
| 101 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP HEGAR-MAYO SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,5 MM DO NICI DO 3/0 DŁUGOŚĆ 150 MM | 4 | TAK |  |
| 102 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP SPENCER-WELLS ZAKRZYWIONE DŁUGOŚĆ 200 MM | 4 | TAK |  |
| 103 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ZAKRZYWIONE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 230 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
| 104 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE DELIKATNE TYP BABY-METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 3 | TAK |  |
| 105 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 4 | TAK |  |
| 106 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 180 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
| 107 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN WYMIARY 75X39 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 1 | TAK |  |
| 108 | ZESTAW WZIERNIKÓW POCHWOWYCH TYP KALLMORGEN WYMIARY 95X39 MM DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK |  |
| 109 | KLESZCZYKI NACZYNIOWE TYP CRILE ZAKRZYWIONE DELIKATNE SKOK ZĄBKÓW 0,7 MM DŁUGOŚĆ 140 MM | 10 | TAK |  |
| 110 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE DELIKATNE JEDNO OSTRZE Z KULKĄ PROSTE DŁUGOŚĆ 120 MM | 2 | TAK |  |
| 111 | NOŻYCZKI CHIRURGICZNE PROSTE TĘPO OSTRE DŁ. 145MM | 5 | TAK |  |
| 112 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE PROSTE DŁUGOŚĆ 120 MM OSTRZA OSTRO OSTRE | 3 | TAK |  |
| 113 | ODGRYZACZ KOSTNY TYP LUER MOCNO ZAKRZYWIONY SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4 MM DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA 140 MM | 2 | TAK |  |
| 114 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 180 MM REKOJESC POSIADA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 115 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 4,4 MM DŁUGOŚĆ 180 MM REKOJESC POSIADA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 116 | ŁYŻKA KOSTNA TYP VOLKMANN SZEROKOŚĆ CZĘŚCI ROBOCZEJ 3,6 MM DŁUGOŚĆ 240 MM REKOJESC POSIADA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 117 | DŹWIGNIA KOSTNA SZEROKOŚĆ 8 MM SZEROKOŚĆ KOŃCÓWKI 2 MM DŁUGOŚĆ 160 MM | 2 | TAK |  |
| 118 | RASPATOR PROSTY CZĘŚĆ ROBOCZA PROSTOKĄTNA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 200 MM REKOJESC POSIADA POPRZECZNE ZLOBIENIA | 2 | TAK |  |
| 119 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP QUERVAIN LEKKO ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 195 MM | 2 | TAK |  |
| 120 | DŹWIGNIA KOSTNA TYP WILLIGER ZAKRZYWIONA TĘPO ZAKOŃCZONA SZEROKOŚĆ 6 MM DŁUGOŚĆ 170 MM | 2 | TAK |  |
| 121 | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 11X14MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 | TAK |  |
| 122 | HAK OPERACYJNY TYP CUSHING 13X18MM DŁUGOŚĆ 250 MM | 3 | TAK |  |
| 123 | UCHWYT SKALPELA NUMER 3 DŁUGOŚĆ 125 MM | 15 | TAK |  |
| 124 | UCHWYT SKALPELA NUMER 4 DŁUGOŚĆ 135 MM | 10 | TAK |  |
| 125 | IMADŁO CHIRURGICZNE TYP CRILE-WOOD SZCZĘKI PROSTE Z TWARDĄ WKŁADKĄ SKOK 0,4 MM DO NICI 4/0-6/0 DŁUGOŚĆ 200 MM | 1 | TAK |  |
| 126 | TULLEJA TRÓJGRANIEC 5/110MM GWINT Z.KUREK | 3 | TAK |  |
| 127 | KOLEC TRÓJGRANIEC TRÓJKĄTNY 5/110MM | 3 | TAK |  |
| 128 | KSZTAŁT ZAWÓR DO TRÓJGRANIEC 5MM | 1 | TAK |  |
| 129 | TULLEJA TRÓJGRANIEC 10/110MM GWINT Z.KUREK | 3 | TAK |  |
| 130 | KOLEC TRÓJGRANIEC TRÓJKĄTNY 10/110MM | 3 | TAK |  |
| 131 | KSZTAŁT ZAWÓR D.TRÓJGRAN.10/12MM Z.KONW. | 3 | TAK |  |
| 132 | ZAWÓR Z NACIĘC.KRZYŻ.DO TRÓJGRAN.10/12MM | 1 | TAK |  |
| 133 | REDUKTOR Z 10/12MM NA 5MM | 1 | TAK |  |
| 134 | NOŻYCZKI PREPARACYJNE ODGIĘTE TYP METZENBAUM DŁUGOŚĆ 145 MM OSTRZA TĘPO TEPE UTWARDZONE Z TWARDĄ WKŁADKĄ ZŁOTE UCHA | 2 | TAK |  |
|  | Gwarancja i dodatkowe wymagania |  |  |
| 135. | Wykonane ze stali nierdzewnej (spełniające wymogi norm krajowych i europejskich), ocechowanej (nr katalogowy, nazwą producenta oraz potwierdzeniem odporności na korozję napisem), narzędzia muszą posiadać trwałe oznakowanie kodem matrycowym dwuwymiarowym (kod kreskowy 2D), składającym się z czarnych i białych pól, (modułów) zamieszczonych w granicach tzw. Wzoru wyszukiwania – Data Matrix- zawierający zakodowaną informację o unikalnym numerze narzędzia. | TAK |  |
| 136. | Trwałe wkładki wlutowane w całość części roboczej narzędzia | TAK |  |
| 137. | Możliwość kompleksowej regeneracji narzędzi (ostrzenie, odnowa powierzchni, przywrócenie kształtu zgodnego z pierwowzorem, przywrócenie pełnej funkcjonalności – odpowiedni nacisk, odpowiednia symetria ostrza, wymiana twardych wkładek zgodnie z procesem) – załączyć certyfikat jednostek notyfikowanych potwierdzających naprawy zgodnie z wymaganiami produkcyjnymi | TAK |  |
| 138. | Przedmiot zamówienia wykonany w najwyższym standardzie technologicznym, potwierdzonych zgodnością z aneksem II dyrektywy 93/42 EEC, mówiącym o zapewnieniu odpowiedniej jakości procesów projektowania, wykonania i dystrybucji narzędzi chirurgicznych według norm ISO 9001 oraz ISO 13485 | TAK |  |
| 139. | Wykonawca zobowiązany jest do złożenia do oferty ulotek, specyfikacji, instrukcji w języku polskim, potwierdzających spełnienie wymaganych warunków. | TAK |  |
| 140. | Gwarancja na zaoferowany sprzęt - min.36 miesięcy | TAK |  |
| 141. | Zakres gwarancji: naprawa w ciągu max. 5 dni roboczych od chwili zgłoszenia awarii. jakiekolwiek wydłużenie czasu trwania naprawy gwarancyjnej powyżej 48 godzin z winy wykonawcy, powoduje przedłużenie okresu gwarancji o pełny okres niesprawności przedmiotu umowy. | TAK |  |
| 142. | Warunki gwarancji: serwis w okresie gwarancji całkowicie bezpłatny, | TAK |  |
| 143. | Serwis gwarancyjny autoryzowany przez producenta na terenie kraju (podać adres) | TAK |  |
| 144. | Czas przystąpienia do naprawy max.24h (w dni robocze) od zgłoszenia | TAK |  |

Oświadczenie Wykonawcy:

Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania przetargu do dostarczenia narzędzi spełniających wyspecyfikowane parametry.

Oświadczamy, że oferowany i powyżej wyspecyfikowane narzędzia są kompletne i będą po dostarczeniu gotowe do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji