Załącznik nr 2

Opis Przedmiotu Zamówienia

NAZWA ZAMÓWIENIA:

„Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.: 
w Budynku biurowym na Stadionie żużlowym, Stadionie Start oraz Hali Lodowej”.

ADRES OBIEKTU:

Stadion Miejski przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie,

Stadion Lekkoatletyczny przy Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie

Hala Lodowa przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie

ZAMAWIAJĄCY:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji „Bystrzyca” w Lublinie Sp. o.o.

ul. Filaretów 44,

20-609 Lublin

NAZWA I KOD PCV:

- 31711154-0-Baterie kondensatorów

OPRACOWAŁ:

mgr inż. Grzegorz Gębka

Lublin, marzec 2021 r.

Część opisowa:

## Dobór, dostawa, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach MOSiR „Bystrzyca” w Lublinie Sp. z o.o.: w Budynku biurowym na Stadionie żużlowym, Stadionie Start oraz Hali Lodowej Lublinie.

Przedmiotem zamówienia jest dobór oraz dostawa wraz z montażem i uruchomieniem urządzeń mających na celu wyeliminowanie pobierania lub oddawania do zawodowej sieci energetycznej mocy biernej, wytwarzanej przez urządzenia zainstalowane w trzech osobnych obiektach: budynku biurowym na Stadionie Miejskim przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie, budynku na Stadionie Lekkoatletycznym „Start” przy Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie oraz budynku Hali Lodowej przy AL. Zygmuntowskich w Lublinie. W obiekcie Hali Lodowej w roku 2016 zainstalowano urządzenia do kompensacji mocy biernej, w roku 2018 wykonano przebudowę w/w urządzeń. Obecnie, z powodu odmiennych charakterów obciążeń w okresie letnim i zimowym nie spełniają założonych wymagań i należy je rozbudować.

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z warunkami określonymi w Zaproszeniu, obowiązującymi przepisami, wiedzą techniczną oraz ustaleniami 
z Zamawiającym.

## Charakterystyczne parametry określające przedmiot zamówienia.

W zakresie zadania przewiduje się dobór - na podstawie samodzielnie wykonanych pomiarów, zaprojektowanie układów, dostawę, montaż i uruchomienie urządzeń do kompensacji mocy biernej w obiektach:

- budynku biurowego na Stadionie Miejskim przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie – moc przyłączeniowa budynku: 80 kW,

- budynku na Stadionie Lekkoatletycznym „Start” przy Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie -  moc przyłączeniowa budynku: 240 kW

- budynku Hali Lodowej przy AL. Zygmuntowskich  w Lublinie - moc przyłączeniowa budynku: 230 kW,

Przewidywany zakres zadania:

### Stan istniejący:

### Budynek biurowy na Stadionie Miejskim przy Al. Zygmuntowskich 5 w Lublinie:
Budynek 3 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, z pomieszczeniami biurowymi 
i szatniowymi do obsługi imprez na Stadionie żużlowym oraz pomieszczeniami wynajmowanymi na cele usługowe. Rozdzielnica główna nN 0,4 kV, oprócz zasilania obwodów gniazdowych i oświetleniowych budynku, zasila również część instalacji oświetlenia toru żużlowego.

### budynek na Stadionie Lekkoatletycznym „Start” przy Al. Piłsudskiego 22 w Lublinie:

### Obiekt po gruntownej przebudowie, oddany do użytkowania w październiku 2017 r. Budynek z 1 kondygnacją nadziemną i 1 kondygnacją podziemną, z pomieszczeniami biurowymi, szatniowymi, technicznymi i magazynowymi, wykorzystywanymi do obsługi imprez sportowych oraz bieżącej obsługi stadionu. Rozdzielnica główna nN 0,4 kV, 
w rozdzielni głównej budynku zasila wszystkie instalacje elektryczne stadionu 
tj. obwody gniazdowe, oświetleniowe budynku, instalacje teletechniczne, oświetlenie stadionu, telebim, system CCTV, system nagłośnienia itd.

### budynek Hali Lodowej przy kompleksie AQUA, przy Al. Zygmuntowskich 4 w Lublinie:

### Budynek 2 kondygnacyjny, oddany do użytkowania w 2014 r., z pomieszczeniami szatniowymi, technicznymi i magazynowymi oraz wydzieloną powierzchnią dla celów gastronomii. Hala Lodowa oprócz podstawowej funkcji sportowej i rekreacyjnej 
w okresie zimowym, posiada również funkcję edukacyjną – w okresie letnim pełni funkcję tzw. Miasteczka Ruchu Drogowego dla najmłodszych użytkowników. Rozdzielnica główna nN 0,4 kV, w rozdzielni głównej budynku zasila wszystkie instalacje elektryczne hali lodowej tj. obwody gniazdowe, oświetleniowe, instalacje chłodnicze i wentylacyjne, instalacje teletechniczne, system CCTV, system nagłośnienia itd.

#### W rozdzielni głównej zainstalowane są urządzenia do kompensacji mocy biernej, które w powodu odmiennych charakterów obciążeń w okresie letnim i zimowym nie spełniają założonych wymagań.

### Dobór urządzeń:

- W celu doboru odpowiedniego urządzenia należy dla każdego z obiektów wykonać pomiary oraz obliczenia wielkości i rodzaju urządzeń kompensacyjnych.

- Na podstawie wyników z pomiarów należy:

a)	zaprojektować i przedstawić do akceptacji Zamawiającego dobrane urządzenia kompensacyjne wraz z ich danymi technicznymi i kartami katalogowymi;

b) dostarczyć dwa nowe układy kompensacji mocy biernej oraz dostarczyć urządzenia do odpowiedniej zmiany istniejącego układu kompensacji w przypadku obiektu Hali Lodowej.

- Urządzenia muszą być tak dobrane, dostarczone i zamontowane, aby całkowicie wyeliminować opłaty za moc bierną – zarówno indukcyjną jak i pojemnościową.

- Urządzenia kompensacji mocy biernej powinny pracować w trybie automatycznym, 
z pomiarem i sterowaniem w 3 fazach, bez konieczności ingerencji użytkownika.

- Zamawiający umożliwi dostęp do obwodów rozdzielni głównej obiektów na okres maksimum 3 dni, w celu wykonania niezbędnych pomiarów.

### Montaż elementów instalacji:

- Urządzenia do kompensacji mocy biernej należy zamontować w pomieszczeniach rozdzielni głównych w budynku na Stadionie Lekkoatletycznym „Start” oraz budynku      Hali Lodowej.

- W przypadku budynku biurowego na Stadionie Miejskim szafę z urządzeniami kompensacji mocy należy zabudować na ścianie lub w wykonaniu wolnostojącym 
w korytarzu, w pobliżu rozdzielnicy głównej (lokalizacje należy uzgodnić 
z Zamawiającym na etapie realizacji). Szafa powinna być zabezpieczona przed dostępem osób postronnych, z drzwiczkami zamykanymi na klucz, o stopniu ochrony min IP40.

- Należy wykonać wszystkie niezbędne połączenia układu kompensacji mocy biernej 
z istniejącą instalacją elektryczną w budynku.

- Należy zapewnić nadzór nad realizacją prac.

### 6.    Uruchomienie

Po zakończeniu prac należy wykonać:

- uruchomienie i regulacje układów,

- próby funkcjonalne oraz pomiary parametrów sieci osobno dla każdego z obiektów (obejmujące okres min. 24 h), w szczególności sprawdzenie poprawnej pracy układów kompensacji mocy biernej, tj. redukcji współczynnika tg φ do zakresu 0-0,4 oraz braku występowania mocy biernej pojemnościowej,

- przedstawienie wyników pomiarów w wersji papierowej Zamawiającemu,

- sporządzenie i przekazanie Zamawiającemu: protokołów z pomiarów elektrycznych,  instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji dostarczonych urządzeń, karty gwarancyjne, DTR, deklaracji zgodności, atesty, certyfikaty, aprobaty itp.), wraz z aktualizacją dokumentacji technicznej obiektów (np. zaznaczenie na schematach zasilania miejsca włączenia układu)

- przeprowadzenie szkolenia pracowników Zamawiającego z obsługi urządzeń 
do kompensacji mocy,

W przypadku nie utrzymania zakładanego poziomu redukcji mocy biernej poniżej poziomu powodującego naliczanie opłat przez OSD, Zamawiający nie dokona odbioru danego obiektu 
i naliczy kary umowne, zgodnie z zapisami Umowy.

## 7.   Wymagania w stosunku do przedmiotu zamówienia

Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenia rozdzielni głównych poszczególnych obiektów w celu wykonania niezbędnych pomiarów oraz realizacji dostawy objętej przedmiotem zamówienia, w terminie określonym w Umowie.

Dostawa powinna być wykonywana zgodnie z warunkami bezpieczeństwa określonych 
w przepisach w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania na bieżąco porządku i czystości w miejscu wykonywania usługi.

Odbiór dostawy odbędzie się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbioru dokonuje komisja wyznaczona przez Zamawiającego, w obecności Wykonawcy, sporządzając protokół odbioru.

Wymagany okres gwarancji wynosi minimum 24 miesiące od daty bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy. W okresie gwarancji, w przypadku pojawienia się opłat za energię bierną związanych z awarią funkcjonowania urządzeń do kompensacji mocy niewynikających z winy Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się dokonać niezwłocznie naprawy i regulacji urządzeń w celu usunięcia awarii.

W okresie gwarancji Wykonawca ma obowiązek dostosowywać urządzenia do nowych parametrów, w przypadku zmian w instalacji elektrycznej, o czym Zamawiający powiadomi Wykonawcę pisemnie (list, e-mail).

Termin realizacji dostawy: 3 miesiące od daty podpisania umowy

## 8.   Wymagania dotyczące Wykonawcy

Dostawy i montaże wykonywane będą na czynnych obiektach. W związku z powyższym wszelkie prace związane z wyłączeniem zasilania obiektów należy przewidzieć przed lub po godzinach ich pracy.

### Wykonawca powinien dysponować, co najmniej jedną osobą, która będzie uczestniczyć 
w wykonywaniu dostawy, montażu i uruchomienia, posiadającą kwalifikacje i uprawnienia energetyczne i elektryczne:

- grupa G1 - do wykonania prac na stanowisku: eksploatacji i konserwacji sieci, urządzeń 
i instalacji elektrycznych o napięciu do 1 kV oraz prac kontrolno-pomiarowych.