Załącznik Nr 10 do SWZ

# SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CPV 39150000-8

- Szafa na narzędzia stojąca  (konstrukcja stalowa) 		szt. 6;

- Narzędziowa szafka wisząca  (konstrukcja stalowa)		szt. 3;

- Szafa na materiały stojąca  (konstrukcja stalowa) 		szt. 3;

- Szafa na materiały ze ścianką działową (konstrukcja stalowa) 	szt. 3;

- Szafa na narzędzia z szufladami (konstrukcja stalowa)		szt. 2;

- Szafy ekologiczne na chemikalia stojące(konstrukcja stalowa) szt. 2;

- Stół  warsztatowy							szt. 2;

- Stół warsztatowy na metalowej podstawie 1 			szt. 6;

- Stół warsztatowy  na metalowej podstawie 2			szt. 2;

- Stół warsztatowy na metalowej podstawie 3 			szt. 1;

- Przemysłowe pojemniki otwierane pedałem - metalowe  	szt. 3;

- Aluminiowe podesty składane 					szt. 2;

- Krzesło obrotowe do pracy z oparciem 				szt. 6.

WYMAGANIA:

1.	Szafa na narzędzia stojąca  (konstrukcja stalowa)

- wys.1950mm   szer. ok. 1000 mm   głęb. 450mm,

- drzwi 2-skrzydłowe z katem otwarcia 180˚, zamykane zamkiem bębenkowym z 3 kluczami,

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusu jasnoszary, kolor drzwi niebieski;

- 3 - półki regulowane, nośność minimum 80 kg;

- 2 - szuflady w środkowej części szafy, w całości wysuwane o nośności ok. 40 kg, czoła  szuflad o wys. ok. 90 mm i 170 mm,

2.	Narzędziowa szafka wisząca (konstrukcja stalowa)

- z perforacją na uchwyty oraz narzędzia (na tylnej ściance i drzwiczkach),

- wys. 700mm  szer. 900mm  głęb. 300mm,

- drzwiczki 2-skrzydłowe zamykane zamkiem bębenkowym,

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusu jasnoszary, kolor drzwi niebieski;

- zestaw uchwytów na narzędzia 19-elementowy ( 5 uchwytów głęb.25mm, 5 podwójnych

- wieszaków o głęb. 75mm, 5 zacisków narzędziowych o ø16mm, 1 uchwyt na klucze,

- 1 uchwyt na śrubokręt, 1 uchwyt na klucze imbusowe, 1 uchwyt na wiertła),

- półka stalowa lakierowana (korytkowa) o wym. wys.105mm, szer. 450mm głęb. 170mm.

3.	Szafa na materiały stojąca (konstrukcja stalowa)

- wys. 1950mm szer. ok. 1000 mm głęb. 450mm,

- 4 półki regulowane, nośność minimum 80 kg;

- drzwi 2-skrzydłowe z katem otwarcia 180˚, zamykane zamkiem bębenkowym z 3 kluczami,

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusy jasnoszary, kolor drzwi niebieski.

4.	Szafa na materiały ze ścianką działową (konstrukcja stalowa)

- 4  półki regulowane w każdej połowie szafy, nośność min. 70 kg;

- wys. 1950mm szer. ok. 1000 mm głęb. 500mm,

- drzwi 2-skrzydłowe z katem otwarcia 180˚, zamykane zamkiem bębenkowym z 3 kluczami,

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusy jasnoszary, kolor drzwi niebieski.

5.	Szafa na narzędzia z szufladami  (konstrukcja stalowa)

- wys. 1000mm szer. 600mm głęb. 600mm ,

- zamykana zamkiem centralnym z 3 kluczami,

- szuflady w całości wysuwane o wys. ok. 100mm x 4szt; 150mmx2szt; 200mmx1szt., nośność szuflad  min. 70 kg;

- w  2 szufladach zestaw przegród ( kratownica na 15 części),

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusy jasnoszary, kolor frontów szuflad niebieski.

6.	Szafy ekologiczne na chemikalia stojące (konstrukcja stalowa)

- wys. 1950mm szer.  1000 mm głęb. 450mm,

- 4 - półki wannowe regulowane, nośność 65 kg,

- drzwi 2-skrzydłowe z katem otwarcia 180˚, zamykane zamkiem bębenkowym z 3 kluczami,

- z perforacją  zapewniającą wentylację,

- konstrukcja  korpusu spawana i lakierowana proszkowo, kolor  korpusy jasnoszary, kolor drzwi niebieski.

7.	Stół  warsztatowy

- wys. 850-900mm szer. 1500 mm głęb. 900mm,

- blat o grubości 40mm z drewna twardego, wzmocniony blachą gr.2mm,

- pod blatem szafka 1-drzwiowa z półką zamykana zamkiem bębenkowym z 3-kluczami

- i szafka z 3-szufladami o wys. 152mmx1szt; 175mmx2szt. z centralnym zamkiem z 3-kluczami, na  prowadnicach teleskopowych w całości wysuwane o nośności 80kg,

- nośność statyczna powierzchni minimum 1200 kg;

- konstrukcja   ramy spawana i lakierowana proszkowo, kolor  ramy jasnoszary, kolor drzwi i szuflad niebieski.

8.	Stół warsztatowy na metalowej podstawie 1

- wys. 850-900mm szer. 1500mm głęb. 900mm,

- podstawa metalowa wzmocniona drążkiem poprzecznym w dolnej części podstawy metalowej,

- blat o grubości  min. 25mm z drewna twardego,

- nośność statyczna powierzchni minimum 1200 kg;

- konstrukcja   ramy spawana i lakierowana proszkowo, kolor  ramy jasnoszary.

9.	Stół warsztatowy  na metalowej podstawie 2

- wys. 850-900mm szer. 700mm głęb. 650mm,

- blat z multipleksu o gr. 30mm,

- szuflada górna w pełni wysuwana o nośności 40kg zamykana zamkiem z 3-kluczami,

- nośność statyczna powierzchni minimum 600 kg;

- półka dolna metalowa.

- konstrukcja   ramy spawana i lakierowana proszkowo, kolor  ramy jasnoszary, kolor szuflady niebieski.

10.	Stół warsztatowy na metalowej podstawie 3

- wys. 850-900mm szer. 700mm głęb. 650mm,

- blat pokryty blachą stalową,

- szuflada górna w pełni wysuwana o nośności 40kg zamykana zamkiem z 3-kluczami,

- półka dolna metalowa.

- nośność statyczna powierzchni minimum 600 kg;

- konstrukcja   ramy spawana i lakierowana proszkowo, kolor  ramy jasnoszary, kolor szuflady niebieski.

11.	Przemysłowe pojemniki otwierane pedałem - metalowe

- wys. 770mm szer. 540mm głęb. 540mm,

- szeroki pedał otwierania klapy,

- zintegrowany uchwyt worka na odpady,

- ruchome na kółkach.

12.	Aluminiowe podesty składane

- wchodzenie z dwóch stron 2x3 stopnie,

- wys. platformy  minimum 660mm;

- nóżki  z zabezpieczeniem antypoślizgowym;

- Nośność min 200 kg.

13.	Krzesło obrotowe do pracy z oparciem

- sprężyna gazowa z regulacją wysokości 430-910mm,

- powierzchnia siedziska ok. 420x390 mm;

- wysokość oparcia ok.285 mm; oparcie z regulacją nachylenia oraz bezstopniową regulacją wysokości i głębokości;

- obicie siedziska i oparcia z materiału przepuszczającego powietrze w kolorze ciemnym,

- podstawa krzesła z kółkami obrotowymi – rolkami.

UWAGI OGÓLNE:

- Wszystkie dostarczone pozycje z zakresu 1-10 muszą pochodzić od jednego producenta lub z tej samej linii wzorniczej i kolorystycznej;

- Wyposażenie musi być przeznaczone do użytkowania w warunkach przemysłowych i spełniać wszelkie wymagania normatywne i bezpieczeństwa dotyczące przemysłowego środowiska pracy.

- Oferowane wyposażenie musi być fabrycznie nowe z produkcji 2020-2021 roku;

- Wartość jednostkowa jakiejkolwiek pozycji nie może  przekraczać  10000 zł brutto.

- Zamawiający dokona oceny ofert, na podstawie następujących kryteriów oceny ofert.

| L.p. | Nazwa kryterium | Znaczenie kryterium (%) |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cena brutto | 60 |
| 2 | Termin dostawy | 25 |
| 3. | Gwarancja | 15 |

Ad.1 	Najniższa cena brutto w postępowaniu skutkuje przyznaniu maksymalnej liczby  punków w kryterium cena brutto.

Ad2.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium termin dostawy

- Dostawa w terminie do 21.12.2021r. - wymagania minimalne – 0 punktów

- Istnieje możliwość skrócenia terminu realizacji zamówienia o 2, 4, 6, 8 dni - skrócenie minimalnego  terminu o 8 dni  do 13.12.2021r. – 25 punktów.

- Ad3.  	Dopuszczalne parametry wyboru dla kryterium gwarancja

- wymagania minimalne - 2 lat gwarancji dla pozycji 1-13 - 0 punktów

- wymagania maksymalne - wydłużenie minimalnego okresu gwarancji                 o 3 lata  tj. do 5 lat dla pozycji 1-10 oraz dla pozycji 12-13 – 15 punków

Uwaga: Dla pozycji nr 11 wymaga się minimalnego 2 letniego okresu gwarancji  i nie jest on brany pod uwagę  do oceny w tym punkcie.