Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/61/2023

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: MYJNIA DEZYNFEKTOR DO ENDOSKOPÓW

Typ/Model (podać):………………………………………………………………………………………………………..

Producent (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Dostawca (podać):………………………………………………………………………………………………………….

Rok produkcji: 2023

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANE PARAMETRY |
| 1 | Zgodność z normą EN PN 15883-1 i 4: 2018 | TAK |  |
| 2 | Czas cyklu mycia i dezynfekcji — max. 25 min. | TAK (podać) |  |
| 3 | Ładowność — jeden endoskop w jednym cyklu | TAK |  |
| 4 | Załadunek endoskopów od góry | TAK |  |
| 5 | Temperatura cyklu — max. 40 st. C | TAK (podać) |  |
| 6 | Test szczelności endoskopu | TAK |  |
| 7 | Środek dezynfekcyjny na bazie kwasu nadoctowego | TAK |  |
| 8 | Jednorazowe użycie preparatów chemicznych | TAK |  |
| 9 | Hermetyczna komora mycia — brak oparów środków chemicznych | TAK |  |
| 10 | Dotykowy, bez tekstowy (tylko znaki graficzne) panel kontrolny LCD | TAK |  |
| 11 | Cykl auto dezynfekcji obejmujący filtr końcowy wody 0,2μm | TAK |  |
| 12 | Uzdatnianie wody — filtry wstępne 5μm, 1μm i 0,5μm | TAK |  |
| 13 | Uzdatnianie wody — końcowy filtr mikrobiologiczny 0,2μm | TAK |  |
| 14 | Zasilanie myjni wodą wodociągową | TAK |  |
| 15 | Filtr powietrza HEPA 13 | TAK |  |
| 16 | Wbudowana drukarka i czytnik kodów kreskowych | TAK |  |
| 17 | Poziom emisji hałasu max. 70dB | TAK (podać) |  |
| 18 | Urządzenie mobilne, wyposażone w kółka | TAK |  |
| 19 | Maksymalne wymiary reprocesora szerokość 62 cm głębokość 65 cm wysokość 105cm | TAK (podać) |  |
| POZOSTAŁE WYMAGANIA |
| 1 | Okres gwarancji min. 24 m-cy; obejmuje również akumulatory (jeśli dotyczy). | TAK |  |
| 2 | Czas reakcji od przyjęcia zgłoszenia — podjęta naprawa nie dłużej jak: - 24 h (dni pracujące) dla zgłoszenia w czasie trwania gwarancji; - 48 h (dni pracujące) dla zgłoszenia pogwarancyjnego. | TAK |  |
| 3 | W okresie gwarancji bezpłatne przeglądy (min. 1 x w roku chyba, że producent urządzeń lub/i ich podzespołów lub/i elementów wymaga częstszych niż 1 x w roku przeglądów - wówczas ilość tych przeglądów winna być zgodna z wytycznymi producenta) łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie — zgodnie z wymaganiami producenta); dotyczy również akumulatorów. | TAK |  |
| 4 | Dostępność części zamiennych po okresie gwarancji oraz serwisu pogwarancyjnego min. 8 lat | TAK |  |
| 5 | Szkolenie z obsługi aparatu/urządzenia w, tym sposobu mycia i dezynfekcji, dla personelu medycznego oraz technicznego wskazanego przez Zamawiającego jest bezpłatne, ilość osób do przeszkolenia określa Zamawiający | TAK |  |
| 6 | Dostawa, montaż i uruchomienie w wyznaczonym przez Zamawiającego miejscu funkcjonowania urządzenia i w obecności osoby/osób wyznaczonych przez Zamawiającego — bezpłatne | TAK |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Instrukcje obsługi, w tym sposobu mycia i dezynfekcji, w języku polskim w wersji papierowej i elektronicznej | TAK |  |
| 9 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK (podać) |  |
| 10 | Urządzenie zastępcze (w przypadku awarii lub/i konieczności zabrania urządzenia do przeglądu poza szpital lub/i unieruchomienia urządzenia na czas przeglądu) | TAK |  |
| 11 | Przewidywany roczny koszt brutto okresowego przeglądu aparatu/urządzenia wykonywanego zgodnie z zaleceniem producenta po upływie okresu gwarancji jakości udzielonej przez Wykonawcę zgodnie z postanowieniami SWZ. (szacunkowa kalkulacja sporządzona w dniu składania oferty, uwzględniająca wymianę części zużywalnych lub zamiennych w trakcie przeglądu wraz z opisem) | TAK (podać) |  |
| 12 | Wszystkie oferowane w ramach zestawu produkty tworzą w pełni kompatybilny zestaw | TAK |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny lub postać elektroniczna opatrzona podpisem zaufanym lub elektronicznym podpisem osobistym