## Pakiet 1											Załącznik nr 1.2

## *SPECYFIKACJA TECHNICZNA*

## Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem – 1 zestaw.

| L.p. | Wymagane funkcje / parametry | Wymogi | Odpowiedź TAK, lub krótki opis (wg kolumny „Wymogi”) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. | Informacje ogólne: |
|  | Giętki wideoendoskop intubacyjny z wyposażeniem fabrycznie nowy, rok produkcji 2021. | TAK |  |
|  | Producent. | podać |  |
|  | Model / typ oferowanego urządzenia. | podać |  |
|  | Klasa wyrobu medycznego | podać |  |
|  | Możliwość sterylizacji w autoklawie plazmowym. | TAK |  |
| II. | Parametry: |
|  | Średnica zewnętrzna 5,5 mm. | TAK |  |
|  | Średnica kanału roboczego 2,1 mm. | TAK |  |
|  | Wygięcie końcówki roboczej 140o/140o. | TAK |  |
|  | Kierunek patrzenia 0o. | TAK |  |
|  | Długość robocza 65 cm. | TAK |  |
|  | Przetwornik obrazu w końcówce dystalnej typu CMOS. | TAK |  |
|  | Zintegrowane źródło światła LED. | TAK |  |
| III. | Wyposażenie: |
|  | Monitor z ekranem o przekątnej min.: 7” i rozdzielczości min.: 1280x800. Zasilanie 230V, 50Hz oraz zasilanie akumulatorowe. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów. Zapis na karcie SD (w zestawie). lub Monitor z ekranem o przekątnej min.: 18” i rozdzielczości Full HD. Zasilanie 230V, 50Hz. Możliwość dokumentacji zdjęć i filmów w pamięci wewnętrznej urządzenia min.: 45 GB i w pamięci typu Pen Drive. | TAK, podać |  |
|  | Stabilny statyw jezdny z wyposażeniem pozwalającym na zamocowanie zaoferowanego monitora i giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego, oraz z metalowym koszem. | TAK |  |
|  | Walizka ochronna na zaoferowany giętki wideoendoskop intubacyjny. | TAK |  |
|  | Kontener do sterylizacji i przechowywania zaoferowanego giętkiego wideoendoskopu intubacyjnego. | TAK |  |
|  | Tuba ochronna na zaoferowany giętki wideoendoskop intubacyjny – 1 opakowanie. | TAK |  |
| IV. | Dokumentacja: |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim - dostarczyć wraz z urządzeniem. | TAK |  |

Załącznik wskazuje minimalne wymagania zamawiającego, które muszą zostać spełnione, natomiast wykonawca – wypełniając ten załącznik – oferuje konkretne rozwiązania, charakteryzując w ten sposób zaoferowany asortyment.

Załącznik należy wypełnić w całości, bez wprowadzania zmian w jego treści – stanowi on integralną część oferty – deklarację wykonawcy co do jej treści, stąd brak tego załącznika, zawierającego treści zgodne z wzorem określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, spowoduje odrzucenie oferty.

……….............................................................

(podpisy i pieczęcie osób upoważnionych

do reprezentowania wykonawcy)