31 Baza Lotnictwa Taktycznego                                   Poznań, dnia ........lipca 2021 r.

WYKONAWCY

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO L-1”

nr sprawy ZP 23/VI/21

WYJAŚNIENIA I ZMIANA

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W dniu 26.07.2021 r. wpłynęło zapytanie od Wykonawcy, na które Zamawiający udziela odpowiedzi, zgodnie z art. 135 uPzp.

PYTANIE 1:

„Proszę o zastąpienie normy PN-C 96024:2011 normą PN-C-96024:2020-12 - wersja polska..”

ODPOWIEDŹ:

Zamawiający, zastępuje normę PN-C 96024:2011 normą PN-C-96024:2020-12 – wersja polska.

W nawiązaniu do powyższego, zgodnie z art. 137 ust 1 odpowiednio ulega zmianie treść SWZ tj.:

- Rozdział IV pkt 1 SWZ , który przyjmuje brzmienie:

„Przedmiotem zamówienia jest dostawa 200 m³ oleju opałowego wg PN – C – 96024:2020-12 - wersja polska do celów energetycznych dla jednostek wojskowych z rejonu działania 31 Bazy Lotnictwa Taktycznego Poznań w II półroczu roku 2021. Olej opałowy musi spełniać następujące parametry:

- wartość opałowa MJ/kg  – min 42,60

- temperatura zapłonu – min 56º C

- zawartość siarki % (m/m) – max 0,1

- temperatura krzepnięcia ºC – nie wyższa niż -20º C

- gęstość w temp. 15º C kg/m³ – max 860.”

- Nowe brzmienie otrzymuje także tytuł zał. nr 1 oraz zał. nr 2 do umowy”

Załącznik nr 1 - „Olej opałowy Lekki  L - 1  o wymaganiach wg PN - C - 96024:2020-12 i parametrach”.

Załącznik nr 2  - „Zamówienie… z dnia….r do umowy nr….. na dostawy partii oleju opałowego lekkiego L-1 z dnia……..r. do celów grzewczych wg PN-C-96024:2020-12”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu nie zmienia terminów składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.

DOWÓDCA

płk pil. Łukasz PIĄTEK

wyk. Agnieszka TOMASZEWSKA

dnia …. 07.2021 r.