OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Remont toalety damskiej w budynku Komendy Stołecznej Policji 
ul. Nowolipie 2 w Warszawie

Zakres robót objęty kodami CPV:

- 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

- 45431000-7 Kładzenie płytek

- 45421146-9 Instalowanie sufitów podwieszanych

- 45332400-7 Roboty instalacyjne w zakresie urządzeń sanitarnych

- 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

Opracowanie:

Jolanta Korzeniewska

Kacper Jarząbek

Warszawa, 28 sierpień 2023

Spis Treści:

- Adres zadania.

- Przedmiot zamówienia.

- Podstawowe wymagania materiałów budowlanych i instalacyjnych.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy.

- Uwarunkowania organizacyjne.

- Termin realizacji zadania i płatności.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Załączniki.

- Adres zadania:

Komenda Stołeczna Policji,

ul. Nowolipie 2

00-150 Warszawa

- Przedmiot zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompleksowego remontu 
toalety damskiej, pomieszczenie nr 105b, zlokalizowanej na pierwszym 
piętrze w Komendzie Stołecznej Policji ul. Nowolipie 2, w Warszawie.

Powierzchnie:
     		- podłogi ok. 15,5 m²

- ściany ok. 64 m²

- Roboty rozbiórkowe.

- demontaż okładzin ściennych z płytek – 63,93 m²;

- demontaż sufitu podwieszanego – ok. 15,5 m²;

- demontaż stolarki wewnętrznej drzwiowej w pomieszczeniu – 3 szt;

- rozebranie ścianki z cegieł – ok. 10,65 m²;

- demontaż kabin sanitarnych wraz z wyposażeniem– 3 szt;

- demontaż istniejącego parapetu wewnętrznego – 1 szt;

- demontaż osprzętu gniazd wtykowych – 3 szt;

- demontaż włączników światła – 3 szt;

- demontaż umywalek wraz z armaturą, - 2 szt;

- demontaż brodzika oraz armatury – 1 szt;

- demontaż grzejnika – 1 szt;

- wywóz i utylizacja odpadów budowlanych.

- Roboty budowlane.

- wyrównanie nierówności i wykonanie warstwy szczepnej powierzchni poziomych 
i pionowych;

- gruntowanie powierzchni poziomych i pionowych;

- przygotowanie powierzchni poziomych pod uszczelnienie;

- izolacja poziomych szczelin dylatacyjnych taśmami;

- dostawa i montaż „Geberitów” oraz zabudowa – 4 szt;

- ułożenie płytek gresowych na podłodze w układzie prostym na pełnej zaprawie klejowej, 
z zachowaniem odpowiednich spadków;

- ułożenie płytek gresowych na ścianach;

- wykonanie cokołów na ścianie z lustrami;

- ułożenie mozaiki dekoracyjnej nad blatem – ok. 0,72 m²;

- fugowanie;

- wykonanie sufitu podwieszanego z G-K wraz zabudową pod oświetlenie, oraz wykończenie  – ok. 12 m²;

- malowanie farbą emulsyjną;

- wykonanie ścianki działowej z drzwiami z płyt HPL – 1 kpl;

- dostawa i montaż kabin sanitarnych wykonanych z płyt HPL, wraz osprzętem – 4 kpl

- Roboty sanitarne.

- montaż w ścianie instalacji wod – kan dla dodatkowych urządzeń;

- dostawa i montaż wpustu podłogowego – 1 szt;

- dostawa i montaż umywalki wraz z armaturą – 1 kpl;

- dostawa i montaż stelaży podtynkowych wraz z miskami ustępowymi – 4 kpl;

- wykonanie kompletnych syfonów wraz z pozostałym wyposażeniem podłączeniowym;

- udrożnienie i przepłukanie instalacji kanalizacyjnej i przewodów ściekowych;

- wymiana kratek wentylacyjnych – 2 szt;

- wymiana anemostatów nawiewnych – 2 szt.

- Roboty elektryczne.

- dostawa i montaż osprzętu gniazdek, włączników światła wraz z inst. – 3 szt;

- dostawa i montaż oświetlenia LED w suficie podwieszanym wraz z inst. – 10 kpl;

- dostawa i montaż oświetlenia nad umywalkami wraz z inst. – 2 kpl;

- dostawa i montaż oświetlenia taśmą LED na suficie podwieszanym wraz z inst. – 1 kpl.

E. Roboty wykończeniowe

- dostawa i montaż blatu połączonego z parapetem z konglomeratu pod umywalki – 1 kpl;

- montaż szafki pod umywalkami – 1 kpl;

- montaż lameli ozdobnych na ścianie – 1 kpl;

- montaż paneli roślinnych dekoracyjnych na ścianie – 1 kpl;

- montaż 2 szt. luster na ścianach o wymiarach ok. 80 cm x 190 cm;

- montaż lustra nad umywalkami o wymiarach ok. 180 cm x 80 cm;

- Podstawowe wymagania materiałów budowlanych i instalacyjnych.

- Płytki:

Podłoga

- płytka gresowa o wymiarach - 60 x 60 cm;

- antypoślizgowość – R10;

- klasa ścieralności – 4;

- wybór koloru wybrany zostanie na etapie realizacji

Ściany

- płytka gresowa ścienna, o wymiarach 30 x 60 cm;

- wybór koloru wybrany zostanie na etapie realizacji

- Farba

- rodzaj farby – lateksowa;

- odporna na rozwój grzybów oraz wilgoci;

- odporna na działanie wody;

- odporna na szorowanie.

- wybór koloru wybrany zostanie na etapie realizacji

- Umywalka nablatowa - 1 szt.

- długość ok.: 140 cm;

- szerokość ok.: 50 cm;
	- wysokość ok: 12 cm;
	- przeznaczony do użytku publicznego;
	- sposób montażu: nablatowa;

- wraz z osprzętem mocującym.

- Zestaw podtynkowy WC Geberit – 4 szt.

- długość ok: 520 mm;

- szerokość ok: 355 mm;
	- wysokość stelaża 112 – 129 cm;
 	- deska wolno opadająca z polipropylenu;
	- pojemność spłuczki 3/6 l;

- spłuczka z przyciskiem 2 – funkcyjnym.

- Bateria umywalkowa - 2 szt.
- przeznaczenie: umywalka;
- przeznaczony do użytku publicznego;
- regulacja temperatury: zimna lub zmieszana woda;
- sposób montażu: na umywalce;
- wykończenie: chrom;
- wraz z osprzętem montażowym.

- Kabiny sanitarne HPL – 4 szt. 
- wymiary kabin ok. szer. 100 cm x gł. 120 cm x wys. 200 cm
- zabudowa z płyty HPL, grubość - 28 mm;
- okucia kabiny ze stali nierdzewnej;
- drzwi wyposażone w zawiasy samozamykające - grawitacyjnie, pochwyt oraz blokadę 
z możliwością awaryjnego otwarcia i wskaźnikiem stanu „wolne-zajęte”;
- wieszak do kabin WC – 4 szt;
- wybór koloru wybrany zostanie na etapie realizacji.

- Parapet wewnętrzny połączony z blatem
- wymiary parapetu ok. 155 cm x 50 cm, wymiary blatu ok. 180 cm x 60 cm;
- materiał – konglomerat;
- grubość ok. 3 cm;
- wybór koloru wybrany zostanie na etapie realizacji.

- Lustra na ścianach – 2 szt
- wymiary ok. 80 cm x 190 cm;
- tafla szkła odporna na korozje;
- bez ramy;
- wraz z osprzętem montażowym.

- Lustro nad umywalką – 1 szt
- wymiary ok. 180 cm x 80 cm;
- tafla szkła odporna na korozję;
- bez ramy;
- wraz z osprzętem montażowym.

- Wyposażenie toalety 
- dozownik na mydło ze stali nierdzewnej – 2 szt;
- pojemnik na papier toaletowy ze stali nierdzewnej – 4 szt;
- pojemnik na ręcznik papierowy – 1 szt;
- kosz na śmieci – 5 szt;
- szczotka WC stojąca ze stali nierdzewnej – 4 szt;
- suszarka ze stali nierdzewnej – 1 szt.

- Wymagania w stosunku do Wykonawcy:

  - Zapewnienie nadzoru budowlanego nad wykonywanymi robotami.

  - Wykonawca zapewni, że wykonane roboty budowlane zostaną wykonane zgodnie 
z wiedzą i sztuką budowlaną.

  - Wykonawca dbał będzie o stan i porządek na terenie budowy w zakresie wykonywanych przez siebie robót.

  - Naprawienia uszkodzeń lub zniszczeń powstałych w toku realizacji przedmiotu umowy, jeżeli uszkodzenia lub zniszczenia związane będą z wykonywaniem przedmiotu umowy.

  - Wykonawca, po wprowadzeniu na budowę przejmie odpowiedzialność z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku ze zdarzeniami losowymi, odpowiedzialność cywilną oraz od następstw nieszczęśliwych wypadków, dotyczących pracowników i osób trzecich, które to wypadki mogą powstać w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a w tym z ruchem pojazdów mechanicznych.

  - Utrzymywania terenu budowy w należytym porządku, a po zakończeniu robót budowlanych uporządkowania i przekazania terenu budowy Zamawiającemu;

  - Usuwania i wywożenia na bieżąco wytworzonych w trakcie wykonywania robót odpadów z terenu budowy wraz z ponoszeniem kosztów;

  - Przestrzegania przepisów i wymogów BHP, ppoż oraz instrukcji Zamawiającego przez cały czas przebywania na terenie budowy.

  - Wykonawca przedłoży listę osób, którzy będą wykonywać roboty i będzie dokonywał jej aktualizacji.

  - Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży Zamawiającemu kosztorys ofertowy na wykonanie przedmiotowych robót.

  - Przed wbudowaniem jakiegokolwiek materiału, Wykonawca ma obowiązek przedłożyć karty techniczne wraz z aktualnymi atestami.

  - Wraz z zakończeniem zadania Wykonawca przedłoży dokumentację zatwierdzonych kart technicznych Zamawiającemu.

- Uwarunkowania organizacyjne:

- Dostęp na teren jednostki zostanie udzielony osobom, które zostały wskazane Zamawiającemu na podstawie przekazanych list.

- Osoby wykonujące roboty budowlane posiadać będą odpowiednie środki ochrony osobistej oraz właściwy sprzęt i narzędzia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy.

- Pracownicy Wykonawcy przebywające na terenie Komendy Stołecznej Policji posiadać będą oznaczenia identyfikujące reprezentujące podmioty, które je zaangażowały. (np. kamizelki odblaskowe z nadrukiem firmy).

- Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Komendy Stołecznej Policji muszą posiadać ważny dowód osobisty - lub paszport.

- Pracownicy Wykonawcy zatrudnione będą na podstawie umowy o pracę 
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1510 ze zm.)

- W przypadku niespełnienia wymagań, których mowa w pkt 1 ppkt 1)-5), osoby 
te będą usuwane z terenu budowy. Usunięcie osób z terenu budowy możne zostać przeprowadzone przez Wydział Ochrony Placówek Dyplomatycznych KSP, za pisemnym powiadomieniem Zamawiającego.

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, bez ograniczenia w czasie,
wszelkich informacji, materiałów, danych i wiedzy, bez względu na formę ich utrwalenia, uzyskanych w trakcie wykonywania niniejszej umowy. Dane te stanowią tajemnicę Zamawiającego. Uzyskane przez Wykonawcę, w związku z wykonywaniem umowy informacje nie mogą być wykorzystane do jakiegokolwiek innego celu niż do realizacji niniejszej umowy. Obowiązek zachowania tajemnicy nie dotyczy informacji powszechnie dostępnych i informacji publicznych oraz informacji, których ujawnienie jest wymagane przepisami obowiązującego prawa.

- Wykonawca wykonując zadania w związku z realizacją niniejszej umowy na terenie budynków i pomieszczeń użytkowanych przez Zamawiającego jest zobowiązany - do przestrzegania obowiązujących u Zamawiającego uregulowań wewnętrznych dotyczących bezpieczeństwa informacji oraz zobowiązany do zachowania ich 
w poufności. Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie naruszenia.

- Załączone przedmiary robót przeznaczone są do wykorzystania przez Wykonawców jedynie pomocniczo, mają charakter poglądowy i w przypadku rozbieżności między przedmiarem robót, a opisem przedmiotu zamówienia należy przyjąć zakres robót wskazany opisem przedmiotu zamówienia.

- Termin realizacji zadania i płatności.

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane i przekazać teren budowy Zamawiającemu w terminie do 2 miesięcy od dnia zawarcia umowy, lecz nie dłużej niż do 15 grudnia.

Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych. Rozliczeniem podlegać będzie 	całkowite wykonanie umowy.

- Warunek odbioru przedmiotu umowy.

- Prawidłowe i kompletne wykonanie robót budowlano – instalacyjnych;

- Przywrócenie porządku i wysprzątanie terenu po zakończonych robotach budowlanych;

- Przedłożenie dokumentacji kart technicznych materiałów wbudowanych podczas zadania.

- Załączniki

- Dokumentacja zdjęciowa

- Poglądowy projekt łazienki

- Dokumentacja zdjęciowa proponowanych rozwiązań

Dokumentacja zdjęciowa

Poglądowy projekt łazienki

Dokumentacja zdjęciowa proponowanych rozwiązań