Opis przedmiotu zamówienia.

Zakup i montaż kurtyn powietrza wraz ze sterownikami w obiektach Komendy Stołecznej Policji: Punkt Obsługi Interesantów w Komendzie Stołecznej Policji przy ul. Nowolipie 2 
w Warszawie – szt. 2 i Magazyn Techniki Policyjnej w Wydziale Ruchu Drogowego przy 
ul. Karolkowej 46 w Warszawie - szt. 1

Przedmiotem opisu zamówienia jest zakup: 3 kurtyn powietrznych z nagrzewnicami elektrycznymi i sterownikami oraz ich montaż i podłączenie.

Parametry urządzeń:

- Nagrzewnica elektryczna 13,5 kW,

Szerokość +/- 150 cm,

2 stopnie mocy grzewczej (6,75/13,5 kW),

Wbudowany termostat,

Regulowany kierunek nawiewu,

Zasięg wypływającego powietrza do 2,8 m,

Maksymalny przepływ powietrza 1700m3/h,

Sterowanie za pomocą czujników drzwi,

Urządzenie powinno być wyposażone w ścienny stelaż montażowy.

np. kurtyna powietrzna Dimplex CAB15E z nagrzewnicą elektryczną 13,5 kW lub równoważna o tym samych parametrach technicznych

- Sterowniki z czujnikami do regulacji pracy kurtyn

np. CAB C5

Kurtyny wraz z ze sterownikami należy zamontować zgodnie z instrukcją producenta.

- Punkt  Obsługi Interesantów – drzwi szt. 2, wymiary1,40x2,20 m.

Montaż kurtyny nad drzwiami.

- Magazyn Techniki Policyjnej drzwi szt. 1, wymiary 1,40x2,80 m.

Montaż kurtyny nad drzwiami.

Wymagany okres gwarancji na urządzenia i montaż min. 24 msc.