Załącznik nr 3 do SIWZ

PAKIET 6

MODYFIKACJA 06.12.2019

| Przedmiot zamówienia …………………………………………………. Producent: ……………………………………………Typ aparatu……………………………..…… (nazwa, kraj) Rok produkcji: …………….. |
| --- |
| LP. | WYMAGANE PARAMETRY | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | SZCZEGÓŁOWY OPIS PARAMETRÓW OFEROWANEGO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA | PUNKTACJA |
| I. | Zamrażarka niskotemperaturowa do -86°C | TAK |  |  |
|  | Konstrukcja szafowa | TAK |  |  |
|  | Temperatura: regulowana w zakresie co najmniej od -60 do -86°C dokładność nastawy nie gorsza niż co 1°C | TAK TAK |  |  |
|  | Komora wewnętrzna: pojemność co najmniej 90 l ± 10% wymiary zewnętrzne max (wys. x szer.) 850 x 600 mm półki ze stali nierdzewnej – co najmniej 2 szt. (nie licząc podłogi) port dostępu do wnętrza zamrażarki | TAK TAK TAK TAK |  |  |
|  | Czynniki chłodzące bezfreonowe | TAK |  |  |
|  | Drzwi zewnętrzne zamykane na klucz | TAK / NIE |  | TAK – 5 pkt NIE - 0 pkt |
|  | Sterowanie mikroprocesorowe | TAK |  |  |
|  | Cyfrowy wyświetlacz aktualnej temperatury i alarmów | TAK |  |  |
|  | Alarmy optyczne i akustyczne: przekroczenia zadanej temperatury awarii zasilania otwartych drzwi | TAK TAK TAK |  |  |
|  | System awaryjnego zasilania panelu sterującego przez co najmniej 50 48 godzin po odcięciu zasilania | TAK / NIE |  | TAK – 15 pkt NIE – 0 pkt |
|  | Wbudowany rejestrator danych | TAK |  |  |
|  | Dopuszczalna temperatura zewnętrzna do co najmniej 25°C | TAK |  |  |
|  | Złącze USB | TAK |  |  |
|  | Zasilanie 230V/ 50Hz | TAK |  |  |
|  | Zewnętrzny czujnik temperatury PT 1000 | TAK |  |  |
| II. | WARUNKI SERWISU GWARANCYJNEGO | WYMAGANA ODPOWIEDŹ | OPISAĆ OFEROWANE WARUNKI |  |
|  | Okres gwarancji min. 24 m-ce od daty podpisania przez obie strony protokołu zdawczo – odbiorczego | TAK podać |  |  |
|  | Serwis gwarancyjny (nazwa i adres firmy) | podać |  |  |
|  | Forma zgłoszeń: fax, e-mail, pisemnie | podać |  |  |
| Oświadczamy, że oferowany powyżej sprzęt – jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji (poza materiałami eksploatacyjnymi). …………………………..…..................……..........………………... podpis i pieczątka imienna osoby/ób upoważnionej/nych do występowania w imieniu wykonawcy |