Załącznik nr 1.1. do Formularza oferty

Dostawa urządzenia typu NIPS (Network Intrusion Prevention System) inteligentnego systemu ochrony wnętrza sieci dla
Izerskiego Centrum Pulmonologii i Chemioterapii „Izer-Med” Spółka z o.o.

Wymagane parametry techniczne i cechy użytkowe urządzenia

| Lp. | Parametry/cechy | Wymagania minimalne |
| --- | --- | --- |
| 1. | Dane techniczne | Proponowane rozwiązanie powinno mieć maksymalną wysokość 1U. Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej dwa porty USB. Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 4xGE Proponowane rozwiązanie musi posiadać co najmniej 1T przestrzeni dyskowej. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość IPS 1 Gb/s Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać jednoczesne sesje o długości 1 M. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać min 17 500 nowych sesji/sekund w ruchu TCP. |
| 2. | Usługi sieciowe | Proponowane rozwiązanie musi być w stanie pracować jednocześnie w trybie warstwy 3 (routing), trybie online (most) i warstwie 2 (kopia ruchu) (bez konieczności wirtualizacji sprzętu) |
| 3. | Kontrola aplikacji | Rozwiązanie powinno obsługiwać identyfikację IP hostów, ilość endpointów, czasu online, czasu offline. Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 5000 aplikacji, musi obsługiwać filtrowanie aplikacji według nazwy, kategorii, podkategorii, technologii i ryzyka. Rozwiązanie powinno rozpoznawać aplikacje IPv6. Rozwiązanie musi obsługiwać identyfikację aplikacji dla ruchu szyfrowanego SSL Rozwiązanie musi wspierać identyfikację aplikacji mobilnych na Androida i iOS. Rozwiązanie powinno obsługiwać wyświetlanie opisu, czynników ryzyka, zależności, typowych używanych portów i adresów URL dla dodatkowych odwołań i informacji dla każdej aplikacji w interfejsie WebUI. Rozwiązanie musi obsługiwać blokowanie, ponowne uruchamianie sesji, monitorowanie i kształtowanie ruchu dla aplikacji. Rozwiązanie musi być w stanie identyfikować i kontrolować aplikacje w chmurze. IPS nie może być realizowany na urządzeniu typu NGFW, musi być to dedykowana platforma do ochrony zagrożeń. |
| 4. | Ochrona przed zagrożeniami | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 15000 sygnatur IPS. Musi obsługiwać niestandardowe sygnatury, automatyczne wstawianie lub wyodrębnianie sygnatur oraz zintegrowaną encyklopedię zagrożeń. Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla ruchu szyfrowanego SSL. Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę środowiska IPV6. Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę przed sql injection, CC i atakom XSS. Rozwiązanie musi obsługiwać sprawdzanie linków zewnętrznych. Rozwiązanie powinno obsługiwać ochronę przed atakami C&C z limitem żądań, limitem proxy, niestandardowym progiem, metodami przyjaznymi dla robotów. Wspierane powinny być 4 metody uwierzytelniania: JS Cookie, Redirect, Access confirm, CAPCHA. Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie anomalii protokołu. Rozwiązanie musi obsługiwać następujące akcje IPS: monitorowanie, blokowanie, resetowanie (adres IP atakujących lub IP ofiary, interfejs wejściowy) z czasem wygaśnięcia. Rozwiązanie musi obsługiwać opcję logowania pakietów. Rozwiązanie musi obsługiwać profil zabezpieczeń IPS na podstawie ważności, obiektu docelowego, systemu operacyjnego, aplikacji lub protokołu. Rozwiązanie musi obsługiwać zapobieganie włamaniom dla protokołów HTTP, SMTP, IMAP. POP3, VOIP, NETBIOS itp. Rozwiązanie musi być wspierać weryfikację protokołów http typu Get, Head, Put, Post. Rozwiązanie musi obsługiwać wyłączenie IP z określonych sygnatur IPS. Rozwiązanie musi obsługiwać tryb działania sniffera IDS. Rozwiązanie musi obsługiwać predefiniowaną konfigurację profili IPS. Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zdefiniowanych przez użytkownika sygnatur IPS. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie reputacji IP i blokowanie adresów IP serwera botnetów za pomocą globalnej bazy danych reputacji IP. Proponowane rozwiązanie powinno wspierać szczegółowy opis predefiniowanych profili IPS. Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrację zagrożeń IPv6: obsługa przechwytywania i pobierania pakietów IPv6. Szczegóły zagrożeń muszą obsługiwać identyfikator URI i dekodowanie danych ataków. Obsługa wykrywania anomalii protokołów: HTTP/DNS/FTP/MSRPC/POP3/SMTP/SUNRPC i Telnet Obsługa inspekcji Reverse Shell. Blokowanie plików po rozszerzeniu dla minimum 100 typów plików Rozwiązanie musi wykrywać i blokować wrażliwe zdefiowanych informacje w przesyłanych plikach dla mínimum doc/docx, xls/xlsx, ppt/pptx, txt w protokołach HTTP, FTP, SMTP, POP3, IMAP, SMB. Ochrona i wykrywanie skanowania protokołow IP oraz UDP. Rozwiązanie musi mieć możliwość inspekcji payloudu w ramkach MPLS |
| 5. | Antywirus | Rozwiązanie musi obsługiwać ponad 13 milionów sygnatur antywirusowych z ręcznymi lub automatycznymi aktualizacjami sygnatur. Rozwiązanie musi obsługiwać antywirus oparty na przepływie dla protokołów HTTP, SMTP, POP3, IMAP, FTP/SFTP, SMB. Rozwiązanie powinno obsługiwać wykrywanie wirusów dla skompresowanych plików, takich jak RAR, ZIP, GZIP, BZIP2, TAR; obsługa wielowarstwowego wykrywania skompresowanych plików dla nie mniej niż 5 warstw dekompresji i dostosowanie akcji. Rozwiązanie musi obsługiwać akcje niestandardowe dla zaszyfrowanych plików skompresowanych. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 działania: usuwanie złośliwego kodu, resetowanie połączenia lub logowanie tylko po wykryciu wirusa lub złośliwej strony internetowej. Rozwiązanie powinno obsługiwać ostrzeganie przed wirusami i złośliwymi stronami internetowymi, ostrzegać użytkownika, że witryna jest szkodliwą witryną lub że wykryto wirusa. Rozwiązanie musi obsługiwać funkcje AV w środowiskach IPV6. |
| 6. | Filtrowanie adresów URL | Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczne filtrowanie sieci Web za pomocą chmurowej bazy danych kategoryzacji w czasie rzeczywistym: ponad 140 milionów adresów URL z co najmniej 64 kategoriami (z których nie mniej niż 8 jest związanych z bezpieczeństwem). Rozwiązanie musi obsługiwać ręcznie zdefiniowane filtrowanie sieci Web na podstawie adresu URL, zawartości sieci Web i nagłówka MIME. Rozwiązanie musi obsługiwać następujące dodatkowe funkcje filtrowania: - Aplet Java, ActiveX lub filtr plików cookie. - Blokowanie postów HTTP - Rejestrowanie wyszukiwania słów kluczowych - Wykluczanie ze skanowania połączeń szyfrowanych w niektórych kategoriach dla prywatności. Rozwiązanie musi obsługiwać zastępowanie profilu filtrowania adresów URL, aby administrator mógł tymczasowo przypisać różne profile do użytkownika/grupy/adresu IP. Rozwiązaniem powinno być umożliwienie dostosowania strony ostrzeżenia do filtrowania adresów URL. |
| 7. | Sandbox | Rozwiązanie musi obsługiwać przesyłanie złośliwych plików do chmury w celu analizy. Rozwiązanie powinno obsługiwać przesyłanie złośliwych plików z protokołów takich jak HTTP/HTTPS, POP3, IMAP, SMTP, FTP i SMB. Rozwiązanie musi obsługiwać typy plików, w tym PE, ZIP, RAR, Office, PDF, APK, JAR , SWF i Skryptów. Rozwiązanie musi obsługiwać kierunek transferu plików i kontrolę rozmiaru pliku. Rozwiązanie musi zawierać kompletny raport analizy zachowania złośliwych plików. Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie zgodnie z wynikami wykrywania, aby szybko zablokować nieznane zagrożenie. Rozwiązanie musi obsługiwać udostępnianie globalnych informacji o zagrożeniach i blokować nieznane zagrożenia na całym świecie. |
| 8. | Zapobieganie C&C BOTNETOM | Rozwiązanie musi być w stanie skutecznie wykrywać boty intranetowe i zapobiegać dalszym atakom ze strony zaawansowanych zagrożeń poprzez porównanie uzyskanych informacji z bazą adresów C&C. Rozwiązanie musi obsługiwać regularne aktualizacje adresów serwerów botnetu. Rozwiązanie musi obsługiwać dwa typy bazy danych adresów C&C: bazę danych adresów IP (z wyłączeniem adresów IPv6) i bazę danych domen. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie dla protokołów TCP, HTTP i DNS. Rozwiązanie musi obsługiwać umieszczanie adresów IP i domen na białej liście. Rozwiązanie musi obsługiwać funkcjonalność DNS Sinkhole i wykrywanie tunelowania DNS. |
| 9. | Monitoring | Rozwiązanie musi posiadać pełne monitorowanie zagrożeń, w tym nazwę ataku, ważność, czasem, adresem, protokołem, zalecanym rozwiązaniem itp. Rozwiązanie musi obsługiwać usługę Threat Intelligence Pushing Service. Rozwiązanie musi obsługiwać statystyki i analizy ruchu w czasie rzeczywistym. Rozwiązanie powinno obsługiwać monitorowanie stanu procesora, pamięci, temperatury, wentylatora, modułów zasilania itp. |
| 10. | Polityki bezpieczeństwa | Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać kontrolę dostępu do strefy (zone) użytkownika, usługi, aplikacji, IPS, AV w jednej regule polityki. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać wstępnie zdefiniowane i niestandardowe obiekty. Proponowane rozwiązanie musi obsługiwać weryfikację nadmiarowości polityki bezpieczeństwa oraz zliczanie trafień polityki przez interfejs WebUI. Rozwiązanie musi obsługiwać import i eksport polityk. |
| 11. | Administrowanie, logi i raportowanie | Rozwiązanie musi byc obsługiwane przez WebUI i interfejs wiersza poleceń (CLI). Rozwiązanie powinno obsługiwać zarządzanie dostępem przez HTTP/HTTPS, SSH, telnet, konsolę. Rozwiązanie musi obsługiwać uwierzytelnianie dwuskładnikowe: nazwa użytkownika/hasło, plik certyfikatu HTTPS. Rozwiązanie musi obsługiwać integrację systemu: SNMP, syslog. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej 3 role administratora, w tym administratora, operatora i audytora. Rozwiązanie musi być w stanie chronić system przed atakami brute force na nazwę użytkownika i hasło. Rozwiązanie musi obsługiwać zasady zabezpieczeń haseł dla kont administratorów. Rozwiązanie musi obsługiwać serwery Radius, AD i LDAP. Rozwiązanie musi obsługiwać szybkie wdrażanie poprzez automatyczne instalowanie z USB, uruchamianie skryptów lokalnych i zdalnych. Rozwiązanie musi obsługiwać dynamiczny dashboard w czasie rzeczywistym i szczegółowe widżety monitorowania. Urządzenie musi obsługiwać zarządzanie urządzeniami pamięci masowej: dostosowywanie i alarmowanie progu przestrzeni dyskowej, nakładanie starych danych, zatrzymywanie nagrywania ruchu. Urządzenie musi obsługiwać szczegółowe logi ruchu: przekazane, sesje naruszone, ruch lokalny, nieprawidłowe pakiety. Urządzenie musi obsługiwać pełne logi zdarzeń: audyty aktywności systemu i zarządzania, routing i sieć, VPN, uwierzytelnianie użytkowników, zdarzenia związane z Wi-Fi. Urządzenie musi obsługiwać opcję rozpoznawania nazw portów usług i adresów IP. Rozwiązanie musi mieć możliwość dodania adresów IP lub MAC hostów do czarnej listy, aby zablokować dostęp przez określony czas. Rozwiązanie powinno obsługiwać blokowanie konta po kilku niepowodzeniach logowania. Rozwiązanie musi obsługiwać konfigurację zadań przechwytywania pakietów z wieloma warunkami przechwytywania pakietów w tym samym czasie oraz ich export. Rozwiązanie musi obsługiwać standardowy SYSLOG i logowanie w formacie binarnym; rozproszone binarne przechowywanie logów na wielu serwerach logów. Rozwiązanie powinno obsługiwać logowanie w pamięci lokalnej i/lub serwerach syslog. Rozwiązanie musi obsługiwać rejestrowanie zmiany w politykach. Rozwiązanie musi obsługiwać logowanie zaufane przy użyciu opcji TCP (RFC 3195). Rozwiązanie musi obsługiwać raportowanie zdefiniowane przez użytkownika. Rozwiązanie musi obsługiwać zaplanowany raport. Raport można wyeksportować w formacie PDF/HTML/WORD za pośrednictwem email lub FTP. Rozwiązanie musi umożliwić podgląd raportów w formacie HTML i PDF. |
| 12. | Wysoka dostępność | Rozwiązanie musi obsługiwać tryby Active/Active i Active/Pasive. Rozwiązanie musi obsługiwać następujące opcje wdrażania HA: - HA z agregacją linków - Full mesh HA - Geograficznie rozproszony HA Rozwiązanie musi obsługiwać funkcję bypass sprzętowych interfejsów i dedykowany interfejs HA. |
| 13. | QoS | Rozwiązanie musi obsługiwać maksymalną lub gwarantowaną kontrolę przepustowości dla adresów IP lub użytkowników. Rozwiązanie powinno obsługiwać tunelowanie w oparciu o domenę zabezpieczeń, interfejs, adres, pulę użytkowników/użytkowników, pulę serwer/serwer, pulę aplikacji/aplikacji, TOS, sieci VLAN. Rozwiązanie musi obsługiwać przepustowość przydzieloną w zakresie - czas, priorytet lub tę samą współdzieloną przepustowość. Rozwiązanie musi obsługiwać typ usługi (TOS) i zróżnicowane usługi (DiffServ). Rozwiązanie musi obsługiwać tworzenie zaplanowanych polityk QoS. Rozwiązanie musi obsługiwać elastyczną, priorytetową alokację pozostałej niewykorzystanej przepustowości. Rozwiązanie musi obsługiwać dwa poziomy konfiguracji ruchu, które umożliwiają konfigurację ruchu w różnych wymiarach, takich jak użytkownicy i aplikacje. Rozwiązanie musi obsługiwać co najmniej cztery tunele na poziom, co zapewnia hierarchię kontroli ruchu. Rozwiązanie musi obsługiwać alokację przepustowości na podstawie kategorii adresu URL. Rozwiązanie musi obsługiwać adresy IPv6 w funkcji QoS. |
| 14. | Ochrona przed spamem | Rozwiązanie musi obsługiwać klasyfikację spamu w czasie rzeczywistym i zapobieganie mu. Rozwiązanie musi obsługiwać ochronę niezależnie od języka, formatu lub zawartości wiadomości. Rozwiązanie musi obsługiwać protokoły poczty e-mail SMTP i POP3. Rozwiązanie musi obsługiwać wykrywanie zarówno ruchu przychodzącego, jak i wychodzącego. Rozwiązanie musi obsługiwać białe listy, aby umożliwić wysyłanie wiadomości e-mail z zaufanych domen. Rozwiązanie musi obsługiwać listę obejść opartą na nadawcy i niestandardowe reguły spamu. Rozwiązanie musi mieć możliwość konfiguracji czarnych i białych list dla modułu Anti-Spam. |
| 15. | Reputacja IP | Obsługa filtrowania ruchu z adresów IP o niskiej reputacji, w tym botnetów, spamu, węzłów Tora, skompromitowanych, Brute-force itp. Obsługa rejestrowania, usuwania lub blokowania pakietów, jeśli złośliwy ruch dotrze do listy reputacji IP. Obsługa uaktualniania bazy danych przez zainstalowanie licencji IP Reputation. Obsługa filtrowania adresów IP botów. |
| 16. | Gwarancja | Dostawa musi zawierać również: 24-miesięczną gwarancję producenta na dostarczone elementy systemu Licencje na wszystkie funkcje bezpieczeństwa producentów na okres minimum 24 miesięcy (IPS, AV, AS, QoS, Cloud-Sandbox, URL, IP Reputation, Botnet C&C). Wsparcie techniczne dystrybutora rozwiązań w języku polskim. |

Producent  urządzenia:   ………………………………………………………………  (wpisać)

Nazwa i typ: ………………………………………………………………  (wpisać)

Kalkulacja ceny

| Lp. | Nazwa art. | j.m. | Ilość | Cena jedn. netto | Wartość netto [kol. 4 x kol. 5] | VAT ….% | Wartość brutto [kol. 6 + kol. 7] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Urządzenie typu NIPS | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem netto, VAT, brutto Kwoty należy przenieść do Formularza oferty pkt 4.3. |  |  |  |

Miejscowość, data ………………………………………