Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/85/21

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pasteryzator |
| 1. | Parametry ogólne |  |  |
| 1.1. | Pojemność 9 l mleka na jeden cykl pasteryzacji | TAK |  |
| 1.2. | Umożliwia przeprowadzenie automatyczne cyklu pasteryzacji mleka kobiecego w temperaturze 62.5ºC Możliwość pasteryzacji 95 butelek o pojemności 50 ml lub 32 butelek o pojemności od 130 ml do 250 ml | TAK |  |
| 1.3. | Rejestracja temperatury przez cały cykl pasteryzacji | TAK |  |
| 1.4. | Program rozmrażania mleka / podgrzewania mleka | TAK |  |
| 1.5. | Program czyszczenia komory | TAK |  |
| 1.6. | Ciągła cyrkulacja w komorze wody w celu zapewnienia jak najlepszej jednorodności temperatury mleka | TAK |  |
| 1.7. | Regulowane poziomy wody umożliwiające pełne lub częściowe zanurzenie butelek | TAK |  |
| 1.8. | W pełni automatyczne działanie | TAK |  |
| 1.9. | Sterowanie za pomocą dotykowego wyświetlacza, wyświetlającego instrukcje krok po kroku | TAK |  |
| 1.10. | Alarm optyczny i dźwiękowy informujący o nieprawidłowej pracy | TAK |  |
| 1.11. | Szybkie schładzanie do 4 st. C w czasie do 25 minut | TAK |  |
| 1.12. | zużycie wody na cykl 90 litrów | TAK |  |
| 1.13. | Wizualny rejestrator usterek | TAK |  |
| 1.14. | Przesyłanie danych cykli pasteryzacji przez USB do komputera | TAK |  |
| 1.15. | Wymiary urządzenia 620 x 710 x 970 mm (Szer. x Gł. x Wys.) | TAK |  |
| 1.16. | Wymiary komory 400 x 400 x250 mm +/- 20 mm | TAK |  |
| 1.17. | Wykonanie ze stali nierdzewnej | TAK |  |
| 1.18. | Zasilanie 230V, 50 Hz | TAK |  |
| 2. | Wyposażenie |  |  |
| 2.1. | Koszyki na butelki – 2 sztuki, | TAK |  |
| 2.2. | Butelka testowa | TAK |  |
| 2.3. | Sonda do pomiaru temperatury mleka | TAK |  |
| 3. | Wymagania dodatkowe |  |  |
| 3.1. | Okres gwarancji – min. 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru | TAK, podać |  |
| 3.2. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |
| 3.3. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 3.4. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 3.5. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |
| 4. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |
| 4.1. | Producent | TAK, Podać |  |
| 4.2. | Model * | TAK, Podać |  |
| 4.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |
| 4.4. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 roku i wprowadzony do obrotu zgodnie z obowiązującymi przepisami | TAK |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/