ZAŁĄCZNIK NR   2 A do SWZ

##### ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH

Przedmiot zamówienia: Łóżko - wózek transportowy – 2 szt.

Nazwa oferenta:

Producent:

Nazwa i typ:

| Lp. | WYMAGANE PARAMETRY I WARUNKI | PARAMETR WYMAGANY | PARAMETR OFEROWANY |
| --- | --- | --- | --- |
| Łóżko - Wózek transportowy |
|  | Łóżko – wózek transportowy fabrycznie nowe, rok produkcji 2022/2023 r. | Tak |  |
|  | Sprzęt nie re-kondycjonowany, nie powystawowy | Tak |  |
| 2 | Konstrukcja wykonana z kształtowników stalowych pokrytych lakierem proszkowym, odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV | Tak |  |
| 3 | Wymiary wózka: Długość: 220 cm (+/- 5 cm) Szerokość: 88 cm (+/- 5 cm) | Tak |  |
| 4 | Leże wykonane z płyty HPL przeziernej dla promieni RTG | Tak |  |
| 5 | Wysokość regulowana nożnie za pomocą pompy hydraulicznej w zakresie: 50 - 95 cm (+/- 2 cm), regulacja odbywa się za pomocą pedałów. | Tak |  |
| 6 | Podgłówek regulowany zakresie 0 – 45 stopnie ( +/- 2 stopnie) | Tak |  |
| 7 | 4 koła z hamulcami o średnicy min. 12 cm | Tak |  |
| 8 | Barierki boczne oraz uchwyty do prowadzenia ze stali nierdzewnej | Tak |  |
| 9 | Wózek wyposażony w 4 odbojniki kołowe wykonane z tworzywa sztucznego | Tak |  |
| 1 | Wózek wyposażony w materac z tkaniny zmywalnej z możliwością wyboru kolorystyki. Możliwość zamocowania materaca na wózku w sposób uniemożliwiający samoczynne przesuwanie. | Tak |  |
| 1 | Bezpieczne obciążenie robocze wózka min. 250 kg | Tak |  |
|  | Deklaracja Zgodności, Wpis lub Zgłoszenie do Urzędu Rejestracji Wyrobów Medycznych | Tak |  |
| Warunki dodatkowe |
|  | Okres gwarancji na wszystkie elementy dostawy od momentu uruchomienia i protokolarnego odbioru całości zrealizowanego zamówienia | Tak min. 24 miesiące |  |
|  | Możliwość zgłaszania usterek – należy podać sposób oraz dane teleadresowe. | Podać |  |
|  | Termin przystąpienia do naprawy uszkodzonego elementu dostawy po zgłoszeniu usterki nie dłuższy niż 5 dni robocze. | Tak |  |
|  | Termin usunięcia usterki od momentu jej zgłoszenia nie dłuższy niż 5 dni roboczych | Tak |  |
|  | Na czas naprawy/innej usługi serwisowej elementu dostawy Wykonawca, na żądanie Zamawiającego dostarczy do 5 dni roboczych zamiennie analogiczny element dostawy. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego podzespołu na nowy podzespół po 3 naprawach gwarancyjnych. | Tak |  |
|  | Wymiana uszkodzonego elementu dostawy na nowy element dostawy tzn. po 3 wymianach gwarancyjnych tego samego podzespołu, wystąpienie ponownej usterki tego podzespołu skutkuje wymianą przez Wykonawcę elementu dostawy na nowy na żądanie Zamawiającego. | Tak |  |
|  | Każdy czas trwania naprawy gwarancyjnej powoduje przedłużenie okresu gwarancji o czas trwania naprawy. | Tak |  |
|  | Wszelkie akcesoria zużywalne będące podzespołami lub elementami składowymi elementu dostawy a podlegające wymianie (z wyłączeniem elementów jednorazowego użytku), zgodnie z dokumentacją producenta, w okresie gwarancji wymieniane będą na koszt Wykonawcy. | Tak |  |
|  | Wszelkie czynności przeglądowo-konserwacyjne określone w niniejszej instrukcji obsługi, innej dokumentacji producenta oraz w obowiązujących przepisach prawnych, w okresie gwarancji wykonywane będą na koszt Wykonawcy. Dokumentacja z przedmiotowych działań wraz ze stosownym świadectwem Bezpieczeństwa zostanie przekazana Zamawiającemu. | Tak |  |
|  | Okres zagwarantowania dostępności części zamiennych od daty sprzedaży w latach min. 10 lat. | Tak, podać |  |

UWAGA :

Nie spełnienie wymaganych parametrów i warunków spowoduje odrzucenie oferty.