Przegląd agregatu:

- wymiana oleju

- wymiana filtrów ( oleju, paliwa, powietrza)

- oczyszczenie filtra

- sprawdzenie połączeń w instalacji elektrycznej

- sprawdzenie funkcjonalności elektroniki

- sprawdzenie połączeń w układach: paliwowych, chłodzenia, wydechowym

- sprawdzenie stanu akumulatora(ów) i układu ładowania baterii

- sprawdzenie pasów klinowych oraz wszystkich elementów ruchomych pod kątem ich zużycia i luzów

- sprawdzenie połączeń mechanicznych (śruby, nakrętki, spawy)

- sprawdzenie turbosprężarki

- sprawdzenie działania wskaźników kontrolno-pomiarowych na tablicy sterowania

- wykonanie pomiarów rezystancji izolacji uzwojeń prądnicy

- wykonanie pomiarów skuteczności przeciwporażeniowej

- przeprowadzenie próby pracy zespołu prądotwórczego pod obciążeniem

- sporządzenie protokołu z przeglądu agregatu.

W agregacie prądotwórczym FD 300 D5952wymiana grzałki 9układ chłodzenia) RISCHLDATORE ACQUA TIPO RA 200/00 230V 1000W.