Załącznik 1B Zakres nr 1 -  Parametry techniczne - CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIKI DIAGNOSTYCZNE |
| 1.. | Cewnik zbrojony na całej długości z wyjątkiem końcówki, zapewniający dobre manewrowanie i obrót dł. 100, 110 i 125-130 cm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 2.. | Średnica wewnętrzna min. 0.056” przy 6F | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Duży wybór kształtów, nietypowe krzywizny: Judkins, Amplatz, Multipurpose, Pigtail prosty i zakrzywiony, Sones, Bypass, LIMA, Willmans, Noto, Barbeau min 30 krzywizn, dostępność również w zestawach | Tak | (*) | Powyżej 30 krzywizn -30 pkt 30 krzywizn – 0 pkt. |
| 4.. | Rozmiary 5F do 7 F | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5.. | Duży przepływ min. 35 ml/sec (dla Pigtaila 32,6) | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Współpracujący z prowadnikiem 0,038” | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Atraumatyczna końcówka o budowie strefowej | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 2 -  Parametry techniczne - PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY |
| 1.. | Średnica od 0.021 do 0.038” | Tak, opisać | (*) | 6 średnic – 20 pkt 4 średnice – 10 pkt 3 średnice – 5pkt. |
| 2.. | Długość od 150 – 260 cm | Tak, opisać | (*) | 3 długości – 10pkt. 2 długości – 5 pkt. |
| 3.. | Dostępne różne typy prowadników: Standard, Firm, Newton, Super Stiff | Tak | (**) | wymagane |
| 4.. | Prowadnik zachowujący pamięć kształtu po kilkukrotnym użyciu w czasie zabiegu | Tak |  | wymagane |
| 5.. | Pokrycie PTFE ze stalowym rdzeniem | Tak, |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 3 -  Parametry techniczne - INTRODUKTOR NACZYNIOWY .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – INTRODUKTOR NACZYNIOWY |
| 1.. | Rozmiar od 4F do 11F | Tak, opisać | (*) | 8 średnic – 30 pkt 6 średnic – 20 pkt 5 średnic – 10 pkt 4 średnice –0 pkt |
| 2.. | Dostępna długość introduktorów: 12-23 cm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 3.. | Introduktor z prowadnikiem 0,035 – 0,038 typu „double distal” w rozmiarze 50-80 cm, zakończony z obu stron miękką atraumatyczną końcówką z jednej strony w kształcie litery J z drugiej proste | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Dogodna lokalizacja pierścienia do założenia szwu zapewniającego ochronę podczas manipulacji | Tak |  | wymagane |
| 5.. | Pokryty substancją śliską ułatwiającą płynne przechodzenie cewnika przez zastawkę i światło koszulki | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Funkcja blokady rozszerzacza w koszulce | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Zawór homeostatyczny uszczelniający się wokół prowadnika | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 4 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ |
| 1.. | Koszulka do dostępu promieniowego wykonana ze śliskiego meteriału ETFE lub o powłoce zwykłej oporna na złamania | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnice 4, 5, 6F | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | długości 7 do 11cm, dostępna długość 23cm | Tak | (*) | Długość 7-11cm -0 pkt Dodatkowa długość 23cm – 30pkt |
| 4.. | dostępny miniprowadnik 0,018” i 0,025”o długości 40-50 cm z prostą końcówką lub J, dostępny prowadnik nitinolowo-palatynowy wraz z mikro nakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G/20G) | Tak, |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 5 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z HYDROFILNĄ KOŃCÓWKĄ ORAZ URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU PO ZABIEGU .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ Z HYDROFILNĄ KOŃCÓWKĄ ORAZ URZĄDZENIE WSPOMAGAJĄCE ZAMKNIĘCIE DOSTĘPU PO ZABIEGU |
| 1.. | Koszulka pokryta hydrofilną powłoką | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnica 5, 6 F | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | długości 10 do 25cm – 3 różne długości, w tym 10 i 25 cm | Tak, opisać | (*) | długości 10 do 25cm -0 pkt 3 różne długości, w tym 10 i 25 cm - 30 pkt |
| 4.. | w zestawie miniprowadnik 0,018” lub 0,021” lub 0,025”o długości 45cm, z prostą końcówką wraz z mikronakłuwającą metalową igłą wprowadzającą o krótkim skosie (21G,20G) | Tak |  | wymagane |
| 5.. | dostępne koszulki typu 6F w 5F i 7F w 6F | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Zestaw pneumatyczny do ucisku tętnicy promieniowej Zestaw nie blokujący odpływu krwi żylnej, nie narażający struktury nerwu w trakcie ucisku tętnicy | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Opaska wykonana z przeźroczystego materiału umożliwiającego bezpośredni podgląd miejsca wkłucia | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Zapięcie umożliwiające regulację za pomocą rzepów | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Zestaw zawierający dwa balony | Tak |  | wymagane |
| 10.. | dostępne 2 rozmiary opaski 24-29cm Szczelna strzykawka umożliwiająca regulację siły docisku | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 6 -  Parametry techniczne - Introduktor naczyniowy zbrojony   .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Introduktor naczyniowy zbrojony |
| 1.. | Wymagane średnice: 5,6,7,8 F dla długości 11 cm | Tak, opisać | (*) | 4 średnice -30 pkt 3 średnice -20 pkt 2 średnice -10 pkt |
| 2.. | Wymagane długości: 11, 24, 45cm 11 cm - 100 szt 24 cm – 40 szt 45 cm – 10 szt | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Introducer umożliwiający zgięcie kończyny dolnej pacjenta w stawie biodrowym o min 60 st w płaszczyźnie strzałkowej w kierunku dogłowowym | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Wymagane pokrycie hydrofilne na całej długości | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Wymagane zbrojenie stalowym oplotem na całej długości | Tak, |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 7 -  Parametry techniczne - CEWNIK PROWADZĄCY DO PCI także z dostępu promieniowego .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PROWADZĄCY DO PCI |
| 1.. | Średnica wewnętrzna cewnika min. 0,071 przy 6F, 0,081” przy 7F | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnica od 5F do 8F | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Pełna gama krzywizn, w tym extra backup, ponad 89 krzywizn umożliwiająca dostęp z nakłucia tętnicy udowej, promieniowej, ramieniowej zapewniająca dostęp nietypowych odejść naczyń wieńcowych i bypasów | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Cewnik z otworami bocznymi | Tak, opisać | (*) | Z otworami - 30 pkt brak otworów- 0 pkt |
| 5.. | Cewnik powinien charakteryzować się zbrojeniem hybrydowym na całej długości, dużą siłą podparcia oraz pamięcią kształtu i atrumatyczną końcówką widoczną w skopii, z markerem na końcu | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | długość cewnika: 55, 90 i 110 cm dla cewników 6F i 7F | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 8 -  Parametry techniczne - Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik prowadzący bezkoszulkowy i cewnik prowadzący z trzema zagięciami na szafcie |
| 1.. | cewnik PTCA, przeznaczony do zabiegów z dojścia promieniowego | Tak |  | wymagane |
| 2.. | dostępne średnice 6,5; 7,5; 8,5 F i 6, 7, 8F, duże średnice wewnętrzne: 0,070” dla 6,5F; 0,081” dla 7,5F i 0,090”; 0,071” dla 6F, 0,081” dla 7F, 0,090” dla 8F | Tak | (*) | 30 pkt-3 średnice do wyboru 0 pkt- poniżej 3 średnic |
| 3.. | pokrycie hydrofilne dla cewnika bezkoszulkowego | Tak | (**) | wymagane |
| 4.. | kompatybilny z prowadnikiem 0,035” | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | dostępna szeroka gama krzywizn | Tak, opisać |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 9 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO PREDYLATACJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO predylatacji |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. Produktu (xero opk.) | Tak, |  | wymagane |
| 3.. | Profil przejścia balonu mniejszy lub równy 0.021” przy średnicy 3.0mm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Profil wejścia mniejszy lub równy 0,017” dla balonu o średnicy 3,0mm | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Pokrycie hydrofilne lub inny analogiczny rodzaj pokrycia . Budowa balonu zabezpieczająca przed przemieszczeniem podczas rozprężania balonu | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Średnica balonu od 1,20mm do 5,0mm zmieniające się co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0mm | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Różne długości balonu w zakresie 6-30mm | Tak, opisać | (*) | 5 długości -10pkt Powyżej 5 długości -30 pkt |
| 8.. | Ciśnienie nominalne 8 atm | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Ciśnienie RBP 14 atm dla wszystkich rozmiarów | Tak | (**) | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 10 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO KRĘTYCH I MAŁYCH NACZYŃ .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO KRĘTYCH I MAŁYCH NACZYŃ |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. Produktu (xero opk.) | Tak, |  | wymagane |
| 3.. | Profil balonu 0.021” przy średnicy 3.0mm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Długość użytkowa cewnika min. 145 cm, | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5.. | Pokrycie hydrofilne lub inny analogiczny rodzaj pokrycia . Budowa balonu zabezpieczająca przed przemieszczeniem podczas rozprężania balonu | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Średnica końcówki atakującej 0,017” lub mniej | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Średnica balonu od 1,20 mm do 4,0 mm | Tak, opisać | (*) | 10 różnych średnic – 0 pkt Powyżej 10 średnic- 30 pkt |
| 8.. | Minimum różne długości balonu w zakresie 6-30mm | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Ciśnienie nominalne 8 atm, RBP 14 atm | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 11 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO POSTDYLATACJI DO DUŻYCH NACZYŃ.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO POSTDYLATACJI DO DUŻYCH NACZYŃ |
| 1.. | Dostępne w średnicach 2,0 – 6,0mm zmieniające się co 0,25mm w zakresie 2,0-4,0mm | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Profil końcówki 0.017” dla wszystkich rozmiarów | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Dostępne w długościach 6-30mm | Tak | (*) | 8 długości -10pkt dodatkowe długości- 30pkt |
| 4.. | Dwusegmentowa budowa szaftu wewnętrznego | Tak |  | wymagane |
| 5.. | Długość szaftu 146 cm | Tak |  | wymagane |
| 6.. | Ciśnienie nominalne 12 atm. | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Ciśnienie RBP 20atm. dla śr. 2,0 -4,0mm oraz 18 atm dla śr. 4,5 – 6,00mm | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Przyrost średnicy balonu ponad norminalną w ramach RBP o mniej niż 4,4% dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 12 -  Parametry techniczne – CEWNIK BALONOWY DO DOPRĘŻEŃ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO DOPRĘŻEŃ |
| 1.. | Dostępne w średnicach 2,0-4,0 mm i długościach 6.0 - 30.0 mm | Tak | (*) | Średnice 2 - 4.0 mm -0 pkt, dodatkowo powyżej 4,0 mm - 30 pkt |
| 2.. | Profil wejścia min 0.016” | Tak | (**) | Bez oceny |
| 3.. | Profil przejścia 0,585” dla balonu o śr. 1.5 mm. | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Pokrycie hydrofilne balonu TR2 | Tak |  | Bez oceny |
| 5.. | Długość szaftu min 140 cm | Tak |  | Bez oceny |
| 6.. | Ciśnienie nominalne 12 atm. | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Ciśnienie RBP 20 atm. dla śr. 2,0-4,5mm i 18atm dla śr 5,0mm | Tak |  | Bez oceny |
| 8.. | System dostarczania typu Rx | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | Selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym | Tak |  | Bez oceny |
| 10. | Krótki czas deflacji | Tak |  | Bez oceny |
| 11. | W zestawie urządzenie do re-wrappingu | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 13 -  Parametry techniczne - Cewnik balonowy  wysokociśnieniowy ze strzykawką wysokociśnieniową z manometrem do 40 atm-

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik balonowy wysokociśnieniowy |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Cewnik balonowy typu rapid exchange non compliant | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Średnica balonu 1,5 do 4,5 mm | Tak, opisać | (*) | 4 średnice - 0 pkt powyżej 4 średnic - 15pkt |
| 5.. | Długość balonu 10, 15 mm, 20 mm dla wszystkich średnic | Tak, | (**) | wymagane |
| 6.. | Ciśnienie RBP-.35 bar | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Profil balonu wejścia 0,016” | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Podwójna konstrukcja balonu | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Długość użytkowya szaftu : 140 cm | Tak |  | wymagane |
| 10.. | Kompatybilny z cewnikiem prowadzacym 5 F | Tak |  | wymagane |
| 11.. | Bprofil przejścia dla średnicy 2,0mm 0,028” | Tak |  | wymagane |

| POZ. 2. – STRZYKAWKA WYSOKOCIŚNIENIOWA Z MANOMETREM |
| --- |
| 1.. | Sposób sterylizacji produktu | podać |  | wymagane |
| 2.. | Pojemność min. 25 ml | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Maksymalne ciśnienie inflacji 40 atm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia do 40 at (atm) | Tak/Nie |  | wymagane |
| 7.. | Strzykawka zaopatrzona w dren wysokociśnieniowy min. 15 cm zakończony kranikiem trójdrożnym | Tak, opisać | (*) | 15 cm - 0 pkt; Powyżej 15 cm -15 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres 14 -Parametry techniczne -CEWNIK BALONOWY do zmian trudnych i udrożnień (Monorail i OTW)

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik balonowy do zmian trudnych i udrożnień (Monorail i OTW) |
| 1.. | Średnice 1,2-4,0 | Tak, | (*) | 11 średnic- 30pkt poniżej 10 średnic- 0pkt |
| 2.. | Dla średnicy 1,2 i 1,5mm dostępne dwie sztywności szaftu do zmian krętych (Push) | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Długości 8-20mm oraz 30mm dla średnic 2,0-4,0 | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Hydrofilne pokrycie szaftu | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Ciśnienie nominalne 6atm | Tak, | (**) | wymagane |
| 6.. | Ciśnienie RBP-.18atm dla1,2, 14atm dla 1,5-3,25, oraz 12atm dla 3,5-4,0 | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Profil końcówki natarcia 0,017” dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 15 -  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY DO ZAPOBIEGANIA I LECZENIA RESTENOZY UWALNIAJĄCY LEK ANTYMIOTYCZNY |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak, |  | wymagane |
| 3.. | Cewnik balonowy do PTCA, uwalniający Paclitaxel bez nośnika polimerowego | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Balon składany czteropunktowo | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Długości balonu od 10 mm do min 40mm, z dostępnymi 7 rozmiarami | Tak, opisać | (*) | 7 rozm. - 0 pkt; powyżej 7 rozm. - 15 pkt |
| 6.. | Średnice balonu od 2,0mm do 4,0mm, z dostępnymi 7 średnicami | Tak, opisać | (*) | 7 średnic - 0 pkt; powyżej 7 średnic - 15 pkt. |
| 7.. | Średnica zwiniętego balonu ≤0,036” (dla średnicy 3,0mm) | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Średnica/profil wejścia cewnika – 0,017” - Shaft proksymalny: ≤1,9F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Shaft dystalny: ≤2,5F dla wszystkich rozmiarów | Tak |  | wymagane |
| 10.. | Ilość substancji czynnej: 3µg/mm², w mieszance z syntetycznym środkiem wiążącym | Tak |  | wymagane |
| 11. | Sposób uwalniania: pojedyncza aplikacja o czasie 30-60 sek. | Tak |  | wymagane |
| 12. | Ciśnienie nominalne inflacji 6 atm; RBP-14atm | Tak | (**) | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 16-  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY KOBALTOWO-CHROMOWY Z BIODEGRDOWALNYM POLIMEREM UWALLNIAJACY SYROLIMUS

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY KOBALTOWO – CHROMOWY Z BIODEGRADOWALNYM POLIMEREM UWALNIAJACY SYROLIMUS |
| 1.. | platforma stentu wykonana ze stopu kobaltowo-chromowego L605 | Tak, |  | wymagane |
| 2.. | stent pokryty biodegradowalnym polimerem z lekiem Sirolimus w dawce 1.4 µg/mm² dla wszystkich rozmiarów, | Tak |  | wymagane |
| 3.. | biodegradowalny, ultra cienki polimer (5-6 micronów) , składajacy się z trzech warstw hydrofobowych i hydrofilnych biodegradowalnych polimerów | Tak |  | wymagane |
| 4.. | dostępne długości stentu: od 8 mm do 48 mm dla wszystkich oferowanych średnic | Tak, opisać | (*) | 5 długości - 0 pkt powyżej 5 długości -30 pkt |
| 5.. | Minimalny wymagany przedział średnicy stentów 2,0 – 4,5 mm | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F dla wszystkich średnic | Tak |  | wymagane |
| 7.. | możliwość przeprężania stentów przy użyciu dodatkowego balonu -stent 2.0mm do 3,36 mm; 2.5 do 3.84 mm, 4.0mm do 5.36 mm | Tak |  | wymagane |
| 8.. | RBP-16atm dla wszystkich średnic | Tak | (**) | wymagane |
| 9. | polimer ulega biodegradacji po ok. 9 miesiącach, | Tak |  | wymagane |
| 10.. | grubość przęseł 60 µm dla wszystkich rozmiarów, | Tak |  | wymagane |
| 11.. | 2 znaczniki na stencie widoczne w skopi RTG | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 17-  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY uwalniający zotarolimus z polimeru

do stentowania dużych naczyń

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY DO DUZYCH NACZYŃ |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Stent pokryty polimerem niebiodegradowalnym uwalniający zotarolimus | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Minimalny wymagany przedział długości stentów od 8,0mm do 34 mm min 5 długości | Tak, opisać | (*) | 5 długości - 0 pkt powyżej 5 długości -30 pkt |
| 5.. | Minimalny wymagany przedział średnicy stentów 2,5 – 5,0 mm | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Profil stentu max. 0.038” przy 3.0 mm | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Ciśnienie nominalne max. 12 atm RBP-18atm | Tak | (**) | wymagane |
| 9. | Stent kobaltowo-chromowy łaczony laserowo z rdzeniem platynowo-irydowym poprawiajacym widoczność w skopi | Tak |  | wymagane |
| 10.. | Shaft stentu max. Proksymalny 1,9F dystalny 2,7F | Tak |  | wymagane |
| 11.. | Profil natarcia max. 0,017” | Tak |  | wymagane |
| 12.. | Skócenie stentu przy maks. Rozprężeniu <1% | Tak |  | wymagane |
| 13. | 2 znaczniki na stencie widoczne w skopi RTG | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 18-  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY kobaltowo-chromowy pokryty lekiem najmowszej generacji o nietypowych średnicach i bardzo długich zmian

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY kobaltowo-chromowy pokryty lekiem najmowszej generacji o nietypowych średnicach i bardzo długich zmian |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Stent ze stopu kobaltowo-chromowego którego podstawę w ponad 50% stanowi kobalt a żelazo nie przekracza 3%, typu slotted tube | Tak |  | wymagane |
| 4.. | stent ze stałym polimerem uwalniający analog Rapamycyny (everolimus) | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | grubość ściany stentu 0,0032" dla wszystkich rozmiarów | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | crossing profile 0,039" dla rozmiaru 3,0/18 mm | Tak |  | wymagane |
| 7.. | długość systemu doprowadzającego 145 cm | Tak |  | wymagane |
| 8.. | przedział średnic: 2,0-4,0mm dla długości stentu do 38 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25, 3,5; 4,0), | Tak | (*) | 5 długości - 0 pkt powyżej 5 długości -30 pkt |
|  | możliwość postdylatacji dla rozmiarów 2.0-3.25 mm do średnicy 3,75 mm i dla rozmiarów 3.5-4.0 mm do 5.5 mm dla długości stentu do 38 mm | Tak |  | wymagane |
| 10.. | długości: 8, 12,15, 18, 23, 28, 33, 38 mm dla wszystkich oferowanych średnic | Tak | (**) | wymagane |
| 11.. | ciśnienie nominalne 9 atm dla średnic 2.0-2.5 i 12 atm dla pozostałych rozmiarów dla długości stentu do 38 mm RBP: 16 atm dla wszystkich rozmiarów dla długości stentu do 38 mm | Tak |  | wymagane |
| 12.. | dobry dostęp do bocznic (maksymalna średnica otwarcia pojedynczej celi stentu dla średnicy 3.0 mm wynosi 4.0 mm) | Tak |  | wymagane |
| 13. | skrócenie stentu przy ciśnieniu nominalnym: 0% | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 19 -  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY  UWALNIAJĄCY  EVEROLIMUS

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY UWALNIAJĄCY EVEROLIMUS |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Stent na platformie platynowo - chromowej | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Możliwość zwiększenia średnicy stentu min 5% ponad nominalną w ramach RBP | Tak |  | wymagane |
| 5.. | Minimalny wymagany przedział długości stentów od 8.0mm do 38.0mm dla średnicy 2,75mm (min. 7 różnych długości) | Tak, | (*) | 7 rozmiarów -0pkt powyżej 7 rozmiarów -30pkt |
| 6.. | Minimalny wymagany przedział średnicy stentów od 2,25mm do 4,0 mm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 7.. | Współpraca z cewnikiem prowadzącym 5F 0,058” | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Profil przejście stentu max.0.042” przy 3.0 mm , 0,040” przy2,5mm | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Stent uwalniający everolimus | Tak, |  | wymagane |
| 10.. | Recoil max 3% | Tak, |  | wymagane |
| 11.. | Ciśnienie nominalne max. 11atm, RBP min 16 atm dla średnic,0-4,0mm, 18atm dla średnic 2,25-2,75mm | Tak |  | wymagane |
| 12. | Duża siła radialna min.0,26N/mm | Tak |  | wymagane |

- Uwagi i objaśnienia:

- ·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

- ·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

- ·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

- ·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

- ·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

- Miejscowość .......................................................... data .....................................................

### Załącznik 1B Zakres nr 20 -  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY (DES) HYBRYDOWY POKRYTY PASYWNĄ I AKTYWNĄ POWŁOKĄ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY (DES) HYBRYDOWY POKRYTY PASYWNĄ I AKTYWNĄ POWŁOKĄ |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być widoczna w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Stent na platformie kobaltowo-chromowej pokryty pasywną powloką (węglik krzemu) eliminujący kontakt tkanki i krwi z metalowymi komponentami stentu (redukuje ryzyko uczulenia na nikiel) | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Pokryty lekiem Syrolimus lub jego pochodna umieszczonym w polimierze biodegradowalnym | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | Minimalny wymagany przedział długości stentów od 9.0mm do 30.0mm | Tak, opisać | (*) | 7 długości – 30 pkt; mniej niż 7 długości -0pkt |
| 6.. | Minimalny wymagany przedział średnicy stentów od 2,25mm do 4,0 mm | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Współpraca z cewnikiem proawdzącym 5F 0,058” | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Profil stentu max.0.039” przy 3.0 mm | Tak |  | wymagane |
| 9.. | Ciśnienie nominalne max. 8 atm, dla śr. 3,0mm RBP min 16 atm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 10.. | Różne grubości przęseł stentu 60ug dla średnic 2,25-3,0; 80ug dla średnic 3,5-4,0mm | Tak |  | wymagane |
|  |  |  |  | wymagane |
| 11. | Pewne umieszczenie stentów na balonie, zabezpieczenie przed zgubieniem stentu | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 21 -  Parametry techniczne - STENT WIEŃCOWY UWALNIAJĄCY SYROLIMUS BEZ POLIMERU.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENT WIEŃCOWY UWALNIAJĄCY SYROLIMUS BEZ POLIMERU |
| 1.. | Stent kobaltowo-chromowy „slotted tube”, pokryty substancją przyśpieszającą endotelizację, system uwalniania leku bez udziału polimeru, lek uwalniany z abluminalnych rezerwuarów | Tak |  | wymagane |
| 2.. | kompatybilny z prowadnikiem 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3.. | dostępne długości stentu od 8 mm do 38 mm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | kompatybilny z cewnikiem 5F mmm | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | dostępne średnice stentu od 2,25 mm do 4,5 | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 6.. | NP min. 9 atm, RBP 18 atm | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Obecność znaczników na stencie | Tak/Nie | (*) | Tak - 30 pkt Nie – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

ZAKRES 22 -Parametry techniczne ZESTAW DO TRUDNYCH ZMIAN I BIFURKACJI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. stent wieńcowy |
| 1.. | Stent wieńcowy kobaltowo-chromowy L605 uwalniający analog rapamycyny (Sirolimus) z biodegradowalnego polimeru PDLLA-PCL, wycinany laserowo typu „slotted tube” | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnice stentów od 2.25 mm do 4.0 mm | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Długość stentów od 9.0 mm do 38 mm | Tak | (*) | 8 długości -30 pkt. Poniżej 8 długości – 0 pkt. |
| 4.. | Bardzo dobry dostęp do gałęzi bocznych po rozprężeniu stentu -4,57mm2 dla stentu 3,0mm | Tak |  |  |

| Pozycja 2 Cewnik balonowy SC |
| --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Dostępne długości: 5, 10, 15, 20, 30, 40 mm | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Dostępne średnice: 1,00 – 4,50 mm – min. 12 średnic | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Shaft proksymalny 0.64 mm, środkowy 0.84, dystalny dla 1.00-1.50 taperowany 0.79-0.89mm dla 2.00-4.00 0.87mm | Tak, |  | wymagane |

| Pozycja 3 Cewnik balonowy NC |
| --- |
| 1.. | Długość użytkowa 145cm | Tak |  | wymagane |
| 2.. | RBP 22 atm i 20 atm dla (4,5-5,0mm) | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Dostępne średnice od 2,0 do 5,0mm (min.11 do wyboru) | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 23 -  Parametry techniczne - STENTGRAFTY WIEŃCOWE.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STENTGRAFTY WIEŃCOWE |
| 1.. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2.. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na opakowaniu produktu | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Pokrycie nakładane nie plecione gubość pokrycia 90ug | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Minimalny wymagany przedział długości stentów 15-26 mm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5.. | Wymagany przedział średnic stentów od 2,5 mm do 5,0 mm ze wzrostem co 0,5 mm | Tak, opisać | (*) | 6 średnic – 30 pkt; 5 średnic – 25 pkt; 4 średnice – 20 pkt; 3 średnice – 15 pkt; 2 średnice – 10 pkt; 1 średnica – 5 pkt; |
| 6.. | Maksymalna średnica rozszerzenia stentu dla średnic 3,0mm minimum 3,5 mm | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Stent chromowo - kobaltowy | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 24 -  Parametry techniczne - SYSTEM PROTEKCJI WIEŃCOWEJ.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – SYSTEM PROTEKCJI WIEŃCOWEJ |
| 1.. | Protekcje działające na zasadzie filtra | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Protekcje do stosowania w tętnicach wieńcowych oraz pomostach aortalno-wieńcowych o średnicy referencyjnej naczyń od 3,5-5,5 mm wyposażony w prowadnik o średnicy 0,014” z dobrze widoczną końcówką | Tak, opisać | (*) | tylko 3,5 do 5,5 -10 pkt dodatkowo 2,25 do 3,5 -30 pkt |
| 3.. | Współpraca z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak |  | wymagane |
| 4.. | System rapid exchange, wyposazony w poliuretanową membranę, pętle nitinolową długośc od 190-300 cm | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | Profil zewnętrznej koszulki wprowadzającej 3,2 F oraz koszulki ewakuacyjnej 4,3F | Tak, | (**) | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 25 -  Parametry techniczne - PROWADNIK WIEŃCOWY  .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK WIEŃCOWY |
| 1.. | Prowadnik z końcówką roboczą wykonaną ze stali i innych stopów metali (max. wartość dla stopu nitynolowego | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Średnica 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Długość 190 i 300 cm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Końcówka J i prosta | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | Szeroki wybór prowadników niezależnie od długości lub krzywizny zagięcia | Tak, opisać | (*) | 20 rodzajów - 0 pkt 21 rodzajów i więcej -30 pkt |
| 6. | Dostępne prowadniki o min. 4 średnicach końcówki (niezależnie od długości i kształtu końcówki |  | (**) | wymagane |
| 7 | Prowadniki o różnej sztywności roboczej z taperowanym tipem 0,009” | Tak |  | wymagane |
| 8 | Pokrycie hydrofobowe i hydrofilne na całej długości Pokrycie hydrofobowe i hydrofilne na całej długości | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 26 -  Parametry techniczne - STRZYKAWKA WYSOKOCIŚNIENIOWA Z  MANOMETREM.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STRZYKAWKA WYSOKOCIŚNIENIOWA Z MANOMETREM |
| 1.. | Opis produktu na opakowaniu | podać |  | wymagane |
| 2.. | Pojemność min. 20 ml | Tak | (**) | wymagane |
| 3.. | Maksymalne ciśnienie inflacji 30 atm | Tak |  | wymagane |
| 4.. | ergonomiczna rękojeść, łatwa i wygodna w obsłudze dopasowana do prawej i lewej ręki | Tak |  | wymagane |
| 5.. | precyzyjne zwiększanie ciśnienia w balonie – pomiar z dokładnością do 3 % w pełnym zakresie wartości posiada zabezpieczenie przed niekontrolowaną deflacją tarcza manometru pokryta substancją luminescencyjną – możliwość generowania precyzyjnych ciśnień w zaciemnionym pomieszczeniu. | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Dobrze widoczna skala manometru w przyciemnionym pomieszczeniu, podać minimalną podziałkę skali ciśnienia (atm) | Tak/Nie | (*) | Skala 0-30 at. z podziałką co 1 at. NIE: 0 pkt; AK: 15 pkt |
| 7.. | Strzykawka zaopatrzona w dren wysokociśnieniowy min. 15 cm zakończony kranikiem trójdrożnym | Tak, opisać | (*) | poniżej 15 cm: 0 pkt; 15 cm i więcej: 15 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 27 -  Parametry techniczne - Y CONNECTOR POJEDYNCZY BEZ ELEMENTÓW ZAKRĘCANYCH.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Y CONNECTOR POJEDYNCZY BEZ ELEMENTÓW ZAKRĘCANYCH |
| 1.. | Średnica wew. zastawki min 9,5 F | Tak | (*) | średnica wew. zastawki 9,5 F: 0 pkt; średnica wew. zastawki powyżej 9,5 F : 10 pkt |
| 2.. | connector bez elementów zakręcanych i przesuwnych-obsługa zastawki za pomocą przycisku usytuowanego 2 cm od kanału wprowadzającego, | Tak | (*) | Przycisk zastawki oddalony 2 cm od kanału wprowadzającego: 0 pkt; Przycisk zastawki oddalony powyżej 2 cm od kanału wprowadzającego: 20 pkt |
| 3.. | Mechanizm kontrolujący otwieranie zastawki 3 pozycje: całkowicie otwarte, zamknięte i otwieranie kontrolowane. Mechanizm zapadkowy znajduje się wewnątrz korpusu zastawki | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Wyposażony w 17 cm drenik boczny zakończony kranikiem trójdrożnym z żeńską końcówką Luer Lock | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Podwójnie silikonowana zastawka hemostatyczna | Tak, | (**) | wymagane |
| 6.. | Ergonomiczny kształt | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Możliwość pracy z cewnikami przy zamkniętej zastawce | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr28 -  Parametry techniczne - TORQUER.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – TORQUER |
| 1.. | Ergonomiczny kształt | Tak | (**) | wymagane |
| 2.. | współpraca z prowadnikiem | Tak, opisać | (*) | poza zakresem: 0 pkt; w zakresie 0,01” do 0,02”: 30 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 29 -  Parametry techniczne - RAMPA TRÓJDROŻNA WYSOKOCIŚNIENIOWA.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – RAMPA TRÓJDROŻNA WYSOKOCIŚNIENIOWA |
| 1.. | Wysokociśnieniowa | Tak, opisać | (*) | Poniżej 500 psi: 0 pkt; 500 i powyżej: 30 pkt |
| 2.. | Female Luer Lock Rotary Adapter | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Możliwość płynnego ustawienia zaworów | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Ergonomiczny kształt | Tak, | (**) | wymagane |
| 5.. | Przeźroczysta obudowa | Tak, |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 30 -  Parametry techniczne - PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY  HYDROFILNY  .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK DIAGNOSTYCZNY HYDROFILNY |
| 1.. | Średnica od 0,025 do 0.038 ” | Tak | (**) | wymagane |
| 2.. | dostępne różne długości ściętej końcówki rdzenia short=1 cm, regular=3cm oraz long=5 cm | Tak, opisać | (*) | 3 długości -30 pkt, 2 długości -20 pkt, 1 długość -0 pkt |
| 3.. | Końcówka prosta, zagięta 45 st, typu J | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Długość od 180 –260 cm | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | Budowa prowadnika – rdzeń nitinolowy zatopiony w piluretanie, wykonany z jednego kawałka, z bardzo dobrą kontrolą trakcji 1:1, odporny na odkształcenia i na załamanie struktury podłuznej | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | trwała powłoka hydrofilna na całej długości | Tak |  | wymagane |
| 7.. | atraumatyczna , miękka końcówka z pamięcią kształtu | Tak |  | wymagane |
| 8.. | dostępne w wersji o standardowej sztywności, półsztywnej i sztywnej | Tak |  | wymagane |
| 9.. | dostępne w opcji z kształtowaną końcówką | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 31 -  Parametry techniczne - Cewnik do usuwania skrzeplin.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewnik do usuwania skrzeplin |
| 1. | Współpracujący z cewnikiem prowadzącym 6F | Tak |  | wymagane |
| 2. | Współpracujący z prowadnikiem 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3. | Tip profil 0,023” | Tak |  | wymagane |
| 4. | światło wewnętrzne cewnika min 0,043” | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5. | Gładka powłoka hydrofilna na długości 38cm | Tak, |  | wymagane |
| 6. | Cewnik z centralnym otworem | Tak |  | wymagane |
| 7. | Średnica zewnętrzna cewnika 0,068” | Tak |  | wymagane |
| 8. | Długość użytkowa shaftu max 140 cm | Tak |  | wymagane |
| 9. | Wskaźnik przepływu aspiracji co najmniej 52 cm sześcienne/min | Tak |  | wymagane |
| 10. | 2 proksymalne markery radiocieniujące | Tak |  | Obecne -30 pkt, 1 marker -0 pkt |
| 11. | Dostępny w ofercie cewnik ze sztyletem | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 32 -  Parametry techniczne - STRZYKAWKA  NAKRĘCANA TRZYCZĘŚCIOWA Z GUMOWYM TŁOKIEM 20 ML Z IGŁĄ DO NAKŁUCIA TĘTNICY .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – STRZYKAWKA NAKRĘCANA TRZYCZĘŚCIOWA Z GUMOWYM TŁOKIEM 20 ML Z IGŁĄ DO NAKŁUCIA TĘTNICY . |
| 1.. | Jednorazowego użytku | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Igła 1,3 x 70 mm, 18G, kompatybilna z drutem prowadzącym 0,038” | Tak, opisać | (*) | Kąt ścięcia powyżej 16 st: 0 pkt; Kąt ścięcia poniżej 16 st i mniej: 30 pkt |
| 3.. | ostro zakończona umożliwiająca nakłucie tętnicy w bardzo trudnych warunkach (wielokrotne nakłucie, miejsca po krwiakach) | Tak |  | wymagane |
| 4.. | strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tokiem , z podwójnym uszczelnieniem | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5.. | bezlateksowy, syntetyczny materiał) z końcówką luer lock, , wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka o wysokiej przezroczystości cylindra i o pojemności 20 ml. Z końcówką centryczną nakręcaną dającą szczelność i mocne połączenie z manifoldem, luer lock konektor | Tak, |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 33 -  Parametry techniczne - Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Cewniki balonowe do kontrapulsacji wewnątrzaoratalnej |
| 1.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o rozmiarze 8F (50cc) i 7,5F (30cc, 40cc) kompatybilny z dowolna koszulką 8F | Tak |  | Bez oceny |
| 2.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej (30cc,40cc,50cc) kompatybilny z pompą Datascope. | Tak, opisać | (*) | 3 pojemności -30 pkt 2 pojemności -0 pkt |
| 3.. | Cewnik balonowy do kontrapulsacji o pojemności 50 cc dla pacjentów o wzroście poniżej 165 cm | Tak |  | Bez oceny |
| 4.. | Specjalna konstrukcja Co-lumen cewnika zapewniająca minimalizację oporu przepływu helu | Tak, opisać |  | Bez oceny |
| 5.. | Zestaw wprowadzający do zakładania cewnika metodą bezkoszulkową lub z koszulką | Tak, |  | Bez oceny |
| 6.. | Balon wykonany z materiałów nietrombogennych i apyrogennych | Tak |  | Bez oceny |
| 7.. | Cewnik ze znacznikami na obu końcach balonu ułatwiającymi ocenę głębokości implantacji | Tak | (**) | Bez oceny |
| 8.. | Cewnik winien być pozbawiony elementów metalowych. | Tak |  | Bez oceny |
| 9.. | W zestawie załączone oryginalnie 2 opatrunki do mocowania bezszwowego cewnika | Tak |  | Bez oceny |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 34-  Parametry techniczne - Przedłużenia wysokociśnieniowe zbrojone do wentrykulografii

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Przedłużenia wysokociśnieniowe zbrojone do wentrykulografii |
| 1.. | Sposób sterylizacji | podać |  | wymagane |
| 2.. | Wytrzymujące ciśnienie 1200 PSI | Tak, opisać | (*) | 1200 PSI - 0 pkt więcej niż 1200 PSI - 30 pkt |
| 3.. | Zakończone łącznikami luer lock male (ruchomym-female) | Tak |  | wymagane |
| 4.. | zbrojone | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 5.. | Wykonane z przeźroczystego materiału | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Różne długości 100-150 cm | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 35 -  Parametry techniczne - Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Wkłady do strzykawki automatycznej 150 ml |
| 1.. | Pojemność 150 ml | Tak | (**) | wymagane |
| 2.. | Wkłady do strzykawki automatycznej kompatybilne do aparatu angiomat Illumena | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Wytrzymujące ciśnienie 1200 PSI | Tak, opisać | (*) | Limit ciśnienia 1200 PSI -30 pkt Poniżej 1200 PSI - 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 36-  Parametry techniczne - Zamykacze (okludery) do tętnic  udowych   .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Zamykacze (okludery) do tętnic udowych |
| 1.. | zamykanie tętnic po wkłuciach 5-8F | Tak, opisać | (*) | 5 - 6F-0 pkt dodatkowo 7 -8F – 30 pkt |
| 2.. | Zamykanie naczynia za pomocą materiałów wchłanialnych od strony zewnętrznej i wewnętrznej | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Trzy komponenty zamykacza: polimerowa kotwica, szew, kolagen lub 2 dyski i szew | Tak | (**) | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 37 -  Parametry techniczne - ZESTAW DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAW DO USUWANIA CIAŁ OBCYCH |
| 1.. | Dostosowanie się do zmiennej średnicy naczyń krwionośnych | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Skuteczność w wychwytywaniu, manewrowaniu i wyciąganiu ciał obcych: stentów, prowadników, fragmentów balonów, cewników | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Dobra wizualizacja w RTG | Tak | (**) | wymagane |
| 4.. | średnica pętli od 2 mm – rożne rozmiary | Tak, opisać | (*) | 1 rozmiar -10 pkt 2 rozmiary -20 pkt 3 rozmiary - 30 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ...................................................

### Załącznik 1B Zakres nr 38 -  Parametry techniczne - OPASKA JEDNORAZOWA Z PUNKTOWYM UCISKIEM NA MIEJSCE NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – OPASKA JEDNORAZOWA Z PUNKTOWYM UCISKIEM NA MIEJSCE NAKŁUCIA TĘTNICY PROMIENIOWEJ |
| 1.. | Komora uciskowa wypełniona powietrzem (nominalna objętość 15 ml, max 18ml) | Tak, opisać | (*) | Nominalna objętość 15 ml – 30 pkt Poniżej 15 ml – 0 pkt |
| 2.. | Tłok blokujący | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Transparentny materiał pozwalający na obserwację uciskanego miejsca i bezpieczną kontrolę hemostazy. Poduszka powietrzna wypełniana przez kanał z zastawką | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Czas utrzymania opatrunku 3 h | Tak |  | wymagane |
| 5.. | Dostępne 3 rozmiary: standard (opaska długości 24,5 cm), L - 27 oraz XL – 29 cm | Tak | (**) | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 39-  Parametry techniczne - ZESTAWY DO KORONAROGRAFII , KOLCE DO KONTRASTU I DRENY DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU, DRENY DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W TECHNICE „KISSING BALOON”, Kleszczyki komarowe, metalowe, jednorazowe

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – ZESTAWY DO KORONAROGRAFII , KOLCE DO KONTRASTU I DRENY DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU, DRENY DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W TECHNICE „KISSING BALOON” |
| 1.. | A) Zestaw jednorazowy do koronarografii w ostrych zespołach wieńcowych zawiera; -Etykiety do wklejania na kartę pacjenta – 2 szt. | Tak |  | wymagane |
| 2.. | Chusta angiograficzna - wykonana z paroprzepuszczalnej nieprzemakalnej włókniny SMS o wymiarze 240 x 380 cm, 4 otwory przylepne z paskiem lepnym w świetle otworu: 2 otwory promieniowe w kształcie elipsy wymiary z folią: wysokość: 12 cm, szerokość: 7cm. sam otwór: wysokość: 6cm, szerokość: 4cm. otwory udowe: srednica z folią: 12cm, sam otwór: 7,5 cm. Umiejscowienie otworów promieniowych umożliwiające wkłucie w częściowym odwiedzeniu ręki. Folia przezroczysta z prawej i lewej stronie szerokość 70 cm. Wzmocnienie chusty w strefie otworów: min. 140 x150cm – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze L wzmacniany wykonany z włókniny SMS na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjną 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Fartuch chirurgiczny jednorazowy w rozmiarze XL wzmacniany wykonany z włókniny SMS na przedniej części i na rękawach dodatkowa nieprzemakalna warstwa absorpcyjną 1 szt. | Tak, opisać |  | wymagane |
| 5.. | Miska okrągła z nieprzezroczystego tworzywa o pojemności 500 ml – 1 szt. | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | skalpel nr 11 – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 7.. | delikatna chłonna gąbka do obmycia pola operacyjnego na szpatułce, długości 15-20 cm - 2 szt | Tak |  | wymagane |
| 8.. | Przezroczysta osłona na głowicę o wymiarach około 75 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 9 | Przezroczysta osłona na głowicę o wymiarach około 90 x 90 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 10 | Gaziki bawełniane 12 warstwowe o wymiarach 75x75 mm – 20 szt. | Tak |  | wymagane |
| 11 | Strzykawki iniekcyjne 10ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra – 2 szt | Tak |  | wymagane |
| 12 | Strzykawki iniekcyjne 20ml z czytelną i niezmywalną skalą, o wysokiej przeźroczystości cylindra, kolor tłoka czerwony – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 13 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra, kolor tłoka żółty – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 14 | Strzykawka do podawania kontrastu trzyczęściowa z gumowym tłokiem, z podwójnym uszczelnieniem (naturalny, bezlateksowy, syntetyczny materiał) i końcówką luer lock, wyposażona w pierścień zabezpieczający przed wypadnięciem tłoka, o wysokiej przeźroczystości cylindra 10ml – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 15 | rampa trójdrożna typ OFF, wysokociśnieniowa min. 1000 psi, wykonana z przeźroczystego materiału, ergonomiczny kształt, możliwość płynnego ustawienia zaworów (180 stopni), z męskim łącznikiem rotacyjnym luer lock po prawej stronie – 1 szt | Tak, opisać | (*) | poniżej 1000 psi: 0 pkt 1000 psi i powyżej : 5 pkt, |
| 16 | Zestaw do przetoczeń płynów infuzyjnych długości 150cm, wyposażony w ostry kolec, filtr z odpowietrznikiem oraz końcówką luer lok – 1 szt | Tak | (**) | wymagane |
| 17 | Kompres absorpcyjny o wysokiej chłonności płynów pozbawiony warstwy foliowej, o wymiarach 20 x 40 cm – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 18 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem – linia pomiarowa w przedziale od 135 do 155 cm zawierająca: 1 zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia 150 cm, 1 przetwornik z urządzeniem płuczącym, 2 trójdrożne kraniki odcinające: (czerwone), dren ciśnieniowy 125 cm przezroczysty, średnica światła 1.5 x 2.7 mm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, częstotliwość własna przetwornika 200Hz, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek, wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) – 1 szt | Tak, opisać | (*) | częstotliwość własna przetwornika poniżej 200Hz: 0 pkt; częstotliwość własna przetwornika 200Hz: 5 pkt |
| 19 | Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable do podłączenia z kardiomonitorem Thosiba , płytki podwójne i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami: Datascope CS100 – 3 komplety., Philips InteliView MX700 – 1 komplet | Tak |  | wymagane |
| 20 | Kolec podwójny z odpowietrznikiem do bezpiecznego opróżniania pojemników z solą fizjologiczną – 1 szt Kolec podwójny z odpowietrznikiem do bezpiecznego opróżniania pojemników z solą fizjologiczną – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 21 | Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna wykonana z laminatu foliowego powleczonego wysokochłonną włókniną o wym. min. 110 x 150 cm – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 22 | Całość zestawu zawinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarach min. 150 x 200 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu folia - papier | Tak |  | wymagane |
| 23 | Termin sterylności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu. | Tak |  | wymagane |
| 24 | B) Zestaw jednorazowy do krótkich koronarografii |  |  | wymagane |
| 25 | Zestaw jednorazowy do krótkich koronarografii zawiera; - Obłożenie do angiografii udowej o wym. 218 x 330 cm wykonane z włókniny SMS Posiada przeźroczystą foliową wstawkę o wym. min. 70 x 330 cm oraz dwa otwory o śr. 12 cm otoczone taśmą lepną. W strefie otworów warstwa wysokochłonna min. 80x100 cm z laminatu dwuwarstwowego cmH2O – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 26 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra, kolor tłoka żółty – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 27 | Strzykawka iniekcyjna 20 ml z czytelną i niezmywalną skalą o wysokiej przeźroczystości cylindra, kolor tłoka czerwony – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 28 | Skalpel jednorazowy z zabezpieczonym ostrzem – 11 – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 29 | Przezroczysta osłona na głowicę o wymiarach około 75 x 100 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 30 | Przezroczysta osłona na głowicę o wymiarach około 90 x 90 cm z elastyczną krawędzią – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 31 | Miska okrągła z nieprzezroczystego tworzywa o pojemności 500 ml – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 32 | Miska okrągła z przezroczystego tworzywa o pojemności 500 ml – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 33 | delikatna chłonna gąbka do obmycia pola operacyjnego na szpatułce, długości 15-20 cm- 2 szt | Tak |  | wymagane |
| 34 | Kompres absorpcyjny o wysokiej chłonności płynów pozbawiony warstwy foliowej, o wymiarach 20 x 40 cm – 1 szt. | Tak |  | wymagane |
| 35 | - Serweta do angiografii promieniowej o wym. min. 80x120 cm wykonana z włókniny typu SMS Posiadająca otwór o śr. 10 cmotoczony taśma lepną. W strefie otworu umieszczona warstwa wysokochłonna o wym. min 25x60 z laminatu dwuwarstwowego wysokochłonnego. Serweta zwinięta w osobny worek papierowy zapewniający sterylność przed otwarciem, dwie repozycyjne naklejki, datę przydatności – 1 sztuka | Tak |  | wymagane |
| 36 | Zestaw do inwazyjnego pomiaru ciśnienia z pojedynczym przetwornikiem – linia pomiarowa w przedziale od 135 do 155 cm zawierająca: 1 zestaw infuzyjny do pomiaru ciśnienia 150 cm, 1 przetwornik z urządzeniem płuczącym, 2 trójdrożne kraniki odcinające: (czerwone), dren ciśnieniowy 125 cm przezroczysty, średnica światła 1.5 x 2.7 mm, przetwornik ze zintegrowanym systemem płuczącym 3 ml/h, częstotliwość własna przetwornika 200Hz, wysoka odporność na zakłócenia bez konieczności stosowania elementów korygujących, połączenie z kablem interfejsowym pinowe, wodoszczelne, układ do przepłukiwania w postaci skrzydełek, wstępnie wykalibrowany czujnik pomiarowy ze stałymi parametrami elektrycznymi (czułość, liniowość, stabilność zera) – 1 szt | Tak, opisać | (*) | częstotliwość własna przetwornika poniżej 200Hz: 0 pkt; częstotliwość własna przetwornika 200Hz: 5 pkt |
| 37 | Uwaga: Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia Zamawiającego, na czas trwania umowy w kable do podłączenia z kardiomonitorem, płytki podwójne i uchwyty pasujące do połączenia oferowanych przetworników z posiadanymi przez Zamawiającego monitorami: Datascope CS100 – 3 komplety., Philips InteliView MX700 – 1 komplet | Tak |  | wymagane |
| 38 | Kolec podwójny z odpowietrznikiem do bezpiecznego opróżniania pojemników z solą fizjologiczną – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 39 | Serweta dwuwarstwowa nieprzemakalna wykonana z laminatu foliowego powleczonego wysokochłonną włókniną o wym. 100 x 150 cm – 1 szt | Tak |  | wymagane |
| 40 | Całość zestawu zawinięta w nieprzemakalną serwetę o wymiarach min. 100 x 150 cm wykonaną z dwuwarstwowego laminatu nieprzemakalnego Zestaw musi być sterylny oraz zapakowany w opakowaniu folia - papier | Tak |  | wymagane |
| 41 | Termin sterylności i sposób sterylizacji podany na opakowaniu. | Tak |  | wymagane |
|  | C ) KOLCE DO KONTRASTU | Tak |  | wymagane |
| 42 | kolec z odpowietrznikiem i zastawką typu Safesite®, do pojemników z kontrastem - przeznaczony do kilku badań angiograficznych - długość 15 cm |  |  | wymagane |
| 43 | w opakowaniu koreczki sterylne pakowane osobno nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu – 3 szt. koreczki sterylne pakowane osobno nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu: | Tak, opisać | (*) | koreczki sterylne pakowane osobno nasączone środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu: NIE: 0 pkt; TAK: 5 pkt |
| 44 | D) DREN DO OSZCZĘDZANIA KONTRASTU | Tak |  | wymagane |
| 45 | dren do zatrzymania kontrastu światło pozwalające na kontrolowanie przepływu kontrastu - długość 140 cm | Tak |  | wymagane |
| 46 | - podwójna zastawka hemostatyczna jednokierunkowa zabezpieczająca przed zwrotnym skażeniem przez mikroorganizmy - końcówka męsko / męska | Tak |  | wymagane |
| 47 | średnica wewnętrzna drenu pozwalająca na kontrolowanie przepływu kontrastu: | Tak/Nie | (*) | NIE: 0 pkt; TAK: 5 pkt |
| 48 | E) DRENY DO WYKONYWANIA ZABIEGÓW W TECHNICE „KISSING BALOON” | Tak |  | wymagane |
| 49 | Adapter do metody Kissing Balloon | Tak |  | wymagane |
| 50 | adapter do równoczesnego lub stopniowego poszerzania zmian w bifurkacjach | Tak |  | wymagane |
| 51 | możliwość jednoczesnej inflacji obu balonów | Tak |  | wymagane |
| 52 | możliwość wielokrotnych technik dylatacji | Tak |  | wymagane |
| 53 | testowany do min. 70 bar | Tak, opisać | (*) | wytrzymałość poniżej 70 bar: 0 pkt; wytrzymałość 70 bar i więcej: 5 pkt |
| 54 | F)Kleszczyki komarowe jednorazowe pakowane oddzielnie | Tak |  | wymagane |
| 55 | Y conector (muszelka) szt. 100. | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 40 -  Parametry techniczne - PROWADNIK WIEŃCOWY  DO ZMIAN TRUDNYCH, SPECJALISTYCZNE I UDROŻNIEŃ

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIK WIEŃCOWY DO ZMIAN TRUDNYCH |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | wymagane |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3. | Długość 180, 190 i 300 cm, | Tak | (**) | wymagane |
| 4. | Końcówka prosta z możliwością kształtowania ostatnich 3cm i końcówka J | Tak, |  | wymagane |
| 5. | Szeroki wybór prowadników: z powłoką hydrofilną, hydrofobową i mieszaną | Tak, |  | wymagane |
| 6. | Sztywność końcówki 0,5g i 0,7g | Tak, opisać | (*) | 0 pkt – 1 sztywność 15 pkt -2 sztywności |

| POZ. 2. – PROWADNIK WIEŃCOWY SPECJALISTYCZNY |
| --- |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | wymagane |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3. | Długość 180, 190 i 300 cm, | Tak |  | wymagane |
| 4. | Końcówka J i prosta z możliwościa kształtowania dystalnych 3cm | Tak, |  | wymagane |
| 5. | Dostępne końcówki cieniujące 3cm 4cm 11cm 16cm | Tak, |  | wymagane |
| 6. | Sztywność końcówki 0,5g, 0,6g, 0,8g, 1,0g, 3g, 6g, 9g, 12g | Tak, opisać |  | wymagane |

| POZ. 3. – PROWADNIK WIEŃCOWY DO UDROŻNIEŃ |
| --- |
| 1. | Prowadnik wykonany ze stali 316L budowa jednordzeniowa, dostępne prowadniki z podwójnym oplotem | Tak |  | wymagane |
| 2. | Średnica 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 3. | Długość 180, 190, 200, 300 I 330cm, | Tak | (*) | 4 i więcej długości -15 pkt mniej niż 4 długości – 0 pkt |
| 4. | Końcówka J i prosta | Tak, |  | wymagane |
| 5. | Dostępne pokrycie pokrycie hydrofilne na dystalnych 40cm; 50cm; 170cm. | Tak, |  | wymagane |
| 6. | Sztywność końcówki 1,7g, 3,0g, 3,5g, 4,5g, 9,0g, 12g | Tak, opisać |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 41 -  Parametry techniczne - Y CONNECTOR POJEDYNCZY TYPU KLIK .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Y CONNECTOR POJEDYNCZY TYPU KLIK |
| 1.. | średnica wew. zastawki 9,5 F | Tak, opisać | (*) | średnica wew. zastawki poniżej 9,5 F: 0 pkt; średnica wew. zastawki 9,5 F i powyżej: 30 pkt |
| 2.. | Y-connector do obsługi jednoręcznej z ruchomą trójstopniową zastawką (typu „klik") | Tak |  | wymagane |
| 3.. | mechanizm zapadkowy zastawki hemostatycznej bez elementów przykręcanych , z automatycznym domknięciem z pozycji półotwartej przy iniekcji kontrastu, | Tak |  | wymagane |
| 4.. | dźwiękowe i dotykowe "kliknięcie" sygnalizuje zmianę pozycji, otwarcie zastawki poprzez mechanizm zwalniający typu klik | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | mechanizm kontrolujący otwieranie zastawki 3 pozycje: całkowicie otwarte, otwarte pośrednie kontrolowane, zamknięte | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Wyposażony w 20 - 25 cm drenik boczny z kranikiem trójdrożnym | Tak | (**) | wymagane |
| 7.. | Ergonomiczny kształt do obsługi jedną ręką | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 42 -  Parametry techniczne - CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO, .

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK PRZEDŁUŻAJĄCY DO CEWNIKA PROWADZĄCEGO |
| 1. | Średnica 5; 5.5; 6; 7 i 8F do zastosowania odpowiednio z cewnikami prowadzącymi 5; 6; 7 i 8F | Tak |  | wymagane |
| 2. | Światło wewnętrzne; 0.046” dla 5F; 0.051” dla 5.5F; 0.056” dla 6F; 0.062” dla 7F i 0.071” dla 8F | Tak |  | wymagane |
| 3. | Zmniejszający światło cewnika o max. 1F | Tak |  | wymagane |
| 4. | Konstrukcja umożliwiająca wprowadzenie i kontynuację zabiegu przez Y-konektor połączony z cewnikiem – matką | Tak |  | wymagane |
| 5. | Miękki, elastyczny i atraumatyczny silikonowy koniec roboczy cewnika | Tak, |  | wymagane |
| 6. | Długość użytkowa 150 cm | TAK | (*) | Długość >150 cm – 30 pkt. ≤150 cm -10 pkt. |
| 7. | Długość przedłużającego segmentu RX - 25 cm |  | (**) | wymagane |
| 6. | Dystalne umieszczony marker dobrze widoczny w skopii | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 43-  Parametry techniczne - CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCO-POZYCJONUJĄCY

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – CEWNIK BALONOWY NACINAJĄCY |
| 1. | Tabela rozszerzalności dla wszystkich średnic | Tak, załączyć | (**) | wymagane |
| 2. | Dostępna rozszerzalność balonu powinna być uwidoczniona w formie tabeli na op. | Tak |  | wymagane |
| 3.. | Cewnik balonowy wyposażony w elastyczne nitinolowe ostrze oplatacjące balon | Tak |  | wymagane |
| 4. | Profil przejścia ok 2,7F | Tak, |  | wymagane |
| 5. | Długości balonu; 10; 15; 20mm | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 6. | Średnice balonu; 2,0, 2,5, 3,0, 3,5 | Tak, opisać | (*) | 2 średnice - 0 pkt; powyżej 2 średnic - 30pkt. |
| 7. | Tyo systemyu współpracujący z prowanikiem 0,014” | Tak |  | wymagane |
| 8. | Ciśnienie nominalne min.8 atm; RBP – 20atm dla średnicy 2,0-2,5mm, 18atm dla średnicy 3,0mm 16atm dla średnicy 3,5mm | Tak |  | wymagane |
| 9. | Możliwość wykonania Kissing baloon | Tak |  | wymagane |
| 10. | Możliwość zabezpieczenia „ Buddy wire” | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 44 -  Parametry techniczne -  Mikrocewnik  do CTO

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – MIKROCEWNIK DO CTO |
| 1.. | Taperowany szaft o średnicy proksymalnej 2,6 F dystalnej 1,9 F oraz tip o średnicy 1,4 F | Tak, |  | wymagane |
| 2.. | Długość użytkowa 135 i 150 cm | Tak | (*) | 2 długości- 30 pkt 1długość -0 pkt |
| 3.. | Kanał wewnętrzny pokryty PTFE o średnicach : dystalnie 0,016'' proksymalnie 0,022 '' | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Kompatybilny c prowadnikiem 0,014 '' | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Część dystalna mikrocewnika na długości 70 cm szaftu pokryta hydrofilnym polimerem dla długości 135 cm oraz 85 cm dla długości 150 cm. | Tak, opisać |  | wymagane |
| 6.. | Końcówka mikrocewnika dobrze widoczna w skopi | Tak, opisać |  | wymagane |
| 7.. | Średnica wewnętrzna końcówki 0,016 '' | Tak | (**) | wymagane |
| 8.. | Oplot mikrocewnika wykonany z drutów stalowych | Tak |  | wymagane |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 45 Parametry techniczne -  Prowadnik do koszulki promieniowej

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – Prowadnik do koszulki promieniowej |
| 1.. | Prowadnik stalowyo średnicy 0,018 „ lub mniejsza | Tak, | (**) | wymagane |
| 2.. | Długość użytkowa 40 cm | Tak | (*) | Długość 40 cm- 30 pkt Mniejsza- 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data ....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 46 -  Parametry techniczne – CEWNIK PROWADZĄCY DO PCI HYDROFILNY DO TRUDNYCH ANATOMI

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – cewnik prowadzący do PCI do trudnych anatomii |
| 1.. | Dostępny w średnicach 5,6,7,8F | Tak, opisać | (**) | wymagane |
| 2.. | światło wewnętrzne 0,071” dla 6Fr; 0,081” dla 7Fr | Tak, opisać |  | wymagane |
| 3.. | pokrycie hydrofilne ułatwiające przejście w trudnych anatomiach | Tak |  | wymagane |
| 4.. | Metalowe zbrojenie zachowujące niezmienne światło wewnątrz na całej długości cewnika | Tak, |  | wymagane |
| 5.. | Pełna gama krzywizn typowych i nietypowych, w tym krzywizna dająca optymalne podparcie przy dostępie promieniowym typu TIGER, Extra Backup do lewej i prawej tętnicy wieńcowej | Tak, |  | wymagane |
| 6.. | Obrót 1:1 | Tak |  | wymagane |
| 7.. | Dostępny cewnik 125cm z krzywizną dedykowaną do tętnic nerkowych z dostępu promieniowego Multipurpose | Tak | (*) | Długości 125cm i krzywizna Multipurpose – 30 pkt Brak – 0 pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................

Załącznik 1B Zakres nr 47-  Parametry techniczne

PROWADNIK DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ – KOŃCÓWKA DYSTALNA HYDROFILNA

ZESTAWIENIE PARAMETRÓW I WARUNKÓW WYMAGANYCH/OCENIANYCH

| L.p a. | Nazwa / Opis parametru b. | Parametr wymagany (graniczny) i/lub oceniany c. | Parametr oferowany przez Wykonawcę d. | Zasady oceny e. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POZ. 1. – PROWADNIKI DO ANGIOPLASTYKI OBWODOWEJ |  |
| 1. | Sztywny stalowy prowadnik pokryty substancją hydrofilną w części dystalnej | Tak |  | wymagane |
| 2. | Wymagana średnica 0,018 [''] | Tak, podać | (**) | wymagane |
| 3. | Wymagana długość 300 [cm] +/- 5 [cm] | Tak, podać |  | wymagane |
| 4. | Wymagana końcówka dystalna prosta | Tak, podać |  | wymagane |
| 5. | Wymagana możliwość kształtowania krzywizny końcówki dystalnej przez operatora | Tak, podać | (*) | Tak -30pkt Nie -0pkt |

Uwagi i objaśnienia:

·         (*) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki – dotyczy parametrów ocenianych (patrz Kryteria oceny ofert) na potwierdzenie parametrów ocenianych wskazanych przez Wykonawcę. Materiały te składane jako przedmiotowy środek dowodowy na potwierdzenie parametrów ocenianych nie będą podlegały uzupełnieniu w przypadku braku ich złożenia wraz z ofertą.

·         (**) dla tych parametrów Wykonawca do oferty załącza Materiały firmowe w języku polskim – np. katalogi techniczne, foldery, specyfikacje handlowe, ulotki, potwierdzające wartość zaoferowanego przez Wykonawcę parametru

·         Parametry określone jako „tak” są parametrami granicznymi. Udzielenie odpowiedzi „nie”  lub innej nie stanowiącej jednoznacznego potwierdzenia spełniania warunku będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

·         Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszym opisie.

·         W tabelce dla parametrów (**), należy podać numer strony katalogu (lub innego dokumentu), na której znajduje się opis parametru, a w katalogu (lub innym dokumencie) należy wyróżnić kolorem lub podać numer parametru z tabeli , którego dany opis dotyczy.

Miejscowość .......................................................... data .....................................................