Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 1

Pakiet nr 1

Specyfikacja techniczna – zestaw  Chromogranina A  metodą ELISA

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Metoda ELISA | Tak |  |
|  | Zakres pomiarowy – Nie mniej niż 900 ng/ml lub równoważne jednostki μg/L | Tak |  |
|  | Czułość analityczna - max 6,5 ng/ml | Tak podać |  |
|  | Czułość funkcjonalna - max 7,4 ng/ml | Tak podać |  |
|  | Objętość próbki - maksymalnie 50 μl | Tak podać |  |
|  | Stopień trudności wykonania zestawu ( wirowanie, inkubacje) – Nie dopuszcza się zestawy z wirowaniem Inkubacja –podać czas inkubacji i temperaturę inkubacji. Wyżej oceniana krótsza inkubacja w temperaturze pokojowej lub 37 °C Nie dopuszcza się zestawy z inkubacją powyżej 6 h w temperaturze 4- 8 ° C ( temperatura lodówki) | Tak podać czas inkubacji i temperaturę inkubacji. |  |
|  | Obecność próbek kontrolnych – Minimum 1 próbka kontrolna Wyżej oceniana obecność 2 próbek kontrolnych obejmujących szerszy zakres krzywej kalibracyjnej | Tak |  |
|  | Zakres referencyjny | Tak Podać: źródło pochodzenia badań i liczebność zbioru |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 2

Pakiet  nr 2

Specyfikacja techniczna dla analizatora  immunochemicznego

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Metodyka badań – chemiluminescencja CLIA | Tak |  |
| 2 | Aparat nie starszy niż 2018 r | Tak |  |
| 3 | Pełna automatyzacja badań, system wyposażony w jednostkę sterującą , monitor, ekran dotykowy, drukarkę laserową | Tak |  |
| 4 | Wydajność aparatu min. 100 oznaczeń / h | Tak podać |  |
| 5 | Minimum 14 miejsc na odczynniki ( reagenty) | Tak podać |  |
| 6 | Możliwość oznaczania 14 różnych parametrów jednocześnie | Tak |  |
| 7 | Możliwość wykonywania wszystkich badań wymienionych w formularzu ofertowo - cenowym | Tak |  |
| 8 | Stały i swobodny dostęp do próbek w trakcie pracy analizatora | Tak |  |
| 9 | Możliwość ciągłego załadunku odczynników | Tak |  |
| 10 | Identyfikacja próbek badanych na podstawie kodu kreskowego | Tak |  |
| 11 | Możliwość zlecenia próbek CITO | Tak |  |
| 12 | Detektor wykrywania skrzepów w próbce badanej | Tak |  |
| 13 | Igła pokryta materiałem zapobiegającym przenoszenie | Tak |  |
| 14 | Możliwość pracy z różnymi typami probówek pierwotnych i wtórnych | Tak |  |
| 15 | Możliwość stosowania różnego rodzaju probówek jednocześnie | Tak |  |
| 16 | Funkcja detekcji poziomu płynów dla odczynników | Tak |  |
| 17 | Monitorowanie zużycia odczynników oraz materiałów zużywalnych na analizatorze | Tak |  |
| 18 | Możliwość automatycznego rozcieńczania i powtarzania próbek | Tak |  |
| 19 | System chłodzenia odczynników na pokładzie analizatora | Tak |  |
| 20 | Stała inkubacja 40° C +/- 5 °C | Tak podać |  |
| 21 | Odczynniki gotowe do użycia | Tak |  |
| 22 | Odczynniki dla każdego parametru dostępne na 50 i 100 testów | Tak |  |
| 23 | Wszystkie zestawy odczynnikowe zawierają dedykowany materiał kontrolny | Tak |  |
| 24 | Wszystkie odczynniki , kontrole i kalibratory pochodzące od tego samego producenta | Tak |  |
| 25 | Fabryczna krzywa wzorcowa jest definiowana przez co najmniej 10 punktowa krzywą bazową | Tak |  |
| 26 | Wszystkie kasety odczynnikowe zawierają 2 rekalibratory | Tak |  |
| 27 | 2-punktowa rekalibracja służąca do regulacji krzywej wzorcowej | Tak |  |
| 28 | Każda kaseta testu wyposażona w technologie RFID odczytująca wszystkie informacje o odczynniku. Kasety odczynnikowe zawierające znacznik RFID przechowujący wszystkie informacje o odczynnikach, w tym fabryczną, dopasowaną do LOT-u krzywą kalibracyjną | Tak |  |
| 29 | Minimalny termin ważności odczynników- reagentów, kontroli i kalibratorów - 6 miesięcy | Tak |  |
| 30 | Stabilność odczynników nie otwartych w temp 2-8°C do końca daty ważności odczynników. | Tak |  |
| 31 | Stabilność odczynników na pokładzie analizatora minimum 4 tygodnie | Tak |  |
| 32 | Możliwość jednoczesnego skalibrowania i wstawienia do aparatu dwóch różnych serii reagentów | Tak |  |
| 33 | Pokrycie kosztów uczestnictwa w zewnątrzlaboratoryjnej kontroli jakości w zakresie oferowanych oznaczeń | Tak |  |
| 34 | Wbudowany system kontroli jakości | Tak |  |
| 35 | Komputerowa archiwizacja danych | Tak |  |
| 36 | Pełna instrukcja obsługi analizatora w języku polskim (dołączyć płytę CD lub wydruk) | Tak |  |
| 37 | Instrukcje wykonania testów ( lub oryginalne ulotki odczynnikowe) | Tak |  |
| 38 | Oprogramowanie w języku polskim | Tak |  |
| 39 | Dwustronna komunikacja z systemem LIS | Tak |  |
| 40 | Interfejs i podłączenie analizatora do istniejącego programu komputerowego na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 41 | Nieprzekraczalny czas przestoju analizatora spowodowanego awarią max 48 godzin od momentu jej zgłoszenia | Tak |  |
| 42 | Zewn. UPS podtrzymujący pracę aparatu przez 30 minut. | Tak |  |
| 43 | Bezpłatna aktualizacja oprogramowania w czasie trwania umowy | Tak |  |
| 44 | Bezpłatne szkolenie użytkowników w zakresie obsługi analizatora w miejscu instalacji | Tak |  |
| 45 | Wykonawca dostarczy wykaz przedziałów referencyjnych ( z podaniem źródła),zakres pomiarowy, liniowość dla każdego z oferowanych parametrów w postaci tabeli | Tak |  |
| 46 | W przypadku trzykrotnej awarii tego samego zespołu /podzespołu/modułu systemu w okresie obowiązywania umowy – wymiana systemu na nowy o parametrach nie mniejszych niż oferowany, na koszt Wykonawcy | Tak |  |
| 47 | Bezpłatne serwisowanie analizatora w trakcie trwania umowy dzierżawy oraz wykonywanie w czasie trwania umowy okresowych przeglądów technicznych analizatora ( zgodnie z zaleceniami producenta , minimum 2 x w roku) obejmujących : dojazd, pracę inżyniera serwisowego, wszystkie części zużywalne i zamienne oraz niezbędne akcesoria typu wężyki, igły, zawory, przewody odczynnikowe, elementy mechaniczne i elektryczne analizatora związane z bieżącą pracą oferowanego analizatora | Tak |  |
| 48 | Aparat posiada certyfikat zgodności z odpowiednimi dyrektywami UE lub zgłoszenie do rejestru wyrobów medycznych | Tak |  |

Dotyczy parametrów oferowanych (pakiet nr 2)

Charakterystyka oczekiwanych parametrów nie gorszych niż wymienione

| LP | Badanie | Parametry wymagane | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 17-OH Progesteron | Metoda testu : kompetycyjna chemiluminescencja | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 0,1 ng/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 0,15ng/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 0,1-20 ng/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 2 tygodnie | Tak |  |
| 2. | Aldosteron | Metoda testu : kompetycyjna chemiluminescencja | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 5,0 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 8,0 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 5,0 - 2000 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 3. | Renina | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 0,5 μIU/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 1,0 μIU/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 0,5-1000 μIU/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 4. | Wolny Testosteron | Metoda testu : kompetycyjna chemiluminescencja | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 0,50 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 0,75 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 0,50 - 150 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 5. | TRAb | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 0,25 IU/L | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 0,28 IU/L | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 0,25-30 IU/L | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 6. | TPA (cytokeratyna:8,18,19) | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 12,5 U/L | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 15 U/L | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 12,5-6000 U/L | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 2 tygodnie | Tak |  |
| 7 | NSE | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 0,5 ng/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 1,0 ng/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 0,5 – 500 ng/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 4 tygodnie | Tak |  |
| 8. | IgE Całkowite | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 1,0 IU/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 1,5 IU/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 1,0 - 3200 IU/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 4 tygodnie | Tak |  |
| 9. | Proinsulina | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 2,0 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 4,0 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 2,0 – 5000 pg/ml | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 10 | Gastryna -17 | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwich | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 1,0 pmol/L | Tak |  |
|  |  | Granica wykrywalności : 1,5 pmol/L | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 1,0 – 500pmol/L | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 11 | H. Pylori IgG | Metoda testu : chemiluminescencja typu sandwicz dwukrokowa | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej : 2,0 EIU | Tak |  |
|  |  | Zakres pomiarowy : 2,0 -200 EIU | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynnki gotowe do użycia | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 1 tydzień | Tak |  |
| 12 | SARS-CoV-2 Neutralizing Antibody (CLIA) | Metoda testu: kompetycyjna chemiluminescencja | Tak |  |
|  |  | Granica próby ślepej: 0.030 μg/mL | Tak |  |
|  |  | Granica Wykrywalności: 0.045 μg/mL | Tak |  |
|  |  | Granica oznaczalności: 0.050 μg/mL | Tak |  |
|  |  | Zakres liniowy: 0.050-30 μg / ml | Tak |  |
|  |  | Czułość: 100.00 % | Tak |  |
|  |  | Swoistość: 100.00 % | Tak |  |
|  |  | Interpretacja wyników: - niereaktywny: wynik mniejszy niż 0,050 μg/mL (<0,050 μg/mL) jest uważany za niereaktywny. - reaktywny: wynik większy lub równy 0,300 μg/mL (≥0,300 μg/mL) jest uważany za reaktywny. | Tak |  |
|  |  | Kalibratory i kontrole w opakowaniu | Tak |  |
|  |  | Odczynniki gotowe do użycia, bez wstępnej obróbki | Tak |  |
|  |  | Stabilność kalibracji minimum 2 tygodnie | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 3

Pakiet  nr 3

Specyfikacja  testów Immunofluorescencji pośredniej (IIFT):

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zestawy do wykonania badania metodą Immunofluorescencji pośredniej powinny zawierać: - komplet odczynników niezbędnych do wykonania badania (bufor PBS z Tween, przeciwciała antyludzkie z FITC IgG - odczynnik gotowy do użycia,) - 10 szkiełek w zestawie - szkiełka nakrywkowe,- kontrole pozytywną i negatywną - gotowe do użycia - inkubacja nie może się odbywać bezpośrednio na szkiełku mikroskopowym - szkiełko mikroskopowe przeznaczone dla 5 pacjentów | Tak |  |
| 2 | Przeciwciała przeciwjądrowe (ANA) - substrat: komórki HEp-2 i wątroba małpy na jednym okienku diagnostycznym | Tak |  |
| 3 | Przeciwciała przeciwko granulocytom obojętnochłonnym (ANCA) -substrat: granulocyty ludzkie utrwalone etanolem, formaliną, mieszanina komórek HEp-2 i granulocytów na jednym okienku diagnostycznym | Tak |  |
| 4 | Przeciwciała przeciw endomysium , gliadynie (IgG) -substrat: wątroba małpy, krople oczyszczonych deaminowanych peptydów gliadyny na jednym okienku diagnostycznym | Tak |  |
| 5 | Przeciwciała przeciw endomysium , gliadynie (IgA) -substrat: wątroba małpy, krople oczyszczonych deaminowanych peptydów gliadyny na jednym okienku diagnostycznym | Tak |  |
| 6 | ds. DNA -substrat: flagellates (Crithidia luciliae sensitive) na jednym okienku diagnostycznym, | Tak |  |
| 7 | Przeciwciała przeciw komórkom okładzinowym żołądka (PCA), przeciw czynnikowi wewnętrznemu Castle´a - substrat: żołądek małpy, oczyszczony czynnik wewnętrzny na jednym okienku diagnostycznym | Tak |  |
| 8 | Przeciwciała przeciwwątrobowe (ANA, AMA, ASMA, LKM-1) - substrat : komórki HEp-2010, watroba małpy, nerka szczura żołądek szczura na jednym szkiełku diagnostycznym | Tak |  |
| 9 | Przeciwciała przeciw receptorowi fosfolipazy A2 (Anty-PLA2R) - antygen: komórki HEK -293 transfekowane ludzką rekombinowaną izoformą 1 PLA2R oraz rozmaz komórek nietransfekowanych | Tak |  |
| 10 | Przeciwciała przeciwtrombocytom - substrat: rozmaz trombocytów ludzkich | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 3

Pakiet  nr 3

Specyfikacja techniczna  mikroskopu fluorescencyjnego

| Lp. | Parametry graniczne |  | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Napięcie sieciowe |  |  |  |
| 1.1 | Moc wyjściowa | 12V | Tak |  |
| 1.2 | Napięcie | 100 do 240 V | Tak podać |  |
| 1.3 | Zakres napięcia sieciowego | automatyczna konwersja napięcia | Tak |  |
| 2 | Źródło światła UV: |  | Tak |  |
| 2.1 | Lampa diodowa typu LED |  | Tak |  |
| 2.3 | Długość fali źródła światła | 460.- 490 nm | Tak podać |  |
| 2.4 | Moc | Min 5 W | Tak podać |  |
| 2.5 | Stałe źródło światła 460-490 nm | Min 25 lumenów | Tak podać |  |
| 2.6 | Żywotność | min 10 000 h | Tak podać |  |
| 2.7 | Klasyfikacja lasera | 2M | Tak |  |
| 2.8 | Wskaźnik pogorszenia jakości światła | Alarm akustyczny | Tak |  |
| 3 | Ustawienia filtrów dla metody FITC |  | Tak |  |
| 3.1 | Filtr wzbudzający /Filtr emisyjny | 450-490 nm/515nm | Tak podać |  |
| 3.2 | Filtr rozpraszający | 510 nm | Tak |  |
| 4 | Elementy mechanizmu optycznego |  |  |  |
| 4.1 | Obrotowe ramię do zmiany obiektywów | Manualne , minimum 4 pozycje | Tak podać |  |
| 4.2 | Obiektyw 1 | A-Plan 20 x / 0.45 | Tak |  |
| 4.3 | Obiektyw 2 | A –Plan 40 x / 0. 65 | Tak |  |
| 4.5 | Okular | PL 10 x/ 20 Br. i PL10x/ 20 Br. | Tak |  |
| 4.6 | Tuba dwuokularowa, ergonomiczna | 30˚ /20 | Tak |  |
| 5 | Podstawa |  |  |  |
| 5.1 | Śruba makrometryczna | 4 mm/U | Tak |  |
| 5.2 | Śruba mikrometryczna | 0,4 mm/U | Tak |  |
| 5.3 | Podstawa na próbkę | 75x 30mm R/L z ceramiczną powierzchnią | Tak |  |
| 6 | Wyposażenie dodatkowe |  |  |  |
| 6.1 | Pokrowiec na mikroskop |  | Tak |  |
| 7 | Wymagania |  |  |  |
| 7.1 | Serwis gwarancyjny 12 m-cy | 12 miesięcy | Tak |  |
| 7.2 | Specyfikacja techniczna ,certyfikat |  | Tak |  |
| 7.3 | Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim |  | Tak |  |
| 7.4 | Montaż stanowiskowy |  | Tak |  |
| 7.5 | Szkolenie personelu |  | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 3,4

Pakiet  nr 3,4

Wymagania dotyczące wytrząsarki - kołyski laboratoryjnej

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruch kołyskowy | Tak |  |
| 2 | Kąt nachylenia 7º | Tak |  |
| 3 | 30 obr/min | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 4

Pakiet  nr 4

Specyfikacja testów  do  oznaczania przeciwciał metodą  Westernblot/Immunoblot

Testy Immunoblot powinny  spełniać następujące  wymagania

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe | Tak |  |
| 2 | Jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | Tak |  |
| 3 | Paski testowe powinny zawierać osobno naniesione antygeny w postaci linii | Tak |  |
| 4 | Paski testowe powinny zawierać linię kontrolną, świadczącą o prawidłowości wykonania badania, | Tak |  |
| 5 | Zestawy powinny zawierać wszelkie potrzebne do inkubacji odczynniki, | Tak |  |
| 6 | Zestawy muszą zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania oznaczeń (bufor do rozcieńczania próbki, do płukania, kontrolę pozytywną i negatywną , konjugat, substrat) | Tak |  |
| 7 | Zestaw musi zawierać nie więcej niż 12-16 pasków testowych | Tak |  |
| 8 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polski | Tak |  |
| 9 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) | Tak |  |
| 10 | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania (skaner, wytrząsarka -kołyska laboratoryjna) | Tak |  |
| 11 | Ocena otrzymanych wyników badań z testów paskowych elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego oraz programu komputerowego | Tak |  |
| 12 | Testy potwierdzenia dla ANA (w klasie IgG) - pasek testowy musi zawierać –nRNP/Sm, Sm, SS-A, SS-B, Ro-52, Scl-70, Jo-1, rybosomalne białko P, centromerowe białko B, dsDNA, nukleosomy, histony, PCNA, AMA M2, PM-Sc , DFS 70 | Tak |  |
| 13 | Testy potwierdzenia dla ANCA (w klasie IgG) -pasek testowy musi zawierać- MPO, PR3, GBM | Tak |  |
| 14 | Profil wątrobowy rozszerzony (w klasie IgG) do diagnostyki autoimmunologicznych chorób wątroby (PBC, AIH) -pasek testowy musi zawierać- pasek testowy musi zawierać- AMA-M2, BPO, SP 100, PML, gp 210, LKM-1, LC-1, SLA/LP, Ro-52 | Tak |  |
| 15 | Przeciwciała przeciwko antygenom neuronalnym ( w klasie IgG). - na paskach umieszczone są antygeny: amfifizyna, CV2.1, PNMA2 (Ma-2/Ta), Ri, Yo, Hu, | Tak |  |
| 16 | Test do diagnostyki twardziny układowej (Systemic Sclerosis Profil). - na paskach umieszczone są antygeny: Scl-70, CENP A, CENP B, RP11, RP155, fibrylaryna, NOR90, Th/To, PM-Scl 100, PM-Scl75, Ku, PDGFR, Ro-52 | Tak |  |
| 17 | Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego w klasie IgA -test powinien umożliwiać oznaczanie przeciwciał przeciw antygenom: Transglutaminazy tkankowej (aTg ) i gliadyny(GAF-3X) oraz mannanowi z Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - na każdym pasku powinna znajdować linia kontroli negatywnej , kontroli konjugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe wykonanie inkubacji wskazująca obecność przeciwciał klasy IgA w próbce | TAK |  |
| 18 | Test paskowy do diagnostyki autoimmunologicznych chorób układu pokarmowego w klasie IgG - test powinien umożliwiać oznaczanie przeciwciał przeciw antygenom: Transglutaminazy tkankowej (aTg ) , gliadyny(GAF-3X), antygenom komórek okładzinowych żołądka, czynnikowi wewnętrznemu oraz mannanowi z Saccharomyces cerevisiae (ASCA) - na każdym pasku powinna znajdować linia kontroli negatywnej , kontroli konjugatów (IgA, IgG, IgM), kontrola potwierdzająca prawidłowe wykonanie inkubacji | TAK |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 4

Pakiet  nr 4

Specyfikacja techniczna  - dotycząca skanera pasków

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polska wersja językowa | Tak |  |
| 2 | Jednoczesne skanowanie co najmniej 5 pasków testowych | Tak |  |
| 3 | Zautomatyzowana identyfikacja położenia prążka z naniesionym alergenem | Tak |  |
| 4 | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | Tak |  |
| 5 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | Tak |  |
| 6 | Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami | Tak |  |
| 7 | Archiwizacja wszystkich wyników : zachowanie obrazu paska , danych pacjenta ( bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji) | Tak |  |
| 8 | Wszelkie niezbędne ewentualne materiały biurowe ( kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego- bezpłatne | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 5

Pakiet  nr 5

Specyfikacja techniczna  dotyczące testów   do ilościowego oznaczania przeciwciał w klasie IgG , IgA– metodą immunoenzymatyczną ( panele autoimmunologiczne

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Testy paskowe , jeden pasek testowy przeznaczony dla jednego pacjenta | Tak |  |
| 2 | Minimum 3 linie standardowe ( wartości niskie, średnie i wysokie) umożliwiając wykreślenie krzywej kalibracyjnej w czasie rzeczywistym do wykonania testu z uwzględnieniem tła naniesione na każdy test | Tak |  |
| 3 | Odczynniki z zastosowaniem przeciwciał monoklonalnych | Tak |  |
| 4 | W standardach ludzkie IgG, IgA | Tak |  |
| 5 | Możliwość wykonania badań z max 200 μl surowicy | Tak |  |
| 6 | Zestawy powinny zawierać wszelkie odczynniki niezbędne do wykonania badań i inkubacji | Tak |  |
| 7 | Wszelkie odczynniki gotowe do użycia ( z wyjątkiem buforu płuczącego) | Tak |  |
| 8 | Możliwość wykonania badań w zakresach temperatury pokojowej bez konieczności przeliczania czasu inkubacji poszczególnych odczynników | Tak |  |
| 9 | Wyniki muszą być interpretowane oraz archiwizowane za pomocą programu komputerowego w języku polski | Tak |  |
| 10 | Obraz każdego paska zapisany i archiwizowany w programie z możliwością automatycznej identyfikacji panelu | Tak |  |
| 11 | Program do czytania i interpretowania testów na płycie CD , oraz jego aktualizacja dostarczany nieodpłatnie | Tak |  |
| 12 | Instrukcje obsługi w języku polskim | Tak |  |
| 13 | Termin ważności odczynników minimum 10 miesięcy | Tak |  |
| 14 | Nieodpłatne szkolenie personelu w siedzibie zamawiającego | Tak |  |
| 15 | Dostarczenie niezbędnego sprzętu do wykonania badania ( skaner, wytrząsarka -kołyska laboratoryjna ) | Tak |  |
| 16 | Zapewnienie bezpłatnych konsultacji wykonywanych badań (możliwość wykonania inkubacji porównawczej) | Tak |  |
| 17 | Zestaw musi zawierać nie więcej niż 12-16 pasków testowych | Tak |  |
| 18 | Panel autoimmunologiczny mieszany ( ANA + ANCA + wątrobowy) - pasek testowy musi zawierać : Ro/SA-A52, La/SS-B,CENP-B, Scl-70, dsDNA,Jo-1, PM/Scl, Sm, U1-snRNP, AMA -M2, MPO, PR3, LC 1, LKM 1, Sp100,g p210, Ku | Tak |  |
| 19 | Panel Wątrobowo- Nerkowy - pasek testowy musi zawierać: AMA M2, Sp100, gp210, LKM, LC1, GBM, MPO, PR 3,CENP-B, SLA/PL | Tak |  |
| 20 | Celiakia (IgG) - pasek testowy musi zawierać DGP ( deaminowany peptyd gliadyny), tTG IgG ( transglutaminaza tkankowa) , Anty IF( przeciwciała przeciwko żołądkowemu czynnikowi wewnętrznemu) | Tak |  |
| 21 | Celiakia (IgA) plus Total IgA - pasek testowy musi zawierać DGP ( deaminowany peptyd gliadyny), tTG IgA ( transglutaminaza tkankowa) , Total IgA | Tak |  |
| 22 | Panel Reumatyczny: Ro/SA-A52,Ro/SS-A60, La/SS-B,CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1,PM/Scl, Sm, U1-snRNP, Ku, Mi, Rib. Phosphoprotein Po, Histony | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 5

Pakiet  nr 5

Specyfikacja techniczna - Skaner do pasków

Wymagania dotyczące skanera pasków (Pakietu  5)

Ocena otrzymanych wyników  badań z testów paskowych elektroniczna z wykorzystaniem urządzenia skanującego  oraz programu komputerowego o następujących parametrach:

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Polska wersja językowa | Tak |  |
| 2 | Jednoczesne skanowanie co najmniej 5 pasków testowych | Tak |  |
| 3 | Zautomatyzowana identyfikacja położenia prążka z naniesionym alergenem | Tak |  |
| 4 | Pomiar intensywności oraz ocena wybarwionych pasm antygenowych | Tak |  |
| 5 | Możliwość modyfikacji wyników wraz z automatyczną dokumentacją naniesionych zmian | Tak |  |
| 6 | Automatyczne administrowanie wprowadzonymi danymi pacjentów oraz ich wynikami | Tak |  |
| 7 | Archiwizacja wszystkich wyników: zachowanie obrazu paska, danych pacjenta (bez konieczności przechowywania potencjalnie zakaźnych pasków po wykonanej inkubacji | Tak |  |
| 8 | Wszelkie niezbędne ewentualne materiały biurowe ( kartki do drukowania protokołów itp.) oraz przeszkolenie personelu z zakresu obsługi programu komputerowego- bezpłatne | Tak |  |

Załącznika nr 2A-dotyczy Pakietu nr 5

Pakiet  nr 5

Specyfikacja techniczna - Wytrząsarka- kołyska laboratoryjna

Wymagania dotyczące wytrząsarki (Pakiet 5)

| Lp. | Parametry graniczne | Wymagania zamawiającego | Oferowane parametry |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ruch kołyskowy | Tak |  |
| 2 | Kąt nachylenia 7º | Tak |  |
| 3 | 30 obr/min | Tak |  |