Załącznik nr 2: Opis przedmiotu zamówienia

Znak sprawy: ZP/220/39/22

| Lp. | Opis parametrów | Parametry wymagane | Parametry punktowane | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Monitor funkcji życiowych – 26 sztuk |
| I. Monitor funkcji życiowych bez modułu EKG (20 szt. z wyposażeniem dla dorosłych oraz 1 sztuka dla noworodków) – 21 szt. |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Monitor podstawowych funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, statywie jezdnym, z możliwością zablokowania co najmniej dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), z możliwością mocowania, szpulą na przewód saturacji i schowkiem czujnika SpO2 i oświetleniem LED (do pracy nocnej, zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. | TAK |  |  |
| 1.2. | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) Opisać | TAK |  |  |
| 1.4. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 7 cala i rozdzielczości min. 800 x 480 pikseli | TAK |  |  |
| 1.5. | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: - dorosły, - dziecko, - noworodek | TAK, podać |  |  |
| 1.6. | Monitorowanie NIBP, Puls, SpO2 w technologii odpornej na artefakty ruchowe typu Masimo, respiracji, temperatury na błonie bębenkowej, skala NEWS | TAK |  |  |
| 1.7. | Możliwość identyfikacji pacjentów i personelu za pomocą skanera kodu kreskowego- czytnik na wyposażeniu | TAK |  |  |
| 1.8. | Praca w 3 trybach: - pomiar punktowy, - monitorowanie interwałowe, - szybki pomiar bez identyfikacji pacjenta. | TAK, podać |  |  |
| 1.9. | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (Algorytm Early Warnning Score oparty o skale NEWS2). | TAK |  |  |
| 1.10. | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: MEWS, NEWS, PEWS oraz stworzone przez użytkownika. | TAK, podać |  |  |
| 1.11. | Obsługa co najmniej 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS. | TAK |  |  |
| 1.12. | Możliwość zaprogramowania spersonalizowanych komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu min. 1000 znaków | TAK |  |  |
| 1.13. | Regulowane progi alarmowe NIBP, saturacji i temperatury; regulowana głośność sygnału alarmowego. Alarmy wizualne i dźwiękowe o różnych priorytetach z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |  |
| 1.14. | Waga urządzenia z akumulatorem (bez wózka) max. 2 kg | TAK, podać | < 2 kg – 5 pkt., = 2 kg – 0 pkt. |  |
| 1.15. | Domyślna metoda pomiaru ciśnienia: w trakcie inflacji mankietu | Tak |  |  |
| 1.16. | Maksymalny czas pomiaru 16 s | TAK, podać | < 16 s – 10 pkt., = 16 s – 0 pkt. |  |
| 1.17. | Przewód NIBP dwukanałowy dla mankietów w rozmiar mały, standard i duży dorosły | TAK |  |  |
| 1.18. | Dokładność pomiaru ciśnienia tętniczego zgodna ze standardami ANSI.AAMI SP10:2002 ± 5 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 1.19. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 1.20. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 20 do 220 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 1.21. | Zakres pomiaru tętna: min. od 30 do 200 ud./min z dokładnością (± 3 uderzenia/min) | TAK, podać |  |  |
| 1.22. | W zestawie min 3 rozmiary mankietów (mały, średni, duży), dedykowane dla pacjentów dorosłych wykonane z tworzywa sztucznego – dla 20 szt. wykończone powłoką antybakteryjną, mankiet bezprzewodowy, wpinanie przewodu NIBP złączką bezpośrednio do gniazda w mankiecie. Szczelne zamknięcie gniazda w mankiecie w celu zanurzenia w płynach dezynfekcyjnych, pełnej dezynfekcji w płynach – po jednej sztuce na każdy monitor). | Tak opisać |  |  |
| 1.23. | W zestawie min 5 rozmiary mankietów, dedykowane dla noworodków + przewód NIBP – w dostawie dla 1 szt. monitora dla noworodków | TAK |  |  |
| 1.24. | W trybie monitorowania interwałowego granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 1.25. | W trybie monitorowania możliwość pomiarów w odstępach automatycznych lub zaprogramowania min. 2 algorytmów interwałowych przez użytkownika | TAK |  |  |
| 1.26. | Możliwość wprowadzania modyfikatorów dla pomiaru ciśnienia NIBP, takich jak: pozycja ciała pacjenta, rozmiar mankietu, miejsce dokonania pomiaru | TAK |  |  |
| 1.27. | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze. | TAK |  |  |
| 1.28. | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | TAK/NIE | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.29. | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie min. od 20°C do 42°C | TAK, podać |  |  |
| 1.30. | Dokładność kalibracji ± 0,25°C w całym zakresie pomiarowym | TAK, podać |  |  |
| 1.31. | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo – w dostawie min. 4000 szt./ 1 monitor | TAK |  |  |
| 1.32. | Pomiar SPO2 typu Nellcor – w 1 sztuce wyświetlana w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± . w dostawie czujnik SpO2 typu Y dla noworodków o wadze > 1 kg + klips pediatryczny umożliwiający mocowanie czujnika Y. | TAK, podać |  |  |
| 1.33. | Pomiar SPO2 typu Masimo – w 20 sztukach wyświetlana w zakresie min. 1 – 100%, dokładność oznaczona w zakresie.70-100% maks. ± 2% | TAK, podać |  |  |
| 1.34. | Możliwość rozbudowy o pomiar respiracji w technologii typu Masimo | TAK |  |  |
| 1.35. | Pomiar częstości oddechów metodą RRp (pletyzmograficzną) | TAK/NIE | TAK – 15 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.36. | Wbudowany moduł pomiarowy w 1 sztuce, dla pozostałych 20 szt. możliwość rozbudowy po wykupieniu licencji oprogramowania | TAK |  |  |
| 1.37. | Zakres pomiaru respiracji min. 4-70 oddechów/min.- wbudowany moduł pomiarowy w 1 sztuce, dla pozostałych 20 szt. możliwość rozbudowy po wykupieniu licencji oprogramowania | TAK, podać |  |  |
| 1.38. | W komplecie wielorazowy czujnik palcowy typu klips dla pacjentów dorosłych – w 20 szt. | TAK |  |  |
| 1.39. | Wyświetlanie wartości liczbowej SpO2, pletyzmogramu, częstości Tętna, indeksu perfuzji oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna | TAK |  |  |
| 1.40. | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie (tryb Monitorowania interwałowego) | TAK |  |  |
| 1.41. | Pomiar częstości tętna z czujnika SpO2 w zakresie min. Od 25 do 240 uderzeń na minutę (bpm) ± 3 cyfry | TAK, podać |  |  |
| 1.42. | Pamięć pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | TAK |  |  |
| 1.43. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie i/lub skaner kodów kreskowych | TAK, podać |  |  |
| 1.44. | Możliwość ręcznego wpisywania dodatkowych danych pacjenta: wzrost, waga, częstość oddechu, poziom bólu, | TAK |  |  |
| 1.45. | Zasilanie sieciowe (100–240 V AC, 50–60 Hz) i akumulatorowe | TAK |  |  |
| 1.46. | Akumulator litowo-jonowy pozwalający na wykonanie min. 45 pełnych kompletów pomiarów | TAK |  |  |
| 1.47. | Akumulator wbudowany w monitorze pozwala na pracę min. 8 godz. | TAK |  |  |
| 1.48. | Dodatkowy akumulator zainstalowany w statywie zwiększający pracę monitora do min. 17 godz. | TAK/NIE | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 1.49. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | TAK |  |  |
| 1.50. | Komunikacja: USB min. 1 Bluetooth Ethernet RJ-45 umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki. | TAK |  |  |
| 1.51. | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On- technologia pojedynczego logowania umożliwiająca bezpieczne uwierzytelnianie na potrzeby dostępu do danych pacjenta | TAK |  |  |
| 1.52. | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | TAK |  |  |
| 2. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 2.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 2.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 2.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| II. Monitor funkcji życiowych z modułem EKG – 5 szt. |
| 1. | Wymagania ogólne |  |  |  |
| 1.1. | Monitor funkcji życiowych umieszczony na stabilnym, pięciokołowym statywie jezdnym, z możliwością zablokowania dwóch kół, z demontowanymi przegródkami na akcesoria (np. mankiety, sensory, kapturki), z możliwością mocowania / transportowania prostych, zewnętrznych urządzeń np. moduł EKG, z możliwością zamocowania koszyczka na próbówki, szpulą na przewód saturacji i schowkiem czujnika SpO2 i wbudowanym oświetleniem LED (do pracy nocnej), systemem prowadzenia kabli, zintegrowanym uchwytem na pojemnik na odpady lub chusteczki dezynfekujące. | TAK |  |  |
| 1.2. | Obudowa monitora i statywu z kolorystycznym wyróżnieniem stref podlegających szczególnej dezynfekcji (miejsc narażonych na bezpośredni kontakt z użytkownikiem, np. uchwyty, przyciski) | TAK |  |  |
| 1.3. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 8 cali i rozdzielczości min. 1024 x 600 pikseli | TAK, podać |  |  |
| 1.4. | Urządzenie przeznaczone dla pacjentów z predefiniowanym trybem pracy: dorosły, dziecko, noworodek | TAK |  |  |
| 1.5. | Jednoczesna prezentacja na ekranie co najmniej 4 parametrów NIBP, SpO2, Temp, Pulsu | TAK |  |  |
| 1.6. | Urządzenie wyposażone w aktywną Funkcja EWS (Algorytm Early Warnning Score oparty o skale NEWS2). | TAK |  |  |
| 1.7. | Możliwość zaimplementowania do 6 różnych protokołów: np. MEWS, NEWS, PEWS lub stworzone przez użytkownika | TAK |  |  |
| 1.8. | Obsługa do 12 parametrów w ramach jednego protokołu EWS | TAK |  |  |
| 1.9. | Możliwość zaprogramowania komunikatów dla personelu wyświetlanych na ekranie w ramach funkcji EWS– długość komunikatu do 1000 znaków | TAK |  |  |
| 1.10. | Pomiar NIBP (Nieinwazyjny pomiar ciśnienia tętniczego), tętna, SpO2 w technologii typu Masimo oraz temperatury ciała na błonie bębenkowej | TAK |  |  |
| 1.11. | Wbudowany interfejs sieci bezprzewodowej z antena radiową umożliwiający dwukierunkowy transfer danych z systemem szpitalnym w standardzie HL7 | TAK |  |  |
| 1.12. | Profil pracy: pomiar punktowy (Spot Check), monitorowanie interwałowe, monitorowanie ciągłe | TAK |  |  |
| 1.13. | Trendy graficzne w profilu monitorowania ciągłego | TAK |  |  |
| 1.14. | Automatyczny kalkulator BMI w trybie pomiaru punktowego | TAK |  |  |
| 1.15. | Ustawiane przez użytkownika progi alarmowych NIBP, SpO2; temp, Alarmy w formie wizualnej i dźwiękowej, z możliwością czasowego zawieszenia i wyciszenia | TAK |  |  |
| 2. | NIBP |  |  |  |
| 2.1. | Pomiar ciśnienia krwi w trakcie inflacji mankietu | TAK |  |  |
| 2.2. | Maksymalny czas określania ciśnienia tętniczego nie dłuższy niż 16 sek. | TAK, podać | < 16 s – 10 pkt., = 16 s – 0 pkt. |  |
| 2.3. | Zabezpieczenie przed „przepompowaniem”, tj. powyżej 300 mmHg, +/- 15 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 2.4. | Wymóg spełnienia standardu ANSI/AAMI SP10:2002 (dokładność pomiaru) | TAK |  |  |
| 2.5. | Zakres pomiaru ciśnienia skurczowego: min. od 30 do 260 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 2.6. | Zakres pomiaru ciśnienia rozkurczowego: min. od 20 do 220 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 2.7. | Zakres pomiaru ciśnienia średniego: min. od 25 do 230 mmHg | TAK, podać |  |  |
| 2.8. | 2 zestawy po 3 mankiety w rozmiarach (mały, średni, duży), wykonanych z tworzywa sztucznego, wykończonych powłoką antybakteryjną, z możliwością dezynfekcji poprzez całkowite zanurzenie, z wbudowanym w mankiet szybkozłączem umożliwiającym obracanie przewodu o 360⁰ i więcej oraz wymianę samej opaski bez przewodów, zatyczka uszczelniająca mankiet przed dostawaniem się wody do wewnątrz – po 2 zestawy (6 sztuk) na każdy monitor. | TAK |  |  |
| 2.9. | W trybie monitorowania : granice alarmowe oraz wyniki ostatniego pomiaru ciśnienia skurczowego, rozkurczowego i średniego stale widoczne na ekranie głównym | TAK |  |  |
| 2.10. | W trybie monitorowania : możliwość dokonywania pomiarów w odstępach automatycznych lub z możliwością zaprogramowania przez użytkownika min. 2 algorytmów interwałowych | TAK |  |  |
| 3. | Pomiar temperatury |  |  |  |
| 3.1. | Elektroniczny, douszny termometr z podgrzewaną końcówką eliminującą wychłodzenie kanału słuchowego, wynik pomiaru wyświetlany na ekranie monitora i wyświetlaczu bezpośrednio na termometrze | TAK |  |  |
| 3.2. | Pomiar temperatury za pomocą bezprzewodowego termometru | TAK/NIE | TAK – 10 pkt., NIE – 0 pkt. |  |
| 3.3. | Zakres pomiaru temperatury co najmniej w zakresie min. od 20°C do 42°C | TAK, podać |  |  |
| 3.4. | Dokładność kalibracji ± 0,25°C w całym zakresie pomiarowym | TAK |  |  |
| 3.5. | Jednorazowe osłonki sondy pomiarowej usuwane bezdotykowo – w dostawie min. 4000 szt./ 1 monitor | TAK |  |  |
| 4. | Pomiar saturacji |  |  |  |
| 4.1. | Pomiar SPO2 w technologii typu Masimo zakresie min. 1 – 100% | TAK |  |  |
| 4.2. | W komplecie 1 wielorazowy czujnik palcowy dla pacjentów dorosłych | TAK |  |  |
| 4.3. | Wyświetlanie wartości liczbowej, krzywej pletyzmograficznej, częstości tętna oraz wykresu słupkowego amplitudy tętna (do wyboru przez użytkownika) | TAK |  |  |
| 4.4. | Progi alarmowe stale widoczne na ekranie w trybie monitorowania | TAK |  |  |
| 4.5. | Pomiar częstości tętna w zakresie min. od 25 do 240 uderzeń na minutę (plus minus 3 ud/min) | TAK, podać |  |  |
| 5. | Pomiar EKG |  |  |  |
| 5.1. | Możliwość rozbudowy o moduł pomiaru 5 odpr. EKG | TAK |  |  |
| 5.2. | Możliwość przenoszenia modułu między monitorami – podłączenie poprzez gniazdo USB | TAK |  |  |
| 5.3. | Funkcja EKG aktywuje min. 1 krzywa EKG na ekranie w trybie monitorowania ciągłego | TAK |  |  |
| 5.4. | Prędkość przesuwu zapisu min. 25mm/s i 50mm/s | TAK, podać |  |  |
| 5.5. | Zakres częstości rytmu serca min. 20-300 u/min | TAK, podać |  |  |
| 5.6. | Impedancyjny pomiar respiracji | TAK |  |  |
| 5.7. | Zakres respiracji impedancyjnej min.: 5-100 odd/min | TAK, podać |  |  |
| 5.8. | Wykrywanie i alarm arytmii zagrażających życiu np.: asystolia, ventricular tachycardia,ventricular fibrillation | TAK |  |  |
| 6. | Pozostałe wymagania |  |  |  |
| 6.1. | Pamięć do 400 pomiarów dla co najmniej 50 pacjentów, z zapamiętywaniem listy pacjentów i podsumowaniem danych dla konkretnego chorego | TAK |  |  |
| 6.2. | Pamięć wykonanych pomiarów min. z ostatnich 24 godzin; automatyczne kasowanie zapisów po 24 godzinach. | TAK |  |  |
| 6.3. | Możliwość wprowadzania danych pacjenta przez klawiaturę alfanumeryczną na ekranie lub poprzez czytnik kodów kresowych | TAK |  |  |
| 6.4. | Czytnik kodów kreskowych na wyposażeniu | TAK |  |  |
| 6.5. | 4 mini złącza typu USB z możliwością zapisu danych pacjenta na pamięci USB – flash, złącze mini USB, złącze Ethernetowe RJ-45, umożliwiające połączenie przewodowe z siecią komputerową, gniazdo systemu przywołania pielęgniarki | TAK |  |  |
| 6.6. | Możliwość ręcznego wpisywania do 20 dodatkowych wybranych przez użytkownika parametrów pacjenta np.: wzrost, waga, częstość oddechów, poziom bólu, skala AVPU, nawrót kapilarny, | TAK |  |  |
| 6.7. | Możliwość zabezpieczenia ekranu hasłem oraz wprowadzenia klasyfikacji uprawnień użytkownika poprzez zabezpieczenie typu Single Sign On | TAK |  |  |
| 6.8. | Bezpłatny dostęp do platformy internetowej umożliwiającej tworzenie własnych konfiguracji interfejsu oraz definiowania własnych protokołów szybkiej oceny pacjenta. | TAK |  |  |
| 7. | Zasilanie |  |  |  |
| 7.1. | Zasilanie urządzenia sieciowe (100–240 V, AC 50–60 Hz) i z wbudowanego akumulatora | TAK |  |  |
| 7.2. | Akumulator litowo-jonowy o czasie ładowania do pełnej pojemności max. 4 godz., pozwalający na wykonanie min. 45 kompletów pomiarów | TAK, podać |  |  |
| 7.3. | Wskaźnik poziomu naładowania akumulatora stale widoczny na ekranie | TAK |  |  |
| 8. | Dodatkowe informacje o oferowanym sprzęcie |  |  |  |
| 8.1. | Producent | TAK, Podać |  |  |
| 8.2. | Model * | TAK, Podać |  |  |
| 8.3. | Nazwa Katalogowa * | TAK, Podać |  |  |
| III. Doposażenie |
| 1. | Doposażenie 4 szt monitorów funkcji życiowych posiadanych przez Zamawiającego (CSM, Welch Allyn) w akcesoria i oprogramowanie umożliwiające transfer danych do systemu AMMS firmy Asseco |  |  |  |
| 1.1. | Rozbudowa monitorów o moduł wi-fi - 3 szt. | TAK |  |  |
| 1.2. | Aktualizacja oprogramowania - 4 szt. | TAK |  |  |
| 1.3. | Czytników kodów kreskowych - 4 szt. | TAK |  |  |
| 1.4. | Licencja umożliwiające transfer danych do HIS – 4 szt. | TAK |  |  |
| IV. Integracja z HIS - wymagania ogólne |  |  |  |
| 1. | Środowisko sprzętowo-programowe: - urządzenia pomiarowe będą przypisane do konkretnego oddziału - urządzenia będą podłączone przez Wi-Fi lub przewodowo do sieci przeznaczonej do obsługi urządzeń medycznych i będą komunikować się z oprogramowaniem serwerowym dostawcy rozwiązania - oprogramowanie serwerowe dostawcy będzie zainstalowane w środowisku wirtualnym Zamawiającego. - oprogramowanie serwerowe dostawcy kompatybilne z systemem operacyjnym min. Windows Server 2016 - jeśli wymagana – Wykonawca dostarczy licencję bazy danych Miscrosoft SQL | TAK |  |  |
| 2. | Kompleksowa integracja monitorów z systemem AMMS firmy Asseco obejmująca: - niezbędne licencje na podłączenie 30 sztuk monitorów, tj. 26 monitorów opisanych w części I i II oraz dodatkowo dla 4 sztuk posiadanych przez Zamawiającego opisanych w części III, - serwer umożliwiający komunikację HL7, identyfikację personelu, pacjenta, komunikaty PDQ (PatientDataQuer), - prace instalacyjne, dopasowanie komunikatów HL7 do użytkownika, - licencję dla systemu AMMS firmy Asseco na podłączenie systemu, - prace instalacyjne i programistyczne, dostosowanie parametrów do formularzy, - nadzór autorski w okresie gwarancji dla 30 sztuk | TAK |  |  |
| V. Wymagania dodatkowe |
| 1. | Sprzęt fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2022 r. | TAK |  |  |
| 2. | Gwarancja min. 24 miesiące | Tak, podać |  |  |
| 3. | Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji oraz szkolenie dla personelu informatycznego | TAK |  |  |
| 4. | Bezpłatne przeglądy okresowe (obejmujące bezpłatny dojazd i robociznę) wykonywane w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta (częstotliwość, zakres czynności), testy bezpieczeństwa | TAK, dostarczyć podczas odbioru oświadczenie o wymaganych przez producenta częstotliwościach przeglądów technicznych dla każdego sprzętu |  |  |
| 5. | Instrukcja obsługi w języku polskim w formie papierowej i elektronicznej. | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 6. | Dostawca wskaże serwis gwarancyjny i pogwarancyjny dostarczonego sprzętu – podać nazwę, adres, telefon, faks | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |
| 7. | Dostarczenie oświadczenia potwierdzającego, że pracownicy serwisu posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie oraz posiadają imienne certyfikaty wystawione przez producenta ze szkolenia w zakresie obsługi serwisowej przedmiotu umowy | TAK, dostarczyć podczas odbioru |  |  |

„*” – uzupełnić w przypadku posiadania przez oferowany sprzęt w/w danych;

Niniejszym oświadczam, iż oferowany sprzęt posiada parametry techniczne określone powyżej.

....................................... dn., ....................... 			................................................................

/podpis i pieczęć osoby (osób) upoważnionej do

reprezentowania Wykonawcy/