Załącznik nr 3 do zaproszenia składania ofert

DZP/93/2021

Realizacja projektu pn. „Doposażenie szpitali w województwie kujawsko-pomorskim związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 – Etap II”

Formularz parametrów techniczno-użytkowych przedmiotu zamówienia

Pełna nazwa urządzenia: Wideolaryngoskop – 3 szt.

Typ/Model (podać):

Producent (podać):

Dostawca (podać):

Rok produkcji: 2021

| Lp. | Opis wymaganych parametrów technicznych | Parametry wymagane | Parametry oferowane Tak/Nie Podać/opisać |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Wymagane parametry |
| 1 | Wideolaryngoskop bezprzewodowy ze zintegrowanym kolorowym wyświetlaczem LCD o przekątnej nie mniejszej niż 2,5 | TAK |  |
| 2 | Wyświetlacz LCS obrotowy w płaszczyźnie pionowej z zakresem regulacji min 45 stopni | TAK |  |
| 3 | Kamera CMOS | TAK |  |
| 4 | Źródło światła LED | TAK |  |
| 5 | Wskaźnik pozostałego czasu działania baterii | TAK |  |
| 6 | Urządzenie zasilane baterią litową o standardowym czasie działania nie krótszym niż 250 min. (Bateria 2 szt. w komplecie) | TAK |  |
| 7 | Wizualny wskaźnik konieczności wymiany baterii | TAK |  |
| 8 | Waga urządzenia nie większa niż 250 g | TAK |  |
| 9 | Ochrona przed wnikaniem wody min IPx7 | TAK |  |
| 10 | Dostępne łyżki sterylne jednorazowego użytku w rozmiarze 2,3,4 | TAK |  |
| 11 | Dostępne łyżki przeznaczone do stosowania w trudnych i bardzo trudnych intubacjach w rozmiarze 3 | TAK |  |
| 12 | Na wyposażeniu łyżki sterylne wykonane z polimeru optycznego do zastosowań medycznych rozmiar 3 | TAK 20 szt. |  |
| II | Pozostałe wymagania |
| 1 | Instrukcja obsługi w języku polskim ( w tym sposobu mycia i dezynfekcji w języku polskim). | TAK |  |
| 2 | Okres gwarancji — min. 36 miesięcy. | TAK podać |  |
| 3 | Wykonawca zapewnia dostępność części zamiennych i akcesoriów przez okres min 8 lat. | TAK podać |  |
| 4 | Zalecana przez Producenta częstotliwość wykonywanych przeglądów technicznych , jeżeli producent wymaga powyższych przeglądów , w okresie: - trwania gwarancji, - po gwarancji. | TAK podać |  |
| 5 | Przegląd techniczny w okresie trwania gwarancji w cenie oferty łącznie z do dojazdem serwisanta | TAK |  |
| 6 | Czas reakcji — przystąpienia do usunięcia awarii od chwili jej zgłoszenia max 24 godz. w dni robocze i 48 godz. w dni wolne i święta. | TAK podać |  |
| 7 | Wypełniony paszport techniczny | TAK |  |
| 8 | Dane teleadresowe i kontaktowe do najbliższych dla siedziby Zamawiającego autoryzowanych punktów serwisowych na terenie Polski | TAK podać |  |

Kwalifikowany podpis elektroniczny