Załącznik nr 1

Zam. 98/2023/TP/DZP

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA/ FORMULARZ CENOWY

„Dostawa opryskiwacza polowego do Wydziału Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

Opryskiwacz polowy

Wydział Nauk Technicznych, Katedra Maszyn Roboczych i Metodologii Badań, ul. Oczapowskiego 11, Olsztyn-Kortowo.

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia wraz opisem wymaganych parametrów. | Parametry oferowane | Producent, marka, model | J.m. | Ilość | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D | E | F | G |
| 1 | Belka polowa: - szerokość robocza co najmniej 12 m, - symetryczna i asymetryczna redukcja belki, - niezależne składanie prawej i lewej strony z możliwością jednostronnego opryskiwania, - niezależne poziomowanie ramion, - co najmniej potrójne uchwyty dysz, w tym jeden komplet dysz antyznoszeniowych 110 03, 110 02, 110 01 lub 120 03, 120 02, 120 01, - sterowanie sekcjami belki opryskiwacza lub indywidualne sterowanie dyszami (każda dysza sterowana osobno). Zbiorniki: - zbiornik główny o pojemności co najmniej 500 l z płuczką wnętrza zbiornika i mieszadłem cieczy opryskowej – powrotnym oraz z wskaźnikiem poziomu cieczy, - zbiornik cieczy dodatkowej, - zbiornik wody do mycia rąk, - rozwadniacz środków chemicznych z płuczką do pojemników, - filtr samoczyszczący. Wyposażenie dodatkowe: - oświetlenie drogowe LED, - czujnik prędkości roboczej, - komputer sterujący z wyświetlaczem o przekątnej co najmniej 7 cali z opcją wyświetlania obrazu z kamer, - zestaw kamer wyświetlających obraz na terminalu, - odbiornik GPS, - opryskiwacz kompatybilny z systemem ISOBUS, - pompa o wydajności co najmniej 150 l/min, - wałek przegubowo-teleskopowy (WOM), - zapasowe części eksploatacyjne, w tym co najmniej: głowice zapasowe 4x środkowa, 2x krańcowa, końcówki antyznoszeniowe po 8x z każdego rozmiaru zamontowanego na belce, 8x filtr końcowy, zawory antykroplowe 4x komplet, - w przypadku opryskiwacza zawieszanego – trójkąt zaczepowy. Okres gwarancji min. 24 miesiące. |  |  | sztuka | 1 |  |
| Łączna wartość brutto |  |

Podpis Wykonawcy zgodnie zapisami SWZ