Tarnów, dnia 24.05.2021 r.

SWLOG.271.KG.22.  1836  /21

Odpowiedzi na pytania do SWZ

Działając w oparciu o art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. Przebudowa pomieszczeń Oddziału Chorób Wewnętrznych i Nefrologii z Ośrodkiem Dializ w celu dostosowania do obowiązujących przepisów w Szpitalu Wojewódzkim im. Św. Łukasza SP ZOZ  w Tarnowie, Zamawiający przesyła odpowiedzi na pytania do SWZ.

Pytanie 1

Kabiny prysznicowe montowane z brodzikami czy odpływem liniowym?

Odpowiedź

Zamawiający zaleca aby zostały zamontowane odpływy liniowe, natomiast Zamawiający dopuszcza montaż kabin prysznicowych z brodzikiem akrylowym w przypadku nie uzyskania odpowiedniego spływu wody.

Pytanie 2

Czy istniejący hydrant na IV piętrze bud. A jest do wymiany?

Odpowiedź

Zamawiający potwierdza, iż istniejące dwa hydranty na IV piętrze są do wymiany.

Pytanie 3

Nawiewniki higrosterowane są istniejące czy należy je wmontować w okna?

Odpowiedź

Na przebudowywanym obszarze należy zamontować nawiewniki, gdyż istniejące okna ich nie posiadają.

Pytanie 4

Na jakiej wysokości znajdują się wentylatory kominowe w bud. A i bud E?

Odpowiedź

Zamawiający informuje, że wentylatory są zamontowane na kominach budynku A na wysokości 28,58 m oraz na części podwyższonej na wysokości  31,01 m od poziomu gruntu.

Pytanie 5

Czy zamawiający potwierdza, iż istniejące wentylatory nie podlegają wymianie?

Odpowiedź

Należy przewidzieć wymianę 5 wentylatorów na wyciągach zbiorczych z uwzględnieniem zapewnienia wymaganego ciągu dla wszystkich pięter budynku A w obszarze realizacji.

Otrzymują:

- Strona internetowa prowadzonego postępowania.

- Autorzy pytań.

- Aa.

Podpisał: Zdzisław Wolak – Zastępca Dyrektora