PRZEDMIAR

Roboty konserwacyjno-naprawcze ogólnobudowlane wymiana stolarki drzwiowej , okiennej

budynek nr 10,11,16,25 w Czerwieńsku

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR- W 4-01 1216-01 | Zabezpieczenie podłóg folią | m2 |  |  |
|  |  | 220 | m2 | 220,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 220,000 |
| 2 | kalk. własna | BUDYNEK NR 10 Wymiana okien drewnianych jednoskrzydłowych na okna jednoskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW ,rozwierno uchylne + nawiewniki higrosterowane. okno - (0,88*0,82)*2 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 2 | szt. | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 3 | kalk. własna | BUDYNEK NR 10 Wymiana okien drewnianych dwuskrzydłowych na okna dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW ,rozwierno uchylne + nawiewniki higrosterowane. okno - 1,78*1,15*7 szt. | szt. |  |  |
|  |  | (1,78*1,15)*7 | szt. | 14,329 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 14,329 |
| 4 | KNR -W 2-02 0830-04 analogia | BUDYNEK NR 10 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po zamontowanych oknach | m2 |  |  |
|  |  | (0,88*0,20)*4+(0,82*0,20)*2+(1,78*0,20)*7+(1,15*0,20)*14+(0,87*0,20)+(2,10*0,20)*2 | m2 | 7,758 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,758 |
| 5 | KNR 4-01 1204-02 | BUDYNEK NR 10 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży | m2 |  |  |
|  |  | (0,88*0,20)*4+(0,82*0,20)*2+(1,78*0,20)*7+(1,15*0,20)*14+(0,87*0,20)+(2,10*0,20)*2 | m2 | 7,758 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 7,758 |
| 6 | KNR 4-01 0354-09 | BUDYNEK NR 10 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych o powierzchni do 2 m2 | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 7 | kalk. własna | BUDYNEK NR 10 Montaż drzwi stalowych pełnych zewnętrznych wraz z ościeżnicą, ze styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym ,wyposażone w komplet okuć ( klamka z szyldami, zamek z wkładką patentową). Wykonawca wykona obróbkę ościeży. Wymiar montażowy 0,87*2,10 = 1 szt. Wykonawca przed przystąpieniem do robót obmiar dokona osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 0,87*2,10 | szt. | 1,827 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,827 |
| 8 | KNR 4-01 0354-05 | BUDYNEK NR 10 Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych o powierzchni ponad 2 m2 1,25*2,170 | m2 |  |  |
|  |  | 1,25*2,170 | m2 | 2,712 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,712 |
| 9 | kalk. własna | BUDYNEK NR 10 Montaż drzwi stalowych pełnych zewnętrznych wraz z ościeżnicą, ze styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym, wyposażone w komplet okuć ( klamka z szyldami, zamek z wkładką patentową). Wykonawca wykona obróbkę ościeży. Wymiar montażowy 1,25*2,170 = 1 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 1,0 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 10 | kalk. własna | BUDYNEK NR 11 Wymiana okien drewnianych dwuskrzydłowych na okna dwuskrzydłowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW, rozwierno uchylne + nawiewniki higrosterowane wraz z obróbką i malowaniem ościeży. okno - 1,78*1,15= 2 szt. okno -1,47*1,43 = 3 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 11 | KNR- W 2-02 0830-04 analogia | BUDYNEK NR 11 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po zamontowanych oknach | m2 |  |  |
|  |  | (1,78*0,20)*2+(1,15*0,20)*4+(1,47*0,20)*3+(1,43*0,20)*6 | m2 | 4,230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,230 |
| 12 | KNR 4-01 1204-02 | BUDYNEK NR 11 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży | m2 |  |  |
|  |  | (1,78*0,20)*2+(1,15*0,20)*4+(1,47*0,20)*3+(1,43*0,20)*6 | m2 | 4,230 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,230 |
| 13 | kalk. własna | BUDYNEK NR 11 Wymiana drzwi drewnianych na drzwi stalowe pełne zewnętrzne wraz z ościeżnicą, ze styropianowym wypełnieniem, malowane proszkowo w kolorze brązowym, wyposażone w komplet okuć ( klamka z szyldami, zamek z wkładką patentową). Wykonawca wykona obróbkę ościeży. Wymiar montażowy 0,87*2,10 = 5 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 5 | szt. | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 14 | kalk. własna | BUDYNEK NR 25 Wymiana okien stalowych na okna z kształtowników z wysokoudarowego PCW, rozwierno uchylne + nawiewniki higrosterowane. w kolorze brązowym wymiar w świetle ościeży -1,40*1,0 * 10 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 15 | KNR- W 2-02 0830-04 analogia | BUDYNEK NR 25 Wewnętrzne gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach po zamontowanych oknach | m2 |  |  |
|  |  | (1,40*0,20)*10+(1,0*0,20)*20 | m2 | 6,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,800 |
| 16 | KNR 4-01 1204-02 | BUDYNEK NR 25 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ościeży | m2 |  |  |
|  |  | (1,40*0,20)*10+(1,0*0,20)*20 | m2 | 6,800 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,800 |
| 17 | kalk. własna | BUDYNEK NR 25 Wymiana parapetów zewnętrznych z blachy ocynowanej na parapety z blachy ocynkowanej grubości 0,7 mm malowane proszkowo kolor brązowy. 1,43*0,20 * 10 szt. | szt. |  |  |
|  |  | 10 | szt. | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 18 | kalk. własna | BUDYNEK NR 25 Wymiana drzwi stalowych pełnych dwuskrzydłowych zewnętrznych na drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,7 mm , malowane proszkowo w kolorze brązowym .Drzwi wypełnione styropianem, jedno skrzydło od wewnątrz wyposażyć w dolną i górną blokadę otwarcia oraz wyposażone w komplet okuć ( klamki z szyldami , zamek wpuszczany z wkładką patentową). Wymiar montażowy - 2,23*2,10 = 1 kpl Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona obmiaru osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 19 | kalk. własna | BUDYNEK NR 16 Wymiana drzwi stalowych pełnych dwuskrzydłowych zewnętrznych na drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,7 mm , malowane proszkowo w kolorze brązowym .Drzwi wypełnione styropianem, jedno skrzydło od wewnątrz wyposażyć w dolną i górną blokadę otwarcia oraz wyposażone w komplet okuć ( klamki z szyldami , zamek wpuszczany z wkładką patentową). Wymiar montażowy - 2,05*2,50 = 1 kpl Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona obmiaru osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 20 | kalk. własna | BUDYNEK NR 16 Wymiana drzwi stalowych pełnych dwuskrzydłowych zewnętrznych na drzwi stalowe dwuskrzydłowe pełne wykonane z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej grubości 0,7 mm , malowane proszkowo w kolorze brązowym. Drzwi wypełnione styropianem, jedno skrzydło od wewnątrz wyposażyć w dolną i górną blokadę otwarcia oraz wyposażone w komplet okuć ( klamki z szyldami , zamek wpuszczany z wkładką patentową). Wymiar montażowy - 1,60*2,16 = 1 kpl Wykonawca przed przystąpieniem do robót dokona obmiaru osobiście. | szt. |  |  |
|  |  | 1 | szt. | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 21 | KNR 4-01 0108-19 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i odpadów drewnianych wraz z utylizacją na odległość do 1 km | m3 |  |  |
|  |  | ((1,78*1,15)*9)*0,06+((1,47*1,43)*3)*0,06+((0,88*0,82)*2)*0,06+((0,87*2,10)*0,04)*6+(1,25*2,170)*0,04 | m3 | 2,117 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,117 |
| 22 | KNR 4-01 0108-20 | Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu i odpadów drewnianych wraz z utylizacją za każdy następny 1 km do 30 km | m3 |  |  |
|  |  | ((1,78*1,15)*9)*0,06+((1,47*1,43)*3)*0,06+((0,88*0,82)*2)*0,06+((0,87*2,10)*0,04)*6+(1,25*2,170)*0,04 | m3 | 2,117 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,117 |