OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest „Ekspertyza wykonanej instalacji pomp ciepła z dolnym źródłem zasilania oraz instalacji solarnej zlokalizowanej w m. Porażyn wraz z wykonaniem bilansu cieplnego budynku”.

- ZAKRES RZECZOWY:

- opracowanie bilansu cieplnego wraz z wyliczeniem sezonowego zapotrzebowania na energię cieplną oraz zapotrzebowania mocy cieplnej na cele c.o. i c.w.u. dla istniejącego budynku o kubaturze ogrzewanej: 
6333 m3 w m. Porażyn 63 A (64−330),

- dobór mocy cieplnej pompy ciepła z dolnym źródłem zasilania oraz mocy instalacji kolektorów słonecznych wraz z określeniem prawidłowości doboru urządzeń i średnic instalacji dolnego źródła,

- dokonanie oględzin instalacji OZE (pompa ciepła z dolnym źródłem zasilania o mocy cieplnej 212,2 kW; instalacja kolektorów słonecznych zasilająca obieg c.w.u. oraz regenerację dolnego źródła − o mocy wymiennika ciepła 69 kW) wraz z budynkiem w zakresie niezbędnym 
do wykonania obliczeń bilansowych oraz wykonania ekspertyzy dotyczącej prawidłowości wykonania instalacji pompy ciepła i instalacji solarnej,

- opracowanie wniosków oraz szczegółowe przedstawienie ewentualnych, koniecznych rozwiązań naprawczych wraz z wyceną kosztorysową wymiany urządzeń, materiałów oraz wykonania prac,

- Wykonawca zrealizuje własnym staraniem i na własny koszt: badania, oceny techniczne, pomiary itp., niezbędne do poprawnego i pełnego wykonania dokumentacji stanowiącej przedmiot zamówienia.

Podstawowe wymagania:

- Wykonawca winien dysponować minimum jedną osobę posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń instalacji 
i urządzeń cieplnych będącą członkiem Izby Inżynierów Budownictwa wg. miejsca zamieszkania.

- Wymogi szczegółowe dotyczące formy dokumentacji:

- ekspertyza wraz z wykonanym bilansem cieplnym musi zostać wykonana w 3 egzemplarzach wraz z wersją elektroniczną,

- przedmiotowa dokumentacja techniczna musi być trwale oprawiona oraz zabezpieczona przed zdekompletowaniem (oprawa książkowa),

- oprawa (okładka) powinna być wykonana z trwałego i sztywnego materiału (karton, tektura o gr. min. 1 mm) w formacie A4. Sposób oprawy powinien pozwalać na swobodne przeglądanie zawartości dokumentacji,

- górna zewnętrzna strona oprawy przeznaczona jest na nanoszenie oznaczeń kancelaryjnych, dlatego powinna być pozostawiona czysta, dolna część zewnętrznej strony oprawy przeznaczona 
jest na umieszczenie metryki informacyjnej – legendy opracowania,

- wszystkie zapisane strony dokumentacji muszą zawierać numerację, 
a poszczególne tomy dokumentacji - numery egzemplarza,

- każde opracowanie na pierwszej stronie powinno zawierać spis treści zgodny z zawartością,

- magnetyczne, optyczne nośniki informacji załączone 
do dokumentacji należy oznaczyć zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 02.11.2006 r. 
w sprawie wymagań technicznych formatów zapisu i informatycznych nośników danych na których utrwalono materiały archiwalne 
i przekazane do archiwów państwowych.

Opracował: