Załącznik nr 2

PARAMETRY TECHNICZNE

APARAT DO HEMODIALIZY – 2 szt.

Wykonawca:	                 ……………………………………………..

Nazwa i typ:	……………………………………………..

Producent/ Kraj :	……………………………………………..

Rok produkcji :	sprzęt fabrycznie nowy – nieużywany min. 2018 / ……

Parametry wymagane

Odpowiedź NIE w kolumnie „parametr wymagany” lub „parametr oferowany”  spowoduje odrzucenie oferty

Należy dostarczyć dokładny opis oferowanego przedmiotu zamówienia, potwierdzający spełnienie parametrów wymaganych w formie np. prospektów, katalogów, itp. w języku polskim .

*Odpowiedź NIE powoduje odrzucenie

| Lp. | PARAMETRY TECHNICZNE | PARAMETRY WYMAGANE | PARAMETR OCENIANY / PUNKTACJA | PARAMETRY OFEROWANE / NR STRONY W MATERIAŁACH INFORMACYJNYCH DOŁĄCZONYCH DO OFERTY |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | PARAMETRY OGÓLNE |  |  |  |
|  | Aparat wyposażony w jedną pompę krwi | TAK |  |  |
|  | Zasilanie elektryczne 230V/50Hz/16A | TAK |  |  |
|  | Zasilanie wodne 1,2 ÷ 6 bar | TAK |  |  |
|  | Wykonywane zabiegi: HD, UF. | TAK |  |  |
|  | Możliwość realizacji dializy jednoigłowej | TAK |  |  |
|  | Pamięć składu koncentratu lub dializatu | TAK |  |  |
|  | Profilowanie sodu, wodorowęglanu i ultrafiltracji niezależne od pozostałych parametrów | TAK |  |  |
|  | Możliwość zaprogramowania min. 6 profili ultrafiltracji | TAK , Podać |  |  |
|  | Regulacja przepływu krwi: 0-50 do 600 ml/min | TAK , Podać |  |  |
|  | Regulowany przepływ płynu dializacyjnego: 300 do 800 ml/min (max co 50 ml/min) | TAK , Podać |  |  |
|  | Ciągły, objętościowy pomiar ultrafiltracji | TAK |  |  |
|  | Całkowity brak zużycia wody oraz koncentratu w trybie oczekiwania na pacjenta | TAK |  |  |
|  | Programowanie procedur dezynfekcji: termicznej, cytrotermicznej, chemicznej | TAK |  |  |
|  | Dezynfekcja i czyszczenie przy pomocy środków dezynfekcyjnych róznych producentów | TAK |  |  |
|  | Automatyczna dezynfekcja ssawek koncentratu po każdym zabiegu |  |  |  |
|  | Archiwizacja min 120 wykonanych dezynfekcji aparatu wraz z błędami i odczyt z poziomu programu użytkowego | TAK, Podać |  |  |
|  | Automatyczna pompa heparyny z możliwością programowania bolusa w dowolnym momencie. | TAK |  |  |
|  | Możliwość przechodzenia z kapsuły na płynny bikarbonat i odwrotnie w czasie zabiegu. | TAK |  |  |
|  | Wczesne wykrywanie skrzepów w dializatorze poprzez monitorowanie ciśnienia krwi przed dializatorem. | TAK |  |  |
|  | Programowanie automatycznego włączenia i wyłączenia aparatu. | TAK |  |  |
|  | Łatwy dostęp do poboru próbki płynu dializacyjnego | TAK |  |  |
|  | Program serwisowy umożliwiający wszelkie kalibracje oraz pełną diagnostykę aparatu dostępną z poziomu technika dializacyjnego. |  |  |  |
|  | Zasilanie awaryjne (min. 15 minut) | TAK |  |  |
|  | Oprogramowanie i instrukcja w języku polskim | TAK |  |  |
| B. | WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące | TAK, podać | 24 m – 0 pkt 36 m – 3 pkt. 48 m – 6 pkt. 60 m – 10 pkt. |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie polski | TAK |  |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu zgłoszenia | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 14 dni kalendarzowych | TAK |  |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK |  |  |
|  | Bezpłatne przeglądy okresowe w okresie gwarancji zgodnie z zaleceniami producenta | TAK |  |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej, po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji (nie więcej niż 14 dni kalendarzowych) | TAK |  |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany sprzętu na nowy (nie więcej niż 3) | TAK |  |  |
| C. | TERMIN DOSTAWY |  |  |  |
| 35. | Termin realizacji dostawy | TAK, podać | 6 tygodni - 0 pkt 5 tygodni - 3 pkt. 4 tygodnie - 6 pkt. 3 tygodnie - 10 pkt. |  |

Treść oświadczenia wykonawcy:

- Oświadczamy, że przedstawione powyżej dane są prawdziwe oraz zobowiązujemy się w przypadku wygrania postępowania do dostarczenia sprzętu spełniającego wyspecyfikowane parametry.

- Oświadczamy, że oferowany, powyżej wyspecyfikowany sprzęt jest kompletny i po zainstalowaniu będzie gotowy do eksploatacji, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji.

………...............................................................................

podpis i  pieczęć  osób wskazanych w dokumencie

uprawniającym do występowania w obrocie prawnym

lub posiadających pełnomocnictwo